YS XXXXX-20XX

目       录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 总则	2

3.1	厂址选择	2

3.2	设计	2

3.3	厂区与厂房	3

3.4	建设项目安全设施、职业病防护设施要求	3

3.5	施工和竣工验收	3

3.6	设备、设施安全技术要求	4

3.7	管理制度	7

3.8	作业安全	10

3.9	风险管理	12

3.10	隐患排查与治理	14

3.11	职业健康	15

3.12	应急救援	16

3.13	事故报告、调查和处理	17

4	锡冶炼	17

4.1	基本要求	17

4.2	矿仓、熔剂仓	18

4.3	配料作业	18

4.4	炼前处理作业	18

4.5	粗炼作业	19

4.6	精炼作业	21

4.7	炼渣作业	22

附　录　A （规范性附录） 应急预案目录	24

锡冶炼安全生产规范

范围

本标准规定了锡冶炼安全生产的基本规范和要求。

本标准适用于锡冶炼企业的设计、施工、验收、生产、维护、检修和管理。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 3095  环境空气质量标准

GB 4053.1—3  固定式钢梯和平台安全要求

GB 4075  密封放射源一般要求和分级

GB 5083  生产设备安全卫生设计总则

GB 6222  工业企业煤气安全规程

GB 6442 企业职工伤亡事故分析规则

GB7231  工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 11651  个体防护装备选用规范

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12801  生产过程安全卫生要求总则

GB 14500  放射性废物管理规定

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB 18484  危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18598  危险废物填埋污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 30770  锡、锑、汞工业污染物排放标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  民用建筑采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033  建筑采光设计标准

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GBZ 1     工业企业设计卫生标准

GBZ 2     工作场所有害因素职业接触限值

GBZ 158   工作场所职业病危害警示标识

YS 5017   有色金属工业环境保护设计技术规范

YS 5018   有色金属工业技术经济设计规范

GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

总则

# 厂址选择

    - 厂址选择应符合国家产业政策和规划、土地利用总体规划、主体功能规划和行业发展规划等规划要求。厂址选择应有完整的地形、工程地质、水文地质、地震、气象及环境影响评价等方面的资料做依据。在城镇及其近郊，居民集中等环境敏感区域，以及大气污染防治联防联控重点地区建设锡冶炼企业，应根据环境影响评价结论，合理确定厂址及其与周围人群和敏感区域的距离。应符合GB 50187的规定。

    - 厂址选择应全面考虑周围环境，同时选定生产区、生活区、水源及“三废”排（堆）放点。

    - 厂址选择应有良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地区，湿陷量大的湿陷性黄土区域等不良地质地段及发震断层地区和基本烈度大于9度以上的地震区、地下水位高且有侵蚀性的地区等。应选择在城市、村庄、居民区常年主导风向下侧。

    - 厂址应避免布置在下列地区：

——具有开采价值的矿床上；

——爆破危险区和采矿陷落及最终错动区；

——大型水库、油库、发电站、重要的桥梁、隧道、交通枢纽、机场、电台、电视台、军事基地、战略目标，以及生活饮用水源地等的防护区域之内；

——城市园林区、疗养区、风景区、重要文化古迹和考古区。

    - 厂址标高应高出当地最高洪水水位（包括波浪侵袭及壅水位高）0.5m以上。

# 设计

    - 锡冶炼企业新建、改建及扩建的设计，应遵守国家的法律法规及国家的有关方针、政策，符合GB 50016、YS 5017、YS 5018、GB Z1要求。

    - 初步设计中应有安全专篇和职业病防护设施设计专篇。建设项目安全专篇应当包括下列内容：

——设计依据；

——建设项目概述；

——建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度及周边环境安全分析；

——建筑及场地布置；

——重大危险源分析及检测监控；

——安全设施设计采取的防范措施；

——安全生产管理机构设置或者安全生产管理人员配备情况；

——从业人员教育培训情况；

——工艺、技术和设备、设施的先进性和可靠性分析；

——安全设施专项投资概算；

——安全预评价报告中的安全对策及建议采纳情况；

——预期效果以及存在的问题与建议；

——可能出现的事故预防及应急救援措施；

——法律、法规、规章、标准规定需要说明的其他事项。

建设项目职业病防护设施设计专篇应当包括下列内容：

——设计的依据；

——建设项目概述；

——建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析；

——职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能；

——辅助用室及卫生设施的设置情况；

——职业病防治管理措施；

——对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议采纳情况的说明；

——职业病防护设施投资预算；

——可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施；

——可以达到的预期效果及评价。

    - 设计应做到技术先进、经济合理、安全可靠。做到生产与安全的统一，经济效益与社会效益的统一。

    - 设计应优先选用安全条件好的工艺与设备。应提高机械化与自动化水平，减轻操作者的劳动强度，最大限度减少人身危害因素。对引进国外技术项目或引进国外设备配套项目的设计，应符合我国有关安全方面的规定。

# 厂区与厂房

    - 厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全、消防通道，满足建构筑物之间的防火间距和消防车道的布置的要求，合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。应符合GB 50187的规定。

    - 厂房的照明，应符合GB 50033和GB 50034的规定；在易燃易爆场所，应采用防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿的场所采用防水防尘灯。

    - 厂区内的建构筑物，应按GB 50057的规定设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施；并定期检查，确保防雷设施完好。

    - 值班室、待机室、会议室等人员聚集场所不应设置在吊运熔融液体及危险物品的影响范围内，应当与以上场所保持安全距离，符合GB Z1的规定。

    - 厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合GB 4053.1—3的规定。

    - 车间电气室（6000V及以上电压等级）、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。

# 建设项目安全设施、职业病防护设施要求

# 新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

# 施工和竣工验收

    - 施工应按设计进行，如有修改应经设计单位书面同意。

    - 隐蔽工程应经使用单位与施工单位共同检查合格，才能封闭。

    - 建设项目安全设施、职业病防护设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。施工单位应对安全设施的工程质量负责。工程监理单位、监理人员应对职业病防护设施施工工程实施监理，并对职业病防护设施的工程质量承担监理责任。

    - 建设项目安全设施建设期间存在设计文件错漏、事故隐患的，建成后发现问题的应及时整改合格。

    - 建设项目竣工后，根据规定建设项目需要试运行（包括生产、使用）的，应当在正式投入生产或者使用前进行试运行。试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。试运行时间应当不少于30日，最长不得超过180日，国家有关部门有规定或者特殊要求的除外。

    - 建设项目没有进行试运行的，应当在其完工后委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。建设单位应当为评价活动提供符合检测、评价标准和要求的受检场所、设备和设施。

    - 需要向安全生产监督管理部门备案的建设项目，应在生产经营单位竣工投入生产或者使用前备案。生产、储存危险化学品的建设项目，应当在建设项目试运行前将试运行方案报负责建设项目安全许可的安全生产监督管理部门备案。

    - 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。

    - 施工完毕，应由施工单位编制竣工说明书及竣工图，交付使用单位存档。生产经营单位应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。

    - 建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。按规定向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收。

    - 建设项目职业病防护设施的竣工验收管理。职业病危害一般的，由建设单位自行组织职业病防护设施的竣工验收，并自验收完成之日起30日内，按规定向安全生产监督管理部门申请职业病防护设施竣工备案。职业病危害较重的，建设单位应当按规定向安全生产监督管理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收。职业病危害严重的，建设单位应当按规定向安全生产监督管理部门申请建设项目职业病防护设施竣工验收。分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步进行验收。

    - 未经安全生产监督管理部门备案同意或者验收合格的，不得投入生产或者使用。经验收合格，并有完整的安全技术操作规程，才能投入运行。

    - 安全设施投资应当纳入建设项目概算。

# 设备、设施安全技术要求

    - 设备选型应符合项目设计方案，符合GB 5083的规定。不使用国家、行业规定淘汰的锡冶炼冶金炉窑、机械设备和电气设备。

    - 机械设备、设施、工具、配件等完整无缺陷；机械设备的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。裸露的齿轮、轴及高度在2米以下的链传动、传动带应有防护罩。

    - 供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖井口均应采用防火材料严密封堵。

    - 高压开关柜面板应有断路器或隔离开关“开”、“关”状态指示及一次进线的电压指示。高压整流室的门应装有保护开关。高压开关柜应设五防措施，低压配电柜防护等级不得低于IP22，并设有防误操作的闭锁环节。

    - 整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置；整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。

    - 电缆不得和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。

    - 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零；接零系统应有重复接地；对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。

    - 低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。

    - 供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施；并定期检查，确保防雷设施完好。

    - 生产场所应根据易燃、易爆物质的物理及化学性质，合理设计灭火系统、报警系统及选择灭火设备类型（如非水灭火）；合理布置消防水栓，并保证水量、水压；灭火器的配置应符合GB 50140的规定。

    - 主要生产场所消防建设应遵循GB 50016 的规定；对重点防火部位必须通过消防设计审查及公安消防部门竣工验收。

    - 产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。

    - 爆炸和火灾危险环境应设灭火装置和自动报警装置；电气装置应满足 GB 50058 的要求。

    - 所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统；产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。

    - 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、操作室、计算机室、加热炉及热处理计器室窥视孔、汽化冷却及锅炉设施、高频室、酸碱洗槽、主电室、配电室、液压站、稀油站、油库、泵房、氢气站、氮气站、乙炔站、电缆隧道、制氧站、煤气站。

    - 主电室、配电室、主要电缆隧道和电缆夹层应设有自动报警器，烟雾火警信号器监视装置；应采取防火墙防火门间隔和电缆穿线孔遇火能自动封闭的建筑措施，并设置警示标志。

    - 各机组的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。

    - 使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。

    - 不同介质的管线，应按照GB 7231的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。

    - 吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。

    - 加热设备和管道应设有可靠的隔热层。

    - 加热设备所有密闭性水冷系统，均应按规定试压合格方可使用；保存试压记录。

    - 设备设施建设应采用新技术、新工艺、新设备和新材料先进技术成果，促进设备设施更新和技术升级，保障生产安全。

    - 主要设备设施、特种设备应制定符合国家法律法规及标准、规范要求的安全操作规程和维护保养规程、检修规程。按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。

- 锡粗炼设备设施

  - 冶金炉窑砌筑应建立砌筑操作安全作业标准。应有炉温、风压、水压、液位等重要参数指标实时值的检测装置和控制措施。

  - 锡粗炼的顶吹炉、电炉、沸腾炉，烟化炉吹炼应采用可靠的自动控制系统。

  - 高温冶炼炉应装备炉体温度监测报警装置；配有针对炉体温度过高的冷却应急处置设施。

  - 炉渣排放口应设置紧急排渣设施，并制定有效的防爆措施。

  - 顶吹炉、电炉、烟化炉、真空炉等冶金炉窑水循环冷却，必须设置水流量、温度报警装置；其参数应上传至自动控制系统；应有防止冷却水大量进入炉内的安全设施，如：止回阀、快速切断阀、泄流口等。

  - 各冶炼炉应安装集烟装置，操作平台应设立安全防护设施。

  - 冶金炉窑的附属机构设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械的安全装置应符合3.6.2的要求。

  - 受高温辐射、炉渣喷溅的操作平台或物体撞击的梁柱结构和墙壁、设备、操作室等，应有隔热、防撞击设施。

  - 应设置熔体泄漏后能够存放熔体的安全设施，如安全坑、挡火墙、隔离带等；并储备一定数量的应急处置物资，如灭火器、沙袋、防火服等。

  - 进行富氧熔炼的冶金炉窑，氧气输送管道必须设置有效的防静电措施。

  - 锅炉、回转窑、收尘设备设施等的排烟系统应设置泄爆门。

- 锡精炼设备设施

    - 锡精炼结晶机应采用可靠的自动控制系统，应设置紧急复位开关。

    - 锡精炼结晶机应装备槽体温度监测报警装置；配有针对槽体温度过高的冷却应急处置设施。

    - 锡锭铸造自动浇铸生产流程中应设置锡液紧急排放和储存的设施。

    - 锡产品熔锡锅应设有可靠的隔热层。

    - 电解土建设施及构建筑物应做防腐处理。

    - 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置防止电解液外流的措施。

    - 电解导电母排应设绝缘设施。

    - 电解车间槽面和硅氟酸储存池旁应设置应急冲洗装置。

    - 硅氟酸储存池应高出零平面2m。电解液循环池及循环泵应设置防泄漏设施。

    - 应配置安全存放电解液的设施及应急泵类设施，存放设施应能满足紧急停电时电解液的存放。

    - 电解厂房应具备符合生产安全要求通风条件，电解槽面需配置防止酸雾超标设施。

    - 出装槽行车与电解槽槽面应设绝缘装置。

    - 出装槽专用吊车应设置接液盘。

    - 电解锡熔铸锅面通风系统与煤气燃烧器应设联锁装置。

    - 电解用电、用液及其控制符合工艺要求。

    - 应采取防止落入槽内、移动吊装设备伤人等防范措施。

    - 应规定电解槽沉积物清理作业时的安全防护措施。

- 燃料供给系统

      - 防爆区域照明灯具、电磁阀、电气控制箱等应有防爆装置或接地装置。

      - 煤气站、制氧站及煤气输送管道应设置有效的防静电措施。

      - 煤气站应设置煤气O2含量在线监测。

      - 煤气的燃烧装置，应有煤气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器。

      - 使用气体燃料的熔锡炉灶应安装泄漏检测的装置和防静电装置。

      - 煤粉罐及输送煤粉的管道，有供应压缩空气的旁路设施，应有除尘降燥设施；气体燃料需单独设置输送管道，储存粉煤、煤气的罐体应设置泄爆阀，泄爆孔的朝向，不应存在泄瀑时危及人员和设备的可能性。

      - 燃料燃烧器和输送管道之间，应设有逆止阀、自动切断阀或防回火装置。

      - 检查煤粉喷吹设备时，应配备铜质检测工具。

      - 根据使用燃料的特点，设立温度、CO浓度、CO2浓度、O2浓度等检测设备，应有除尘降燥设施，并配置报警装置。

      - 煤粉仓罐应设充惰性气体设施。

      - 燃气站、油站及粉煤储存区应设有烟雾火灾自动报警器、监视装置及灭火装置；应采取防火墙、防火门间隔等建筑设施。

      - 采用煤气燃烧的冶炼炉，应满足以下要求：

——工作场所应配备固定式和便携式CO监测设备；

——煤气管道应有低压报警装置和低压快速切断装置，并纳入工业自动化控制系统；

——煤气使用点应有煤气应急防护用品。

- 空压站-风机

- 风机、空压机需配备相应的压力表、温度计、油位计、流量计等测量装置。

- 空压机需配备相应的安全阀、排污阀。

- 35kW以上的风机应设置紧急复位操作系统。

- 600kW以上的风机应设置自动监测轴承振动装置。

- 顶吹炉炉前环保风机应采用自动系统控制。

- 风机、空压机现场需设有隔音降噪设施。

- 600kW以上的风机应设有喘振报警功能，控制系统需拥有防喘振功能。

    - 应建立重点设备设施档案及登记台帐，并设专人负责对其运行状况进行监控管理,同时按国家法律法规及标准、规范的规定进行定期检验评价，确保安全运行。

    - 空压站、变电所、煤气站、氧气站、供排水、燃料及厂内车辆、轨道运输等设备设施的建设使用符合国家相关规范。运输危险化学品、压缩气体的车辆应按国家相关规定办理许可后方可运营。

    - 作业辅助用的电动台车，应采用安全可靠的供电方式，并安装制动器、声响信号等安全装置。

    - 应按《特种设备安全监察条例》及《中华人民共和国特种设备安全法》规定内容对所用特种设备进行使用和管理。

    - 企业应建立关键工艺、重点部位档案，按照安全重要性实行分级管理明确各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。

    - 企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按第3.8.6条执行。

    - 安全设施

- 企业应对生产设备设施进行规范化管理，建立安全设施管理台帐。

- 企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。

    - 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。

    - 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

    - 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

# 管理制度

- 建立和保持

- 负责人

应结合企业特点建立并保持安全生产标准化体系；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。

- 方针目标

- 主要负责人应根据策划、绩效测量的反馈、审核、自评结果。组织制定文件化的安全生产方针并予以发布。

- 企业应该结合自身实际，制定可以量化的安全目标。

- 目标应符合企业安全方针，包括对持续改进的承诺。

- 考核

企业应逐级签订安全目标责任书，按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法并予以考核。

- 机构设置和职责

- 机构设置

企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，按照国家法律法规要求设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，建立、健全安全生产管理网络。

- 职责

- 企业负责人是本单位安全生产的第一责任人，按照国家法律法规及其他要求，对本单位的安全生产工作全面负责，并履行安全生产职责。

- 企业应建立、健全本单位安全生产责任制，明确主要负责人、各级管理人员及从业人员安全职责，定期评审更新安全生产责任制。

- 企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、经营单位、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行监督考核，予以奖惩。

- 安全生产投入

应按照相关法规要求建立安全生产费用提取和使用管理制度，建立安全生产费用使用台帐，专项用于以下方面：

——完善、改造和维护安全防护设备设施；

——安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

——安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

——设备设施安全性能检测检验；

——应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

——安全标志及标识；

——其他与安全生产直接相关的物品或者活动；

——制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

- 工伤保险

企业应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。

- 法律法规、标准规范

- 企业应建立识别、获取、评审、更新适用的安全生产法律法规、标准规范制度，明确主管部门，确定获取的渠道和方式，及时识别、获取和更新适用的安全生产法律法规、标准规范。

- 企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总，形成清单，定期发布。

- 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给相关方，对从业人员进行培训和考核。

- 企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。

- 规章制度

企业应根据国家安全生产法律、法规，结合企业实际，建立、健全各类安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，组织培训和考核，规范从业人员的生产作业行为，最大限度地降低对人、机、物、环境的损害。安全生产规章制度至少应包含AQ/T 9006规定的内容。企业应按照GB/T 28001要求，确保安全规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订的效力，使文件、记录处于受控状态。

- 操作规程

- 企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制安全操作规程,并发放到相关岗位，组织培训和考核。

- 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当组织编制安全操作规程，并发放到相关岗位。

- 评估

企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

- 修订

- 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时间和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：

当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

当生产设施新建、改建、扩建时；

当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

其它相关事项。

- 企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表，参加安全生产规章制度和操作规程评审、修订，注明生效日期。

- 企业应及时组织相关管理人员和操作人员，培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。

- 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

- 文件和档案管理

企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。

  - 教育培训

- 教育培训管理

- 企业教育培训应满足《生产经营单位安全培训规定》相关要求，应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，提供相应的资源保证。

- 应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

- 安全生产管理人员培训

- 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职，并按规定参加再培训。

- 企业其他管理人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。

- 企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理。

- 操作岗位人员教育培训

- 企业应对操作岗位人员进行安全生产教育和培训，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，保证其具备必要的安全生产知识，掌握本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能，经考核合格后，方能安排上岗作业。

- 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段）、班组三级安全培训教育，学时满足相关法律法规要求。

- 在实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料前，应当对有关从业人员进行专门的安全教育和培训。

- 企业从业人员调整工作岗位或离岗三个月以上重新上岗时，应进行车间、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。

- 特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业。

- 企业从事危险化学品运输的驾驶员，应按照《危险化学品安全管理条例》的规定经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格，方可上岗作业。

- 其他人员教育培训

- 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业现场所在单位应对进入作业现场作业人员，进行进入场前的安全教育培训。

- 企业应对检查、参观、学习等外来的人员进行有关安全规定、对可能接触到的危害及应急知识进行教育和告知。接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。

- 企业使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

- 企业应采取多种形式的活动来促进安全文化建设，促进安全生产工作。

## 作业安全

- 生产现场管理和生产过程控制

- 企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。在危险区域动火作业、进入有限空间作业、高处作业、大型吊装作业、临时用电作业、抽堵盲板作业、交叉作业、破土（断路）作业等其它危险作业，应严格执行审批手续和签发工作票。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

- 企业进行危险作业时，应当安排专人进行现场安全管理，确保安全措施的落实。

- 检维修作业

- 检修维护单位应具备企业认可的检修资质，有特别要求的检修人员应有相应作业的资格证或上岗证。

- 根据检维修业务情况，编制检维修计划或方案。检维修计划或方案必须经过专业性确认，安全、可行方可实施。

- 对检维修过程可能遇到的危险、危害因素等进行识别，并应制定安全防范措施。

- 根据检修业务，应对检修人员进行必要的安全培训教育。

- 配备必应的劳动保护、防护用具，对现场安全条件进行确认，确认安全方可作业。

- 需办理检修作业手序或证件时，应按规定办理，检维修作业应在适当位置悬挂警示标志牌。

- 检维修期间，应对检维修现场进行安全检查。

- 检维修后的设备设施应确认安全后方可投入使用。

- 报废与拆除作业

- 应按相关制度规定的程序要求，确定报废、拆除的对象，相关部门负责人须进行现场确认交接，并办理交接手续。

- 需拆除或报废的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除或报废作业；属于特种设备的，按《特种设备安全监察条例》的有关规定执行。

- 应对需拆除的设备设施及周边环境进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，确保作业过程安全。

- 冶炼炉体拆除，应确保炉内温度降至常温，并进行有毒有害气体检测，确保浓度符合国家相关标准要求，办理相关审批手续后进行拆除作业。

- 安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

- 拆除作业期间，应进行现场安全检查，确保安全。

  - 作业行为管理

    - 企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。

    - 涉及高压场所的维护检修，应配备并使用绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘垫、高压验电器、安全接地用具等。

    - 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：

——拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；

——验电、放电；

——各相短路接地；

——悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。

    - 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。

    - 作业现场应环境整洁；物品、物料、工具、防护器具等应定点存放。

- 警示标志

- 企业应根据作业场所的实际情况，按照GB 2894规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

- 企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。

- 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。

- 使用酸、碱的场所，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。

- 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。

- 放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。

- 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GB Z158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。

  - 相关方管理

- 企业应制定并严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。

- 企业应制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。

- 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。

- 企业应对进入生产区域的人员进行统一安全管理。根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。

- 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。

  - 变更

    - 企业应制定并严格执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。对工艺、技术、设备设施、作业过程及环境的变更，应对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制，并履行以下变更程序：

——变更申请；

——变更审批；

——变更实施；

——变更验收。

    - 变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意；重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。

- 风险管理

- 评价范围

企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则，评价范围包括：

规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

常规和异常活动；

事故及潜在的紧急情况；

所有进入作业场所的人员的活动；

原材料、产品的运输和使用过程；

作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；

丢弃、废弃、拆除与处置；

——气候、地震及其他自然灾害。

- 评价方法

企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有以下几种：

工作危害分析（JHA）；

安全检查表分析（SCL）；

作业条件危险性半定量分析（LEC）；

危险与可操作性分析（HAZOP）；

失效模式与影响分析（FMEA）；

故障树分析（FTA）；

事件树分析（ETA）。

- 风险评价制定依据

企业应依据以下内容制定风险评价准则：

有关安全生产法律、法规；

设计规范、技术标准；

企业的安全管理标准、技术标准；

企业的安全生产方针和目标等。

- 风险评价

- 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、物和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

- 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

- 风险控制

- 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：

——可行性；

——安全性；

——可靠性。

- 企业在选择风险控制措施时应包括：

——工程技术措施；

——管理措施；

——培训教育措施；

——个体防护措施。

- 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

- 重大危险源

- 辨识与评估

企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，并按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。

      - 登记建档与备案

- 企业按照GB 18218辨识并确定重大危险源后，应建立重大危险源档案。

- 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案。

  - 监控与管理

- 企业应按照有关规定对重大危险源安装安全监控报警系统。

- 企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

- 企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。

- 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

- 风险信息更新

- 企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。

- 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

- 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

新的或变更的法律法规或其他要求；

操作条件变化或工艺改变；

技术改造项目；

有对事件、事故或其他信息的新认识；

组织机构发生大的调整。

- 隐患排查与治理

- 隐患排查

- 企业应建立安全生产事故隐患排查治理制度，定期组织事故隐患排查，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，如实记录登记建档或向从业人员通报，及时采取有效的技术、管理措施。

- 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。

- 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：

有关安全生产法律、法规要求；

设计规范、管理标准、技术标准；

企业的安全生产目标等。

- 排查范围与方法

- 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

- 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

    - 隐患治理

- 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

- 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。

- 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

- 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

- 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。

- 职业健康

- 职业健康管理

- 企业应制定职业危害防治计划和实施方案，对从事可能导致职业病危害的劳动者，应按国家法律法规要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。有毒、有害作业职工每年至少体检一次，无害作业职工每2年至少体检一次。建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。

- 生产作业过程安全卫生要求应符合GB 12801规定。作业场所应设有专用安全通道，工作场所的器物摆放平稳有序，地面整洁畅通，脚踏设施牢固完好，人行通道两边不得有突出或锐边物品。企业作业场所应符合GB Z1、GB Z2要求。

- 企业生产过程的污染物应进行处理，冶炼烟气和工业废水的排放应符合GB 30770的规定。

- 一般废渣按GB 18599贮存和处置；危险废渣按GB 18597和GB 18598贮存、处置；放射性废渣按GB 14500 处置。

- 危险废物焚烧处置符合GB 18484的规定。严格执行GB 30770、GB 16297规定。

- 作业场所温度、湿度、通风、照度、噪声、粉尘、有毒有害气体等符合规范、标准规定。

- 生产作业操作现场应有严格的管理措施，与生产无关人员非经允许不得进入生产操作现场。

- 存在放射源的作业场所或使用放射源的作业应按GB 4075的规定进行管理和使用。

- 企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人，应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。

- 企业应在可能发生急性职业危害的有毒有害作业场所，按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，指定专人管保管、定期校验和维护各种防护用具，使其处于正常状态。

- 定期对作业场所进行检测，在检测点设置标识牌，告知检测结果，并将检测结果存入职业卫生档案。

- 企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。

- 职业危害告知和警示

- 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。

- 企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。

- 企业应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GB Z 158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

- 职业危害申报

企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：

——新、改、扩建项目；

——因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；

——企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。

- 劳动保护用品

- 企业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。

- 企业各种防护器具应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封。

- 企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

- 应急救援

- 应急机构和队伍

- 企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。

- 企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练。

- 企业应明确各级应急管理机构和救援队伍的职责。

- 应急预案

- 企业应按AQ/T9002编制生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。

- 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

- 应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

- 企业应建立的应急预案目录不限于附录A。

- 应急设施、装备、物资

- 企业应按规定配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性的检查、维护和保养，确保其完好、可靠。

- 企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。

- 应急演练

- 企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。

- 企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。

- 事故救援

企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

- 事故报告、调查和处理

- 事故报告

- 企业应明确事故报告制度和程序。发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- 企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- 企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。

- 事故调查和处理

- 企业发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。

- 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失等，按时提交事故调查报告。

- 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。应按照GB 6442定期统计、分析事故、事件。整改和预防措施应包括：

工程技术措施；

培训教育措施；

管理措施；

企业应建立事故档案和事故管理台帐。

- 锡冶炼

## 基本要求

    - 各岗位须制定并执行安全技术操作规程。

    - 劳动防护用品应按GB11651选用，正确穿戴。

    - 应按GB50016、GB50140配置消防设施与器材，消防设施器材应正确使用并定期检查维护保证完好。

    - 上岗前和交接班必须认真做好设备、设施、工具完好情况检查，确保设备、设施无跑、冒、滴、漏、堵塞情况。

    - 各类安全防护装置、标识、标志应齐全、有效。

    - 岗位应无隐患、个人无违章，应查看预防措施的落实情况。

    - 员工应熟悉发生紧急事故时撤离的程序和撤离的路径、方向。

    - 各岗位通往紧急停止按钮开关的进出通道和撤离通道应保持畅通无阻。

    - 设备、设施启动前应与上下工序联系好，确认安全。

    - 用电应严格执行电气安全操作制度。送电前应先发出信号，严禁带负荷拉、合闸和超负荷运行。

    - 生产期间，应安排专人对现场进行巡检，一旦发现任何机械、电气设备出现故障，巡检人员应立即停止该机械、电气设备的运行以及该机械、电气设备流程前或相关的所有机械、设备的运行；必要时可启动紧急停车系统。

    - 不能从悬挂的重物下面通过，当吊车吊着重物时，路经作业上空时，应主动让开。

    - 不能跨、钻、越运转设备和接触运转、危险部位。设备运行时，不能对运转部位进行维护调整。

    - 不启用标识不明确的设备。未经许可，不启动、不使用不属自己岗位的设备。

    - 所用工具、用具应保持干燥无水，热冷分开堆放。

    - 生产现场的机械、电气设备检查、维修前，在配电室内应切断该机械、电器设备的电源，并挂上警示牌，安排专人进行监护，直至该机械、电气设备维修完毕。

    - 放液体渣、液体金属时，不能从槽、渣包等容器上通过。

    - 不能在易燃、易爆等危险场所吸烟和动明火。确需动火，需经许可，持证操作。

    - 电器设备着火,不得用水和泡沫灭火器灭火,应用干粉灭火器灭火。

    - 机动车不能重车载人、超高、私拉乱跑。

    - 卷扬起重机的提升不能超重、超高、超速运行。

    - 热离析渣、炭渣、含砷较高的热物料、铝渣等物料不能堆放在潮湿处，保持干燥。不能与潮料混合配料，不得喷水、淋雨。

    - 不得从高处往下丢杂物。

    - 不能酒后上班。

# 矿仓、熔剂仓

# 矿仓、熔剂仓应有防震、防雨、防潮、防腐蚀、防渗漏等措施。基本安全操作应按4.1执行。

# 配料作业

    - 配料作业基本安全操作按4.1执行。

    - 设备启动前应处于空载状态。停车前应将物料完全卸空，防止过载损坏设备。

    - 不能跨越及站、坐、蹲在停止或运转的皮带上，应由过桥上通过。

    - 皮带在运输过程中若出现打滑现象，应停车处理。

    - 除部件上备有特殊润滑装置外，皮带运输机运行时不得添加润滑油。

    - 配料系统原料输送机必须设置紧急复位操作系统。

    - 打扫现场时，应确保现场电气操作控制箱的开关在安全位置。

## 炼前处理作业

    - 炼前处理作业基本安全操作按4.1执行。

    - 冶金炉窑投入使用前应进行烘炉，确保达到工艺要求。

    - 燃料不得靠近冶金炉窑或正对炉窑门堆放。

    - 火种应点燃送入炉窑内，并确认炉窑门周围无人方能点火。

    - 生产过程保持炉窑排烟、收尘、通风畅通，水冷元件正常。应建立应急或特殊作业控制程序，以应对可能出现的工艺异常。

    - 铲料、检查炉况时，应站在工作门的侧面操作。

    - 检查或处理故障时，只能停料，不能停风。炉顶（窑尾）应保持一定的负压。

    - 冷却系统突然断水时，应停料、减风（或停风），降低料层温度。事故停电（突然停电）时，应迅速切断所有动力设备电源和打开放空烟囱，采取降温措施。

    - 停炉后不得向炉窑体内、外浇水强行降温。

    - 检查、检修炉窑时，待炉窑温度降至常温，并打开全部炉窑门，抽走炉窑内有害气体，方能进入炉窑。

    - 检查和清理积尘应由上至下进行，不得在炉窑底清理炉窑壁沉积物或搬动炉窑砖，不得敲打炉窑壁、炉窑体。发现炉窑砖和炉窑壁沉积物松动，应从炉窑内撤出。

## 粗炼作业

- 熔炼作业

  - 熔炼作业基本安全操作按4.1执行。

  - 冶金炉窑投入使用前按4.4.2执行。

  - 使用喷枪或烧嘴供应燃油、煤粉、气体，应在启动喷枪前对冶金炉窑进行吹扫，以防发生爆炸事故。使用液化石油气、柴油、煤气、氧气等应有防火防爆措施。

  - 喷枪在传递之前，应确认传送的前方无人；传递时，操作平台上应有专人负责监护。

  - 喷枪的安全操作（包括喷枪更换和喷枪提升架的维修）应遵守以下规定：

——不得在喷枪提升架下走动、站立；

——不能超越喷枪提升架限位开关；

——喷枪清扫完之前，不能断开喷枪燃煤管；

——喷枪提升机操作之前或在喷枪提升机维修时，应确保喷枪提升架下无人，并用围栏围住维修区域。

  - 检查喷枪头时应防止烫伤，并及时清理打扫干净现场。

  - 烟气同供一座余热锅炉的两座反射炉，一座进料，另一座不得清灰、翻渣和推料。

  - 进行喷枪点燃、喷溅挂渣、清扫操作时，不能正对炉子的开口处，应保持足够的安全距离。

  - 需打开炉门操作时，应先打开抽风系统，不能正对炉门，观察炉况及进快料时，应防炉火外溢及液料外溅伤人，撬挂渣时不能戴湿手套。

  - 反射炉熔池推料翻渣应佩戴防护眼镜，侧式观察炉况。翻渣作业过程中不得调节风煤参数，不能敲打煤管。

  - 检查炉窑水箱水温，调节冷却水流量，避免出现干烧。出现漏水等异常或故障应按规程处理。

  - 冶金炉窑的炉顶应保持负压操作，防止烟气溢出。

  - 进料时应站立料斗上风侧，缓慢进料，尽量避免卡料。不得正视窥视孔，不得脚踩料斗进料。

  - 铲送铝渣和扩散尘制粒等尘毒物料，应站在上风口处及通风良好的环境进行作业，作业过程中宜使用溴化汞试纸测试毒害情况，发现异常，应立即停止作业，撤出作业现场。

  - 进入柴油间不得穿带钉的鞋，携带火柴、火机等发火物和易燃易爆物品。启动、关闭油桶盖时应用铜制工具，不得敲打、撞击或使用能产生火花的工具。不得接听手机。

  - 电炉电极应保持干燥。接、换电极、进料时应停电，应有专人指挥。电炉电极更换和配电室作业应按规程操作。

  - 电炉操作过程中，任何导电物体不可同时接触两根电极，吊车（葫芦）吊钩和钢绳不得接触电极壳。在炉顶操作时应停电。

  - 停炉作业时，先停鼓风降温，再停抽风。喷水降温，不得站在下风口或者进入炉内。

  - 检查维修冶金炉窑时，待炉窑内液料排空24小时后，才能进入炉窑内检修。按4.4.11规定，检修、清理炉壁积尘、挂渣耐火砖。

  - 处理含尘、毒较高的物料时应严格按其工艺要求操作，必须站在上风侧作业或者现场配备强制鼓风加强通风。

  - 发生事故时，应按规定程序进行紧急停炉。发生锡、渣冲出事故，危及人身安全时，应按规定程序启动紧急停止按钮，并撤离现场。

- 放锡放渣作业

    - 放渣放锡作业基本安全操作按4.1执行。

    - 溜锡、溜渣槽干燥无水，无堆积物。

    - 使用氧气吹锡口或渣口时，应遵守以下规定：

——氧气瓶应避免高温烘烤和强烈阳光暴晒，应存放在四周没有热源且有遮盖的地方。

——氧气瓶不得与油脂或细微分散的可燃性物质（煤粉、有机纤维等）接触，不得戴沾有油及煤粉的手套开启氧气瓶。

——吹氧压力不得超过0.6MPa。

——使用前先检查阀门是否灵活，同时吹净瓶口灰尘，再装上减压器，不得正对接口。

——吹氧时不得使用吹氧管通料。

——如发生氧气管回火，应立即关闭停止供氧，如瓶阀漏气，可将橡皮管对折，以彻底切断供氧。

——在使用的过程中，氧气瓶内压力不低于可燃气体压力。氧气瓶中的氧气应留大于0.1MPa～0.2MPa的剩余压力。

——氧气瓶与明火的水平距离应在10米以上，如条件限制，也不得低于5米，并采取有效的隔离措施。

    - 渣包应干燥，以防液渣爆炸伤人；液渣面应低于渣包嘴200mm，每个渣包不得超过5吨重。

    - 进行锡、渣开口作业时，为防止金属或渣突然冲出发生人身伤害事故，应保证后撤通道畅通。

    - 不得将吹氧管的热端对着其他操作人员的方向摆动。

    - 开口作业前、垫包前应确认渣包内无积水，渣包无破漏。

    - 开锡口时，不得戴手套打锤，打锤和掌钎不得同时站一边。

    - 开渣口时，渣包内液渣面应低于渣包口200mm以上。

- 中间粗锡作业

- 应站在安全位置进行硬头处理作业。

- 处理乙锡喷水过程中应站在上风口，不能喷猛水。

- 对粗锡包进行人工喷水强制降温时，应喷细水，不得喷猛水，并及时排出蒸汽。

- 进行人工捞取粗锡包中的浮渣，粗锡转到熔锡锅，除去浮渣的甲锡转到甲锡包等转运操作有专人负责，注意防滑、防跌倒，不得站在锅边操作，锡锅应配置安全可靠的盖子。

- 浇铸浮渣锭时，渣锭四周不得缺耳。

- 使用吊车转运浮渣锭时，应有专人负责。

- 热锡渣不得浇水，不能放置在有水的地方。

- 锡锅作业时，不能跨（站）锅、锭模操作。

- 粗锡铸锭时，应清除锡模内异物，确认无积水方能使用。喷水降温操作应从边上缓慢喷淋，不得喷猛水，不能用手摸。

- 金属锭堆码不可超高，应成“井”字形堆放。

- 锡、渣冷却后应及时脱模。锡渣凝固前不得喷水。

- 浇铸采用人工刮面清理液锡表面的浮渣时，操作人员必须戴好防护面罩，预防飞溅烫伤。

## 精炼作业

# 火法精炼作业

# 火法精炼作业基本安全操作按4.1条执行。

      - 离心脱渣作业

- 转鼓甩渣时，转鼓上部不得超过锅面。

- 脱渣时，不得正对渣罩。

- 离心机运转时，工具、衣服不得直接或间接触及转鼓和转轴。不得在悬臂下或摆动区域内操作。

- 用吊车进料时，应平稳轻缓，避免液体流出。进大锭物料时，要求物料干燥，轻放入锅内。吊渣时，应离开火源点到安全距离才能起吊。

- 检修离心机时，应固定悬臂，确认不会下滑时，才能在悬臂下进行检修工作。

      - 氧化锅除杂作业

- 降温除砷应保持水管道通畅；人工喷水降温，应喷细水，不得喷猛水。

- 铸锭和脱模按4.5.2.9和4.5.2.11操作。

- 加锯末除砷、铁，加硫除铜时，烟罩内负压应保持-100Pa～-50Pa。防止火焰外喷伤人。

- 凡启动搅机，都应罩好安全罩，有问题应及时处理。

- 转锡按4.5.2.4操作。转锡过程中应防烫伤，防止锡泵脱钩下掉伤人。

- 捞浮渣时，吊渣车箱时挂钩应稳，放渣箱在吊车架上应放正放稳。

      - 合锡锅除杂作业

- 合锡锅加铝除砷、锑过程中，不得直接喷水降温。铝渣应按指定地点堆放，不得与水接触。

- 精锡除锑降温，应保持水管道通畅。

- 合锡或配料时，配料加入原毛条表面不得有积水，严防爆炸伤人。

- 用锡泵转锡，铸凉锡或产品锡，锡模应保持干燥，转锡按4.5.2.4操作。产品应整齐码放，25kg锭最高不超过12层，50kg锭最高不超过8层。

- 加铝除砷、锑，加氯化铵或锯末烧残铝，烟罩内负压应保持-100Pa～-50Pa，严防碳铝热渣遇水或水蒸气产生砷化氢气体伤人。氯化铵应防潮。

- 使用吹气机时锅面附近不得有人，不得开猛水。

      - 浇铸作业

推槽工、开面工应佩戴好眼镜、长手套才能操作。使用吹气机时按4.6.1.3.6执行。用吊车吊运锡泵，严防脱钩掉下伤人。

      - 机械结晶机精炼作业

- 不得将红热工具放入机械结晶机槽底，不得喷水到槽底。

- 装锡锅盖子应常盖，只有捞锅渣或检修时才能开盖子，锡锅周围应有防护栏杆。

- 不能将杂物、水倒入锡锅内。

- 防转锡管脱落、漏锡，严防转锡烫伤。

- 锡液面应距锅面约50mm，严防进料锅内锡过满溢出。

- 喷水时应缓慢操作，严防锡液爆炸。

- 撬除槽头结块时，不可用力过猛避免跌入槽内。

      - 真空炉精炼作业

- 冷料入锅前应慢慢烘烤，避免发生爆炸事故。

- 大熔化锅冷料入锅前慢慢烘烤，确保物料干燥,避免发生爆炸伤人。

- 进料管穿孔、漏气，冷却水不能正常供给，超负荷运转突然停电，则应停料、停电，同时停泵。

- 短时间突然停电，电炉恢复供电后，先将调压器复零位，再启动总变压器，将温度升至正常值。

- 产品应及时推出堆放整齐，放置稳妥，不能妨碍操作和行走。

# 湿法精炼作业

- 湿法精炼作业基本安全操作按4.1执行。

- 配合吊车起吊重物，挂好挂钩后，操作人员和指挥起吊人员应站在安全的位置，指挥信号应清楚，不得多头指挥。

- 捞渣前和工作前确保工用具干燥无水。

- 泵金属液料时应站在安全的地方。

- 搅机杆放进锅里应压稳搅机。

- 防止起装架和极片吊架来回摆动、起落、碰撞、挤压伤人。

- 在配片架上移动时，用力应均匀，起吊时极片应钩稳，防止掉落伤人、伤设备。

- 不可开路出槽，防止伤直流供电设备。

- 防止电桥接触不良，起弧烧伤人和损坏设备。

- 极片吊离液面时至少停止5秒钟淋液。

- 起吊极片应钩稳，防止运行过程中坠落。

- 测量槽电压，槽电压不符合要求的电解槽，应及时处理。

- 装阳极时，应对准并点动轻放。

- 扶锡架操作时，应防夹伤手，应注意主动让开接酸盘，预防撞伤。

- 上槽面脚踩方向应与极片垂直。根据极片入槽后周期及极片强度情况，新装槽踩阳极耳朵，即将出槽的踩阴极。

- 制液和电解液净化作业时沉淀渣不得进入电解液。酸液不能装得过满，防止酸液飞溅在眼睛内。

- 操作扒极机时，清水喷淋洗涤对面应无人，水不可喷出槽外。

- 吊阴极、残极时，应两人操作，吊架应放稳后才能指挥起吊，严防夹伤手指。

- 配制稀硫酸，不能将水注入酸中。

- 铸锭和脱模按4.5.2.9和4.5.2.11操作。定点呈“井”字型堆码整齐，不得超过安全码放层数。

## 炼渣作业

  - 炼渣作业基本安全操作按4.1条执行。

  - 开炉前应对供电、供风和供水进行全面检查，正常后吹尽残煤，打开水平烟道2至3道清灰门，方能进料开炉。

  - 在正常吹炼过程中，进料、放渣、塞口子时，不得调煤仓。

  - 操作过程中严防冲大煤。如遇冲大煤时，及时采取停给煤控制器，关平衡风，直至缓慢放废风等措施。

  - 开口前应先开报警器，确认冲渣水压＞0.2MPa，清除渣塘或捞渣机（捞渣吊）附近工作人员，才能开炉口放渣。放渣过程中，不可从溜渣槽上通过，不得接近溜渣槽、冲渣池，控制好液渣流量。

  - 解挂渣包、歪兜等应在侧面操作。挂钩时应站在离渣包3米外，吊车起吊前人员退离至5米外，待吊至1.5米高时，由侧面挂上副钩，人员即刻离开至8米外。空包吊至离地面1.5米时，停住吊车，待渣包在地面放稳后，再解钩。解歪兜时，应站立歪兜两端头1米外，待歪兜放稳后，再揭开链钩。

  - 进料或观察炉况时，不得正面观察。

  - 控制水箱出水量，保持畅通，不能缺水干烧。防止假水位和满水位运行，防止蒸汽烫伤。

  - 开炉、吹炼过程中不得铲、撬糊状结渣，防止烫伤、扭伤。严防液渣喷溅烫伤，火焰喷出伤人。

  - 炉内应保持负压，安装余热锅炉的应保持炉压0～-25×9.81Pa。

  - 防止敲伤、烫伤、压伤、歪兜翻倒，渣包手翻倒敲、压伤。

  - 清理水平烟道时，待烟道内结渣冷却至一定时间后，方可进入烟道。

  - 清理斜坡烟道时应防止敲伤、扭伤、火苗喷出烧伤。

  - 捞渣时应防止限位开关失灵，撞坏设备。

  - 停炉时防止烫伤、误操作。

（规范性附录）
应急预案目录

A．1企业应建立的应急预案如下：

生产事故综合应急救援预案；

煤气事故应急救援预案；

氧气泄漏应急救援预案；

锅炉事故应急救援预案；

顶吹熔炼炉泡沫渣事故应急救援预案;

硫酸生产事故应急救援预案；

铝渣事故应急救援预案；

特种设备事故应急救援预案；

检修事故应急救援预案。

# Text boxes

ICS 77.020

H

中华人民共和国有色金属行业标准

锡冶炼安全生产规范

Tin smelting production safety specifications

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施