锡量的测定修订编制说

- 任务来源

全国有色金属标准化技术委员会文件有色标委[2013]32号2013年第二批国家标准项目计划及有色标委[2014]23号关于印发《锡铅焊料化学分析方法》标准任务落实会会议纪要的安排，2014年至2015年完成对GB/T10574.1《锡铅焊料化学分析方法  锡量的测定》

- 参加起草单位

由云南锡业股份有限公司负责起草、广西华锡集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院、桂林矿产地质研究院参加起草。

- 修订计划

- 现行标准分析

1.1现行标准分析在技术上没有问题，干扰元素分离方法、测量精密度、准确度都能达到要求技术上没有大问题。

1.2 本次修定主要做如下工作

1.2.1 碘酸钾标准滴定溶液标定

用盐酸（6mol/L）溶解金属时不易掌握，容易造成少量锡溶解不完全，本次修定将进行如下实验比较。

- 浓盐酸（12mol/L）溶解

- 盐酸（6mol/L）—双氧水溶解

- 盐酸（6mol/L）—三氯化铁溶解

- 浓硫酸—硫酸氢钾溶解

1.2.2样品溶解比较

硫酸—硫酸氢钾溶解、盐酸—双氧水溶解、盐酸—三氯化铁溶解

1..2.3干扰元素分离

本标准已经被标准《锡及锡合金废料》引用，为保证再生原料准确测定，有必要再对铁粉置换分离锑、铋、铜、银这几种元素的综合干扰进行试验，以明确不分离的综合限量。

1.2.4盖式漏斗法与通二氧化碳保护法其原理不一样，盖式漏斗法导致酸度降低。就进行试验对比。

1.2.5精密度试验

1.3试验按排

7月份至8月10日统一试验

1.4试验报告、编制说明、草案编写

1.5征求意见

标准草案征求意见单位：北京有色院、北京矿冶院、昆明冶金院、广州有色院、湖南有色院、桂林地院、西北有色院、华锡集团、乘风公司、自立公司、湖南云湘矿冶公司

- 工作

4.1代表样制作过程

  - 代表样取样方法

4.3碘酸钾标准滴定溶液标定

（a）盐酸（6mol/L）分解试验。称取10杯锡标准样品99.95（%），加入1g还原铁粉，加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

（b）盐酸（6mol/L）—3滴过氧化氢助溶分解试验。称取5杯锡标准样品99.95（%），加入1g还原铁粉，加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

（c）浓盐酸（12mol/L）分解试验。称取5杯锡标准样品99.95（%），加入40mL盐酸（12mol/L），待样品分解完全后，加入60mL蒸馏水，做平行试验。

试验c中，溶解过程反应激烈，样品分解的速度快，盐酸挥发也快，加入蒸馏水之后，铝粒还原过程中由于盐酸挥发太多，导致溶液酸度过低，铝粒溶解不完全，试验失败。

（d）浓硫酸分解试验。称取6杯锡标准样品99.95（%），加入10mL浓硫酸（18mol/L），于高温电炉上冒烟分解，分解完后冷却至室温，加入40mL蒸馏水，60mL盐酸（6mol/L），加入铝粒还原。做平行试验。

（e）浓硫酸+硫酸氢钾分解试验。称取6杯锡标准样品99.95（%），加入2g硫酸氢钾，加入10mL浓硫酸（18mol/L），于高温电炉上冒烟分解，分解完后冷却至室温，加入40mL蒸馏水，60mL盐酸（6mol/L），加入铝粒还原。做平行试验。

4.4样品溶解比较

（a）称取0.2000g(±2mg)不同锡含量的锡铅焊料代表样品，加入100mL盐酸（6mol/L）,溶液沸腾后，加入4滴过氧化氢，于还原台上分解，观察其溶解的时间。

4.5杂质元素对高含量样品的干扰

本部分实验分析、讨论溶液中锡含量在100mg左右时，各杂质元素对分析结果的干扰。

（a）Sb元素的干扰。称取6杯锡标准样品99.95（%），分别加入3、4、5mgSb元素，加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

在此试验中，当Sb含量在小于3mg时，并不影响标定结果。当Sb含量在4mg的时候，有两杯样品一杯超差，一杯没有超差，为确认4mgSb是否干扰锡含量的分析，再次称取3杯锡标准样品，按同种方法进行试验。

试验a中，当Sb含量超过4mg时，会影响此方法的测定，导致分析结果偏高。

（b）Ag的干扰。称取12杯锡标准样品99.95（%），分别加入1、2、3、4mgAg元素，加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

试验b中，当Ag含量小于1mg时，标定结果极差在1mL内，不影响此方法结果。当Ag含量在2mg的时候，已经产生干扰，但并不明显，Ag在含量3mg和以上时，分析结果明显偏高。

（c）Cu的干扰。称取12杯锡标准样品99.95（%），分别加入1、2、3、4mgCu元素，加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

试验c中，当Cu含量小于1mg时，标定结果极差在1mL内，不影响此方法结果。当Cu含量在2mg时，产生负干扰，分析结果会偏低。当Cu含量大于等于3mg时，产生正干扰，分析结果明显偏高。

4.5.1杂质元素的综合干扰

（a）称取4杯锡标准样品99.95（%），加入锑、铋、银、铜干扰元素1mg，加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

在杂质元素单独干扰中，我们可以看出当单独的杂质元素含量小于1mg时，并不会影响此方法的分析结果。但在试验a中可以看出，虽然各种元素含量都在1mg，但是测定结果明显的偏高。

（b）称取4杯锡标准样品99.95（%），加入干扰元素锑、铋、铜1mg，银2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

（c）称取3杯锡标准样品99.95（%），加入锑、铜干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

（d）称取3杯锡标准样品99.95（%），加入锑、银干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验，结果如表4.5.8。

(e) 称取3杯锡标准样品99.95（%），加入干扰元素：锑、银1mg，铜2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

(f) 称取3杯锡标准样品99.95（%），加入铜、银干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），溶液沸腾之后加入3滴过氧化氢，做平行试验。

4.6杂质元素对低含量样品的干扰

本部分实验分析、讨论溶液中锡含量在20mg左右时，各杂质元素对分析结果的干扰。

（a）Sb元素的干扰。移取6杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），分别加入3、4、5mgSb元素，加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验，结果如表4.6.1。

在此试验中，当Sb含量在3mg时，并不影响分析结果。当Sb含量在4mg的时候，两杯样品结果不稳定，为确认4mgSb是否干扰锡含量的分析，再次移取3杯锡标准溶液，按同种方法进行试验。

（b）Ag的干扰。移取12杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），分别加入1、2、3、4mgAg元素，加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验，。

（c）Cu的干扰。移取9杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），分别加入1、2、3、4mgCu元素，加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

试验c中，当Cu含量小于2mg时，不影响此方法结果。当Cu含量大于等于3mg时，产生正干扰，分析结果明显偏高。

4.6.1杂质元素的综合干扰

（a）移取4杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入干扰元素锑、铋、银、铜各1mg，加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

（b）移取4杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入干扰元素锑、铋、铜1mg，银2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

（c）移取3杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入锑、铜干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验（d）移取3杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入锑、银干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

(e) 移取3杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入干扰元素：锑、银1mg，铜2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

(f) 移取3杯25ml锡标准溶液（0.8mg/mL），加入铜、银干扰元素2mg。加入80mL盐酸（6mol/L），做平行试验。

4.7盖式漏斗试验

4.7.1盖式漏斗标定

（a）称取锡标准样品100mg（99.95%）5杯，加入1g还原铁粉，80mL盐酸（6mol/L），20mL蒸馏水，待溶液沸腾，冒大气泡后加入3滴过氧化氢。盖式漏斗中加入煮沸冷却后的饱和碳酸氢钠溶液50mL，盖上盖上漏斗用铝粒还原后冷却滴定。

（b）称取锡标准样品130mg（99.95%）10杯，加入1g还原铁粉，80mL盐酸（6mol/L），20mL蒸馏水，待溶液沸腾，冒大气泡后加入3滴过氧化氢。盖式漏斗中加入煮沸冷却后的饱和碳酸氢钠溶液50mL，盖上盖上漏斗用铝粒还原后冷却滴定。

（c）盖式漏斗2mgCu干扰试验。称取锡标准样品130mg（99.95%）5杯，分别加入2mgCu元素。加入1g还原铁粉，80mL盐酸（6mol/L），20mL蒸馏水，待溶液沸腾，冒大气泡后加入3滴过氧化氢。盖式漏斗中加入煮沸冷却后的饱和碳酸氢钠溶液50mL，盖上盖上漏斗用铝粒还原后冷却滴定。

4.8精密度试验

4.8.1根据不同的锡含量称取代表样品，加入100mL盐酸（6mol/L）,1g还原铁粉，于还原台上分解，待铁粉溶解完全，溶液冒大气泡后加入4滴过氧化氢助溶，用铝粒还原后滴定。

5  数据处理

5.1汇总验证单位数据

|  | YT1 | YT4 | YT6 | YT9 | YT11 | YT12 | YT16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南锡业股份有限公司 | 95.26 95.43 95.45 95.90 95.22 95.34 95.27 95.15 95.43 95.72 95.86 平均值95.46 S=0.26 | 69.81 69.36 69.44 69.22 69.28 69.20 69.86 69.71 69.57 69.79 69.68 平均69.51 S=0.25 | 59.89 59.72 60.08 59.81 59.12 9.24 59.82 59.27 59.78 59.76 59.23 平均59.61 S=0.33 | 40.59 40.79 40.68 40.79 40.59 40.71 40.59 40.49 40.31 40.86 40.62 平均40.64 S=0.15 | 25.79 25.86 25.93 25.98 25.88 25.92 25.93 25.90 25.79 25.89 25.78 平均25.88 S=0.062 | 12.10 12.15 12.30 12.20 12.21 12.51 12.15 12.20 12.18 12.18 12.20 平均12.23 S=0.10 | 60.68 60.91 61.14 60.90 60.72 60.79 61.11 60.59 60.90 60.61 60.79 平均60.85 S=0.18 |
| 广西华锡公司 | 95.58 95.88 95.95 95.84 96.02 95.32 95.90 平均95.78 S=0.25 | 70.62 70.52 70.69 70.53 70.43 70.32 70.39 70.03 平均70.44 S=0.21 | 59.62 59.56 60.01 59.86 59.32 59.52 59.52 平均59.63 S=0.23 | 40.81 40.85 40.57 40.76 40.76 40.99 41.05 平均40.83 S=0.16 | 26.33 26.23 26.05 25.98 26.28 25.93 26.03 平均26.12 S=0.16 | 12.18 12.23 12.09 12.15 12.19 12.14 12.17 平均12.16 S=0.044 | 60.90 60.72 60.80 60.92 60.96 60.83 60.97 60.97 61.00 60.80 60.82 平均60.88 S==0.091 |
| 桂林地院 | 95.49 95.62 95.20 95.77 95.36 95.64 95.48 平均95.51 S=0.19 | 69.77 69.08 69.36 69.59 69.29 69.38 69.54 平均69.43 S=0.22 | 59.76 59.56 60.18 59.82 59.63 59.88 59.71 平均59.79 S=0.20 | 40.41 40.52 40.71 40.38 40.64 40.59 40.49 平均40.53 S=0.12 | 26.06 25.88 26.14 25.98 25.91 26.03 25.87 平均25.98 S=0.10 | 12.01 12.12 12.27 11.84 12.16 12.24 12.09 平均12.10 S=0.15 | 61.11 60.75 60.58 60.89 60.78 61.08 60.99 平均60.88 S=0.19 |
| 昆明冶金院 | 95.47,95.53,95.49,95.57,95.39,95.46,95.58 平均95.50 S=0.067 | 69.64,69.53,69.63,69.44,69.58,69.54,69.48 平均69.55 S=0.074 | 59.64,59.53,59.63,59.44,59.58,59.54,59.48 平均59.55 S=0.074 | 40.41,40.71,40.56,40.66,40.63,40.72, 40. 63 平均40.62 S=0.12 | 25.76,25.75,25.64,25.72,25.82,25.75, 25.80（分离） 平均25.75 S=0.058 | 12.13,12.17,12.17,12.19,12.09,12.15,12.20 平均12.16 S=0.038 | 60.70,60.87,60.83,61.03,60.94,61.06,61.06 平均60.93 S=0.14 |
| 南有色金属研究院 | 95.24 95.36 95.37 95.28 95.55 95.48 95.41 平均95.38 S=0.11 | 69.63 70.00 70.09 69.91 69.74 69.70 69.60 平均69.81 S=0.19 | 59.44 59.55 59.63 59.42 59.48 59.53 59.62 平均59.52 S=0.082 | 41.15 41.16 41.26 40.84 40.75 40.93 41.02 平均41.02 S=0.19 | 26.16 26.34 26.33 26.11 26.24 26.37 26.01 平均26.22 S=0.13 | 12.29 12.14 12.15 12.30 12.10 12.18 12.20 平均12.19 S=0.076 | 61.50 61.50 61.69 61.34 61.48 61.39 61.62 平均61.50 S=0.12 |
| 北京矿冶院 | 95.85 95.68 95.61 95.94 95.58 96.14 95.78 96.15 96.10 96.20 95.86 平均95.90 S=0.22 | 69.98 70.13 70.11 70.07 70.00 70.19 69.75 70.39 70.52 70.38 70.25 平均70.16 S= 0.22 | 60.42 59.73 60.34 60.34 60.24 60.45 60.34 60.64 60.81 60.53 60.72 平均60.42 S=0.29 | 40.33 40.33 40.21 40.37 40.35 40.62 40.53 40.22 40.19 40.42 40.49 平均40.37 S=0.14 | 26.03 25.98 25.68 25.57 25.80 25.88 25.93 26.19 26.26 26.05 25.99 平均29.40 S=0.20 | 12.03 12.21 12.10 12.00 12.13 11.96 12.15 12.15 12.21 12.03 12.15 平均12.10 S=0.085 | 60.80 60.87 60.88 60.84 60.82 60.98 60.98 60.75 60.77 60.76 60.71 平均60.83 S=0.089 |

5.2  统计各个实验室之间的平均值和标准偏差。

|  | YT1 | YT4 | YT6 | YT9 | YT11 | YT12 | YT16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各实验室 平均值 | 95.46 95.78 95.51 95.50 95.38 95.86 | 69.51 70.44 69.43 69.55 69.81 70.25 | 59.61 59.63 59.79 59.55 59.52 60.42 | 40.64 40.83 40.53 40.62 41.02 40.49 | 25.88 26.12 25.98 25.75 26.22 25.99 | 12.23 12.16 12.10 12.16 12.19 12.15 | 60.85 60.88 60.88 60.93 61.50 60.71 |
| 平均值 | 95.58 | 69.83 | 59.75 | 40.69 | 25.99 | 12.16 | 60.96 |
| 标准偏差 | 0.192 | 0.422 | 0.340 | 0.201 | 0.167 | 0.0432 | 0.276 |

查Grubbs检验的临界值表得出，数据值为6，95%的时候，临界值为1.822。得出当Gn’值和Gn值＞临界值时候，该数据为离群值。

| 样品编号 |  |
| --- | --- |
| YT1 | Gn=(95.86-95.58)/0.192=1.451＜1.822 Gn`=（95.58-95.38）/0.192=1.051＜1.822 |
| YT4 | Gn=（70.44-69.83）/0.422=1.442＜1.822 Gn`=(69.83-69.43)/ 0.422=0.952＜1.822 |
| YT6 | Gn=(60.42-59.75)/ 0.340=1.962＞1.822（离群值） Gn`= (59.75-59.52)/ 0.340=0.687＜1.822 |
| YT9 | Gn=(41.02-40.69)/ 0.201=1.652＜1.822 Gn`=(40.69-40.49)/ 0.201=0.988＜1.822 |
| YT11 | Gn=(26.22-25.99)/ 0.167=1.376＜1.822 Gn`=(25.99-25.75)/ 0.167=1.436＜1.822 |
| YT12 | Gn=(12.23-12.16)/ 0.0432=1.503＜1.822 Gn`=（12.16-12.10）/0.0432=1.503＞1.822 |
| YT16 | Gn=(61.50-60.96)/ 0.276=1.965＞1.822（离群值） Gn`=（60.96-60.71）/0.276=0.901＜1.822 |

5.3重复性限和再现性限的计算

| wSn % | 25.99 | 40.69 | 59.62 | 69.83 | 95.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r % | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
| R % | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.78 |

- 审定稿

根据征集意见和预审对测定范围调整为≥20.00%，因此只保留了盐酸—过氧化氢溶解方法，与GB/T10574.1--2003《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》的修订，本标准与GB/T 10574.1-2003相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——测定范围调整为20.00%～97.00%；

——锡标准溶液配制中，加入过氧化氢助溶；

——碘酸钾标准滴定溶液改为碳酸钠介质，浓度调整为[c(1/6KIO3)=0.06mol/L]；

——标定碘酸钾标准滴定溶液的锡量改为0.1200g；

——试料溶解方法改为用盐酸和过氧化氢溶解；

——干扰元素限量修改为当锑银铜铋合量＞2mg时，采用还原铁粉置换分离；

——增加了规范性附录A，描述了使用盖氏漏斗作还原装置的操作；

——增加了重复性和再现性内容。