ICS 77.120.99

H 65

XB

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229 提出并归口。

本标准起草单位：包头稀土研究院。

本标准报名参加起草单位：赣州虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院。

本标准主要起草人：

铈铁合金

1   范围

本标准规定了铈铁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于稀土熔盐电解法、熔配法生产的供作为钢铁材料及特殊钢铁、耐磨钢添加剂用的铈铁合金产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 高频－红外吸收法测定碳、硫量

GB/T 12690.4　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 氧、氮量的测定　脉冲红外吸收法和脉冲热导法

GB/T 12690.10　稀土金属及其氧化物中非稀土杂质的化学分析方法 磷量的测定　钼蓝分光光度法

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

- 要求

3.1 产品分类

产品按化学成分分为C eFe-2N三个牌号。

3.2 牌号示例

CeFe-2N

第二层次  表示该产品的级别（规格）

第一层次  表示该产品名称

3.3化学成分

铈铁合金的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |
| --- | --- |
|  | RE | Ce/RE 不小于 | 杂 质 含 量 ， 不大于 | Fe |
| 字符 牌号 | 数字牌号 |  |  | 稀土杂质 | 非 稀 土 杂 质 |  |
|  |  |  |  |  | C | Si | S | Ca | Mg | Al | P | O | Ni |  |
| C eFe-2N | 025080 | 20.0±1 | 99 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 余量 |
| C eFe-2N | 025085 | 15.0±1 | 99 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 余量 |
| C eFe-2N | 025090 | 10.0±1 | 99 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 余量 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品表面及其断口为黑灰色及银灰色，应洁净断口无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土总量的分析方法参照供方现行有效的分析方法进行。

4.1.2产品中稀土杂质、镍、铁量的分析方法参照供方现行有效的分析方法进行。

4.1.3产品中碳、硫量的分析方法按GB/T 12690.1的规定进行。

4.1.4产品中氧量的分析方法按GB/T 12690.4的规定进行。

4.1.5产品中磷量的分析方法按GB/T 12690.10的规定进行。

4.2数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3 外观质量

产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，（混均）将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

6标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

每桶（、袋）外应注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号；

c) 批号；

d) 净重、毛重；

e) 出厂日期及“防潮”标志或字样。

6.2  包装

产品抽真空包装于双层塑料袋或塑料瓶中，采取防氧化措施、抽真空或充入惰性气体密封包装每袋（瓶）净重5kg、10kg、25kg、50kg。再将袋（瓶）置于铁桶（木箱，纸箱或塑料箱）内，每桶（箱）净重为10 kg、20 kg、50kg。如需方对包装有特殊要求，供需双方另行协商。

6.3  运输、贮存

产品运输时严防淋雨受潮，需存放干燥处，不得露天堆放。

6.4  质量证明书

a) 每批产品应附质量证明书，注明：

b）供方名称；

c）产品名称和牌号；

d）批号；

e）净重、件数；

f）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铈 铁 合 金

Cerium-Ferro Alloy

(预审稿)

XB/T XXXX—201X

中华人民共和国稀土行业标准