《节水型企业 氧化铝行业》

(预审稿)

编制说明

山东南山铝业股份有限公司

2015年5月

《节水型企业 氧化铝行业》编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

根据全国有色金属标准化委员会2013年标准年会确定，由南山铝业股份有限公司承担《节水型企业 氧化铝行业》标准的起草工作。

  - 目的和意义

2012年，中国氧化铝产量达到3800万吨，已占世界氧化铝产量的近40%，近几年随着中国氧化铝产能不断增加，对资源的需求量越来越多，对人类生存的环境的影响也越来越大。由于国家对资源能源消耗、环保治理的要求越来越高，氧化铝行业发展面临着加强环保治污和减少资源消耗的双重压力和约束，清洁生产、节能减排任务艰巨。为落实国家《中华人民共和国清洁生产促进法》、《节水型社会建设“十二五”规划》等相关政策要求，实现“十二五”节水目标，规范和指导企业的生产经营，制定该行业的节水型企业国家标准非常迫切。

  - 起草单位概况

山东南山铝业股份有限公司是南山集团重点骨干企业之一，创建于1993年，1999年12月23日成功在上海证券交易所上市。依靠港口、铁路、高速公路等优势资源，经过10几年打造，现已形成了电1670MW、氧化铝160万吨、电解铝44万吨及铝合金加工材45万吨等完整的铝产业体系，被誉为“全球在同一地区唯一短距离拥有最完整铝产业链的公司”。2011年总资产190亿元，实现销售收入92亿元，净利润10亿元，公司规模和产量持续稳居国内铝产业前列。公司在标准化方面积极参与标准制修订工作。目前已发布标准70余个，其中国标33个，主持3个；行标31个，主持5个。正在开展的标准11个，国标7个，主持4个；行标5个，主持2个。2012年12月6日主草标准GB-T 18916.12-2012《 取水定额 第12部分：氧化铝生产》的发布，使得公司在节水工作方面更上一个新的台阶。

  - 主要工作过程

南山铝业公司自接受起草任务后，组织相关人员学习标准起草的相关资料，查阅了大量的技术资料和信息资源，召集相关的人员开会讨论，根据国内氧化铝生产过程中的用水情况，结合南山铝业氧化铝生产的实际情况，初步确定《节水型企业 氧化铝行业》标准起草所遵循的基本原则：

1.4.1查阅相关标准和国内氧化铝厂工艺设计规范标准要求；

1.4.2确定氧化铝生产过程中取水的主要技术内容；

1.4.3根据国内氧化铝生产企业对制定标准的反馈意见拟定制标方案；

1.4.4广泛在行业内进行征求意见。

1.5.编制过程

2013年11月桂林年会中确定南山铝业股份有限公司承担国标《节水型企业 氧化铝行业》的制定

2013年12月召开标准任务落实会议。

2014年3月完成《节水型企业 氧化铝行业》标准草案稿。

2014年4月开始进行国内同行业意见征求，先后以邮件形式发送标准草案稿至7家氧化铝企业，3家企业返回，未提出意见。

2014年5月参加标准化会议对该标准进行讨论。

2015年初向工行业12家氧化铝单位进行征求意见，根据反馈结果将封面、引用性文件、漏失率等进行修改形成预审稿。

2标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 标准编制原则

标准编制遵循以下几个原则：

2.1.1按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的要求进行格式、结构的编排。

2.1.2严格执行国家的法律法规。

2.1.3与国家节水政策相符合。

2.1.4充分考虑我国节水型社会建设的实际情况,符合节水型社会的发展需求。

2.1.5参考GB-T 26924-2011《节水型企业 钢铁行业》、GB-T 26926-2011《节水型企业 石油炼制行业》等，结合公司目前生产现状，体现标准的科学性、先进性、合理性及经济适用性。

2.1.6对同行业用水情况进行调研，结合各单位实际情况进行参数确定，贯彻科学发展观，促进节水型社会建设。

2.2 标准编制依据

按照GB/T 7119-2006《节水型企业评价导则》、GB/T 18820-2011《工业企业产品取水定额编制通则》、GB/T 21534-2008《工业用水节水 术语》、GB/T 18916.12-2012《取水定额 第12部分：氧化铝生产》、GB/T 12452-2008《企业水平衡测试通则》、GB 24789         《用水单位水计量器具配备和管理通则》的要求和规定，确定标准的组成要素。

3主要内容的分析综述

3.1评价指标体系及要求

参考《节水型企业 钢铁行业》、《节水型企业 石油炼制行业》、《节水型企业 味精行业》等标准，对该标准评价指标体系及要求框架及内容进行确定。节水型企业评价指标体系包括基本要求、管理考核指标和技术考核指标以及管理考核指标计分方法和技术考核指标计算方法。

3.2 节水型企业应满足以下基本要求：

3.2.1生活用水不采用包费制；

3.2.2生产用水分开计量；

3.2.3供汽锅炉冷凝水回收；

3.2.4间接冷却水和直接冷却水不直排；

3.2.5水计量器具的配备依据GB 24789的要求（并附计量器具型号清单）；

3.2.6开展过水平衡测试（并附水平衡测试报告）；

3.2.7企业废水排放符合标准要求（并附地方环保局证明）；

3.2.8不使用国家明令淘汰的用水设备和器具；

3.2.9有取用水资源的合法手续（并附批件复印件）；

3.2.10近三年用水无超计划（并附地方节水办证明）；

3.2.11新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”、“四到位”制度。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。

3.3 节水型企业管理考核指标及要求如下表：

| 序号 | 考核指标名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理制度 | 有科学合理的节约用水管理制度；制定节水规划和用水计划；有健全的节水统计制度，应定期向相关管理部门报送统计报表。 |
| 2 | 管理机构和人员 | 节水管理组织机构健全。有主要领导负责用水、节水工作，有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员，岗位职责明确。 |
| 3 | 管网（设备）管理 | 用水情况清楚，有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图；有日常巡查和保修检修制度。有问题及时解决，定期对管道和设备进行检修。 |
| 4 | 水计量配备和管理 | 原始记录和统计台帐完整规范并定期进行分析；内部实行定额管理，节奖超罚。 |
| 5 | 水平衡测试 | 按规定周期依据GB/T 12452进行水平衡测试；保存有完整的水平衡测报告书及有关文件。 |
| 6 | 生产工艺和设备 | 企业所采用的生产工艺与装备，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向，采用节水型设备。 |
| 7 | 节水宣传 | 经常性开展节水宣传教育，职工有节水意识。 |

3.4 节水型企业技术考核指标及要求：

根据南山铝业实际生产情况，及附录B计算公式进行计算，在调研企业未反馈意见的情况下暂定得出，调研结果及会议讨论后，再进行数据统计，进行调整。

3.4.1根据我公司2013年产量及用水情况，取水量中吨氧化铝取水量为≤1.5 m3，

计算公式：（13年用新水量+冷凝水量）÷13年产量=（1415583+876000）÷1543328=1.485m3/t-AO

3.4.2重复利用中直接冷却水循环率由于我厂生产工艺设计原因，我们目前没有直接冷却水，所以没有确定直接冷却水循环率的数值；目前我厂废水基本为零排放，所以我们厂废水回收率基本为100%，特定废水回收率≥99，根据我公司2013年用水情况制定重复利用率≥98，

计算公式：重复用水量÷（重复用水量+13年用新水量+冷凝水量）×100%

=177039600÷（177039600+1415583+876000）×100%=98.7%

3.4.3用水漏损中用水综合漏失率：因工艺设计原因，用水过程中基本没有什么漏失，特将水综合漏失率定为≤1。

3.5附录A

附录A参考《节水型企业 钢铁行业》、《节水型企业 石油炼制行业》、《节水型企业 味精行业》等标准

4标准水平分析

标准为新制定标准，结合国内同行业实际用水情况，体现标准的科学性、先进性、合理性及经济适用性，达到国内先进水平。

5与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准所规定的内容，完全满足国家法规要求。

6专利及涉及的知识产权

无

7重大分歧意见的处理经过和依据

暂无

8标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准发布实施

9产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

通过该标准的制定，使国内氧化铝行业在节水方面更具科学性、先进性、合理性及经济适用性。规范和指导企业的节水工作，降低能耗提高效益。