ICS 29.045

H82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

硅单晶腐蚀片

Monocrystalline silicon etched wafers

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：天津市环欧半导体材料技术有限公司、天津中环领先材料技术有限公司、

本标准主要起草人：由佰玲、张雪囡、沈浩平、王彦君、李翔、吕莹、

硅单晶腐蚀片

范围

本标准规定了硅单晶腐蚀片的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和质量证明书等。

本标准适用于直拉法、悬浮区熔法（包括区熔中子嬗变和气相掺杂）制备的硅单晶研磨圆形片经化学腐蚀液蚀刻去除表面损伤层后制备的硅单晶酸腐蚀片和硅单晶碱腐蚀片。产品主要用于制作晶体管、整流管等半导体元器件或进一步加工成硅抛光片。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样

GB/T 3505  产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结构的术语、定义及参数

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻率测试方法 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目检测试方法

GB/T 11073  硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 12767-1991 粉末冶金制品 表面粗糙度 参数及其数值

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 12962  硅单晶

GB/T 13387  硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 14140  硅片直径测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 20503-2006 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜镜面反射率和镜面光泽度的测定 20°、45°、60°、85°角度方向

GB/T 26067  硅片切口尺寸测试方法

GB/T 26068  硅片载流子复合寿命的无接触微波反射光电导衰减测试方法

YS/T 26  硅片边缘轮廓检验方法

ASTM D523: 镜面光泽度的标准测试方法

JIS Z 8741: 1997 表面光泽度测量方法

SEMI M40-1109 硅片二维表面粗糙度测定指南(SEMI标准中5450页)

术语和定义

GB/T 14264 和GB/T 30453界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

表面光泽 surface gloss

物体受到光照射时表面反射光的能力，与硅片的表面粗糙度有关，是物体通过表面反射光强度能力的一种目视感觉属性。参见JIS Z 8741: 1997。

表面光泽度  surface glossiness

在规定的光源和接收器张角的条件下，样品在镜面反射方向的反射光光通量与标准陶瓷板样品在该镜面反射方向的反射光通量之比，校准陶瓷板样品是被规定的。光泽度值通常以数值表示，单位是Gs（光泽单位）。参见GB/T 20503.

表面反射率  surface reflectivity

在规定的光源和接收器张角的条件下，镜面反射方向的反射光光通量与入射光光通量之比。其数值通常以百分数表示。参见GB/T 20503。

产品分类

牌号

硅片的牌号表示：按GB/T 14844的规定。

分类

硅片按导电类型分为N型、P型两种类型。

硅片按硅单晶的生长方法分为直拉（CZ）和悬浮区熔（FZ）和中子嬗变（NTD）三种规格。

规格

硅单晶腐蚀片按直径分为φ50.8mm，φ76.2mm，φ100mm，φ125mm，φ150mm和φ200mm六种规格。

非标准直径规格按供需双方协商提供。

要求

物理性能参数

硅单晶腐蚀片的导电类型、掺杂剂、电阻率及其径向变化、少数载流子寿命、氧含量、碳含量、晶体缺陷应符合GB/T12962的规定。

几何参数

硅单晶腐蚀片的几何参数应符合表1的规定。

硅单晶腐蚀片的所有几何参数没有在表1中列出的，按供需双方协商提供。

硅单晶腐蚀片几何尺寸参数要求

| 硅片直径/mm | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差/mm | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
| 硅片厚度，中心点/mm | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥500 |
| 厚度允许偏差/μm | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 总厚度变化/μm 不大于 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 翘曲度/μm 不大于 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 主参考面长度/mm | 16.0±2.0 | 22.5±2.5 | 32.5±2.5 | 42.5±2.5 | 57.5±2.5 | 57.5±2.5 |
| 副参考面长度/mm | 8.0±2.0 | 11.5±1.5 | 18.0±2.0 | 27.5±2.5 | 37.5±2.5 | 无 |
| 切口 | 深度/mm | — | — | — | — | — |  |
|  | 角度/（°） | — | — | — | — | — |  |
| 主参考面直径/mm | — | — | — | — | — | 195.50±0.20 |
| φ200mm的硅单晶腐蚀片的基准标记分为有切口的和有参考面两种，有参考面的用主参考面直径来表征。 |

晶体完整性

硅单晶腐蚀片的晶体完整性应符合GB/T 12962的规定。

表面取向

硅单晶腐蚀片的表面取向为{100}、{111}。

硅单晶腐蚀片的表面取向的偏离为：

正晶向：0°±0.5°。

偏晶向{111}：有主参考面的硅片表面法线沿平行主参考面的平面向最邻近的<110>方向偏2.5°±0.5°或4°±0.5°；有切口的硅片表面法线沿垂直于切口基准抽的平面向最邻近的<110>方向偏2.5°±0.5°或4°±0.5°。

硅单晶腐蚀片是否制作参考面由用户决定。

硅单晶腐蚀片主、副参考面的长度和取向应符合表1和表2的规定。

基准标记

φ≤150mm的硅单晶腐蚀片参考面取向及应符合表1和表2的规定。

硅片主副参考面位置

| 导电类型 | 表面取向 | 主参考面 | 副参考面 |
| --- | --- | --- | --- |
| P | {111} | {110}±1° | 无 |
| N | {111} | {110}±1° | 与主参考面成45°±5° |
| P | {100} | {110}±1° | 与主参考面成90°±5° |
| N | {100} | {110}±1° | 与主参考面成 180°±5°（φ≤125mm硅片） 135°±5°（φ150mm硅片） |
| 对（111）的硅片，等效于{110}面的有、和晶面。 对于（100）硅片，等效于{110}面的有、（011）、和 |

φ200mm腐蚀片分有切口的抛光片和有参考面的抛光片两种，均无副参考面。切口和参考面位置应符合表3要求，参见GB/T 12964。

切口及主参考面位置

| 切口基准轴取向 | {110}±1° |
| --- | --- |
| 主参考面位置 | {110}±1° |
| 对（111）的硅片，等效于{110}面的有、和晶面。 对于（100）硅片，等效于{110}面的有、（011）、和 |

表面质量

硅单晶腐蚀片的表面质量应符合表4的规定。

硅单晶腐蚀片表面质量目检要求

| 分类 | 序号 | 项目 | 最大缺陷度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试 表面 质量 | 1 | 粗糙度，μm | 供需双方协商确定 |
|  | 2 | 光泽度或反射率，(Gs或%) | 供需双方协商确定 |
|  | 3 | 表面金属离子含量，(atom/ cm2) | 供需双方协商确定 |
|  | 4 | 腐蚀纹边长，μm | 供需双方协商确定（注1）（0.3-0.5μm） |
| 目检 表面 质量 | 1 | 崩边 | 无（注2） |
|  | 2 | 沾污 | 无 |
|  | 3 | 划伤、亮点 | 无 |
|  | 4 | 裂纹、鸭爪、缺口 | 无 |
|  | 5 | 刀痕 | 无 |
|  | 6 | 色斑 | 无 |
|  | 7 | 色泽不均匀 | 无（注3） |
|  | 8 | 杂质条纹 | 无（注3） |
|  | 9 | 凹坑、小丘、桔皮 | 无 |
|  | 10 | 硅片倒角轮廓不连续性 | 无 |
| 只有硅单晶碱腐蚀硅片有此项要求，供需双方协商确定。 符合定义，且径向深度或周边长度大于0.25mm为崩边。 符合定义，但{100}晶向的硅单晶酸腐蚀硅片允许一定程度的光泽不均存在，供需双方协商确定。 电阻率不大于0.020Ω.cm的硅单晶酸腐蚀片，允许有杂质条纹。供需双方协商确认； |

边缘轮廓

硅单晶腐蚀片须经过边缘倒角、倒角后的边缘轮廓应符合YS/T26的规定，特殊要求可由供需双方协商确定。

试验方法

硅片导电类型的检验按GB/T 1550的规定进行。

硅片电阻率的检验按GB/T 6616的规定进行。

硅片径向电阻率变化检验按GB/T 11073的规定进行。

硅片晶向及晶向偏离度检验按GB/T 1555的规定进行。

硅片参考面长度测量按GB/T 13387的规定进行。

硅片的主参考面晶向检验按GB/T 13388的规定进行。

硅片的主参考面直径测量由供需双方协商确定。

切口尺寸的测量由供需双方协商确定。

晶体完整性的检验按GB/T 1554的规定进行。

硅片直径测量按GB/T 14140的规定进行。

硅片厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618的规定进行。

硅片翘曲度的测量按GB/T 6620的规定进行。

表面质量的检验按GB/T 6624的规定进行。

硅片的边缘轮廓检验按YS/T 26的规定进行。

表面粗糙度、表面光泽度、表面金属离子、腐蚀坑及腐蚀纹的检测方法由供需双方协商。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和订货单的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

硅单晶腐蚀片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的硅单晶组成。

检验项目

每批硅单晶腐蚀片抽检的检验项目：

导电类型，晶向及晶向偏离，电阻率范围，径向电阻率变化，直径及允许误差，主、副参考面位置和长度，切口尺寸及主参考面直径、厚度，总厚度变化，翘曲度，硅片表面外观质量。

供需双方协商的检验项目

硅片表面粗糙度，光泽度，表面金属离子含量，腐蚀纹大小，腐蚀坑数量，氧、碳含量，少子寿命等。

抽检方法

每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水品S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

检验结果的判定

导电类型、晶向检验若有一片不合格，则判定该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表5。

检测项目及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 | 1.0 |
| 3 | 晶向偏离 | 1.0 |
| 4 | 厚度偏差 | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 | 1.0 |
| 7 | 直径及直径偏差 | 1.0 |
| 8 | 切口尺寸 | 1.0 |
| 9 | 参考面位置 | 1.0 |
| 10 | 参考面长度（或主参考直径） | 2.5 |
| 11 | 测试表面 质量 | 粗糙度/μm | 1.0 |
|  |  | 光泽度或反射率/(Gs或%) | 1.0 |
|  |  | 表面金属离子含量/(atm/ cm2) | 1.0 |
|  |  | 碱腐蚀硅片腐蚀纹边长/μm | 1.0 |
|  | 目检表面 质量 | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.5 |
|  |  | 划伤、亮点 | 2.0 |
|  |  | 裂纹、鸭爪、缺口 | 1.0 |
|  |  | 刀痕 | 1.0 |
|  |  | 色斑 | 1.0 |
|  |  | 光泽不均匀 | 2.0 |
|  |  | 杂质条纹 | 1.0 |
|  |  | 凹坑、小丘、桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 硅片倒角轮廓不连续性 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”等标识，并标明：

a) 供方名称；

b) 需方名称、地点；

c) 产品名称和牌号；

d) 产品件数及重量（毛重/净重）。

包装

硅单晶腐蚀片应在洁净室内进行包装，包装时硅片与硅片间使用硫酸纸进行隔离，防止硅片之间产生二次蹭伤或擦伤，然后使用洁净的塑料袋进行内包装，内包装的规格一般为50片/小包，然后装入相应规格的泡沫盒或塑料盒内，每个片盒应贴有产品标签。标签内容应至少包括：产品名称（牌号）、规格、片数、批号和日期，再将片盒装入一定规格的外包装箱，并采取防震、防潮措施。

运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

质量证明书

每批产品应有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项分析检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

_________________________________