《炼钢脱氧用铝渣》

有色行业标准

编制说明

山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心

2015年8月30日

1工作简况

1.1 项目背景和立项意义

原铝、铝合金和再生铝生产过程中，铝熔体表面会漂浮一层不熔夹杂物（铝渣灰/铝渣），其成分因各生产厂家的原料及操作条件不同而略有不同，但一般含有氧化铝、氮化铝、铝及其它氧化物、盐添加剂等，它具有吸附铝熔体内部杂质、抑制铝氧化的作用，金属铝含量一般在15%以上，一般分为三大类：（1）白色铝渣，是金属铝含量在15%～80%之间变化的铝氧化物和铝金属的混合物；（2）黑色铝渣，是金属铝含量在7%～35%之间变化的铝氧化物和氯化物、氟化物及金属铝的混合物；（3）含盐化合沉积物，主要是一些生产过程中工艺辅助材料“造渣剂”的残留。铝渣中的氧化铝主要是铝熔体与空气中的氧气接触反应而生成的；氮化铝来源于铝熔体与空气中氮气或鼓入的氮气反应的产物；铝主要是飞溅出的铝熔体和浮渣携带出的铝熔体；其它氧化物主要是铝合金中的其它金属被氧化而产生的；添加剂主要有氯化钠、氯化钾和氟化物，主要起到降低熔剂熔点，增加熔体流动性和防止铝熔体氧化的作用。

电解铝灰铝渣是铝电解过程中产生的一种浮渣,在电解过程中漂浮于电解槽铝液的上表面,由电解过程中未参与反应的氧化铝、冰晶石等原料及混合物组成，也包括与添加剂进行化学反应产生的少量其他杂质及阴阳极材料的脱落，因其与其他重金属熔炼产生的炉渣不同，呈松散的灰渣状。常见的三类铝渣铝灰如下所示：

第一类：铝火法熔炼过程中产生的易燃性撇渣（俗称炭渣）。（铝电解过程中产生）

炭渣呈灰黑色的颗粒状物，夹带有白色电解质。主要来自四个方面：(1)炭素阳极的不均匀燃烧而导致炭粒崩落；(2)炭素阳极在铝液和电解质熔液的侵蚀和冲刷下产生炭粒剥落；(3)电解过程中的二次反应生成游离的固态炭。（4）在发生阳极效应时，未燃烧的碳素阳极骨料颗粒（炭粒）会进入电解质熔液中形成炭渣。每生产1t原铝就要产生5～10kg炭渣，全国每年大概产生炭渣20多万吨。炭渣中约含70%的电解质，30%的炭，电解质中主要是冰晶石。炭渣中含钠13.81%，含铝8.42%，含氟29.61%，含炭41.53%，其它含6.63%。炭渣的粒度分布及炭渣夹带电解质分析报告如下表1、表2。

表1电解炭渣的粒度分布特征

| 粒度（mm） | >0.9 | 0.9-0.45 | 0.45-0.25 | 0.25-0.15 | 0.15-0.105 | 0.105-0.076 | <0.076 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布率% | 个别 | 40.7 | 21.4 | 6.8 | 5.1 | 10.5 | 4.2 | 11.3 | 100 |
|  | 累计 | 40.7 | 62.1 | 68.9 | 74 | 84.5 | 88.7 | 100 |  |

表2炭渣夹带电解质分析报告

| 名称 | F(%) | Al(%) | Ca(%) | K(%) | Na(%) | Mg(%) | CaF2 | KF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 49.48 | 18.02 | 2.08 | 0.43 | 22.51 | 0.17 | 4.04 | 0.643 |
| 2# | 49.12 | 18.12 | 3.07 | 0.49 | 21.55 | 0.25 | 5.99 | 0.733 |
| 3# | 48.58 | 19.8 | 2.54 | 0.44 | 21.11 | 0.19 | 4.96 | 0.657 |
| 4# | 53.06 | 12.81 | 1.86 | 0.29 | 28.24 | 0.08 | 3.62 | 0.429 |
| 平均 | 50.06 | 17.19 | 2.39 | 0.41 | 23.35 | 0.17 | 4.65 | 0.62 |

图1 易燃性撇渣（炭渣）

易燃性撇渣（炭渣）可实现资源化回收利用，产品为再生冰晶石及人造石墨粉，如图1所示。

第二类：铝熔炼、精炼加工过程中产生的浮渣。（铝加工过程中产生）

在铝合金、铝板、带、型材等铝制品加工过程中，铝液进入熔炼炉后，要经过熔炼、精炼、静置、扒渣等工序，在此期间产生大量的杂质，分离出大量铝灰（铝渣）。每吨铝液将产生约3～5g铝灰，每年将产生10多万吨铝灰（铝渣），目前处理方法是：将铝灰经过球磨、筛分等处理回收少量单质铝后，作为废弃物堆存。因废弃铝灰中含有大量氧化铝、氟化物、单质铝、以及K、Na、Mg、Ca、Si、Fe、Zn等组成。

铝灰为呈银灰色的粉状物，色泽暗淡，外观类似粉煤灰，主要由氧化铝、氟化物、单质铝、以及K、Na、Mg、Ca、Si、Fe、Zn等组成。铝灰化学成分如下表3。

表3铝灰中各元素含量(%)

| 名称 | Al | K | Na | Ca | Zn | F | Si | Fe | P | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 39.99 | 1.26 | 6.40 | 1.82 | 0.014 | 4.04 | 1.74 | 0.083 | 0.021 | 0.18 |
| 2＃ | 43.96 | 2.19 | 6.48 | 0.32 | 0.024 | 3.60 | 0.29 | 0.16 | 0.046 | 0.18 |
| 3＃ | 53.15 | 0.67 | 4.42 | 0.11 | 0.015 | 0.51 | 0.72 | 0.15 | 0.019 | － |

铝灰中含有可回收利用的金属铝，所以都要经过一至二次处理后回收利用，如图2、3所示。

图2 熔熔炼精炼时扒出的高温铝灰

图3 回收利用后铝灰

第三类：重熔用铝锭生产过程中产生的铝渣。（铝铸造过程中产生）

重熔用铝锭生产过程中产生的铝渣，含Al在99.5%以上，所有铝厂均采用

回炉处理，如图4所示。

图4 铝锭铸造铝渣

随着经济的发展，铝的消耗量逐渐增多，铝资源变得紧缺，但铝生产和加工过程产生大量高铝含量的固体废弃物——铝渣（铝灰），每生产1t铝将产生30～50kg铝渣。传统的铝渣处理方式即将热铝渣摊开，冷却后人工分拣铝块或者在坩埚内对铝渣进行翻炒得到铝液，剩余铝渣，这种方法人工劳动强度大，危险系数高，而且金属烧损大，回收率低，对环境污染也很严重。如果不能有效利用和处理铝渣，生态环境将面临严重威胁。

铝灰具有较高的铝含量，但其中铝的存在形式多种多样，在钢铁冶炼时作为脱氧、脱硫的促进剂，具有造渣、保温作用。由于铝、三氧化二铝的存在，在日本铝灰大部分用来生产铝或作为炼钢催化剂使用，并已制定产品标准（JIS G 2402 Aluminium dross for iron and steel making）也有研究利用铝灰生产耐火材料，在我国，有关铝灰回收利用的研究也比较多，但大部分进行了填埋处理。高振朋等研究了热处理回收铝灰中的金属铝和将低铝含量铝灰用于制作电解铝用阳极钢爪保护环。龚建森研究了铝灰复合脱硫剂对可锻铸铁脱硫的效果。不同的工艺过程会产生不同类型的铝灰，其组分比较复杂。

随着国际贸易的发展，一些铝灰基炼钢脱氧剂频频出现在贸易过程中，主要来自日本、韩国、澳大利亚、台湾等发达国家地区。主要加工过程包括：铝渣灰或铝渣经过粉碎、分选、检验、分级等过程，制成生产钢铁用含铝粉剂，根据金属铝和氧化铝含量的不同分为不同的规格。其主要用途有：（1）作为还原剂在炼钢精炼炉上脱氧，其中的三氧化二铝以及在脱氧过程中产生的三氧化二铝与钢水中的氧化钙结合，形成铝酸钙渣系，该渣系具有很高的硫容量，从而也能促进脱硫；（2）根据文献报道，还可以合成耐火材料、回收金属铝或铝基合金、回收盐、合成净水剂、回收氧化铝、用于路用及建筑材料。

由于此类商品名无海关归类，只能接近《2007年商品归类决定》（中华人民共和国海关总署公告，2007年第71号）中第17项“商品描述”特征一致，为“催化剂（钢铁脱硫用）”，而且进口商众多，商品良莠不齐，这给口岸执法部门带来了监管难题，鉴别货物是否属于“钢铁脱硫、氧用催化剂”显得尤为重要。

标准的制定，有利于此类商品的规范化管理，确保进口此类商品的质量。同时通过本标准的制定，对国内铝生产加工企业资源化利用铝渣具有促进作用，并符合当前循环经济的要求。

1.2任务来源

根据工业和信息化部《2014年第三批行业标准制修订计划》，由山东出入境检验检疫局、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司共同起草《铝渣》、《铝渣物相分析 X射线衍射法》、《铝渣化学分析方法 第1部分 氟含量的测定 离子选择电极法》、《铝渣化学分析方法 第2部分 金属铝含量的测定 气体容量法》、《铝渣化学分析方法 第3部分 碳、氮含量的测定 元素分析仪法》、《铝渣化学分析方法 第4部分 硅、钙、镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》，项目计划编号2014-1367T-YS。全国有色金属标准化技术委员会在2015年4月26日～4月28日湖南省长沙市召开的《炼钢脱氧用铝渣》有色金属行业标准会议上决定将标准名称更改为《炼钢脱氧用铝渣》、《炼钢脱氧用铝渣物相分析 X射线衍射法》、《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第1部分 氟含量的测定 离子选择电极法》、《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第2部分 金属铝含量的测定 气体容量法》、《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第3部分 碳、氮含量的测定 元素分析仪法》、《炼钢脱氧用铝渣化学分析方法 第4部分 硅、钙、镁含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》。任务完成时间为2015年10月。

1.3 标准项目编制单位简况

山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心矿产品检测实验室，目前拥有检测人员11名，其中高工1人、博士1人、硕士2人；在用检测设备80余台套，资产原值3300万元，包括X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、球团自动压溃机、球团还原-膨胀试验仪、转鼓-耐磨试验机、原子吸收光谱仪、碳硫仪、火试金设备、离子选择电极、扫描电镜等。负责山东省口岸进口的有色矿的有毒有害元素检测。主要检测能力包括有色金属矿中的铜、金、银、铅、锌、汞、砷、氟等，锰矿、镍矿、铬矿、铝土矿等中的主次元素；

至今获科技兴检奖3项、局厅级科技进步二等奖3项、三等奖3项；主持完成山东出入境检验检疫局科研课题4项；作为主要完成人参与完成国家自然科学基金项目1项、江苏省自然科学基金重点项目1项、江苏省自然科学基金面上项目1项；作为主要完成人完成山东出入境检验检疫局科研课题5项、质检总局科研课题1项；在研质检总局科研项目1项；参与国家科技部质检公益行业在研课题1项；至今已申请国家发明专利12项（已授权7项）；在Industrial & Engineering Chemistry Research、Microporous and Mesoporous Materials、中国科学B、冶金分析等国内外著名学术刊物上发表研究论文56余篇（其中SCI收录论文20篇，EI收录22篇次）；制定标准10项，编写论著2部。

1.4 主要工作过程

山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心接受任务后，成立了《炼钢脱氧用铝渣》有色行业标准编制组，编制组根据国内多家铝生产加工企业、炼钢促进剂进口企业、钢铁企业对铝渣产品的使用情况和质量要求，并参照了五部委联合发布的《固体废物属性鉴别导则》（2006年第11号公告）和日本的炼钢促进剂标准（JIS G 2402 Aluminium dross for iron and steel making），结合我国的实际拟订了该标准讨论稿。对中国铝业股份有限公司郑州研究院、云南云铝涌鑫铝业有限公司、昆明冶金研究院、山东兖矿轻合金有限公司、宁夏能源铝业、山东南山科学技术研究院进行广泛意见征求，并编制了征求意见稿，并于2015年4月在长沙召开的有色金属标准讨论会上召开本标准的预审会。会后标准组组织各标准参与单位进一步提取意见，根据各单位反馈意见，形成了送审稿。

2 编制原则和确定标准主要内容

2.1 标准编制原则

山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组，具体负责收集铝渣产品方面的信息，整个编制过程注重以数据说话，以事实为依据的编制原则。编制过程中大量收集不同规格、产地产品，把产品取制样、试验方法以及其它相关标准条款、市场需求及客户要求等信息，作为标准制定的依据。

（1）科学性原则：在对铝渣产品进行大量试验分析以及调研的基础上，结合相关国家、行业标准确定本标准条款、技术参数等。

（2）适用性原则：本标准是在对全国主要口岸、钢铁企业、铝加工生产企业进行调研的基础上，根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围，具有对贸易双方具有较强的指导意义和适用性。

（3）规范性原则：本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草，文本格式规范。

2.2 确定标准的主要内容

本标准规定了炼钢脱氧用铝渣的分类、技术要求、试验方法与检验规则、包装内容。

3 标准主要内容分析

3.1  标准题目的确定

全国有色金属标准化技术委员会在2015年4月26日～4月28日湖南省长沙市召开的《炼钢脱氧用铝渣》有色金属行业标准会议上决定将标准名称更改为《炼钢脱氧用铝渣》。

3.2  规范性引用文件

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法

GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

3.3  要求

3.4.1分级及化学成分

根据调研结果以及市场的需要，列出了五级分类，规定了主要杂质元素要求。规定的各项指标能适应市场发展的需要和对国外原料的控制，可以作为贸易壁垒的依据。

3.4.2 粒度

根据目前行业状况，将平均粒度范围规定为3mm以下，并规定上层筛筛上物的质量分数不大于5%。

3.4.3 外观

由于炼钢脱氧用铝渣中的杂物会造成下游客户使用过程中的产品洁净度问题，规定产品的表面应清洁，不允许有夹渣、粘结以及其他异物。

3.5 试验方法

（1）炼钢脱氧用铝渣化学分析方法  金属铝含量的测定 气体容量法；

（2）炼钢脱氧用铝渣化学分析方法  硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

（3）炼钢脱氧用铝渣化学分析方法  碳氮含量的测定 元素分析仪法；

（4）炼钢脱氧用铝渣化学分析方法  氟含量的测定 离子选择电极法。

3.6  检验规则

3.6.1 检查和验收

供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

炼钢脱氧用铝渣化学成分测定用试样的采取、制备测定按3.6.3的规定执行。

3.6.2 组批

炼钢脱氧用铝渣应按交货批的数量根据生产批次、品质情况确定检验批。

3.6.3 取样和制样

炼钢脱氧用铝渣取样：

GB/T 2007.1 散装矿产品取样、制样通则 手工取样方法；

炼钢脱氧用铝渣的制备：

炼钢脱氧用铝渣制样方法：GB/T 2007.2 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法。将所制备的样品分成3份：一份为验收分析样，一份为供方样，一份为仲裁样。仲裁样品保存期3个月。

3.6.4 检验结果的判定

炼钢脱氧用铝渣化学成分的检验结果不符合本标准或合同的要求则判不合格。

同一批炼钢脱氧用铝渣掺有外来杂物则判不合格。

同一批内不同品级混装或金属铝品位明显不一致，需分批检验，买卖双方确定判定依据。

4 标准水平分析

4.1 标准水平简析

通过文献检索，网上查询，国内没有相关国家标准、行业标准或地方标准，本标准对炼钢脱氧用铝渣的品质、杂质元素、粒度进行了规定，有利于此类商品的检验监管，属于国内领先水平。

4.2 标准创新点

本标准是炼钢脱氧用铝渣的基础标准，本标准在编制过程中，对国内多家铝加工制造企业及相关用户进行了充分的调研，对各项指标的确定进行了充分的论证，保证了本标准的可执行性与对产品质量控制的指导意义。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于炼钢脱氧用铝渣行业专业基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准。

6   专利及涉及知识产权

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题。

7  分歧意见的处理

在调研过程中，产品级别的制定是个分歧比较大的问题，经过充分调研、讨论，最终确定产品分为五个等级，更能适应市场发展的需要和检验监管。

8 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为炼钢脱氧用铝渣行业基础标准，本标准中的内容全面覆盖了炼钢脱氧用铝渣的一般性通用要求，适用于用户对炼钢脱氧用铝渣的基础要求，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

9  贯彻标准的要求和措施建议

本标准属于炼钢脱氧用铝渣行业的基础标准，全面覆盖了炼钢脱氧用铝渣的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。

本标准属于行业基础标准，对炼钢脱氧用铝渣的一般要求进行了约定，如果需方对炼钢脱氧用铝渣的用途有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上的特殊要求，在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

10  废止现行有关标准的建议

无

11  其它应予说明的事项

无

12  推广应用的预期效果

我国是炼钢脱氧用铝渣进口量较大的国家之一，随着钢铁企业对炼钢脱氧用铝渣质量要求的不断提高，本标准将对钢铁企业起重要指导作用，同时对口岸监管部门提供技术支撑，将得到较好的推广应用。本标准在编制过程中，对各项指标的确定进行了充分的论证，保证了本标准的可执行性与对产品质量控制的指导意义。

本标准的发布和实施不仅会规范和引导炼钢脱氧用铝渣的质量控制，同时能够满足我国进口贸易的需求，它将为生产商、用户、口岸监管部门三方提供最基本的技术依据。将对我国炼钢脱氧用铝渣产品质量的整体提升起到推进作用。

《炼钢脱氧用铝渣》编制组

2015年8月30日