ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 25074—XXXX

代替GB/T 25074-2010

太阳能级多晶硅

Solar-grade polycrystalline silicon

（预审稿）

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXX - XX - XX发布

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 25074—2010《太阳能级多晶硅》。本标准与GB/T 25074—2010相比，主要变动如下：

增加了规范性引用文件GB/T 24582、GB/T 29849、SEMI PV49-0613 ；

技术指标划分等级中增加了特级品的质量指标要求；

将技术指标中各等级电阻率、施受主浓度、少子寿命、基体金属杂质含量进行修订，并明确规定了表面金属杂质含量要求；

细化尺寸范围，增加了棒状多晶硅的要求；

表面质量增加了致密料、珊瑚料、玉米料、碳头料的表面质量要求；

试验方法增加了表面金属、基体金属杂质含量的检验方法；

少子寿命作为检验结果判定的参考项目；

包装要求不再局限于固定重量，不同客户依据供需双方协商。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）提出并归口。

本标准起草单位：洛阳中硅高科技有限公司、多晶硅材料制备技术国家工程实验室、中国恩菲工程技术有限公司、。

本标准主要起草人：严大洲、万烨、毋克力、付雷、楚东旭、张园园、赵雄、饶学勤。

太阳能级多晶硅

范围

本标准规定了太阳能级多晶硅的分类和牌号、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存和质量证明书等。

本标准适用于以氯硅烷、硅烷为原料生长的棒状或经破碎形成的块状多晶硅，产品用于生产太阳能电池。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1553  硅和锗体内少数载流子寿命测定  光电导衰减法

GB/T 1557  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558  硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 4059  硅多晶气氛区熔基磷检验方法

GB/T 4060  硅多晶真空区熔基硼检验方法

GB/T 4061  硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法

GB/T 13389  掺硼掺磷硅单晶电阻率与掺杂剂浓度换算规程

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 24574  硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法

GB/T 24581  低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中Ⅲ、Ⅴ族杂质含量的测试方法

GB/T 24582  酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

GB/T 29849  光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法

SEMI PV49-0613  太阳能电池用硅料中杂质元素含量的测定 基体消解--电感耦合等离子体质谱法（Test method for the measurement of elemental impurity concentrations in silicon feedstock for silicon solar cells by bulk digestion , nductively coupled-Plasma Mass Spectrometry）

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

分类及牌号

分类

太阳能级多晶硅根据外形分为块状和棒状，根据导电类型分为N型和P型，根据纯度和技术指标的差别分为四级。

牌号

太阳能级多晶硅产品牌号表示为：

SGPSi—□—□

阿拉伯数字表示多晶硅等级（特级品用0表示）

字母I表示棒状，N表示块状

表示太阳能级多晶硅

要求

技术指标

太阳能级多晶硅的等级及对应技术指标要求应符合表1的规定。

太阳能级多晶硅技术指标

| 项目 | 技术指标（一） |
| --- | --- |
|  | 特级品 | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 基磷电阻率，Ω·cm | ≥150 | ≥100 | ≥50 | ≥25 |
| 基硼电阻率，Ω·cm | ≥1500 | ≥1000 | ≥500 | ≥200 |
| 氧浓度，atoms/cm3 | ≤0.2×1017 | ≤0.5×1017 | ≤1.0×1017 | ≤1.0×1017 |
| 碳浓度，atoms/cm3 | ≤2.0×1016 | ≤2.5×1016 | ≤3.0×1016 | ≤4.0×1016 |
| 少数载流子寿命，μs | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ≥50 |
| 基体金属杂质含量，ng/g Fe、Cr、Ni、Cu、Zn | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤100 |
| 表面金属杂质含量，ng/g Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、Na | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 项目 | 技术指标（二） |
|  | 特级品 | 1级品 | 2级品 | 3级品 |
| 施主杂质浓度，10-9（ppba) | ≤0.75 | ≤1.10 | ≤2.3 | ≤4.8 |
| 受主杂质浓度，10-9（ppba) | ≤0.18 | ≤0.26 | ≤0.54 | ≤1.32 |
| 氧浓度，atoms/cm3 | ≤0.2×1017 | ≤0.5×1017 | ≤1.0×1017 | ≤1.0×1017 |
| 碳浓度，atoms/cm3 | ≤2.0×1016 | ≤2.5×1016 | ≤3.0×1016 | ≤4.0×1016 |
| 少数载流子寿命，μs | ≥300 | ≥200 | ≥100 | ≥50 |
| 基体金属杂质含量，ng/g Fe、Cr、Ni、Cu、Zn | ≤20 | ≤50 | ≤100 | ≤100 |
| 表面金属杂质含量，ng/g Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Al、Na | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| 每个等级的产品应该同时满足本等级的要求，若其中某项超出标准，则降为下一级。 当指标（一）中电阻率处于级别临界值时，以指标（二）的判定结果为准。 |

尺寸

块状：破碎的块状多晶硅具有无规则的形状和随机尺寸分布，其线性尺寸应不小于3mm，不大于200mm。若有其他尺寸要求，可由供需双方协商确定。

小于3mm，在包装中不允许出现；

3mm-25mm，可单独包装，混装时不超过总重量的10%；

25mm-70mm，可单独包装，混装时占总重量的30%～50%；

70mm-200mm，可单独包装，混装时占总重量的50%～60%。

棒状：棒状多晶硅的直径、长度可由供需双方商定，并在合同中注明。

表面质量

多晶硅免洗或经过表面清洗后应达到直接使用的要求，不同类型表面质量的要求一般如下：

- 致密料：表面颗粒凹陷深度小于4mm，断面结构致密、外观无异常颜色、无氧化夹层；

- 玉米料：表面颗粒凹陷深度4mm～10mm，外观无异常颜色，无氧化夹层；

- 珊瑚料：断面结构疏松、凹陷深度≥10mm，外观无异常颜色，无氧化夹层；

- 碳头料：在石墨夹头周围，未见石墨，该料表面呈弧形；

- 其他类型料的表面质量，由供需双方商定。

试验方法

多晶硅导电类型的检验按GB/T 1550的规定进行。

多晶硅电阻率的测定按GB/T 1551的规定进行。

多晶硅中氧浓度的测定按GB/T 1557的规定进行。

多晶硅中碳浓度的测定按GB/T 1558的规定进行

多晶硅少数载流子寿命的测定按GB/T 1553的规定进行。

多晶硅中的施主和受主杂质浓度测定按照GB/T 24581的规定进行，也可按GB/T 13389的规定与电阻率换算得出。仲裁检验按GB/T 24581的规定进行。

多晶硅基体金属按SEMI PV49-0613的规定进行。

多晶硅表面金属杂质含量的测定按GB/T 24582或GB/T 29849 的规定进行。仲裁检验按GB/T 24582的规定进行。

块状多晶硅的尺寸分布范围用过筛检验，或由供需双方商定的方法检验。棒状多晶硅的尺寸用直尺测量。

多晶硅断面夹层检验按GB/T 4061的规定进行。

多晶硅的表面质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号，以类似工艺条件生产并可追溯生产条件的多晶硅组成。

检验项目

每批产品应对导电类型、基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、氧浓度、碳浓度、少数载流子寿命、尺寸和表面质量进行检验。基体金属杂质含量和表面金属杂质含量的检验由供需双方协商并在合同中注明。

取样

供方取样、制样时，基磷电阻率、基硼电阻率的取样、制样按GB/T 4059、GB/T 4060进行，断面氧化夹层取样、制样按GB/T 4061进行。仲裁检验由供需双方协商。

导电类型、施主杂质浓度、受主杂质浓度、氧浓度、碳浓度、少数载流子寿命、基体金属杂质含量、表面金属杂质含量、尺寸和表面质量、的取样由供需双方协商确定。

检验结果的判定

多晶硅的等级由基磷电阻率或施主杂质浓度、基硼电阻率或受主杂质浓度、氧浓度、碳浓度判定。在判定项目中有一项不合格，则另取双倍数量的试样对不合格的项目进行重复试验，对重复试验仍不合格的产品，判该批产品不合格。

少数载流子寿命、基体金属杂质、表面金属杂质、尺寸、表面质量属参考项目，其检验结果的判定由供需双方协商确定。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

包装箱（桶）外应标有“小心轻放”及“防腐、防潮”字样或标志，并标明：

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称、牌号；

- 产品数量、净重。

包装

多晶硅装入洁净的聚乙烯包装袋内，密封，致密料装入双层洁净的聚乙烯包装袋，然后再将包装袋装入包装箱或包装桶内。块状多晶硅包装依据客户要求；棒状多晶硅用箱子固定、并用双层洁净的聚乙烯包装袋封装。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免产品外来沾污，并按最佳方法提供良好保护。

运输

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

贮存

产品应贮存在清洁、干燥环境中。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 产品批号；

- 产品毛重、净重；

- 各项检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________