热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末

行业标准编制说明

一．工作简况

1.1项目来源

根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]628号）的要求，由广州有色金属研究院负责制定有色金属行业标准《热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末》，项目计划编号为2014-1466T-YS，计划完成年限：2015年。

1.2本标准所涉及的产品简况

热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末是获得高性能热喷涂高温防护涂层的粉末材料，其涂层性能优于NiCrAlY、NiCoCrAlY等四元或五元合金涂层，其中Ni与Co作为涂层的主要元素，主要作用是提高涂层的抗腐蚀性能，同时保证具有较佳的韧性。Al和Cr元素主要决定涂层的氧化性能，Cr元素在形成氧化膜的同时可减低形成Al2O3膜所需Al的临界含量，Al元素会与氧结合生成一层致密的Al2O3保护膜，可以防止涂层的进一步氧化，Y能够增加表面氧化膜的附着力，起“钉扎”作用，同时还可提高涂层的热震性能。Ta的加入可进一步提高涂层的抗氧化性能和结合力，提高高温防护性能。

采用NiCoCrAlYTa合金粉末制备的涂层作为热障涂层，因其具有优异的抗高温氧化、抗热腐蚀性能而被广泛应用于航空发动机热端部件、重型及船用燃机涡轮叶片、冶金炉底辊等热端部件上，在汽车、能源等领域的热端部件上也拥有广泛的应用前景。

1.3 承担单位情况及主要工作过程

1.3.1承担单位情况

广州有色金属研究院是华南地区最大的从事矿产资源综合利用和新材料研究开发的综合性科研机构，隶属广东省人民政府，具有开展应用基础理论研究和应用技术开发的多学科综合攻关能力和工程化技术优势。广州有色院的重点研究开发领域包括：矿产资源综合开发利用、材料表面工程、粉末冶金材料、稀有稀散金属提取冶金技术、材料分析与测试技术、稀土功能材料、新型焊接材料、耐磨金属及复合材料工程技术、轻金属材料加工、生物能源技术、医疗器械等，其中矿产资源开发利用技术、焊接材料技术、热喷涂涂层和真空镀膜技术等研究领域处于国内先进水平，相关产品在国内市场占有率首屈一指。在重大科研项目方面，我院主持承担有国家科技部“十一五”科技支撑计划项目、国家863计划项目、国家973计划项目、国防军工重大专项及广东省重大专项等研究工作。

迄今我院共取得各类科研成果一千多项，成果转化率为78%。累计有近239项科技成果获得了国家、省、市政府部门的奖励，其中国家科技进步二等奖5项，国家科技攻关奖3项，省部级科技进步一等奖28项，二等奖79项。获得专利授权数224件，获中国专利优秀奖1项，广东省专利优秀奖3项。制修订国标、行标及企标等171项。

1.3 .2主要工作过程

广州有色院接到该标准的编写任务后，组织相关技术人员成立了标准编制小组，收集和整理国内外热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末信息和技术资料，制定了工作计划和进度安排。草案完成后及时发至全国有色金属标准化技术委员会等相关单位征求意见，整理返回意见后于2015年初形成标准讨论稿。

2015年4月25日~28日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在湖南长沙召开了标准的讨论会，来自有色金属技术经济研究院、北京矿业研究总院、钢铁研究总院、全国有色金属标委会、西安宝德粉末冶金有限公司、西北有色金属研究院、国家钨材料工程技术中心、株洲硬质合金有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、先进储能材料国家工程研究中心、西安赛隆金属材料有限公司、湖南顶立科技有限公司、深圳格林美有限公司等13家单位的十余位专家对本标准的讨论稿进行了讨论，提出了修改意见和建议。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总表和标准预审稿。

2015年9月11日~14日全国有色金属标准化技术委员会在西安市主持召开了标准的预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、北京矿冶研究总院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、西北有色金属研究院、钢铁研究总院、金堆城钼业股份有限公司、四川自贡长城硬面材料有限公司、深圳市注成科技有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、厦门金鹭特种合金有限公司、湖南顶立科技有限公司、北京天龙钨钼科技股份有限公司、国家钨材料工程技术研究中心、西安瑞福莱钨钼有限公司等15家单位的19位专家参加了会议，并对本标准（预审稿）进行了认真、细致的讨论，对本标准提出了以下意见和建议：

（1）将3.1、3.2、3.3中的NiCoCrAlYTa合金粉末改为产品；

（2）将表1及表2中的“产品名称”及“NiCoCrAlYTa合金粉末”删除；

（3）将表1中“化学成分（质量分数）/%”中的“质量分数/%”移到表1的右上方。

（4）将表1中的氧含量“≤400ppm”改为“≤0.04；

标准编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家的意见，对标准（预审稿）进行修改，形成本标准的送审稿。

二．标准的编制原则和确定标准的主要内容的论据

2.1 标准编制原则

2.1.1符合性

本标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》进行编写，内容规范。标准中规定了热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末产品要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、合同（或订货单）内容等。

NiCoCrAlYTa高温合金涂层作为热障涂层，因其具有优异的抗高温氧化、抗热腐蚀性能而被广泛应用于航空发动机热端部件、重型及船用燃机涡轮叶片、冶金炉底辊等热端部件上，在汽车、能源等领域的热端部件上也拥有广泛的应用前景。近年来热喷涂行业发展迅速，对NiCoCrAlYTa高温合金涂层材料的需求也越来越大。但NiCoCrAlYTa合金粉末作为涂层制备中关键的原材料一直未有相应标准，影响了热喷涂NiCoCrAlYTa涂层工艺的规范，也给相应粉体生产及评价带来了不便。为保证涂层材料的质量，促进热喷涂行业的稳步发展，本标准编制小组对热喷涂用NiCoCrAlYTa合金粉末进行标准化，对标准适用范围、产品的化学成分、分析测试方法、粉末粒度等做了规定等，使之符合相关行业的实际应用。

2.1.2先进性

目前国内外有一些厂家生产NiCoCrAIYTa合金粉末及其类似粉末，但对其成分及检验规则等并无统一的标准。该标准没有对应的国际标准，目前国内也没有相关的国家标准或行业标准。

为满足有色金属行业对NiCoCrAIYTa合金粉末的使用性能要求，本编制小组在对相关行业内进行调研和论证的基础上，编制了该标准讨论稿，标准水平属国内先进水平。

三、标准水平分析

3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，本标准无相同国际标准或国内标准。

3.2 国际、国外同类型标准水平的对比分析

经查，国内外无相同的标准。

3.3 与现有标准及制定中标准协调配套的情况

经查，本标准不涉及国内外专利。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四．与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程及涉及内容完全符合国家法律、法规，与有关的现行法律、法规和强制性国家标准无冲突。

五．重大分歧意见的处理经过和依据

暂无重大分歧意见。

六．标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议作为推荐性有色行业标准。

七． 贯彻标准的要求和措施建议

可积极向相关厂家及国内外用户推荐采用本标准。

八． 废止现行有关标准的建议

无。

九．其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国目前NiCoCrAIYTa合金粉末制备方法和工艺技术水平状况，以及热喷涂、等离子喷涂技术对该粉末发展的要求。标准颁布执行后，将引导热喷涂、等离子喷涂等粉末生产企业和相关加工行业对NiCoCrAIYTa合金粉末的质量控制有标准可查，有据可依，有利于促进企业的有序竞争和发展。本标准实施后，我院将积极向国内生产厂家及用户推荐采用本标准。

《NiCoCrAIYTa合金粉末》标准编制组

2015年9月28日