行业标准《锗精矿单位产品能源消耗限额》

（预审稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

我国是世界锗系列产品的主要生产及贸易大国，锗产品70%以上出口到美、日、德等国家，锗精矿是高纯锗系列产品生产过程中必不可少的中间产品。锗精矿的来源主要有两大类：一是从褐煤矿中直接采用火法冶炼来提取得到，如云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、锡林格勒通力锗业有限责任公司等单位生产的锗精矿；其次是从铅、锌、铜、铁等金属的生产过程中提取的副产品，国内主要有驰宏锌锗、中金岭南韶关冶炼厂、罗平锌电、云南东昌金属加工有限公司等30多家单位在生产；锗精矿作为高纯锗生产过程中的重要中间产品，大多数的公司生产后都作为锗原料出售给云南锗业、南京中锗科技股份有限公司等单位生产高纯二氧化锗、区熔锗锭、锗单晶及锗晶片、太阳能电池用锗单晶、有机锗等产品。

近年来，由于锗的需求大幅增加，价格不断上涨，我国锗生产企业发展很快，同时也出现了盲目建设，能耗过大等问题。根据国家有关法律法规和产业政策方向，制定《锗精矿单位产品能源消耗限额》标准，这对于加快锗产业的结构性调整，促进锗行业的又好又快，持续协调健康发展；对于环境保护，综合利用资源，降低能源消耗，减少污染物的排放量，制止盲目投资和低水平重复建设等方面显得尤为重要。2011年制定完成的GB 29413-2012 锗单位产品能源消耗限额，因没有考虑含锗褐煤作为提锗原料时产生的热量，而由于褐煤中含锗量极不均匀，生产1千克的锗精矿金属所需的含锗褐煤量大不一样，因此根据相关企业和全国有色金属标准化技术委员会的要求，提出把褐煤提锗所生产的锗精矿的单位产品能耗单独起草标准，以对原标准进行补充完善。

- 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]51号）的要求，《锗精矿单位产品能源消耗限额》由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司负责编制，计划编号：2014-0230T-YS，要求2015年完成。

- 主编单位情况

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“云南锗业”）成立于1998年，主要生产经营二氧化锗、区熔锗锭、有机锗、红外光学锗单晶及元器件、光伏级太阳能锗单晶片、光纤级四氯化锗、砷化镓单晶及晶片等高新技术产品，是中国锗行业龙头企业、国家科技部认定的高新技术企业，是中国唯一集锗矿采选、精深加工及研发一体化，锗产业链较为完整的锗生产企业，是国内锗资源保有储量最大的企业，2005年至今连续保持锗系列产品的产销量居国内第一，亚洲之首。

作为高新技术企业，云南锗业具有强大的自主开发和技术创新能力。公司建有“云南临沧鑫圆锗业股份有限公司技术中心”、“云南省锗材料工程技术研究中心”等多个研发机构，通过自主创新，先后承担国家科技支撑计划项目课题2项、国家863计划项目课题1项、省级重点新产品开发计划项目1项、云南省对外合作科技项目1项，云南省省院省校科技合作项目1项，云南省专利转化和实施项目1项。至2014年底，主持和参与完成制（修）定国家标准13项，行业标准4项；正在制定国家标准5项，行业标准6项。获得国家知识产权局授权专利46件，其中发明专利17件，2010年被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2014年被云南省科技厅认定为科技小巨人企业。

- 主要工作过程

标准立项后，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司立即成立了标准起草小组，组织由技术中心、 一厂、二厂、三厂的相关技术人员进行本标准的编制工作，编写组通过相关的资料查询、现场调研、监测、数据的采集等工作后，形成了本标准草案发放到生产单位进行讨论，生产单位经过充分的讨论，并根据修改意见经过汇总形成了讨论稿。

2014年8月，在内蒙古自治区锡林浩特市召开了《区熔锗锭安全生产规范》的讨论会，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司、南京中锗科技股份有限公司等单位对本标准讨论稿进行了认真的讨论，会议认同了该标准编写思路，基本同意本规范的编写框架方案，并对讨论稿内容提出了部分修改意见，编制组对代表所提意见进行了归纳整理，并对标准进行了认真修改，并形成了征求意见稿。

2015年5月，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在云南省昆明市召开的标准工作会上对《锗精矿单位产品能源消耗限额》进行了征求意见，共有中国有色金属工业标准计量质量研究所、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、国家有色金属质量监督检验中心、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、南京中锗科技有限公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司等16家单位22名专家参加了本次会议，与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，一致认为本标准基本框架合理。

2015年8月至9月，编制组完善征求意见稿及编制说明后，发相关单位广泛征求意见，发出单位数13个，回函单位数13个，回函并有建议或意见的单位数0个，具体征求意见情况，见意见汇总处理表。

- 编制原则和主要内容的依据

1、编制原则

本标准规定了锗精矿单位产品的能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计算方法及计算范围。本标准适用于以含锗褐煤、褐煤灰渣等含锗物料中回收锗的生产企业产品能耗的计算和考核评定，以及新建项目的能耗控制。

本标准起草小组结合当前国内锗精矿生产企业的实际情况和发展趋势，将锗生产企业产品能耗分为三个等级，即：

分别为限定级标准（节能降耗级标准）、目标级标准（行业先进工艺标准）、新建准入级标准（准入级）。本标准以国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》等为依据，结合行业能耗先进水平情况进行编制的。

2、确定标准主要内容的依据

根据褐煤中锗含量的不同，产出的每千克锗精矿所消耗的褐煤量亦不同。

本标准将以含锗褐煤为原料，采用链式挥发炉、漩涡炉、固定炉排的锗冶炼炉等经火法富集得到锗精矿，再将锗精矿经氯化蒸馏、精馏提纯等工艺生产得到粗四氯化锗、高纯二氧化锗、还原锗锭、区熔锗锭等产品。

- 企业实际消耗的各种能源

本标准采用国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》第4.2、4.3、4.4条进行能耗计算。

- 能源实物量的计量要求采用国家标准GB/T 2589《综合能耗计算通则》第6.2条。

- 各种能源的计量单位

所列能源品种的后面标了其单位符号和单位名称。

- 各种能源（包括生产耗能工质消耗的能源）折算标煤量的方法

解释？

- 与GB/T 2589《综合能耗计算通则》第7条基本一致。

- 单位产品能耗的产品产量的规定

所有产量，按企业计划统计部门正式上报的数据为准。

- 能耗限额指标的确定

现有以褐煤为原料生产锗精矿企业的单位产品能耗限定值指标的确定

以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、锡林郭勒通力锗业有限责任公司等单位的2012-2013年的锗精矿产品的工艺单位能源消耗、各工序的辅助能源消耗综合计算得到的工艺综合能源消耗的平均值为指标，如下表：

主要锗精矿企业单位产品能耗汇总表

| 产品能耗 单 位 | 锗精矿 |
| --- | --- |
|  | 褐煤含锗，g/t | 能 耗，/kgce/kg |
|  |  | 工艺 | 综合 |
| 云南锗业 | ＜100 | 9400 | 9500 |
|  | ＞200-300 | 8300 | 8400 |
|  | ＞300-400 | 3500 | 3600 |
|  | ＞400-500 | 2200 | 2250 |
|  | ＞500 | 1400 | 1450 |
| 通力锗业 | ＜100 | 9800 | 10000 |
|  | ＞200-300 | 8400 | 8500 |
|  | ＞300-400 | 3700 | 3800 |
|  | ＞400-500 | 2300 | 2400 |
|  | ＞500 | 1450 | 1500 |
| 综合平均 |  |  |  |

- 新建锗生产企业单位产品能耗限额准入值指标的确定

以限定指标为基础，根据工艺技术条件，在此基础上提高了5%左右。

- 关于锗生产企业单位产品能耗限额先进值指标的确定

根据较先进的生产工艺技术指标，在准入值指标的基础上，再提高了5%左右。

- 标准水平分析

本标准首次制定，为推荐性行业标准，达到国内先进水平，国内外未查询到相关标准。

- 与现行法律法规、强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规以及强制性标准没有冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 贯彻标准的要求和措施建议

本标准是锗精矿的能耗限额标准，该标准未涉及专利等知识产权问题，对于新建企业建议严格控制能源消耗指标。

- 预期效果

标准应用后能为锗精矿产品生产的能耗指标进行限制，防止过度的消耗能源，鼓励通过提高技术水平降低能耗，对锗精矿产品的质量提高、工艺进步具有指导意义，能推动锗行业的技术进步，具有良好的经济和社会效益。

标准编制组

2015年10月