编制说明增加内容：

- 该产品国、内外概况及国内存在的问题

- 该产品如果替代进口，替代情况，能替代多少

- 本标准对产业发展的支撑作用（包括：产业结构调整与优化升级、战略型新兴产业培育等）及解决的主要问题

《电磁推射装置用铜合金型、棒材》国家标准

（送审稿）编制说明

- 任务来源

2015年国标委综合〔2015〕59号《关于转发2015年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》下达本标准的起草任务，计划号20152285-T-610《电磁推射装置用铜合金型、棒材》国家标准，由宁波博威合金材料股份有限公司负责起草，完成年限为2016年。

- 工作简况

  - 立项目的和意义

电磁推射技术是继机械能发射技术和化学能发射技术之后的一种全新的发射技术，它可以利用电磁能将载荷以超高速度进行可控发射，对我们当今所处社会的工程机械、运输、通信、能源、国防和空间探索等领域产生广泛而深远的影响。当前正值电磁发射技术应用迈向新纪元的关键时期，在超高速发射技术、高加速度制导与控制技术等领域取得的显著进展为探索先进电磁推动装置提供了可靠的技术支撑。

近几年来，世界各国为了适应现代工业和现代国防的发展需要，都在研究电磁推射装置用的材料，我国电磁推射技术研究也得到了快速发展，已经广泛投入到工程机械、爆破消防、舰艇电磁弹射、高铁城际列车、航天大推力发动机、以及中央空调永磁节能制动电机，陆基电磁推射兵器和海洋舰船等实际应用领域。目前我国在上述行业中使用的铜及铜合型、棒材近2000吨/年，但世界的需求量将近1万吨/年。电磁推射技术的发展，将带动 电磁推射装置用铜合金型、棒材需求的增加，但是生产标准都是按照客户提供标准生产，没有统一和专用的标准体系，为此急需编制《电磁推射装置用铜合金型、棒材》的国家标准，对产品的材料化学成分、各项性能、尺寸及其偏差以及检验方法予以规定，以便规范全国的生产企业和使用单位的供货和验收标准，更好地满足产品的适用性，促进新材料、新装备的快速发展。

  - 项目编制组成员

根据任务落实会会议精神，本项目的编制组由宁波博威合金材料股份有限公司负责起草，我公司于2015年02月组建了电磁推射装置用铜合金型、棒材国家标准起草小组，主要由总工程师办公室、技术部等技术人员组成。

  - 主编单位的技术基础

本标准的负责起草单位宁波博威合金材料股份有限公司,成立于1987年，是目前铜合金线、棒材质量最优、品种最多的中国龙头企业，是全国有色金属标准化技术委员会铜及铜合线棒材产品标准主要起草单位，主持起草多项国家及行业标准。

公司从2003年开始研发生产 Cu-Cr-Zr系合金，现在已经形成规模生产，为我国最大的研发生产基地，现在已经形成规模生产，产品产销量已连续3年居世界首位，生产能力年产5000吨，产品的性能达到国际先进水平。2012年开始给兵器部提供电磁推射装置用高强高导铜合金系列材料。2006年开始为高铁、工程机械、家用电器，电磁电磁所需要的高强高导材料。

博威合金在铬锆铜系列合金项目的成功研发及产业化，为起草本行业标准提供了有力的技术支撑，具备了起草本国家标准的技术基础。

4  主要工作过程

接到任务后，宁波博威合金材料股份有限公司立即成立了标准编制小组,主要由总工程师办公室、技术部等技术人员组成。首先整理收集本企业曾经生产的产品的技术要求及产品使用现状，同时会同市场开发和营销人员对电磁推射装置用铜合金型、棒材进一步调查、收集了相关的产品标准，经综合研究、分析、整合调查的资料，对电磁推射装置用铜合金型、棒材的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则等进行了反复试验、检测、验证和确定。根据任务落实会议精神，编制小组开始了本标准的起草工作，经过编制小组多次内部讨论及广泛征求意见，于2015年2月形成了本标准讨论稿，于2015年12月16日在中山召开预审会，对讨论稿进行初步评审，经专家评审和修改，形成本标准送审稿。

- 标准编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本系列标准编制工作组，负责收集生产统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《电磁推射装置用铜合金型、棒材》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内外电磁推射装置用铜合金型、棒材企业具体情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家行业标准编写示例的要求格式和结构进行编写。

- 确定标准主要内容的依据

1  标准题目与适用范围

1.1 本标准立项名称为“电磁推射装置用铜合金型、棒材”。此标准名称一方面体现了产品的材料是铜合金；另一方面也体现了加工产品形状是型材和棒材。

1.2 规定了本标准适用范围：本标准适用于工程机械、爆破消防、舰艇电磁弹射、高铁城际列车、航天大推力发动机、中央空调永磁节能制动电机、陆基电磁推射兵器和海洋舰船用推射装置所需的高强高导铜合金型材和棒材，以利于用户选材。

2要求

2.1产品分类

产品分类是对电磁推射装置用铜合金型、棒材产品的牌号、状态、规格截面形状、应符合的规定，同时规定了产品标记方法。相关情况分别说明如下：

（1）本标准根据我国目前材料应用的实际，选取了相关国家标准中的3个牌号：C18150、T18160、C18200，美标中的3个牌号：C18080、C18141、C18143，以及磁推射装置常用的H90B。

（2）状态的确定，本标准根据我国标准编写习惯及参照GB/T 29094铜及合金状态表示方法，确定TH04(固溶热处理+冷加工硬+沉淀热处理)、TF00(固溶热处理+沉淀热处理) 两种状态。

（3）规格范围，本标准根据电磁推射装置行业使用铜合金型材和棒材的要求，根据实际生产控制水平和目前用户使用要求，规定型材为：型材厚20mm～150mm，型材宽50mm～500mm，棒材直径（或对边距） 10mm～150mm,都能满足目前用户的使用要求。

（5）产品标记方法：按照GB/T 1.1-2009的规定，产品标记按产品名称、标准编号、合金牌号、供应状态、横截规格和长度的顺序表示，标准中分别给出了电磁推射装置用铜合金型、棒材的典型标记示例。

2.2化学成分

本标准中C18150、T18160、C18200是铜及铜合金国家标准中的3个牌号，C18080、C18141、C18143是美标中的3个牌号，以及HB90-0.1，这些牌号基本都是目前电磁推射装置用铜合金行业常用的一些牌号，型、棒材的化学成分应符合标准中表3的规定。

2.3外形尺寸及尺寸允许偏差

对每一批产品，企业都要在出厂前对产品的外形尺寸进行严格的抽样检测。本标准外形尺寸及尺寸允许偏差根据电磁推射装置行业使用铜合金型材和棒材的要求，参考相关型、棒材标准规范而制定的。

部分电磁推射装置用铜合金型、棒材规格尺寸检测数据见附1，根据实际生产控制水平和目前用户使用要求，公差标准范围根据实际数据再放宽了一些，规定产品公称尺寸偏差应符合标准中表4、表5的规定，都能满足目前用户的使用要求。

部分电磁推射装置用铜合金型、棒材外形尺寸检测数据见附2，表中数据显示切斜度大多在2mm以下，长度公差基本在5mm以内，规定产品长度公差要求+5.0mm，及切斜度要求小于2mm，基本都能满足目前用户的使用要求。

2.4 力学性能

本标准力学性能是根据电磁推射装置用铜合金型、棒材使用行业的要求，参考相关型、棒材标准规范而制定的。

型、棒材拉伸性能部分检测数据统计及详细分析数据见附3。

根据实际生产控制水平和目前用户使用要求，抗拉强度标准及延伸率标准都是按实际数据的下线再降低一点，规定产品性能应符合标准中表7的规定，都能满足目前用户的使用要求。

2.5 导电率

电磁推射装置用铜合金型、棒材部分检测数据统计及详细分析数据见附4。

根据实际生产控制水平和目前用户使用要求，导电率标准都是按实际数据的范围再降低一点，规定产品性能应符合标准中表8的规定，都能满足目前用户的使用要求。

2.6 表面质量

根据电磁推射装置用铜合金型、棒材使用行业的要求，参考相关棒型材标准规范，规定型、棒材的表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

五、标准水平分析

本标准是首次制订。是根据我国实际生产使用情况制定的，从各项指标看，本标准对电磁推射装置用铜合金型、棒材的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好的对产品进行规范，满足产品的适用性，促进电磁推射装置用铜合金型、棒材的发展。本标准的整体内容达到国内先进水平。建议作为推荐性国家标准发布实施。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

目前，我国有YS/T 584 《电极材料用铬、锆青铜棒材》等相关的铬锆铜标准，没有《电磁推射装置用铜合金型、棒材》的国家标准及行业标准。本标准是首次制定，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，建议作为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国电磁推射装置用铜合金型、棒材的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，标准全面覆盖了电磁推射装置用铜合金型、棒材产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

十、废止现行有关标准的建议

无。

十一、其它应予说明的事项

本标准根据目前国内电磁推射装置用铜合金型、棒材的实际生产现状和订货合同情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

- 预期效果

近几年来，世界各国为了适应现代工业的发展需要，都在研究电磁推射装置用的材料，我国电磁推射技术研究也得到了快速发展，已经广泛投入到工程机械、爆破消防等领域。Cu-Cr-Zr系合金具有高的强度和良好的导电导热性能，以及良好的耐电弧腐蚀性能，被优选用作电磁推射装置轨道用的铜合金材料。该材料未来市场很大，本产品标准实施后，将引导规范全国的生产企业和使用单位的供货和验收标准，更好地满足产品的适用性，促进我国电磁推射装置用的铜合金产品的快速发展，同时促进电新材料、新装备的发展，该项技术的发展实际上标志着在舰船、工程等领域的全面进步。

本标准结合我国国情，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定的，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将规范我国电磁推射装置用铜合金型、棒材的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来较大的经济效益。

宁波博威合金材料股份有限公司

2016-04-05

附1

| 铜合金规格尺寸检测数据 |
| --- |
| 序号 | 产品牌号 | 形状 | 产品规格 | 实测规格 | 差值 |
| 1 | C18200 | 矩形 | 25.4×50.8 | 25.60×50.95 | 0.20 |
| 2 | C18200 | 矩形 | 25.4×50.8 | 25.6×51.0 | 0.0.3 |
| 3 | C18200 | 矩形 | 150.0×260.0 | 150.30×260.40 | 0.40 |
| 4 | C18200 | 矩形 | 150.0×260.0 | 150.30×260.46 | 0.46 |
| 5 | C18200 | 矩形 | 150.0×220.0 | 150.36×220.44 | 0.44 |
| 6 | C18200 | 矩形 | 150.0×220.0 | 150.38×220.50 | 0.50 |
| 7 | C18200 | 圆 | Φ50.0 | 50.15 | 0.15 |
| 8 | C18200 | 圆 | Φ50.0 | 50.16 | 0.16 |
| 9 | C18200 | 圆 | Φ125.0 | 125.36 | 0.36 |
| 10 | C18200 | 圆 | Φ125.0 | 125.30 | 0.30 |
| 11 | C18200 | 圆 | Φ85.0 | 85.25 | 0.25 |
| 12 | C18200 | 圆 | Φ85.0 | 85.30 | 0.30 |
| 13 | C18200 | 型材 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | 70.2×180.35×40.40×30.2° | 0.40 |
| 14 | C18200 | 型材 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | 70.3×180.40×40.40×30.3° | 0.40 |

附2

| 铜合金外形尺寸尺寸检测数据 |
| --- |
| 产品牌号 | 形状 | 产品规格mm | 定尺mm | 实测长度mm | 直度mm | 切斜度mm | 扭拧度° | 圆角半径mm |
|  |  |  |  |  | 全长 | 每米 |  |  |  |
| C18200 | 矩形 | 25.4×50.8 | 3000 | 3004 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| C18200 | 矩形 | 25.4×50.8 | 3000 | 3003 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| C18200 | 矩形 | 150.0×260.0 | 3000 | 3004 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.0 |
| C18200 | 矩形 | 150.0×260.0 | 3000 | 3004 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 2.3 |
| C18200 | 矩形 | 150.0×220.0 | 3000 | 3002 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.6 |
| C18200 | 矩形 | 150.0×220.0 | 3000 | 3004 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 2.6 |
| C18200 | 圆 | Φ50.0 | 3000 | 3004 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | -- | -- |
| C18200 | 圆 | Φ50.0 | 2000 | 3002 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | -- | -- |
| C18200 | 圆 | Φ125.0 | 3000 | 3002 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | -- | -- |
| C18200 | 圆 | Φ125.0 | 3000 | 3004 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | -- | -- |
| C18200 | 圆 | Φ85.0 | 3000 | 3002 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | -- | -- |
| C18200 | 圆 | Φ85.0 | 3000 | 3003 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | -- | -- |
| C18200 | 型材 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | 3000 | 3003 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.3 |
| C18200 | 型材 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | 3000 | 3003 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 2.6 |

附3

| 铜合金力学性能检测数据 |
| --- |
| 序号 | 牌号 | 规格 | 状态 | 规定塑性延伸强度Rp0.2 MPa | 抗拉强度MPa | 延伸率% | 硬度 HRB |
| 1 | C18200 | 25.4×50.8 | H04 | 353 | 420 | 18 | 71 |
| 2 | C18200 | 25.4×50.8 | H04 | 365 | 430 | 19 | 72 |
| 3 | C18200 | 150.0×260.0 | H04 | 360 | 420 | 16 | 70 |
| 4 | C18200 | 150.0×260.0 | H04 | 355 | 425 | 17 | 72 |
| 5 | C18200 | 150.0×220.0 | H04 | 360 | 430 | 20 | 71 |
| 6 | C18200 | 150.0×220.0 | H04 | 350 | 425 | 16 | 73 |
| 7 | C18200 | 40×50 | H04 | 360 | 425 | 17 | 69 |
| 8 | C18200 | Φ50.0 | H04 | 355 | 425 | 18 | 72 |
| 9 | C18200 | Φ125.0 | H04 | 372 | 420 | 18 | 71 |
| 10 | C18200 | Φ125.0 | H04 | 392 | 425 | 18 | 73 |
| 11 | C18200 | Φ85.0 | H04 | 353 | 430 | 16 | 69 |
| 12 | C18200 | Φ85.0 | H04 | 355 | 424 | 18 | 72 |
| 13 | C18200 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | H04 | 355 | 420 | 18 | 71 |
| 14 | C18200 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | H04 | 355 | 425 | 18 | 70 |
| 1 | C18150 | Φ60 | TH04 | 384 | 422 | 20 | 76 |
| 2 | C18150 | Φ60 | TH04 | 404 | 438 | 20 | 78 |
| 3 | C18150 | Φ60 | TH04 | 396 | 435 | 21 | 77 |
| 4 | C18150 | Φ80 | TH04 | 397 | 431 | 21 | 76 |
| 5 | C18150 | Φ80 | TH04 | 378 | 413 | 21 | 76 |
| 6 | C18150 | Φ80 | TH04 | 358 | 407 | 22 | 76 |
| 7 | C18150 | Φ80 | TH04 | 358 | 407 | 21 | 76 |
| 8 | C18150 | Φ80 | TH04 | 384 | 421 | 21 | 76 |
| 9 | C18150 | 57×75 | TH04 | 461 | 439 | 16 | 78 |
| 10 | C18150 | 57×75 | TH04 | 428 | 427 | 17 | 77 |
| 11 | C18150 | 57×75 | TH04 | 426 | 438 | 14 | 78 |
| 12 | C18150 | 57×75 | TH04 | 422 | 426 | 13 | 76 |
| 13 | C18150 | 50×60 | TH04 | 424 | 441 | 15 | 76 |
| 14 | C18150 | 50×60 | TH04 | 421 | 432 | 15 | 77 |
| 15 | C18150 | 40×50 | TH04 | 430 | 435 | 14 | 75 |
| 16 | C18150 | 40×50 | TH04 | 420 | 436 | 14 | 76 |
| 17 | C18150 | 40×50 | TH04 | 415 | 439 | 14 | 74 |
| 18 | C18150 | 40×50 | TH04 | 421 | 427 | 15 | 75 |
| 19 | C18150 | Φ75 | TH04 | 368 | 416 | 21 | 75 |
| 20 | C18150 | Φ75 | TH04 | 364 | 411 | 20 | 75 |
| 21 | C18150 | Φ75 | TH04 | 354 | 404 | 21 | 74 |
| 22 | C18150 | Φ75 | TH04 | 349 | 397 | 21 | 75 |

附4

| 铜合金导电率检测数据` |
| --- |
| 序号 | 牌号 | 规格 | 状态 | 导电率%IACS |
| 1 | C18200 | 25.4×50.8 | TH04 | 80.2 |
| 2 | C18200 | 25.4×50.8 | TH04 | 81.8 |
| 3 | C18200 | 150.0×260.0 | TH04 | 83.0 |
| 4 | C18200 | 150.0×260.0 | TH04 | 81.3 |
| 5 | C18200 | 150.0×220.0 | TH04 | 80.3 |
| 6 | C18200 | 150.0×220.0 | TH04 | 81.8 |
| 7 | C18200 | Φ50.0 | TH04 | 81.4 |
| 8 | C18200 | Φ50.0 | TH04 | 81.0 |
| 9 | C18200 | Φ125.0 | TH04 | 81.0 |
| 10 | C18200 | Φ125.0 | TH04 | 81.4 |
| 11 | C18200 | Φ85.0 | TH04 | 81.0 |
| 12 | C18200 | Φ85.0 | TH04 | 81.4 |
| 13 | C18200 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | TH04 | 81.3 |
| 14 | C18200 | 70.0×180.0×40.0×30.0° | TH04 | 81.3 |
| 1 | C18150 | Φ60 | TH04 | 82.5 |
| 2 | C18150 | Φ60 | TH04 | 82.8 |
| 3 | C18150 | Φ60 | TH04 | 82.4 |
| 4 | C18150 | Φ80 | TH04 | 81.1 |
| 5 | C18150 | Φ80 | TH04 | 82.91 |
| 6 | C18150 | Φ80 | TH04 | 81.4 |
| 7 | C18150 | Φ80 | TH04 | 82.19 |
| 8 | C18150 | Φ80 | TH04 | 81.5 |
| 9 | C18150 | 57×75 | TH04 | 82.4 |
| 10 | C18150 | 57×75 | TH04 | 81.8 |
| 11 | C18150 | 57×75 | TH04 | 84.24 |
| 12 | C18150 | 57×75 | TH04 | 82 |
| 13 | C18150 | 50×60 | TH04 | 79.2 |
| 14 | C18150 | 50×60 | TH04 | 79.2 |
| 15 | C18150 | 40×50 | TH04 | 81.3 |
| 16 | C18150 | 40×50 | TH04 | 82.6 |
| 17 | C18150 | 40×50 | TH04 | 81.5 |
| 18 | C18150 | 40×50 | TH04 | 82.9 |
| 19 | C18150 | Φ75 | TH04 | 83.6 |
| 20 | C18150 | Φ75 | TH04 | 82.9 |
| 21 | C18150 | Φ75 | TH04 | 83 |
| 22 | C18150 | Φ75 | TH04 | 84 |