ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

200mm硅外延片

200mm silicon epitaxial wafer

（送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：南京国盛电子有限公司。

本标准主要起草人：马林宝、骆红、杨帆、金龙。

200mm硅外延片

范围

本标准规定了直径200mm硅外延片的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于在N型和P型硅抛光片上外延生长的硅外延片。产品主要用于制作集成电路或半导体器件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6617  硅片电阻率测定   扩展电阻探针法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目检验方法

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 13389  掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率和掺杂剂浓度换算规程

GB/T 14139  硅外延片

GB/T 14141  硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T 14142  硅外延层晶体完整性检测方法  腐蚀法

GB/T 14146  硅外延层载流子浓度测定  汞探针电容－电压法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14847  重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试法

GB/T 29507  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

产品按导电类型分为N型和P型。N型外延层掺杂元素为磷或砷，P型外延层掺杂元素为硼。

产品按晶向分为〈111〉、〈100〉等。

## 要求

### 衬底材料

硅外延片用的硅单晶衬底电阻率应符合表1的规定，其他各项参数应符合GB/T 12964的规定。

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率，Ω·cm |
| --- | --- | --- |
| N | Sb | ≤0.02 |
|  | As | ≤0.005 |
|  | P | ≤0.002 |
| P | B | ≤0.02 |

### 外延层

电阻率及径向电阻率变化

硅外延片的外延层电阻率及其径向变化应符合表2的规定。

| 项目 | 电阻率，Ω·cm | 标称电阻率允许偏差 | 径向电阻率变化RV |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.01～100 | ±5% | ≤5％ |

径向电阻率变化RV按式（1）计算：		(1)

式中：

ρMax、ρMin——分别是指中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6mm±1mm的5点位置处电阻率测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径以及距周边6mm±1mm的9点位置处电阻率测量值的最大值和最小值，其他测试方案由供需双方商定。

厚度及径向厚度变化

硅外延片的外延层厚度及径向厚度变化应符合表3的规定。

| 项目 | 厚度，μm | 标称厚度允许偏差 | 径向厚度变化TV |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 1～120 | ±5% | ≤5% |

径向厚度变化TV：按式（2）计算：

## …………………（2）

## 式中：

## TMax、TMin——分别是指中心点和在平行于和垂直于主参考面的两条直径上距周边6mm±1mm位置处四点的厚度测量值的最大值和最小值，或中心点以及在平行于和垂直于主参考面的两条直径上1/2半径、距周边6mm±1mm的9点位置处厚度测量值的最大值和最小值，其他测试方案由供需双方商定。

纵向电阻率分布及过渡区宽度

外延层的纵向电阻率分布由供需双方协商确定。

外延层的过渡区宽度应小于外延层厚度的15%，或由供需双方协商确定。过渡区宽度按式（3）计算：	外延层过渡区宽度=过渡区结束时厚度-过渡区开始时厚度	(3)

式中：

过渡区结束时厚度——衬底片载流子浓度平均值×90%对应的厚度；

过渡区开始时厚度——外延平坦区载流子浓度平均值×110%对应的外延层厚度。

表面缺陷

硅外延片的表面缺陷应符合表4的规定。

表面缺陷

| 序号 | 缺陷名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑移线 | ≤5条，总长≤1/2直径 |
| 2 | 点缺陷（≥0.5μm ） | 无 |
| 3 | 凹坑个数 | 无 |
| 4 | 冠状边缘 | 突起应不大于15%外延层厚度 |
| 5 | 划痕 | 无 |
| 6 | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 无 |
| 7 | 雾 | 无 |
| 8 | 崩边 | 无 |
| 9 | 沾污 | 无 |
| 10 | 外延层位错密度 | ≤10个/cm2 |
| 11 | 外延层层错密度 | ≤10个/cm2 |

边缘

硅外延片正反面的边缘应光滑、无破损。

背面质量

## 硅外延片的背面应无沾污，无突起物、无划伤、无破损。

几何参数

硅外延片去除边缘3mm以外的几何参数应符合表5的规定。

几何参数

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总厚度变化 TTV，μm | ≤10 |
| 总平整度TIR，μm | ≤5 |
| 局部平整度STIR，μm | ≤2(20×20) |
| 弯曲度 Bow，μm | ±55以内 |
| 翘曲度Warp，μm | ≤60 |

表面金属

硅外延片外延层的表面金属应符合表6的规定。

表面金属

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 钠，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铝，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 钙，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 钾，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铁，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 镍，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铜，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 锌，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 镁，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铬，atoms/cm2 | ≤5×1010 |

表面颗粒

硅外延片的表面颗粒数应满足直径不小于0.3μm的颗粒应不多于20个/片，且直径不小于0.2μm的颗粒应不多于30个/片。

其他

需方对硅外延片有其他要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

试验方法

### 衬底片电阻率及各项参数的检验按GB/T 12964中规定的方法进行。

### 外延层电阻率测试按GB/T14141或GB/T14146的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延层厚度的检验按GB/T 14847的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延层纵向电阻率分布与外延层过渡区宽度的检验按GB/T 6617的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延片表面缺陷的检验按GB/T 6624的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

外延片表面、边缘、背面质量检验按GB/T 6624的规定进行。

### 外延层位错密度、层错密度的检测按GB/T 14142的规定进行

### 外延片总厚度变化检验按GB/T 6618或 GB/T 29507的规定进行。

### 外延片表面总平整度、局部平整度检验按照GB/T 6621或 GB/T 29507的规定进行。

### 外延片表面弯曲度的检验按GB/T 6619的规定进行。

### 外延片表面翘曲度的检验按GB/T 6620的规定进行。

### 外延片表面金属的检验按GB/T 24578的规定进行，或用ICP-MS测试。

### 外延片表面颗粒的检验按GB/T 19921的规定进行。

检验规则

检验规则

每批产品由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由供需双方一致确认的相同技术指标的外延片组成，每盒外延片的组成控制在9个批次以内。

检验项目

每批硅外延片应对导电类型、晶向、电阻率、径向电阻率变化、厚度、径向厚度变化、表面缺陷、边缘、背面质量、几何参数、表面金属、表面颗粒、进行检验。

每批外延片纵向电阻率分布及过渡区宽度的扩展电阻检验频次由供需双方协商。

取样

硅外延片非破坏性检验项目的检测取样按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行。破坏性检验项目的检测取样按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行。

抽样方案也可由供需双方协商确定。

检验结果的判定

导电类型、晶向的检验若有一片不合格，判该批产品为不合格。

其他检验项目的合格质量水平（AQL）应符合表7的规定。

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平 |
| --- | --- | --- |
|  | 外延层电阻率 | 1.0 |
|  | 外延层径向电阻率变化 | 1.0 |
|  | 外延层厚度 | 1.0 |
|  | 外延层径向厚度变化 | 1.0 |
|  | 表面缺陷 | 滑移线 | 1.0 |
|  |  | 点缺陷（≥0.3μm ） | 1.0 |
|  |  | 凹坑个数 | 1.0 |
|  |  | 冠状边缘 | 1.0 |
|  |  | 划痕 | 1.0 |
|  |  | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 1.0 |
|  |  | 雾 | 1.0 |
|  |  | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |
|  | 外延层位错密度、层错密度 | 1.0 |
|  | 边缘 | 1.0 |
|  | 背面质量 | 1.0 |
|  | 几何参数 | 总厚度变化TTV | 1.0 |
|  |  | 总平整度TIR | 1.0 |
|  |  | 局部平整度STIR | 1.0 |
|  |  | 弯曲度/翘曲度Bow/Warp | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |
|  | 外延层表面金属 | 1.0 |
|  | 外延层表面颗粒 | 1.0 |

检验不合格的产品，供方可对不合格项进行逐件检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

包装箱外应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

需方名称；

产品规格；

产品数量；

供方名称。

包装

硅外延片应在超净室内装入专用的硅片装运盒，盖好盒盖，片盒接口处贴上专用密封胶带，外用洁净的塑料袋密封，是否采用双层包装以及每层包装的方式与材料，由供需双方协商确定。

放置硅外延片的片盒应是专用硅片洁净片盒，不能够产生污染和颗粒。

每个外延片片盒应贴有产品标签。标签内容至少应包括：产品名称、规格、片数、批号及日期，片盒再装入一定尺寸的外包装箱，采取防震、防潮措施。

运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压，并有防震措施。

产品应贮存在洁净、干燥的环境中。

质量证明书

每批产品应附产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

产品名称和产品规格；

产品批号；

产品数量；

产品晶向；

抛光片生产厂家及主要技术参数；

各项检验结果及检验部门印记；

检验和审核人员的签字；

生产日期。

其他

需方对产品的标志、包装、运输、贮存和质量证明书等有其他要求，可有供需双方协商确定。

订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

产品规格；

产品数量；

本标准编号；

其他需要协商的内容。

_________________________________