《500kA铝电解槽技术规范》国家标准

《送审稿》编制说明

《500kA铝电解槽技术规范》编制组

2016年7月

《500kA铝电解槽技术规范》国家标准

《送审稿》编制说明

- 工作简况

  - 立项目的

    - 500kA铝电解槽应用背景

目前，500kA铝电解槽在我国电解铝的总产能中所占比例已超过30%，按照目前趋势新建电解铝生产线还将以500kA系列为主。目前全国已有甘肃东兴铝业有限公司、中铝兰州连城分公司、新疆东方希望有色金属有限公司等多家企业共计15条以上的500kA铝电解系列投入生产。

    - 相关标准制定情况

我国于2000年，针对预焙阳极铝电解槽下发了YS/T 5034-2000《自焙阳极铝电解槽预焙化改造技术规范》，于2012年编发了YS/T 784-2012《铝电解槽工艺参数测量方法》，于2013年修订和编发了GB/T 50850-2013《铝电解厂工艺设计规范》等铝电解槽改造、设计和参数测量等方面的技术规范和相关要求，目前国内尚无与500kA铝电解槽工艺相关的技术规范和要求。

    - 制定500kA铝电解系列技术标准必要性

随着国内大容量、高电流等级槽型设计能力的提升，400kA、500kA、600kA甚至660kA铝电解槽已经在我国率先实现了工业化应用。尽管国内的电解铝工艺装备在不断升级和进步，可供电解铝企业借鉴和参考的相关工艺标准却还停留在上世纪90年代左右的中小槽型铝电解槽，相关工艺参数与目前大型铝电解槽不符。因此，根据目前大多数电解铝企业实际情况，制订新的、符合实际的大型铝电解槽工艺技术规范或标准是电解铝行业亟待解决的问题。

鉴于上述原因，酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司联合中南大学、沈阳铝镁设计研究院有限公司、郑州轻金属研究院、新疆农六师铝电有限公司等国内共计10家骨干高校、设计单位、研究机构和企业对500kA铝电解槽工艺技术要求提出标准立项申请，建议将其列为推荐性国家标准，以便进一步推动大型铝电解槽应用和电解铝工艺完善。

  - 任务来源

为提高我国电解铝行业的标准化作业水平、完善铝电解生产理论指导体系、满足对电解原铝液产品质量的更高要求，根据全国有色金属标准化技术委员会于2015年提出和制定的工作安排（有色标委[2015]29号），由酒钢集团甘肃东兴铝业有限公司牵头组建编制组，编制组承担《500kA铝电解槽技术规范》的编制工作，项目计划编号20152276-T-610，计划于2016年完成。

  - 项目编制组单位简况

    - 编制组成员单位

在全国有色标委会组织下，成立了由甘肃东兴铝业有限公司、包头铝业有限公司、南山铝业、山东魏桥铝业集团、沈阳铝镁设计研究院有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆农六师铝业有限公司、云南铝业股份有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、中铝兰州连城分公司等单位组成的编制工作组。这些编制组成员单位包含我国知名的铝电解企业、铝电解系列的设计机构、大型科研院所等。

    - 主编单位简介

甘肃东兴铝业有限公司于2010年8月与酒泉钢铁（集团）有限责任公司进行战略重组，注册资金5亿元，主营有色冶炼及其压延加工业。

截至2015年末，东兴铝业公司资产总额199.28亿元。拥有嘉峪关、陇西两个生产基地，建成500kA、 400kA、240kA三种槽型五条大型电解铝生产线，共1400台铝电解槽，并配套完善的动力、熔铸、阳极组装、净化、运输等生产系统，主要产品为重熔铝锭及商品铝液，具备年产电解铝170万吨的生产能力，是甘肃省最大的铝冶炼企业，产能位居西北第一、全国第六。嘉峪关生产基地一期单系列45万吨500kA铝电解系列于2012年下半年实现全面投产；二期90万吨铝电解系列2014年底实现全面投产。

与沈阳铝镁设计研究院合作开展的“SY500超大型预焙阳极铝电解综合集成技术开发与产业化应用研究”获2015年度甘肃省科技进步二等奖；“500kA铝电解槽降低阳极效应系数技术研究”获2015年度中国有色金属工业协会科技进步二等奖。以公司500kA电解铝系列为基础，持续开展技术革新活动，自2013年至今，先后获得23项发明和实用新型专利，其中“氧化铝超浓相输送溜槽装置”专利获2015年全国发明展银奖。

2015年，公司荣获中国社会科学院授予的“2014年度中国最具竞争力十大铝业集团公司”、“2014年度中国铝工业最具竞争力十大新兴铝企”两项殊荣，并被中国有色金属工业协会评为“2014年企业信用评价AAA级信用企业”（这是目前中国企业信用评定的最高等级）。目前，公司拥有员工3189人，其中大学本科以上学历315人，大专学历848人。

    - 成员单位简介

### 包头铝业有限公司

包头铝业有限公司（以下简称包头铝业）始建于1958年，是内蒙古自治区第一家电解铝企业，现为中国铝业股份有限公司全资子公司。包头铝业目前拥有资产总额约93亿元，电解铝产能55万吨、碳素制品产能12万吨、高纯铝产能2万吨。现有2×33万千瓦亚临界空冷发电机组，200kA、240kA、400kA三条电解铝生产线，一条碳素制品生产线，整体技术装备已达到国内先进水平。

包头铝业主要产品有“BTL”牌重熔用铝锭、系列铸造铝合金锭、稀土电工圆铝杆、铝合金棒材、稀土铝应用合金和高级铝等7大系列40多个铝合金品种以及各种铝电解用碳素制品。该公司通过了ISO/TS 16949质量管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会ISO/IEC17025认可实验室，现拥有“内蒙古自治区铝合金工程技术研究中心”和“中国铝业公司铝电解合金化重点实验室”等研发中试平台，成功开发了稀土铝合金、电解法生产铝基应用合金，电解原铝（液）直接熔铸生产铝合金材料等产业化技术，为相关产业升级提供技术支持。

### 南山铝业

南山铝业是南山集团(中国企业500强) 所属大型企业。公司创建于1993年，1999年12月23日成功在上海证券交易所上市。

作为国内唯一以铝材为主业的上市公司，该公司拥有从能源、电力、氧化铝、电解铝到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整铝加工产业链，成为全球唯一短距离拥有最完整铝产业链的铝业公司。公司规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。

### 山东魏桥铝电有限公司

山东魏桥铝电有限公司是中国宏桥集团有限公司的全资子公司。是一家集热电、氧化铝、液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品、铝母线、高精铝板带箔、新材料于一体的特大型企业。截至2014年12月31日止，中国宏桥发电机组总装机容量为657万千瓦，拥有铝产品总设计产能402.6万吨。

### 沈阳铝镁设计研究院有限公司

沈阳铝镁设计研究院有限公司成立于1951年，是一家有60余年历史的大型轻金属设计研究机构。业务主要涉及电解铝、精铝等生产工艺技术、原铝铸锭、氧化铝输送、阳极组装及残极处理等配套工艺技术，铝电解槽、精铝电解槽等生产设备设计及其技术开发。

公司成立65年来，共完成工程设计、工程咨询 4000余项，设计了山东、山西、郑州、中州、重庆、山西华兴等大型氧化铝厂和中国铝业青海分公司、兰州分公司、连城分公司、包头铝业股份有限公司，以及青海黄河上游鑫业铝业公司、包头东方希望、陕西榆林、甘肃酒钢东兴铝业、新疆神火、新疆希望、新疆农六师、新疆嘉润、营口忠旺等众多电解铝厂。

本单位积极参加编制组各次工作会议，主动参与项目组组织的各版《征求意见稿》的审议讨论工作，同时提出大量有益的意见和建议；积极向编制组提供标准编制过程中所需要的相关数据和资料；能够积极配合主起草单位的现场调研工作，在编制组中发挥了骨干作用。

### 新疆东方希望有色金属有限公司

新疆东方希望有色金属有限公司是东方希望集团的全资子公司，于2010年12月30日在新疆昌吉州准东国家经济开发区成立。项目一期年产80万吨电解铝项目与2011年开工，当年即投产。整个东方希望产业园总体规划240万吨电解铝、120万吨铝用阳极碳素，装机容量2×135MW、2×220MW、10×350MW、4×660MW发电机组、130万吨铝深加工、45万吨工业硅、10万吨多晶硅等项目。全部建成后将形成“煤、铝、电、碳素、工业硅、煤化工、铝深加工”等为一体的超大型现代化循环经济产业园。

### 新疆农六师铝业有限公司

新疆农六师煤电有限公司位于新疆五家渠市东工业园区，成立于2009年，是山东信发集团响应西部大开发号召来疆建设的一项重大投资项目，现有下属公司11家，职工5000余人，是一家集发电、电解铝、碳素、沥青、铝深加工等于一体的大型现代化民营企业。截至目前，项目投资超过300亿元，电解铝产能达190万吨，装机容量364万千瓦时，碳素年产能力60万吨，铝深加工80万吨。

公司自成立以来，坚持以先进的技术装备、最优的环保指标，大力发展循环经济。公司建设了目前全国火力发电单机容量最大、技术含量最高的1100MW超超临界发电机组和全疆最大的60万吨碳素生产基地，是新疆有色行业标杆企业。公司先后荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国双爱双评先进企业工会”、“中国铝工业最具竞争力十大新兴铝企”、“中国改革管理创新奖”等荣誉称号。2015年，公司实现生产原铝146万吨，发电178亿度，生产碳素58万吨，铝深加工51.5万吨。

本单位积极参加编制组各次工作会议，主动参与项目组组织的各版《征求意见稿》的审议讨论工作，同时提出大量有益的意见和建议；积极向编制组提供标准编制过程中所需要的相关数据和资料；能够积极配合主起草单位的现场调研工作，在编制组中发挥了骨干作用。

### 云南铝业股份有限公司

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝”）前身云南铝厂，始建于1970年，1998年整体改制成立股份有限公司，是国家重点支持和云南省的骨干企业，也是全国有色行业、中国西部省份工业企业中唯一一家“国家环境友好企业”，并荣获“全国文明单位”和“中华环境优秀奖”等多项国家级荣誉。 目前，云铝已形成了集铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工及炭素制品生产为一体的综合性大型铝业公司。

主要产品有重熔用铝锭，预焙阳极，铝板带，铸造铝合金，电工圆铝杆等。其中“YL—YL”牌和“云海”牌重熔用铝锭分别在伦敦金属交易所和上海金属交易所注册。重熔用铝锭、铝合金、电工圆铝杆、铝铸轧卷分别获得行业和省级名牌产品多项荣誉。目前，公司拥有“云南涌鑫金属加工有限公司、云南润鑫铝业有限公司、云南文山铝业有限公司”三个控股子公司。

多年来，云铝始终坚持“依靠科技进步 定位世界一流”的发展思路，在国内率先采用大型预焙铝电解槽技术，改造淘汰落后自焙铝电解槽；率先实施“低温低电压铝电解新技术”、“铝工业烟气脱硫及资源化利用”两个国家科技支撑计划；率先建成国内首套电解槽尾气脱硫脱氟除尘一体化装置；率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO10012、ISO/TS16949、ISO50001等标准管理体系及党建质量管理体系认证。

### 中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。

研究院始终致力于以自主创新引领铝工业科技进步，以集成创新推动铝工业可持续发展。建院以来先后完成了国家“863”、“973”、“科技支撑计划”在内一大批重大、关键、共性和战略技术研发和产业化，共获国家科技进步奖15项，省部级科技进步奖201项，专利266项，其中国际专利2项。成功研发和产业化的“280kA大型铝电解槽成套技术和装备”获国家科技进步一等奖，“无效应低电压铝电解综合节能减排技术”、“优质炭阳极生产关键技术”、“一水硬铝石管道化强化溶出新工艺”、“选矿拜耳法生产氧化铝”、“一水硬铝石生产砂状氧化铝工艺技术” 获国家科技进步二等奖，多种高新技术产品在国防、军工、航天、航空和国家重点工程中得到了广泛应用。

### 中铝兰州连城分公司

中国铝业股份有限公司连城分公司连城分公司是国民经济第三个五年计划的重点有色冶金项目，筹建于1966年，是全国520家重点国有企业和甘肃省“工业强省”骨干企业之一。主导产品有：重熔用铝锭、各种合金锭、铝棒材、阳极炭块等十多个品种规格。其中：“LLL”重熔用一级以上铝锭获国家银质奖（国家最高奖），并在伦敦金属交易所注册，为全国有色金属期货市场交易的标准产品，2005年被国家质量监督检验检疫局授予《产品质量免检证书》，被甘肃省评为“陇货精品”。企业通过了ISO9001：2000版质量体系认证；为“AAA”级资信企业；拥有进出口自营权。

主导产品有重熔用铝锭、各种合金锭、铝棒材、阳极炭块等十多个品种规格。其中：“LLL”重熔用一级以上铝锭获国家银质奖（国家奖），并在伦敦金属交易所注册，为全国有色金属期货市场交易的标准产品，2005年被国家质量监督检验检疫局授予《产品质量免检证书》，被甘肃省评为“陇货精品”。企业通过了ISO9001：2000版质量体系认证；为“AAA”级资信企业；拥有进出口自营权。2006年8月,兰州连城铝业有限责任公司正式加盟中国铝业公司。

  - 主要工作过程

    - 组建标准编制组

通过全国有色标委会协调，由甘肃东兴铝业有限公司组织成立标准编制组。编制组成员主要包括：甘肃东兴铝业有限公司、包头铝业有限公司、南山铝业、山东魏桥铝业集团、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆农六师铝业有限公司、云南铝业股份有限公司、中铝兰州连城分公司等电解铝企业；沈阳铝镁设计研究院等电解铝生产线设计单位；中国铝业郑州有色金属研究院有限公司等科研院所和高等院校。

    - 完成标准《讨论稿》

2015年10月，东兴铝业通过对编制组成员单位和其它相关企业资料的收集整理，完成本标准讨论稿初稿。2015年11月，通过成员单位对标准讨论稿初稿的反馈意见，形成标准《讨论稿》。全国有色金属标准化技术委员会在北京召开的2015年年会上对标准《讨论稿》进行了充分讨论。

    - 完成标准《预审稿》两次审核

根据全国有色标委会2015年年会上各方的讨论意见和会后的现场实际调研，对《讨论稿》进行修改，形成《预审稿》。在有色标委会2016年昆明会议上对标准《预审稿》进行第一次充分讨论。

编制组内部成员单位通过对《预审稿》第一次审核的结果，充分展开组内讨论，重点对标准中“焙烧启动”部分和“病事槽处理”部分进行了补充完善。在有色标委会2016年杭州会议上对标准《预审稿》进行第二次充分讨论。

    - 完成标准《送审稿》

根据2016杭州会议对《预审稿》的审议结果和会议精神，通过对新疆东方希望有色金属金属有限公司、新疆农六师铝业有限公司等铝电解企业进行实地调研和部分参数的讨论，以及成员单位对《预审稿》二次意见的收集，形成本标准《送审稿》。

- 标准编制原则和确定标准主要内容

（一）编制原则

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制工作组，从相关单位收集标准编制所需要信息和资料并进行整理加工，确定《500kA铝电解槽技术规范》起草所遵循的基本编制原则为：

  - 科学性原则

参阅拥有500kA铝电解系列企业相关操作规范和技术标准，结合相关国家、行业标准确定本标准。

  - 适用性原则

本标准是在对全国有代表性铝电解生产厂家进行调研的基础上，根据涉及500KA电解槽生产企业工艺控制技术进行编制。对电解铝企业有较强的指导意义和适用性。

  - 规范性原则

本标准严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草，文本格式规范。

（二）确定标准主要内容

  - 范围

标准规定了500kA铝电解槽焙烧启动前的准备、中间环节各项工艺和启动后期管理要求；启动后期和正常生产期技术条件；正常生产期加料、出铝、换极、母线转接、电压管理等方面的要求；阳极更换、出铝、母线提升、阳极效应熄灭、取电解质和原铝液试样等日常作业要求；电解质和铝水平高度、电解质温度、阳极电流分布、阴极电流分布、阳极极距、炉底压降、阴极钢棒和槽底温度、炉底隆起高度、炉膛內型、残极形状等铝电解槽控制参数测量方法和要求；生产过程中冷槽、热槽、压槽、滚铝、漏槽、电解质含炭等常见病事槽状况的处理方法；生产过程中病事槽停槽判定要求等方面的内容。

本标准为铝电解槽的全寿命周期的各个环节的生产管理提供参照依据。

  - 规范性引用文件

本标准在编制过程中，采用了行业内已有的术语定义、参数测量方法、操作工艺等，为保持标准的一致性，本标准对相关标准进行了直接引用（如YS/T 784-2012 铝电解槽技术参数测量方法），引用文件全部是标准正文中需要的内容。同时按照最新标准模板对引用文件进行描述和归类，共列出引用标准15项，其中强制性国家标准1项，推荐性国家标准5项，推荐性技术标准9项。对于一些行业内尚未定义的术语及操作方法等，在本标准进行了定义说明。

  - 术语和定义

本标准对铝电解质、初晶温度、分子比、铝水平、电解质水平、电解温度、设定电压等进行了定义。

对分子比的定义，国外主要采用NaF与AlF3的质量比进行定义，国内主要采用二者的摩尔比，本标准统一定义为摩尔数之比。

由于铝电解槽不同位置的电解质存在温度梯度，本标准不仅对电解温度进行了定义，同时明确电解质温度采用多点测量法。

  - 焙烧启动

通过调研发现，即使在天然气资源十分丰富的新疆地区，除个别企业的极少数铝电解槽以外，几乎所有500kA铝电解槽都采用焦粒焙烧；同时天然气焙烧存在升温速度慢、阴极炭块氧化严重等弊端。本标准只对应用广泛、技术成熟的焦粒焙烧进行了规定。

    - 焙烧启动用物料

- 根据各企业反馈的现场生产实际情况，对焦粒、石墨碎的比例进行了调整；

- 由于槽膛容积的差距，对灌入电解槽的液体铝和液体电解质量的范围进行适当放宽；

- 为利于形成规整且结实的炉膛，启动前期所用冰晶石分子比应保持在2.8～3.0，若采用低分子比冰晶石，需增加碳酸钠用量。

    - 焙烧启动用工器具

为提高焙烧启动效率，降低焙烧启动对已投产电解槽的不利影响，除传统焙烧启动用工器具外，还应使用不停电停开槽装置。

    - 电解槽检查

- 为保证焙烧启动的顺利进行，必须在铺焦挂极前对电解槽外观、槽膛尺寸等静态部位进行检查，同时应对槽控机、打壳下料系统等动态组件进行空载试车；

- 对阳极升降机构、小盒卡具等负载部位应进行负载试车。

    - 铺焦挂极

新疆嘉润资源控股有限公司建议该部分中增加对焦粒比电阻进行测量的相关内容。

    - 装炉

- 装炉前应完成预埋热电偶工作；

- 封堵缝隙过程中应进行严格监控，尽可能避免在焙烧期间壳面塌陷，恶化生产环境；

- 鉴于电解槽不同地点存在明显温度差异，对装填物料位置、装填量进行要求，便于物料有序溶解和熔化；

- 对软连接和分流器与电解槽大母线之间的压降进行了明确规定，以保证电流分布均与，防止局部过热造成安全事故。

    - 通电焙烧

- 对通电焙烧时间、通电焙烧温度、不同时段系列电流大小进行明确规定，以保证电解槽能够焙烧合格，防止电解槽出现先天不足影响后续正常生产；

- 规定了巡查频率和槽电压监控频率，防止出现偏流导致事故发生；

- 对拆除软连接的时间和流程进行规定，保证后续启动工作顺利进行。

    - 启动

- 对开始启动应满足的焙烧时间、电解质温度等进行规定；

- 对不同电解质高度和电解质温度条件下对应的电压调整进行规定，提高焙烧启动质量，防止电解槽早期破损；

- 对灌铝时间、灌铝电压、灌铝量和原铝成分化验频次进行规定；

- 根据成员单位反馈意见， 标准中增加灌铝前对阳极电流分布的测量，以有效防止阳极下滑和阳极偏流情况的出现。

    - 启动后期管理

- 为保证标准的普遍适用性，对启动后期的电压保持、两水平保持、温度保持的相关参数范围进行适当放宽；

- 为形成良好炉帮，对启动后期的过热度、氧化铝浓度进行明确规定。

    - 焙烧启动期间数据测量

- 为保证焙烧启动期间物料投放的精准和良好炉帮的形成，对焙烧温度、电解质温度和两水平的相关测量进行了规定；

- 为保证安全生产，防止脱极、漏槽等事故的发生，对阳极电流分布、阴极电流分布、炉底钢板温度、阴极钢棒头和电解槽侧壁温度的测量频次和测量方法进行了规定。

  - 工艺参数调整

工艺参数调整分为启动后期和正常生产期两个阶段，各阶段工艺参数调整应区别考虑。

    - 启动后期管理

- 技术条件的要求应充分考虑氧化铝原料中锂盐含量的影响；

- 电解质温度和分子比是该阶段重点控制项。

    - 正常期管理

- 结合工艺参数制定要求，对换极、出铝、加料及电压管理等技术条件进行规定；

- 鉴于不同企业实际生产情况的差异，对分子比、电解质水平、铝水平等差异较大的技术条件范围进行放宽。

  - 工艺操作

本部分内容是在YS/T 784《铝电解槽技术参数测量方法》基础上，结合500kA铝电解槽操作实际制定的。经过调研，符合多数电解铝企业实际情况。

    - 阳极更换

- 该部分对换极条件和新极质量做出明确要求；

- 对换极质量的要求包括保温料厚度要求、换极后导电率要求和极距压降等几个方面，由于不同地区气候条件有差距，因此对保温料厚度的范围进行适当放宽；

- 为便于理解，换极作业流程的描述采用“换极作业流程图”的方式。

    - 出铝

- 为保证安全出铝，本部分对出铝最高电压、新包加热时间、出铝抬包调运等进行了明确规定；

- 出铝作业流程采用“出铝作业流程图”的方式进行描述；

    - 提升阳极水平母线

- 该部分对母线提升条件、质量要求、操作要求等进行了规定；

- 对提升母线作业流程的描述采用流程图的形式；

    - 熄灭阳极效应

- 本部分描述了判断阳极效应是否发生的依据；

- 对不同效应电压情况下的阳极效应的处理采用不同的方法；

- 本部分对熄灭阳极效应的操作规范性进行了规定。

    - 取电解质、原铝液试样

本部分对取电解质试样、原铝液试样的操作规范和操作流程进行了规定。

  - 工艺参数测量

    - 本部分主要参照YS/T 784《铝电解槽技术参数测量方法》起草；

    - 根据500kA铝电解槽的具体情况，对阳极导杆压降等数据进行规定；

    - 为保证操作安全和测量准确，本部分对读数方法、中途停止测量的条件等进行规定。

  - 病事槽处理

本标准中提出的500kA铝电解槽冷槽、热槽、压槽、滚铝、漏槽、电解质含炭等问题的处理方法，主要通过多数电解铝企业总结的病事槽处理过程的经验得来，符合电解铝企业生产实际。

    - 冷槽

- 冷槽分为系列冷槽和单独冷槽；

- 本部分对冷槽表征、冷槽原因、冷槽的处理措施等分别进行了描述；

- 冷槽表征部分，分别对冷槽的初期、中期和后期的表征分别进行了说明；

- 冷槽处理措施部分，对冷槽的不同时期相应制定不同的处理措施，保证因时制宜，处理高效。

    - 热槽

- 热槽的不同时期，电解质状况、槽电压、槽底沉淀量、槽上部保温料厚度等多个方面的状态也有所不同，应在对热槽表征分别进行描述；

- 热槽的根本原因为电解槽热收入大于热支出，产生原因为电解槽热收入过高和热损失过低两个方面；

- 热槽的不同时期，电解槽的“三场”（热场、电场、磁场）破坏程度有所不同，应分别进行描述，关键是要找出引起热槽的根本原因，有重点的进行处理。

    - 阳极长包

- 阳极长包处会出现阳极与阴极的局部短路，造成该处电流大、产热多，出现电解槽局部过热、槽电压过高；

- 阳极长包主要在电解槽热槽或冷槽时出现；

- 本标准对阳极长包的处理流程进行了描述，关键环节是要找出长包阳极和调整阳极高度。

    - 压槽

- 从电解质状态、火苗状况等方面对压槽的表征进行描述；

- 针对不同压槽类型分别制定处理措施。

    - 滚铝

- 因滚铝的特征十分明显，本标注对滚铝的表征描述进行了简化；

- 滚铝的根本原因是电解槽的电场平衡和磁场平衡遭受破坏；

- 消除滚铝的根本措施是要减小铝液层的水平电流，进而稳定电场和磁场。

    - 漏槽

- 漏槽分为底部漏槽和侧部漏槽；

- 漏槽原因有多种，主要包括前期电解槽建设的缺陷和正常生产期的管理不当

- 处理漏槽过程中要严格监控电压，防止阳极与电解质部分脱离而导致严重事故发生。

    - 阳极脱落

- 阳极电流分布不均是阳极脱落的根本原因；

- 轻度脱极时只需更换新的阳极炭块即可；

- 当较为严重的脱极情况发生且情况急剧恶化时，为保证系列安全，应立刻对该台电解槽进行短路以保证系列正常生产，必要时切断系列电流。

  - 停槽判定

    - 本部分对焙烧槽、启动槽、病槽、破损槽等不同生产期和不同槽况的电解槽的停槽判定分别进行了说明；

    - 破损槽的停槽判定中尤其对电解质中Fe和Si的含量进行了规定。

- 实践检测情况

本标准的绝大部分内容是通过铝电解生产企业的多年生产实践经验和现场调研数据而来。目前该标准已在我公司作为企业标准使用。实践表明，该标准对铝电解生产的标准化作业和提高生产效率等方面有明显的促进作用。

- 标准水平分析

本标准是根据我国500kA铝电解槽的实际生产实践情况制定的。本标准是首次制定。目前尚没有现行相关法规、标准。

- 标准创新点

本标准填补了我国在500kA铝电解槽国家标准领域的空白，促进了500kA铝电解槽在国内、国际的推广应用。

本标准是第一部对500kA铝电解槽现场生产具有全面指导意义的标准，对铝电解行业的标准化作业和劳动生产率的提高具有重大意义。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于铝电解行业的参照性标准，不具有强制性。本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突。

- 标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利的知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

| 序号 | 意见 | 处理依据 | 处理结果 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对标准进行重新排版 | 标准原来划分为6个部分，相当于6个标准，存在不合理性。 | 将标准内容合理精简后，将标准内容划分为9个大项。 | 采纳 |
| 2 | 对草稿内容的单位表述进行统一 | 标准内容中的时间、长度、重量等单位不应该同时存在英文字母、汉字等多种描述。 | 将所有单位全部统一为英文字母表示。 | 采纳 |
| 3 | “工艺参数测量”部分内容中去除与“GB/T 784 铝电解槽技术参数测量方法”重复的内容 | 对现行标准已有内容在系标准中无需赘述。 | 在该部分中着重说明“GB/T 784 铝电解槽技术参数测量方法”中未说明的内容。 | 采纳 |
| 4 | 对“病事槽处理”的内容进行补充 | 病事槽有多种类型，应详细描述。 | 对各种病事槽的表征、产生原因、相应处理措施等进行分类叙述。 | 采纳 |

- 标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准作为500kA铝电解系列的基础标准，本标准中覆盖了铝电解生产车间对铝电解槽日常生产的基本要求，适用于铝电解槽管理的基础要求。由于各企业具体生产情况的不同，对相关项的要求也存在差异。因此，建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

推荐相关电解铝企业实施本标准，以促进500kA铝电解槽生产过程标准化。以国家技术标准资源服务平台为依托，结合国内、国际标准化活动，举办各种形式的标准宣贯会，使国内电解铝全行业充分重视标准、理解标准、进而实施标准。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

本标准遵守国家和行业发布的相关国家标准的规定。与已发布的安全、防火、排放等强制性标准保持协调一致。本标准将与GB 50850《铝电解厂工艺设计规范》、YS/T 784《铝电解槽工艺参数测量方法》等标准一起，完善中国电解铝技术标准体系。

本标准制定过程中全面贯彻国家针对电解铝行业的有关安全、卫生、环保等方面的强制性要求，旨在推动我国电解铝行业工艺技术标准化进程，提高500kA铝电解槽生产运行工艺水平。标准的实施可以为国内不同电流等级铝电解系列高标准运行提供工艺借鉴，促进包括500kA铝电解系列在内的电解铝生产线指标提高和生产效率进步。

《500kA铝电解槽技术规范》编制组

2016年7月