ICS 29.045

H80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—XXXX

代替 GB/T 14844-1993

半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

讨论后征求意见

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14844-1993《半导体材料牌号表示方法》。本标准与GB/T 14844-1993相比，主要有以下变化：

增加了碳化硅、砷化镓产品牌号的表示方法；

增加了多晶、单晶含义里包含了电子级和太阳能级二种产品；

修改了3.1.1　牌号的第一项表示多晶的生产方法或特殊用途，包括：X表示改良西门子法、G表示硅烷法、Ｒ表示还原法、Ｚ表示区熔法、IR表示红外光学用途、D表示电子级、S表示太阳能级；

增加了3.1.3条款中多晶的形状表示，G表示颗粒状；

增加了3.2.1条款中牌号的生产方法，C表示铸锭法；

增加了3.3.3 条款中牌号的晶片种类，SW表示太阳能切割片。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江省硅材料质量检验中心、有色金属技术经济研究院、

本标准主要起草人：楼春兰、毛卫中、杨素心、

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14844-1993。

半导体材料牌号表示方法

范围

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片等产品牌号的表示方法。

本标准适用于编制半导体材料的牌号，除列举的半导体材料，其他半导体材料牌号表示可参照执行。

牌号分类

按照晶体结构和产品形状，半导体材料牌号分为多晶、单晶、晶片和外延片四类。

牌号表示方法

多晶牌号

半导体多晶的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

牌号的第一项表示多晶的生产方法，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，例如：

I表示改良西门子法；I

S表示硅烷法；S

R表示还原法；

Ｚ表示区熔法；

F流化床法；

其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

牌号的第二项中第1位P表示多晶，后几位用分子式表示多晶名称。如分子式硅Si、锗Ge等

牌号的第三项表示多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

- I表示棒状；

- Ｎ表示块状；

- G表示颗粒状；

- 其它多晶形状表示形式参照以上方法进行。

牌号的第四项表示多晶产品的等级。

牌号的第五项表示多晶的特殊用途，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，例如：

a) E表示电子级用途；

b) S表示太阳能级用途；

- IR表示红外光学用途。

若多晶产品不强调生产方法、用途或形状等，其牌号相应部分可省略。

示例：

- I-PSi-I-1-E 表示改良西门子法生产的一等品棒状电子级硅多晶

PSi-N-1 表示一级块状硅多晶；

Ｚ-PGe-1 表示一级区熔锗锭；

R-PGe-1 表示一级还原锗锭。

单晶牌号

半导体单晶的牌号表示为：

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

牌号的第一项表示单晶的生产方法，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

- CZ表示直拉法；

- FZ表示悬浮区熔法；

HB表示水平法；

LEC表示液封直拉法；

MCZ表示磁场拉晶法；

C表示铸锭法；

其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

牌号的第二项用分子式表示单晶的名称。如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等。

牌号的第三项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂法用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

若单晶不强调生产方法或不掺杂时，其牌号的相应部分可省略。

示例：

- CZ-Si-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；

- FZ-Si-N (NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；

HB-GaAs-N (Si)-〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；

LEC-GaAs-(Cr+O)-〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直拉砷化镓单晶。

晶片牌号

半导体晶片的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

牌号的第一项表示产品的生产方法，其符号表示同3.2.1条。

牌号的第二项用分子式表示晶片的名称。例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等。

牌号的第三项表示晶片种类，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，例如：

- CW 表示切割片；

- LW 表示单面研磨片；

DLW 表示双面研磨片；

EtW 表示腐蚀片；

PW 表示单面抛光片；

DPW 表示双面抛光片；

DW 表示扩散片；

AW 表示退火片；

SCW表示太阳能切割片；

其它晶片种类表示形式参照以上方法进行。

牌号第四项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

牌号的第五项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

若晶片不强调晶体生产方法，或晶体不掺杂时，其牌号的相应部分可省略。

示例：

- CZ-Si-PW-N(Sb)-<111>表示晶向为<111>的N型掺锑直拉硅单晶抛光片；

- FZ-Si-DLW-N(NTD)-<111>表示晶向为<111>的N型中照悬浮区熔硅单晶双面研磨片。

外延片牌号

半导体外延片的牌号表示为

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

牌号的第一项表示外延片的生长方法，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，其中：

- VPE 表示气相外延；

LPE 表示液相外延；

MBE 表示分子束外延；

MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。

牌号第二项用分子式表示外延片的名称。硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等

牌号的第三项表示外延片的结构，括号内用元素符号表示衬底掺杂剂。外延片的结构分别用下列符号表示:

- n/n+表示在n+型衬底上生长N型外延层；

p/p+表示在p+型衬底上生长P型外延层；

n/p（或p/n）表示在P型（或N型）衬底上生长导电类型相反的外延层

n/I(或p/I)表示在绝缘衬底上生产N型(或P型)外延层；

n/p/n表示在N型衬底上先生长P型外延层，再生长N型外延层，其他多层外延片结构的表示方法以此类推。

衬底掺杂剂元素的表示方法，例如掺磷P、掺锑Sb、掺砷As、掺硼B等。

牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

示例：

- VPE-Si-n/n+(Sb)-〈100〉表示晶向为〈100〉衬底为重掺锑外延层掺磷的N型气相硅外延片；

LPE-GaAs-n/n+ (Te)-〈100〉表示晶向为〈100〉的衬底掺碲外延层掺锡N型液相砷化镓外延片。

附录A

(资料性附录)

半导体材料牌号中字母表示方法

A.1  多晶牌号

A1.1 多晶牌号3.1.1中字母的表示方法：

a) I表示改良西门子法。采用西门子第一个拼音字母I表示，英文是improved siemens；

b) S表示硅烷法。采用硅烷第一个拼音字母S表示，英文是silane method；

c) R表示还原法。 采用英文的第一个字母R表示，英文是reduction method；

d) Ｚ表示区熔法。采用英文的第一个字母Ｚ表示，英文是zone melting。

F流化床法；采用英文的第一个字母F表示，英文是fluidized bed process

A1.2 多晶牌号3.1.2中P表示多晶polycrystalline；

A1.3 多晶牌号3.1.3中多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

a) I表示棒状。采用英文的第一个字母I表示，英文是ingot ；

b) Ｎ表示块状。采用英文的第一个字母N表示，英文是 nugget；

c) G表示颗粒状。采用英文的第一个字母G表示，英文是granular。

A1.4 多晶牌号的3.1.5表示多晶的特殊用途，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示：

a) E表示电子级用途。采用英文的第一个字母E表示，英文是electronic-grade；

b) S表示太阳能级用途。采用英文的第一个字母S表示，英文是solar grade；

c) IR表示红外光学用途。采用英文的前二个字母IR表示，英文是infrared optics。

A.2  单晶牌号

A2.1  单晶牌号3.2.1中字母的表示方法：

a) CZ表示直拉法。采用英文的前二个字母CZ表示，英文是czochralski growth；

b) FZ表示悬浮区熔法。采用英文的前二个单词的第一个字母FZ表示，英文是floating zone method；

HB表示水平法。采用英文的前二个单词的第一个字母HB表示，英文是horizontal crystal growth method；

LEC表示液封直拉法。采用英文的前三个单词的第一个字母LEC表示，英文是liquid encapsulation czochralski process；

MCZ表示磁场拉晶法。采用CZ直拉法前面加上磁场的第一个字母M，表示为MCZ；磁场英文是magnetic field磁场；

C表示铸锭法，采用英文的第一个字母C表示，英文是casting。

A2.2 单晶牌号3.2.3中字母的表示方法

a) 中子嬗变掺杂法用NTD表示，英文是neutron transmutation doping；

b) 区熔气相掺杂用FGD表示，英文是floating zone melting by gas doping。

A.3  晶片牌号

A3.1 晶片牌号3.3.3中字母的表示方法：

a) CW 表示切割片。采用英文的前二个单词的第一个字母CW表示，英文是cut wafers；

b) LW 表示单面研磨片。采用英文的前二个单词的第一个字母LW表示，英文是lapped wafers；

c) DLW 表示双面研磨片。采用英文的前二个单词的第一个字母DLW表示，英文是double lapped wafers；

d) EtW 表示腐蚀片。采用英文的前二个单词的字母组合EtW表示，英文是etched wafers；

e) PW 表示单面抛光片。采用英文的前二个单词的第一个字母PW表示，英文是polished wafers；

f) DPW 表示双面抛光片。采用在PW单面抛光片前面加双面的第一个字母D，表面为DPW 表示，双面英文是doubl ；

g) DW 表示扩散片。采用英文的前二个单词的第一个字母DW表示，英文是diffuser  wafers；

h) AW 表示退火片。采用英文的前二个单词的第一个字母AW表示，英文是annealed wafers；

i) SCW表示太阳能切割片；采用在CW切割片前面加太阳能的第一个字母S，表面为SCW 表示，太阳能英文是solar 。

A.4  外延片牌号

A4.1 外延片牌号3.4.1中字母的表示方法：

a) VPE 表示气相外延。采用英文单词的第一个字母组合VPE表示，英文是vapour phase epitaxy；

b) LPE 表示液相外延。采用英文单词的第一个字母组合LPE表示，英文是 liquid phase epitaxy

c) MBE 表示分子束外延。采用英文单词的第一个字母组合MBE表示，英文是molecular beam epitaxy;

d) MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。采用英文单词的第一个字母组合MOCVD表示，英文是metal-organic chemical vapor deposition

_________________________________