标准征求意见稿意见处理汇总表

标准项目名称：锆及锆合金化学分析方法 第21部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法

承办人：梁清华                                                                        共2 页

标准项目负责起草单位：西北有色金属研究总院                                电 话：029-86262499

2016年7月1日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2#试样中H含量太低，不能体现出方法的实用性，建议更换其它氢含量较高的试样进行验证 | 北京院 | 接受 |  |
| 2 | 3.3 | 助熔剂应选用高纯锡片或镍篮替换草案中的锡粒 | 北京院 | 接受 |  |
| 3 | 1 | 由于空白的影响较大，我们低含量试样检测效果也较差，建议将测定下限调至0.0006%或0.0010%。 | 北京院 | 接受 |  |
| 4 | / | 惰气熔融红外吸收法/热导法”改为“惰气熔融-红外吸收法、热导法 | 北京院 | 不接受 |  |
| 5 | 3.3 | 将3.3部分改为锡粒或锡片（w(Sn)≥99.9%, w(H)）≤0.00005%)或镍篮（w(Ni)≥99.9%, w(H)）≤0.00005%） | 北京院 | 接受 |  |
| 6 | / | 征求意见稿大标题“惰气熔融红外吸收法/热导法”，由于氢量测定与热导法无关，建议修改为“惰气熔融红外吸收法”。 | 西部新锆 | 不接受 |  |
| 7 | 3.8 | 征求意见稿“章节3.8中氦气”，由于氢测定无需氦气，建议删除 | 西部新锆 | 不接受 |  |
| 8 | / | 报告中“章节3.2中0.00195数值”疑似无效数值，已超出证书范围。我方试验并未发现称样量与测定结果有何规律，建议重做该实验。 | 西部新锆 | 接受 已补充相关实验 |  |
| 9 | / | 报告中“章节3.6验证样品测定”建议修改名称为“精密度试验”，且应至少补充至11个数据 | 西部新锆 | 接受 已补充相关实验 |  |
| 10 | / | 试验报告中没有助熔剂用量选择的条件试验件，而实际检测中氢的释放强度与助熔剂用量有直接关系，因此建议补充该条件试验。 | 宝钛 | 接受 已补充相关实验 |  |
| 11 | / | 试验报告中没有对检测结果进行异常值分析，请考虑是否有必要进行此分析。 | 宝钛 | 接受 |  |
| 12 | / | 实验报告没有给出实验使用的标准物质的牌号、标样编号及标样标称值。 | 宝钛 | 接受 |  |
| 13 | 6.6.1 | 征求意见稿“6.6.1 测定次数”规定独立进行两次测定，取平均值。此规定应由产品标准或者实验室根据检测需要进行规定，建议取消该条款的规定。 | 宝钛 | 接受 |  |
| 14 | 3.1 | 征求意见稿“3.1丙酮或其他试剂”，其它有机试剂范围过宽，建议对其他试剂明确规，如“丙酮或无水乙醇”。 | 宝钛 | 不接受 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 6   个；

（2）收到《征求意见稿》后。回函的单位数：  6 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 3 个；

（4）没有回函的单位数：  0 个。