ICS 29.045

H80

中华人民共和国国家标准

GB/T 16596—XXXX

代替 GB/T 16596—1996

确定晶片坐标系规范

Specification for establishing a wafer coordinate system

草案

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 16596-1996《确定晶片坐标系规范》。本标准与GB/T 16596-1996相比，主要有以下变动：

增加了和细化了建立坐标系的方法；

为晶片建立了两维或三维的直角或极坐标系统规定了条件和方法。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

确定晶片坐标系规范

适用范围

本标准规定了使用以硅片中心作为原点的直角坐标系(x-y)或极坐标系(r-θ) 在硅片表面定位任意一点的程序。

对于有图形的晶片，晶片坐标可以直接使用直角坐标系，也可和覆盖阵列的直角坐标或极坐标一致。

晶片坐标系统应能够定位起点，或其他坐标系统的其他点，用于确定或报告有图案或无图案的在晶片正面或背面的点的数据、位置或排列，在这方面，阵列定位系统被引用到晶片的物理几何图形，挑选晶片坐标系统信息可参照附录1。

本标准规定了一个三维坐标系统X-Y-Z(或r-θ-Z)应用于晶片。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12964 硅单晶抛光片

GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片

GB/T 16595  晶片通用网格规范

YS/T 986 晶片正面系列字母数字标志规范

GB/T XXXXX 硅片字母和数字标志规范

SEMI E5 半导体设备通讯2标准的信息内容（secs-ii）

方法概述

3.1晶片正表面坐标系。

将晶片正表面朝上放置。

确定晶片中心点位置。

建立右手直角坐标系。

主定位面位于y轴负方向。

直角坐标或极坐标（参考正x-轴）的选择是根据应用预先设置的。

晶片背表面坐标系

围绕主定位面的平分线（Y轴）转动晶片，直至晶片背表面朝上。

x-轴的方向与正表面坐标系相反，因此背表面的坐标系是与前表面的坐标系相同的。

三维坐标系

由于在z-轴的零点是特定的，仅在z-轴方向定义和定位的各种可能的零点。

干扰因素

光刻的掩膜对准系统与晶片坐标系统不一定一致。

在GB/T 12964中规定，硅片的副定位面位置是从主参考面顺时针旋转得到的，而应用晶片极坐标系时，极角是相反的。

在GB/T 12964中的坐标系统，边缘轮廓模板，不像晶片坐标边缘系统。此外，边缘轮廓模板使用X轴的径向方向（正从晶片边缘向内），和Y坐标的垂直方向（正从对晶片的晶片表面的中间平面）。

在SEMI E5中，晶片的“标准”的位置类似的定义，在晶片坐标系统；主要的基准是向下的，平分线是负y轴。而旋转晶片的位置通过顺时针定义，从“标准”位置旋转，又相对在晶片的极角的。

SEMI M12和SEMI M13指定的标记域为100毫米，125毫米或150毫米直径的位置分层晶片相对的平坦，而不是晶片中心。因此，标记字段的位置可能会随从晶片中心的坐标的标记字段的位置的角部（在晶片坐标系），可能会发生变化从晶片到晶片。然而，标记字段位置缺口晶圆150，200，和300毫米的直径被引用到晶圆中心。

无图型的硅片表面不容易区分正表面和背表面。

建立晶片坐标系程序

晶片正表面坐标系

晶片正表面朝上放置。

找出晶片表面中心点。

对本规范而言，规定晶片的边缘为晶片的最小圆周，并忽略参考面或缺口等边缘不规则区域，该最小圆周确定的晶片圆心为晶片中心。

建立一个右旋直角坐标系。

晶片中心为坐标原点。

坐标系的Y轴位于晶片正面的直径上，该直径平分主定位面或缺口。

坐标系的X轴位于晶片正面的直径上，且垂直于主定位面或缺口的平分线（Y轴）。

以坐标系原点为参照，主定位面在Y轴的负值方向，见图1。

按照习惯，Y轴的负方向是向下的（在纸上），或朝向操作员（在操作台或吸盘或晶片载物台）；X轴正方向向右。

参照极坐标，r和θ朝向X轴的正方向，r = x2 + y2，见图1。

根据应用需要，选择直角坐标系或极坐标系。

晶片背表面坐标系

转动晶片，使晶片背表面朝上。

主定位面位于Y轴的负方向（向下或朝向操作员）；X轴正方向向左。因此，晶片背面的点的X-Y（r-θ）坐标与晶片正面是完全相同的。因此，X轴正方向的θ坐标是0°，主参考面平分线向上延伸的θ坐标是90°，X轴反方向的θ坐标是180°，主参考面平分线的向下延伸的θ坐标是270°.

三维坐标系

晶片正表面朝上放置。

Z轴通过晶片表面的中心点且与晶片表面垂直，晶片的正表面位于Z轴的正方向，见图2。

规定Z轴的零点，且与应用一致。

例如，测量晶片的翘曲WARP , Z轴的中心可能会在晶片的三维几何中心。

前表面的平整度测量，其零点通常是在参考平面，这是按照特定的平整度参数的确定选择的。

其他应用程序可能需要在不同的位置的定位Z轴中心。

厚度或厚度变化测量，Z轴的零点可以定在晶片背面的中心。

主定位面可以是平边也可以是切口

正表面坐标系

主定位面可以是平边也可以是切口

晶片坐标系Z轴的方向指示

_________________________________