意见汇总处理表

标准项目名称：耐磨黄铜棒              承办人：王金美          共 2页    第1页

标准项目负责起草单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

电  话： 0574-87574308                                          2017年9月4日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见或建议 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 范围中明确棒材状态：铸造、挤压、拉拔状态，并明确棒材形状 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，范围内增加相应内容 |  |
| 2 | 2 | 增加GB/T 5231标准引用 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，引用标准中补充GB/T 5231标准 |  |
| 3 | 3.1 | 表1状态后加上对应的表示内容 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳，补充状态表示内容 |  |
| 4 |  | 表1增加牌号HAL66-6-3-2（C86700牌号，用于同步器齿环） | 宁波正元铜合金有限公司 | 采纳，增加牌号及相应性能 |  |
| 5 |  | 表1增加铸造状态的说明：连铸+精整 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 采纳，明确直径范围在12-80mm范围的棒材后续需进行扒皮精整 |  |
| 6 |  | 表1牌号、状态、规格等内容需协商统一。 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，博威、正元、金田三家公司于2017年4月19日进行会议讨论，达成一致意见，文本内容调整。 |  |
| 7 | 3.4 | 增加各项检测项目的标题 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，增加相应内容 |  |
| 8 | 3.4.4 | 增加切斜度项目及要求 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，增加相应内容 |  |
| 9 | 3.4.5 | 棒材的直度要求宜用文字表述 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，调整直度要求 |  |
| 10 | 3.4.6 | 棒材扭拧度等需注明棒的类型：多边形棒材 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，增加相应内容 |  |
| 11 | 3.5 | 表4维氏硬度对于小棒的误差比较大，硬度测试改为布氏硬度（硅黄铜做洛式硬度除外） | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，重新检测后确定指标要求 |  |

标准项目名称：耐磨黄铜棒              承办人：王金美         共 2页    第 2页

标准项目负责起草单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司

电  话： 0574-87574308                                       2017年9月4日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见或建议 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.6 | 表5 铸造状态不太能达到强化相均匀分布的程度，对状态进行区分 | 国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心 | 采纳，对所有状态显微组织特征进行重新描述。 |  |
| 14 |  | 表5 建议强化相分布参考图例 | 国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心 | 采纳，选取各个牌号M07和HR50状态的显微组织特征作为示例。 |  |
| 15 | 4.3.2 | 试样要求改为圆形棒材试样应符合附录D的规定 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，内容调整 |  |
| 16 | 附录B | 取消本标准与企业及GB/T 5231标准牌号的对比 | 全国有色金属技术标委会 | 采纳，调整表单内容 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：9个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：5个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个

④没有回函的单位数：4个。