ICS 29.045

H80

中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—XXXX

代替 GB/T 14844-1993

半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

审定稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14844-1993《半导体材料牌号表示方法》。本标准与GB/T 14844-1993相比，主要有以下变化：

修改了范围中本标准适用性的描述（见第1章，1993版的第1章）

将原3.1.1中生产方法和用途分成二项，防止同时需要生产方法和用途的编号时发生重合；并对牌号表示方法排序进行调整，把名称放在第一项，生产方法调到第二项（见3.1，1993版的3.1）；

在3.1.2多晶的生产方法中删除和“铸造法”，增加了“T表示三氯氢硅法”、“S表示硅烷法”、“F流化床法”和“其它生产方法表示形式参照以上方法进行”（见3.1.2，1993版的3.1.1）；

将3.1.3中“Ｎ表示块状”修改为“C表示块状”，并增加了“G表示颗粒状”和“其它多晶形状表示形式参照以上方法进行”（见3.1.3，1993版的3.1.3）；

在3.1.5多晶用途中增加“E表示电子级用途”和“S表示太阳能级用途”；

在3.2中对单晶牌号表示方法排序进行调整（见3.2，1993版的3.2）；

在3.2.1单晶名称中，增加“如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等”（见3.2.1，1993版的3.2.2）；

在3.2.2单晶生产方法中，增加“C表示铸锭法”（见3.2.2，1993版的3.2.1）；

在3.2.3单晶导电型号中，增加“例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，区熔气相掺杂用FGD表示等”（见3.2.3，1993版的3.2.3）；

在3.2.4单晶晶向中，增加“例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等”（见3.2.4，1993版的3.2.4）；

在3.3.1晶片名称中，增加“例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等”（见3.3.1，1993版的3.3.2）；

在3.3.3晶片种类中，增加“SCW表示太阳能切割片”（见3.3.3，1993版的3.3.3）；

在3.4.1外延片名称中，增加“如：硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等”（见3.4.1，1993版的3.4.2）；

增加各字母表示方法的附录（见附录）。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江省硅材料质量检验中心、有色金属技术经济研究院、、有研新材料股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司、南京国盛电子有限公司、苏州协鑫光伏科技有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人：楼春兰、毛卫中、杨素心、汪新华、邹剑秋、孙燕、王飞尧、刘晓霞、马林宝、宫龙飞、张雪囡。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14844-1993。

半导体材料牌号表示方法

范围

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片、外延片等产品牌号的表示方法。

本标准适用于半导体多晶、单晶、晶片、外延片，其他半导体材料牌号表示可参照执行。

牌号分类

按照晶体结构和产品形状，半导体材料牌号分为多晶、单晶、晶片和外延片四类。

牌号表示方法

多晶牌号

半导体多晶的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

牌号的第一项中第1位P表示多晶，后几位用分子式表示多晶名称。如分子式硅Si、锗Ge等。

牌号的第二项表示多晶的生产方法，分别用英文第一个字母的大写形式表示，例如：

a) T表示三氯氢硅法；

b) S表示硅烷法；

c) R表示还原法；

d) Ｚ表示区熔法；

e) F流化床法；

f) 其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

牌号的第三项表示多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

a) I表示棒状；

b) C表示块状；

c) G表示颗粒状；

d) 其它多晶形状表示形式参照以上方法进行。

牌号的第四项表示多晶产品的等级。

牌号的第五项表示多晶的特殊用途，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，例如：

a) E表示电子级用途；

b) S表示太阳能级用途；

- IR表示红外光学用途。

若多晶产品不强调生产方法、用途或形状等，其牌号相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

示例：

- PSi-T-I-1-E 表示三氯氢硅法生产的一等品棒状电子级硅多晶；

- PSi-N/A-C-1-N/A表示一级块状硅多晶；

- PGe-Ｚ-N/A-1-N/A 表示一级区熔锗锭；

- PGe-R-N/A-1-N/A  表示一级还原锗锭。

单晶牌号

半导体单晶的牌号表示为：

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

牌号的第一项用分子式表示单晶的名称。如：硅单晶Si、砷化镓单晶GaAs、碳化硅单晶SiC、锗单晶Ge、锑化铟单晶InSb、磷化镓单晶GaP和磷化铟单晶InP等。

牌号的第二项表示单晶的生产方法，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

a) CZ表示直拉法；

b) FZ表示悬浮区熔法；

c) HB表示水平法；

d) LEC表示液封直拉法；

e) MCZ表示磁场拉晶法；

f) C表示铸锭法；

g) 其它生产方法表示形式参照以上方法进行。

牌号的第三项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂法用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

若单晶不强调生产方法或不掺杂时，其牌号的相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

示例：

a) Si-CZ-Ｐ(B)-〈100〉表示晶向为〈100〉的Ｐ型掺硼直拉硅单晶；

b) Si-FZ-N(NTD)-〈111〉表示晶向为〈111〉的N型中照悬浮区熔硅单晶；

c) GaAs-HB-N(Si)-〈100〉表示晶向为〈100〉的N型掺硅水平砷化镓单晶；

d) GaAs-LEC-(Cr+O)-〈100〉表示晶向为〈100〉掺铬和氧的液封直拉砷化镓单晶。

晶片牌号

半导体晶片的牌号表示为：

1、2、3、4、5分别代表牌号的第一项至第五项。

牌号的第一项用分子式表示晶片的名称。例如：硅片Si、砷化镓片GaAs、碳化硅片SiC、锗片Ge、锑化铟片InSb、磷化镓片GaP和磷化铟片InP等。

牌号的第二项表示产品的生产方法，其符号表示同3.2.2条款。

牌号的第三项表示晶片种类，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，例如：

a) CW 表示切割片；

b) LW 表示单面研磨片；

c) DLW 表示双面研磨片；

d) EtW 表示腐蚀片；

e) PW 表示单面抛光片；

f) DPW 表示双面抛光片；

g) DW 表示扩散片；

h) AW 表示退火片；

i) SCW表示太阳能切割片；

j) 其它晶片种类表示形式参照以上方法进行。

牌号第四项中用N或P表示导电类型，括号内元素符号表示掺杂剂。例如：N型导电类型掺杂元素有磷P、锑Sb、砷As，P型导电类型掺杂元素有硼B，中子嬗变掺杂用NTD表示，区熔气相掺杂用FGD表示等。

牌号的第五项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

若晶片不强调晶体生产方法，或晶体不掺杂时，其牌号的相应部分可省略，省略部分用N/A表示。

示例：

a) Si-CZ-PW-N(Sb)-<111>表示晶向为<111>的N型掺锑直拉硅单晶抛光片；

b) Si-FZ-DLW-N(NTD)-<111>表示晶向为<111>的N型中照悬浮区熔硅单晶双面研磨片。

外延片牌号

半导体外延片的牌号表示为

1、2、3、4分别代表牌号的第一项至第四项。

牌号的第一项用分子式表示外延片的名称。如：硅外延片Si、砷化镓外延片GaAs、碳化硅外延片SiC、锗外延片Ge、锑化铟外延片InSb、磷化镓外延片GaP和磷化铟外延片InP等。

牌号第二项表示外延片的生长方法，分别用英文第一个字母组合的大写形式表示，其中：

- VPE 表示气相外延；

LPE 表示液相外延；

MBE 表示分子束外延；

MOCVD 表示金属有机化合物化学气相沉积。

牌号的第三项表示外延片的结构，括号内用元素符号表示衬底掺杂剂。外延片的结构分别用下列符号表示:

- n/n+表示在n+型衬底上生长N型外延层；

p/p+表示在p+型衬底上生长P型外延层；

n/p（或p/n）表示在P型（或N型）衬底上生长导电类型相反的外延层；

n/I(或p/I)表示在绝缘衬底上生产N型(或P型)外延层；

n/p/n表示在N型衬底上先生长P型外延层，再生长N型外延层，其他多层外延片结构的表示方法以此类推。

衬底掺杂剂元素的表示方法，例如掺磷P、掺锑Sb、掺砷As、掺硼B等。

牌号的第四项用密勒指数表示晶向。例如：晶向〈111〉、〈100〉和〈110〉等。

示例：

- Si-VPE-n/n+(Sb)-〈100〉表示晶向为〈100〉衬底为重掺锑外延层掺磷的N型气相硅外延片；

GaAs-LPE-n/n+ (Te)-〈100〉表示晶向为〈100〉的衬底掺碲外延层掺锡N型液相砷化镓外延片。

附录A

(资料性附录)

半导体材料牌号中字母表示方法

| 对应条款号 | 名称 | 字母代号 | 代号含义 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 多晶 | P | 英文第一个字母 | polycrystalline |
| 3.1.2 |  |  |  |  |
| 3.1.2a) | 三氯氢硅法 | T | 英文第一个字母 | trichlorosilane method |
| 3.1.2b) | 硅烷法 | S | 英文第一个字母 | silane metho |
| 3.1.2c) | 还原法 | R | 英文第一个字母 | reduction method |
| 3.1.2d) | 区熔法 | Ｚ | 英文第一个字母 | zone melting |
| 3.1.2e) | 流化床法 | F | 英文第一个字母 | fluidized bed process |
| 3.1.3 |  |  |  |  |
| 3.1.3a) | 棒状 | I | 英文第一个字母 | ingot |
| 3.1.3b) | 块状 | C | 英文第一个字母 | chunk |
| 3.1.3c) | 颗粒状 | G | 英文第一个字母 | granular |
| 3.1.5 |  |  |  |  |
| 3.1.5a) | 电子级 | E | 英文第一个字母 | electronic-grade |
| 3.1.5b) | 太阳能级 | S | 英文第一个字母 | solar grade |
| 3.1.5c) | 红外光学 | IR | 取红外英文的字母组合 | infrared optics |
| 3.2.2 |  |  |  |  |
| 3.2.2a) | 直拉法 | CZ | 英文第一个单词前二个字母 | czochralski growth |
| 3.2.2b) | 悬浮区熔法 | FZ | 英文前二个单词的第一个字母 | floating zone method |
| 3.2.2c) | 水平法 | HB |  | horizontal crystal growth method |
| 3.2.2d) | 液封直拉法 | LEC | 英文的前三个单词的第一个字母 | liquid encapsulation czochralski process |
| 3.2.2e) | 磁场拉晶法 | MCZ | CZ直拉法前面加上磁场的第一个字母M | magnetic field |
| 3.2.2f) | 铸锭法 | C | 英文的第一个字母 | casting |
| 3.2.3 | 中子嬗变掺杂法 | NTD | 英文的第一个字母 | neutron transmutation doping |
| 3.2.3 | 区熔气相掺杂法 | FGD |  | floating zone by gas doping |

| 对应条款号 | 名称 | 字母代号 | 代号含义 | 英文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3 |  |  |  |  |
| 3.3.3a) | 切割片 | CW | 英文二个单词的第一个字母 | cut wafers |
| 3.3.3b) | 单面研磨片 | LW | 英文二个单词的第一个字母 | lapped wafers |
| 3.3.3c) | 双面研磨片 | DLW | 英文三个单词的第一个字母 | double lapped wafers |
| 3.3.3d) | 腐蚀片 | EtW | 英文二个单词的字母组合 | etched wafers |
| 3.3.3e) | 单面抛光片 | PW | 英文二个单词的第一个字母 | polished wafers |
| 3.3.3f) | 双面抛光片 | DPW | 单面抛光片前面加双面的第一个字母 | 双面英文是doubl |
| 3.3.3g) | 扩散片 | DW | 英文二个单词的第一个字母 | diffuser wafers |
| 3.3.3h) | 退火片 | AW | 英文二个单词的第一个字 | annealed wafers |
| 3.3.3i) | 太阳能切割片 | SCW | 在CW切割片前面加太阳能的第一个字母 | 太阳能英文是solar |
| 3.4.2 |  |  |  |  |
| 3.4.2a) | 气相外延 | VPE | 英文单词的第一个字母组合 | vapour phase epitaxy |
| 3.4.2b) | 液相外延 | LPE | 英文单词的第一个字母组合 | liquid phase epitaxy |
| 3.4.2c) | 分子束外延 | MBE | 英文单词的第一个字母组合 | molecular beam epitaxy |
| 3.4.2d) | 金属有机化合物化学气相沉积 | MOCVD | 英文单词的第一个字母组合 | metal-organic chemical vapor deposition |

_________________________________