颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定

（预审稿）编制说明

一  工作简况

1 项目背景和立项意义

最近几年由于国内外大型多晶硅生产企业的不断扩产，使多晶硅由过去的暴利阶段进入了品质和成本的竞争阶段，硅烷法生产多晶硅因其分解温度低、能耗低、成本低、无污染等特点，成为未来多晶硅产业技术提升与发展的主要方向。

硅烷气体在流化床反应器中发生分解反应，在预先装入的细硅粒表面生长多晶硅颗粒，如反应过程中温度和压力等参数控制的不当，会产生超细的硅尘随尾气排出，一方面影响颗粒硅产率，另一方面给尾气回收再利用造成负担。硅烷尾气中硅尘含量的大小，直接反映了生产过程中反应温度和压力等参数的控制是否得当，是工艺调整的重要依据。目前国内尚无颗粒硅生产尾气中硅尘含量的检测方法。

因此建立颗粒硅生产尾气中硅尘含量的检验标准，对于优化工艺参数，提高颗粒硅产率有着重要的意义。

2  任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（中色协科字[2017] 8号）的要求，《颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定》由内蒙古神舟硅业有限责任公司牵头负责起草，计划编号：2016-022-T-CNIA，要求于2018年完成。

3  标准项目编制单位简况

内蒙古神舟硅业有限责任公司是中国航天科技集团公司第八研究院（上海航天工业（集团）有限公司）、上海航天汽车机电股份有限公司为主投资的专业从事硅材料研发、多晶硅及下游产品生产及销售为一体的高新技术企业。公司于2007年5月在内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区注册成立，注册资金达22亿元人民币。公司以打造万吨级多晶硅生产能力，并拥有核心技术和自主知识产权的一流新能源企业为目标，分两期建设多晶硅项目。经过几年试生产和技改，公司在稳定生产工艺、品质改善、节能降耗等方面都取得了突破，已形成年5000吨多晶硅产能，整个装置实现了连续、稳定、经济生产。公司于2011年顺利通过了国家工信部等三部委组织的多晶硅行业准入审核，2014年进入国家工信部公告的符合《光伏制造行业规范条件》企业名单之列。

公司实验室固定资产投资近亿元，配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、原子吸收、离子色谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、高频光电导少子寿命测试仪、微波寿命仪等多套设备。承担公司进厂原辅料、过程样品及成品的检测和质量保证工作，并在2015年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。公司具备了本标准制定及相关实验条件和分析能力。

4  主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，内蒙古神舟硅业有限责任公司成立了《颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定》协会标准编制组，确定了编制组成员的任务分工和实验计划。编制组开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量颗粒硅生产尾气中硅尘含量分析方法的实验工作，结合实际情况和具体的实验结果，对拟制定标准所涉及的内容、范围、适用性、可操作性、科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进。通过试验，初步确立了方法标准的技术要素和性能指标等。

自2017年4月编制组组织分析技术人员开展了大量颗粒硅生产尾气中硅尘含量测定实验研究工作，对标准文本做了多次修改，2017年7月编制完成《颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定》讨论稿。

2017年08月在青海省西宁市召开的标准工作讨论会上，来自29个单位的37位专家参加了本次会议，与会专家对标准进行了充分的讨论。根据专家意见，结合实验情况及资料查询，又对标准文本的内容作了进一步的完善，形成了标准征求意见稿。

2017年10月，将标准征求意见稿发给了相关行业检测部门、生产企业等16个单位广泛征求意见，发出征求意见函16份，收到回函的单位数9个，并修改完成标准预审稿；同时组织进行分析方法的实验工作，形成了试验报告。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

- 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、采样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

- 标准主要内容说明

  - 标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定分析方法标准的作用。

2.2  范围

本标准规定了颗粒硅生产尾气中硅尘含量的测定方法。可满足颗粒硅生产尾气中硅尘含量的检测要求。

2.3  方法提要

一定体积颗粒硅生产尾气通过滤膜，将硅尘阻留在已知质量的滤膜上，由采样后滤膜的增量，求出单位体积尾气中硅尘的质量。

2.4  试剂和材料

（1）高纯氮气：用作吹扫气，由于硅烷遇空气燃烧的特性，取样及样品分析前、后用氮气进行管路吹扫，避免硅烷遇空气接触。

（2）氢氧化钠溶液：用于尾气中硅烷的吸收。

2.5  试验部分

2.5.1  滤膜的准备

2.5.1.1  关于“干燥”

为防止滤膜吸潮，影响测定结果，应将滤膜置于干燥器内2h以上。

2.5.1.2  关于“安装”

将滤膜放入滤膜夹，滤膜毛面应朝进气方向，滤膜放置应平整，确认滤膜无皱褶或裂隙后，放入已编好号的样品盒或密封袋备用。

2.5.2  关于“样品”

采样流量为0.5L/min～1.0L / min,采样过程应保持稳定的流量。用秒表计时，采样时间为10min～20min。采样后，收集在滤膜上的粉尘质量应为1 mg～10 mg。

2.5.3   试验报告

本标准中规定试验报告内容为一般通用性要求，便于规范试验报告的具体内容。

2.6  方法的准确性和精密度验证

为了验证测定方法的精密度，分别对三批次尾气样品进行测定，计算其相对标准偏差，结果如下：

单位：mg/L

| 序号 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.43 | 2.79 | 13.96 |
| 2 | 0.43 | 2.90 | 13.58 |
| 3 | 0.44 | 2.80 | 13.67 |
| 4 | 0.46 | 2.95 | 13.32 |
| 5 | 0.40 | 2.61 | 12.81 |
| 6 | 0.45 | 2.93 | 13.97 |
| 平均值 | 0.44 | 2.83 | 13.55 |
| 标准偏差 | 0.021 | 0.13 | 0.44 |
| 相对标准偏差 | 4.77 | 4.48 | 3.23 |

三  标准水平分析

目前的无关于颗粒硅生产尾气中硅尘含量测定的国家或行业标准方法，本标准属于首次制定，规定了颗粒硅生产尾气中硅尘含量测定的检测方法，达到国内先进水平。

四  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于颗粒硅生产尾气中硅尘含量检测的分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为颗粒硅生产尾气中硅尘检测的分析方法标准之一，适用于颗粒硅生产尾气中硅尘含量分析的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性协会标准发布实施。

标准编制组

2018年04月20日