《海绵钛》国家标准编制说明

（预审稿）

- 工作简况

  - 任务来源概况

随着钛产品的应用得到不断的拓宽，海绵钛冶炼技术的发展及其装备的完善，《海绵钛》国家标准GB/T2524-2010中有些内容及指标已经不能适应我国海绵钛冶炼的发展，需对《海绵钛》国家标准GB/T2524-2010进行修订使其与之适应；根据国标委综合【2016】76号《关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》文件精神，中国有色金属工业协会(中色协【2017】 1号文件)将《海绵钛》国家标准GB/T2524-2010的修订列入2017年第一批有色金属国家标准修订项目计划表中，计划项目编号：20161662-T-610。

遵义钛业股份有限公司是全国有色稀有标委会会员单位之一，拥有制（修）订标准资格，曾主要负责制（修）订多项国家标准、行业标准及省级地方标准。根据计划要求，本标准修订工作由遵义钛业股份有限公司主要负责，完成时间2018年底。

2017年07月27日在天津召开的《海绵钛》国家标准修订任务落实会，经过会议协商，确定西部超导材料科技股份有限公司、西部钛业有限责任公司、宝钛华神钛业有限公司、宝钛集团有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司等数家企业参与《海绵钛》国家标准的修订工作。

2、 主要工作过程和内容

遵义钛业股份有限公司自接到修订任务后，根据国家标准制（修）订程序，成立了《海绵钛》修订小组。小组成员进行了明确分工，划分了各成员的工作任务和责任。在有色标委会稀标委秘书处的支持与帮助下，参与修订单位大力配合和提高相关数据的情况下，修订小组按标准制（修）订的相关要求，确定了《海绵钛》国家标准修订的工作流程：

- 收集了解国内外海绵钛产品质量现状。

- 收集相关标准信息和分析国内外海绵钛客户的相关技术要求。

- 确定标准的主要修订内容，力求做到标准的合理性与实用性。

- 根据技术装备发展水平及测试数据确定技术指标取值。

- 编制标准草案，征求相关意见，形成讨论稿；通过讨论后形成了预审稿。

标准修订小组于2016年12月启动《海绵钛》标准修订工作以来，通过不同渠道

收集调研、分析、讨论、权衡等完成了草案，于2017面7月在遵钛（集团）公司对标准草案的主要技术内容进行讨论， 2017年9月根据7月讨论意见并结合具体情况（公司销售及客户反馈的意见等）修订完成了征求意见稿Ⅰ，并向西部超导材料科技股份有限公司、西部钛业有限责任公司、宝钛华神钛业有限公司、宝钛集团有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、云南新立钛业公司等相关单位发送了《海绵钛》国家标准征求意见稿及其编制说明，之后收到相关单位反馈的意见及数据，根据反馈意见并结合实际情况形成了《海绵钛》国家标准征求意见稿Ⅱ及编制说明。2018年1月25日邀请相关单位（11家单位21位代表）在遵义对《海绵钛》国家标准征求意见稿Ⅱ进行了讨论，根据讨论意见形成了《海绵钛》国家标准预审稿及其编制说明。

- 标准修订的主要内容

《海绵钛》国家标准修订小组收集了《海绵钛》GB/T2524-2010标准执行近几年遵钛（集团）公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部钛业有限责任公司、宝钛华神钛业有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司等海绵钛生产企业数据以及其产品用户反馈意见进行数据分析；经各种渠道搜集、了解、分析不同时期、不同生产企业、不同炉型的产品质量状况和产品中化学成分的组成情况，了解国内海绵钛产品质量水平现状，结合国外海绵钛产品标准ASTM B299、ΓOCT17746、JISH2151、ISO13092要求以及用户对产品的期望，和历年《海绵钛》标准修订的趋势等情况，对我国现行海绵钛国家标准GB/2524-2010进行修订， 2018年1月25日进行了讨论后形成了《海绵钛》预审稿及其编制说明，主要修订内容如下：

1、 对标准的格式按标准制（修）订的最新有效格式进行调整。

2、 将表1中的‘其它单一元素’ 修订为‘其他杂质总和’，‘其他杂质总和’是借鉴了国外标准对其控制要求，为使海绵钛质量得以保证迫使海绵钛冶炼企业采用不同的原料、调整工艺技术组织生产。

3、4级品（牌号MHT-190）是以GB/T2524-2010版中的5级品进行修订的。由于海绵钛冶炼企业装备的完善和工艺技术水平的提升以及对所采用的原材料的把控。修订小组收集了宝钛华神钛业有限公司、云南新立钛业公司、朝阳金达钛业股份有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、遵宝钛业公司等相关企业近几年公司4级品和5级品的海绵钛内在质量数据，具体情况见下表：

表1   4级品统计情况（平均值）

| 企业 | Si | Fe | Cl | C | O | N | Mn | Mg | H | HB | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遵义钛业 | 0.010 | 0.093 | 0.072 | 0.022 | 0.081 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 128.2 | 0.13 |
| 云南新立 | 0.014 | 0.15 | 0.054 | 0.01 | 0.062 | 0.025 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 120.9 | 5.20 |
| 宝钛华神 | 0.009 | 0.082 | 0.059 | 0.012 | 0.063 | 0.036 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 127.3 | 0.5 |
| 朝阳金达 | 0.008 | 0.061 | 0.072 | 0.010 | 0.051 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.001 | 109.8 | 0.2 |
| 攀钢钛业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |

表2   5级品统计情况（平均值）

| 企业 | Si | Fe | Cl | C | O | N | Mn | Mg | H | HB | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遵义钛业 | 0.012 | 0.054 | 0.067 | 0.013 | 0.065 | 0.012 | 0.014 | 0.005 | 0.003 | 112.4 | 10.27 |
| 云南新立 | 0.016 | 0.147 | 0.147 | 0.011 | 0.095 | 0.03 | 0.016 | 0.004 | 0.003 | 136 | 6.34 |
| 宝钛华神 | 0.009 | 0.038 | 0.176 | 0.011 | 0.103 | 0.024 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 129.2 | 1.4 |
| 朝阳金达 | 0.008 | 0.036 | 0.011 | 0.010 | 0.071 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 114.5 | 0.1 |
| 遵宝钛业 | 0.017 | 0.069 | 0.059 | 0.015 | 0.147 | 0.040 | 0.016 | 0.017 | 0.005 | 165.5 | 5.72 |

根据上表数据及了解情况表明4级品的量很少，偶尔有4级品几乎是因产品的外观不符而降为4级品；为此，原《海绵钛》GB/T2524-2010中的4级品（牌号MHT-160）保留就没有实际意义，根据所收集的数据和销售情况与客户意愿等进行权衡确定取消《海绵钛》GB/T2524-2010中的4级品和对《海绵钛》GB/T2524-2010中的5级品进行修订为《海绵钛》本版本的4级品。

4、 产品粒度分为标准粒度、小粒度、细粒度三种规格，（其中细粒度为破碎小粒度时所产生的，其内在质量也满足相应级别海绵钛的要求。）并规定了标准粒度、小粒度、细粒度不得超过上限和下限的比例以及标准粒度产品最大海绵钛产品颗粒的尺寸。我们知道依据海绵钛的特点制备小粒度是非常困难的，常规的破碎机（如颚式破碎机等）无法确保制备小粒度海绵钛，因此，在制备重要用途的小粒度海绵钛方面必须利用特殊的装备，以确保其表面不致于氧化且内部具有“海绵”状的结构。避免造成海绵钛表面氧化、致密（无海绵状），引起钛合金熔炼过程中的冶金缺陷。从近几年海绵钛用户需求及反馈意见来看，标准粒度（0.83mm～25.4mm）已经不能满足一些用于特殊领域的要求了，对小粒度（0.83mm～12.7mm）和细粒度（0.83mm～5mm）的需求有增加趋势。小粒度和细粒度产品经过均混后产品的内在质量更均匀，使之更能满足钛产品件质量的稳定性。

5、 将3.4.2中‘有缺陷的海绵钛块是指：具有明显的暗黄色或亮黄色的氧化海绵钛块；……高铁及其伴生元素的海绵钛块；带有吸潮痕迹的表面呈暗灰色的海绵钛等’。

增设了‘有缺陷的海绵钛块’的图片（见资料性附录B），这样更直观并避免产生歧义，形成统一的口径。

6、  将4.1 “产品的化学成分分析按GB/T 4698的规定，GB/T4698未做规定的分析方法由供方确定，如需方有特殊要求则由供需双方协商确定” 修改为“产品的化学成分分析按GB/T 4698的规定，GB/T4698未做规定的分析方法由供方确定，如需方有特殊要求则由供需双方协商确定”，随着科技发展，分析设备的完善，用户对海绵钛产品要求愈来愈严格了，海绵钛产品中有些杂质元素可以采用几种分析方法进行检测，而有些杂质元素的分析在GB/T 4698有效版本中未包含，这就需要供方确定，有特殊要求供需双方协商约定（在合同中注明）某一种检测方法进行检测的数据进行判级依据，避免不必要的麻烦。

7、 将5.1.2中“如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60日内向供方提出，由供需双方协商解决。”修改为“如化学成分、布氏硬度检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起60日内向供方提出；对有缺陷的海绵钛块检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起半年内向供方提出；由供需双方协商解决。”

由于海绵钛生产厂家自身有个贮存期，以前包装桶一般为小桶（70kg/桶），包装桶不易变形，外加上用户基本上是海绵钛到厂后就组织生产，没有在库房中存放多少时间；而现在，包装都是采用200kg/桶或250kg/桶的方式进行，在运输过程中难免包装桶发生碰撞变形导致包装桶密封性不好，时间长了会使产品质量有所变化。

8、  将“产品包装后，对桶内进行抽空或排空充氩”改为“产品包装后，对桶内进行抽空充氩或排空充氩”，由于海绵钛的特殊性，在包装入桶后需要采用氩气进行保护，氩气密度比空气重，包装桶盖上一般都设有2个大小不一的孔，经过采用2种方式进行充氩保护比较，发现采用两种方式均能达到保护海绵钛的效果，但采用排空充氩可节约抽空设备，而且又便于操作。

9、 附录A中将A.2.1.1  “采样原则上要在海绵钛批产品包装之前”。修订为“采样原则上要在海绵钛批产品包装之前进行，推荐采用自动取样装置连续取样”；

将A.2.1.4.1每批海绵钛产品在挑选、包装过程中，按一定的时间间隔，从连续流出的海绵钛中以300g以上小样数量采取试样”修改为“每批海绵钛产品经破碎、挑选、充分混合后，按一定的时间间隔，从连续流出的海绵钛中以30g～300g小样数量经自动取样装置采取试样”。

主要是一些海绵钛冶炼企业采用自动取样机进行取样，多次少量取样，所取出的样更能具有代表性。

10、 将A.2.2.3.1  中“于锭上中部车取外径不小于35mm，宽6mm，厚度为3mm”修订为“于锭上中部车取外径不小于35mm，宽5mm～7mm，厚度为2mm～4mm”；确定一个范围更符合实际情况，便于操作。

- 主要试验（或验证）的分析、综述

本标准中的化学成分指标是按原GB/T2524-2010版进行判级后，再对各等级（牌号）海绵钛进行分析在本标准中增设了其他杂质元素指标，针对采用不同原料（TiCl4）生产的不同等级（牌号）海绵钛产品进行分析，统计、讨论、权衡确定的。

- 标准水平分析

本标准修订过程中充分考虑到国内海绵钛冶炼企业技术装备状况及生产情况，结合海绵钛用户的使用要求，以及参考了国外海绵钛相关标准资料（ASTM  B299、JIS  H2151、ΓOCT 17746、ISO13092）,通过本标准与历年来《海绵钛》标准相比较，可以看出本标准中对一些杂质元素（如Fe、O、N）的要求更严格了，能满足不同领域的用钛需求，这也突出了本标准的先进性；本标准质量分级适应性强，其主要级别产品杂质含量要求更合理。本标准与其他海绵钛标准的对比情况如下表。

表3    本标准与国外海绵钛标准的对比情况

| 标准号 | 牌号 | Fe | Si | Cl | C | N | O | Mn | Mg | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 2524-20XX | MHT-95 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.010 | 0.050 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  | MHT-100 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.010 | 0.060 | 0.01 | 0.02 | 0.003 |
|  | MHT-110 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.020 | 0.080 | 0.01 | 0.03 | 0.005 |
|  | MHT-125 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.030 | 0.100 | 0.02 | 0.04 | 0.005 |
|  | MHT-140 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.040 | 0.150 | 0.02 | 0.06 | 0.010 |
|  | MHT-190 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | 0.080 | 0.250 | 0.05 | 0.08 | 0.012 |
| ISO 13092-2012 | TS-100M | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.005 |
|  | TS-105M | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.005 |
|  | TS-120M | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.005 |
|  | TS-140M | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.005 |
|  | TS-160M | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.005 |
|  | TS-200M | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.030 |
| ASTM B299-2013 | MD | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.015 | 0.10 | - | 0.08 | 0.010 |
|  |  | Cr：0.06 | Ni：0.15 | H2O: 0.02 |
| JIS H2151-1994 | TS-105M | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.005 |
|  | TS-120M | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.005 |
|  | TS-140M | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 0.005 |
|  | TS-160M | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.005 |
| GOST 17746-1996 | TG-90 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | Ni：0.04 |
|  | TG-100 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |  |
|  | TG-110 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |  |
|  | TG-120 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |  |
|  | TG-130 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |  |
|  | TG-150 | 0.2 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |  |
|  | TG-TV | 1.9 | - | 0.15 | 0.10 | 0.10 | - |  |

表4    本标准与以往《海绵钛》标准的对比情况

| 标准号 | 牌号 | Fe | Si | Cl | C | N | O | Mn | Mg | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB/T 2524-20XX | MHT-95 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.010 | 0.050 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  | MHT-100 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.010 | 0.060 | 0.01 | 0.02 | 0.003 |
|  | MHT-110 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.020 | 0.080 | 0.01 | 0.03 | 0.005 |
|  | MHT-125 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.030 | 0.100 | 0.02 | 0.04 | 0.005 |
|  | MHT-140 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.040 | 0.150 | 0.02 | 0.06 | 0.010 |
|  | MHT-190 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | 0.080 | 0.250 | 0.05 | 0.08 | 0.012 |
| GB/T 2524-2010 | MHT-95 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
|  | MHT-100 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.003 |
|  | MHT-110 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.005 |
|  | MHT-125 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 0.005 |
|  | MHT-140 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.010 |
|  | MHT-160 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.012 |
|  | MHT-200 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.030 |
| GB/T 2524-2002 | MHT-100 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.005 |
|  | MHT-110 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.005 |
|  | MHT-125 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.005 |
|  | MHT-140 | 0.20 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.010 |
|  | MHT-160 | 0.30 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.012 |
|  | MHT-200 | 0.40 | 0.06 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.15 | 0.030 |
| GB/T 2524-1981 | MHTi-0 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | HB: 100 |
|  | MHTi-1 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 110 |
|  | MHTi-2 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 135 |
|  | MHTi-3 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 155 |
|  | MHTi-4 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 175 |

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议作为推荐性国家标准发布实施。

- 贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准覆盖了海绵钛产品的一般性通用要求，建议相关单位组织进行标准宣贯工

作，对特殊行业用海绵钛产品有特殊要求时，建议供需双方在本标准基础上对特殊要求在订货合同中进行详细的约定或起草专项技术协议。

- 废止现行有关标准的建议

待本标准发布实施后，建议同时替代现行《海绵钛》国家标准（GB/T2524-2010）。

- 其他应予说明的事项

本标准的修订工作主要由遵义钛业股份有限公司负责，在有色标委会稀标委秘书处、西部超导材料科技股份有限公司、西部钛业有限责任公司、宝钛华神钛业有限公司、宝钛集团有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、云南新立钛业有限公司等数家企业的大力帮助下，按照GB/T1.1的要求进行编制；本标准属于有色金属行业海绵钛产品方面的基础标准，覆盖了海绵钛产品的一般性通用要求，无法对特殊领域特殊用途的海绵钛的特殊要求进行面面俱到。

十一、预期效果

本标准的颁布实施。它将为生产商、用户、供应商三方提供基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确使用原材料，合理调整生产工艺，并会对我国海绵钛冶炼行业产品质量整体提高起到一定的保障和推动作用。

《海绵钛》国家标准修订小组

2018.05