国家标准《硅外延片》

（预审稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

《硅外延片》国家标准是2009年起草并发布实施的，该标准中规定了硅外延片的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装运输、贮存等。近些年，随着硅半导体行业的发展，我国硅半导体企业在3-6寸硅外延片的加工水平也有了较大的提高，国际竞争力不断增强，原标准已不能满足广大客户越来越高的要求。本次修订，对3-6寸硅外延片的表面质量、电阻率、厚度等方面做出更严格的限制，以更好地满足半导体材料产业发展的需要。

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会下达的修订计划，任务编号为20162492-T-469，由浙江金瑞泓科技股份有限公司负责起草修订《硅外延片》国家标准。计划要求在24个月内即2018年12月底前完成标准报批工作。

- 编制单位简况

浙江金瑞泓科技股份有限公司于2000年6月在宁波保税区成立，经过近二十年的发展，已成为国内硅外延片主要供应商之一，具有从单晶制备到硅外延片、再到分立器件制备一整套的工艺流程，在国内具有良好声誉。硅外延片制成10年以上经验，年产量在200万片以上。硅外延片供应覆盖国内外市场。产品厚度范围1-150um，电阻率范围从0.007至1000Ω·cm。是国内硅外延片加工经验最丰富的企业之一。同时，浙江金瑞泓科技股份有限公司积极参与国家标准和行业标准的制修订工作，具备承担标准编制任务的能力。

4、主要工作过程

本标准由浙江金瑞泓科技股份有限公司负责起草修订，南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司以及上海合晶硅材料有限公司参与了标准的修订。近几年客户对硅外延片要求不断提高，与此同时各厂家在硅外延片生产技术上也取得了长足进步，本标准结合国内外市场发展的需求状况进行修订。

2017年5月完成了标准修订前的调研、数据分析整理工作。2017年5月底完成标准初稿。

2017年7月6日，由全国半导体材料标准化分技术委员会主持，在内蒙古巴彦淖尔召开《硅外延片》标准第一次工作会议（讨论会），共有有研半导体材料有限公司、南京国盛电子有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司等17家单位的23名专家参加了本次会议，与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，会上对编制组提交的讨论稿提出了修改意见。会后，标准编制组根据要求对标准讨论稿进行了修改，结合目前行业的实际情况，充分考虑行业的可操作性，对标准讨论稿进行修改，形成了征求意见稿，并广泛发函征求意见，具体见意见汇总处理表。

2017年9月，编制组根据征集的意见对标准稿进行修改后形成了预审稿。

- 本标准编制的原则和主要内容

- 标准编制原则

1.1 适用性原则：根据国内各硅外延片厂家生产的的具体情况，以及国内外硅外延片客户的需求，主要对原标准中的技术指标做了更高的要求。标准力求做到合理、实用，能满足国内外厂家及客户对硅外延片的要求。

1.2 规范性原则：标准在格式上严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求进行编写。

1.3 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求对原标准进行修订。

- 标准主要内容

本标准规定了硅外延片的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装运输、贮存等。适用于在N型和P型硅抛光片衬底上生长的硅外延片，产品主要用于制作硅半导体器件和集成电路。

3、具体修订情况

本标准与GB/T 14139-2009 相比，本标准修订的主要指标有以下方面：

- 修改了适用范围，将“本标准适用于在N型硅抛光片衬底上生长的n型外延层（N/N＋）和在P型硅抛光片衬底上生长的p型外延层（P/P＋）的同质硅外延片。产品主要用于制作硅半导体器件。其他类型的硅外延片可参照适用。”改为“本标准适用于在N型和P型硅抛光片衬底上生长的硅外延片，产品主要用于制作硅半导体器件和集成电路。”

2009年《硅外延片》标准编制时，很少有异质外延，但发展到今天，异质外延片已经较多地出现在各厂家的产品序列中，因此范围扩展到所有的硅外延片。

- 增加“术语和定义”条款,引用GB/T 14264,并增加“外延层径向厚度和外延层径向电阻率及其变化定义”。

现行标准的标准格式中包含“术语和定义”条款，因此按现行标准的标准格式进行编写。但在GB/T 14264中，尚无“外延层径向厚度和外延层径向电阻率及其变化”的定义，因此增加。

- 所有表格增加表格标题。

- 3.1.4产品牌号更改为“硅外延片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定”。

硅外延片的牌号表示方法在GB/T 14844中已有规定，因此不应再赘述。

- 3.2表1硅外延片衬底参数增加P型轻掺衬底及其参数要求，即N型掺Ph衬底电阻率由“≤0.002Ω·cm”更改为“0.001～75Ω·cm”，P型掺B衬底电阻率由“≤0.02Ω·cm”更改为“0.001～75Ω·cm”。

轻掺衬底的硅外延片也已经是较为成熟的产品，因此在标准中增加P型轻掺衬底及其参数要求，更改后表1如下：

- 表1.删除直径要求一列

因在3.1.2规格中，已经规定了产品直径为76.2mm、100mm、125mm和150mm，因此表格中无需再次列出。

- 表2和表3合并，外延层中心电阻率分档更改为所有测试点的平均电阻率进行分档，要求由“＜5Ω·cm，5-25Ω·cm，＞25Ω·cm”改为“0.01～5Ω·cm，＞5～25Ω·cm，＞25～100Ω·cm，100～500Ω·cm（P型）”，更改后表格如下：

特别指出的是，在2009版的标准中，外延层电阻率指的是中心电阻率，而随着客户使用要求的不断提高，修订后外延层电阻率指硅片上所有测试点的平均电阻率，因此电阻率允许偏差有所变化。

- 表4和表5合并，外延层中心厚度更改为外延层所有测试点的平均厚度，分档由“≤25um，>25um”两档改为薄层外延和厚外延，即“1～3um，≥3～150um”两档，厚度允许偏差由“±5%，±8%”改为“±10%，±8%”。径向厚度变化由“±5%，±6%”改为“±6%，±5%”。更改后的表格如下：

特别指出的是，在2009版的标准中，外延层厚度指的是中心厚度，而随着客户使用要求的不断提高，修订后外延层厚度指硅片上所有测试点的平均厚度，因此厚度允许偏差有所变化。

- 增加4.3.3 外延层过渡区宽度分布

在器件制造中，外延层过渡区宽度大小，影响功率器件的导通电压。因此，生产中应控制硅外延片的过渡区宽度在规定范围内，特殊要求可供需双方协商。

- 原3.5.1和3.5.2的外延层位错密度和外延层层错密度要求收录到表4外延层缺陷限度10、11项。

删除“3.6.3表面点状缺陷包括符合GB/T 14264的钉、粘附的颗粒、突起物、夹杂、小丘和棱锥。使用清洗技术能除去的颗粒不属于点状缺陷”，因在GB/T 14264中已对点缺陷有明确定义。表4第2项中明确规定大点缺陷尺寸指>0.5um，点缺陷尺寸指≥0.3um。

修改“3.6.4崩边是指外延片边缘在径向的缺损深度大于0.3mm的损伤。最大崩边径向深度不大于0.5mm，累计崩边周边长不大于2.5mm”，更改为区分硅片正面和背面的崩边允许限度，并对数量和大小重新规定，更改后见表格第8项。

删除3.6.5和3.6.6的术语定义，按GB/T 14264规定执行。

- 4.8“在大于16000lx光强条件下目测雾缺陷”更改为“雾缺陷检测按照GB/T 6624进行”

在GB/T 6624中对雾缺陷的检验方法和条件已有明确规定，因此改为引用国标GB/T 6624作为雾缺陷的检验方法。

- 4.9外延表面金属按GB/T 24578的规定进行，或用ICP-MS测试，更改为“外延表面金属按GD/T 24578的规定进行，或按SEMI M85的规定进行或按供需双方协商的方法进行”

- 6.1包装引用包装标准，更改为“硅外延片的包装可参照YS/T 28的相关内容执行，或由供需双方协商确定。”

- 标准水平分析

本标准是国家标准 GB/T 14139-2009《硅外延片》的优化和提升，标准是在参考了国内外硅外延片生产厂家生产能力及客户要求的基础上对原有的国家标准进行的修订。标准修订后，技术指标内容有较大更新，但因生产水平限制，与国外同类标准相比，达到了国际一般水平。

- 与现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准符合现行法律、法规和相关强制性标准的要求。

- 重大分歧意见的和依据处理经过

本标准在编制过程中广泛征求了半导体材料行业生产制造企业及使用客户的意见，在修订、讨论、预审过程中无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

- 废止现行有关标准的建议

本标准是对GB/T 14139的修订，实施后2009版旧标准作废。

- 预期效果

《硅外延片》是半导体材料的基础标准，也是生产、科研中应用广泛和非常实用的基础标准。在2009版标准的基础上，本版标准主要提高了硅外延片的技术指标，并在产品的缺陷要求上做了更严格的规定。该标准的实施，更符合目前国内硅外延片生产、使用的现状。