# 目    次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	2

5 产品生命周期评价报告编制方法	4

6 评价方法和流程	6

附录A（规范性附录）铜精矿产品生命周期评价方法	8

附录B（规范性附录）数据分析方法示例	15

附录C（资料性附录）产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例	17

# 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：江西铜业股份有限公司。

本标准参加起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色金属有限责任公司、中条山有色金属集团有限公司、国合通用测试评价认证股份公司。

本标准主要起草人： XXX、XXX。

绿色设计产品评价技术规范  铜精矿

# 1 范围

本标准规定了铜精矿绿色设计产品评价的术语、定义、评价要求、评价方法和生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于铜精矿（露天和井下开采）绿色设计产品的评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16423 金属非金属矿山安全规程

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18152 选矿安全规程

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 20424 重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 25467 铜、镍、钴工业污染物排放标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29773 铜选矿厂废水回收利用规范

GB/T 29999 铜矿山酸性废水综合处理规范

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB 51108 尾矿库在线安全监测系统工程技术规范

YS/T 318 铜精矿

YS/T 418 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

YS/T 693 铜精矿生产能源消耗限额

AQ 2006 尾矿库安全技术规程

DZT 0320 有色行业绿色矿山建设规范

铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）

# 3 术语和定义

GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

铜精矿copper concentrate

天然铜矿石经过凿岩、爆破、铲装、运输及破碎、磨矿、选别、脱水等加工处理成的精矿粉产品。

3.2

单位产品基准排水量 benchmark effluent volume per unit product

指用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位铜产品的排水量上限值。

3.3

矿区绿化覆盖率 green coverage rate of the mining area

矿区土地绿化面积占废石场、矿区工业场地、矿区专用通道两侧绿化带等厂界内可绿化面积的百分比。

3.4

铜精矿（露天开采）产品生命周期 copper concentrate products (open pit mining)life cycle

从露天开采铜矿山基建开始，经过凿岩、爆破、铲装、运输及破碎、磨矿、选别、脱水等各加工过程工序，最终形成铜精矿产品的整个工艺过程。

3.5

铜精矿（地下开采）产品生命周期 copper concentrate products (underground mining)life cycle

从地下开采铜矿山基建开始，经过钻眼、爆破、装岩、提升及破碎、磨矿、选别、脱水等各加工过程工序，最终形成铜精矿产品的整个工艺过程。

# 4 评价要求

## 4.1 基本要求

4.1.1 铜精矿生产企业采矿工序应达到GB 16423的要求，选矿工序应达到GB 18152的要求。

4.1.2 生产企业近三年无重大安全、环境污染和质量事故，拥有完善的“三废”处理设施，污染物的排放应达到GB 25467的要求。

4.1.3 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001及GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理和职业健康安全管理等体系。

4.1.4 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺及装备。

4.1.5 参与绿色设计产品评价的铜精矿，其基本性能应符合YS/T 318和GB 20424的规定，并满足设计和使用的要求。

4.1.6 参与绿色设计产品评价的铜精矿，应进行产品生命周期评价，并提出持续改进方案。

4.1.7 单位产品能源消耗应达到YS/T 693的要求，应按照GB 17167配备能源计量器具。

4.1.8 铜精矿产品的包装、标志、运输和贮存应符合YS/T 418的规定。

4.1.9 尾矿库运行满足AQ 2006的要求，并根据GB 51108的要求建立监测系统。

4.1.10 铜矿山生产企业酸性废水综合处理应符合GB/T 29999的规定，铜选矿厂废水回收利用应符合GB/T 29773的规定。

## 4.2 评价指标要求

铜精矿产品的评价指标从资源回收、能源消耗，以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，包括资源、环境、能源三类属性指标。铜精矿（露天和井下开采）产品的评价指标、基准值、判定依据（污染物监测方法、产品检验方法以及各指标的计算方法）等要求见表1和表2。

表1 铜精矿（露天开采）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 回采率 | % | 达标 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 原材料生产 |
|  | 选矿回收率 | % | 达标 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 产品生产 |
|  | 矿产资源综合利用率 | % | 达标 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 原材料生产 |
| 环境属性 | 单位产品基准排水量 | m3/t | 1.65 | GB 25467《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 | 产品生产 |
|  | 选矿废水循环利用率 | % | 85 | DZT 0320《有色行业绿色矿山建设规范》 | 产品生产 |
|  | 企业边界大气颗粒物浓度 限值 | mg/m3 | 1.0 | GB 25467《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 | 原材料生产 |
|  | 矿区绿化 覆盖率 | % | 80 | 实测数据 | 原材料生产 |
| 能源属性 | 采矿能源消耗 | kgce/t | 1.3 | YS/T 693《铜精矿生产能源消耗限额》 | 产品生产 |
|  | 选矿能源消耗 | kgce/t | 6.0 | YS/T 693《铜精矿生产能源消耗限额》 | 产品生产 |
|  | 吨矿（原矿）水消耗量 | m3/t | 0.6 | 实测数据 | 产品生产 |
|  | 吨铜（金属量） 水消耗量 | m3/t | 150 | 实测数据 | 产品生产 |

表2 铜精矿（井下开采）评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 回采率 | % | 85 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 原材料生产 |
|  | 选矿回收率 | % | 86 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 产品生产 |
|  | 矿产资源综合利用率 | % | 55 | 国土资源部《关于铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）》 | 原材料生产 |
| 环境属性 | 单位产品基准排水量 | 选矿（m3/t-原矿） | 1.0 | GB 25467《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 | 产品生产 |
|  | 选矿废水循环利用率 | % | 90 | DZT 0320《有色行业绿色矿山建设规范》 | 产品生产 |
|  | 企业边界大气颗粒物浓度 限值 | mg/m3 | 1.0 | GB 25467《铜、镍、钴工业污染物排放标准》 | 原材料生产 |
|  | 矿区绿化 覆盖率 | % | 90 | 实测数据 | 原材料生产 |
| 能源属性 | 采矿能源消耗 | kgce/t | 5.0 | YS/T 693《铜精矿生产能源消耗限额》 | 产品生产 |
|  | 选矿能源消耗 | kgce/t | 4.5 | YS/T 693《铜精矿生产能源消耗限额》 | 产品生产 |
|  | 吨矿（原矿）水消耗量 | m3/t | 0.8 | 实测数据 | 产品生产 |
|  | 吨铜（金属量） 水消耗量 | m3/t | 100.00 | 实测数据 | 产品生产 |

## 4.3 数据来源

### 4.3.1 统计

企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固体废物产生量及相关技术经济指标等，以月报表或年报表为准。

### 4.3.2 实测

如果统计数据严重短缺，选矿废水循环利用率等指标也可以在一定计量时间内用实测方法取得，一定计量时间一般不少于一个月。

### 4.3.3 采样和监测

污染物排放指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法，详见 GB 25467。

# 5 产品生命周期评价报告编制方法

## 5.1 方法

应依据附录A中生命周期评价方法和附录B中数据收集表格，来对铜精矿产品进行生命周期评价。

## 5.2 生命周期评价报告框架

### 5.2.1 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，各信息内容应包括：

a)报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；

b)申请者信息：包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；

c)评估对象信息：包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；

d)采用的标准信息：标准名称及标准号等。

### 5.2.2 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

### 5.2.3 生命周期评价

#### 5.2.3.1 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供铜精矿产品的原辅材料组成及主要技术参数表，绘制并说明铜精矿产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

#### 5.2.3.2 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

#### 5.2.3.3 生命周期影响评价

报告中应提供铜精矿产品生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

### 5.2.4 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出铜精矿产品绿色设计改进的具体方案。

### 5.2.5 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

### 5.2.6 附件

报告应在附件中提供：

- 产品清单；

- 产品生产原辅材料清单；

- 产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

- 各单元过程的数据收集表；

- 其他。

# 6 评价方法和流程

## 6.1 评价方法

本标准采用指标评价与生命周期评价相结合的方法，可按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展自我评价或第三方评价，在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告。绿色设计产品同时满足以下条件，可判定为绿色设计产品：

- 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

- 提供铜精矿产品生命周期评价报告（见 5.2）。

## 6.2 评价流程

根据铜精矿产品的特点，明确评价的范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的产品，可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应该提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图见图1。

图1  铜精矿绿色设计产品评价流程

# 附 录 A

# （规范性附录）

# 铜精矿产品生命周期评价方法

## A.1 概况

依据GB/T 24040（ISO:14040）和GB/T 24044（ISO:14044），建立铜精矿产品的生命周期评价方法。生命周期评价的过程应包括目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价、生命周期解释、报告等。具体如下：

- 目的和范围确定：研究确定评价的目的，确定评价对象、功能及功能单位（包括基准流），界定系统边界，确定分配方法，明确影响类型和对应指标，提出数据及其质量要求（包括取舍准则），明确所使用的评价软件和参考的数据库，给出评价报告的类型和格式。

- 生命周期清单分析：主要包括数据收集准备、数据的收集、数据的确认、数据与单元过程的关联、数据与功能单位的关联、清单计算方法、数据合并和数据分配等。

- 生命周期影响评价：选取影响类型、类型参数和特征化模型，将生命周期清单数据划分到所选的影响类型，计算类型特征化值。

- 生命周期解释和报告：综合考虑清单分析和影响评价，对评价结果进行完整性、敏感性、一致性和不确定性检查，并对结论、建议和局限性进行说明，编制产品生命周期评价报告。

- 报告：按照相关要求编制产品生命周期评价报告。

## A.2 范围确定

### A.2.1 总则

铜精矿产品生命周期评价的目的在于汇总和评估在铜精矿生产和包装生命周期内的所有投入及产出对环境造成的和潜在的影响；通过评估资源和能源利用，以及对于大气、水和土壤的排放物和废弃物对环境的影响，提出改进方案。

### A.2.2 功能单位和基准流

功能单位和基准流是对产品功能的量化描述，是数据收集、评价和方案对比的基础。功能单位定义包含产品名称、主要规格型号、产品数量与功能描述等信息。功能单位和基准流的定义与产品种类和用途有关。铜精矿产品一般是作为其他产品生产的原材料，其功能单位和基准流一般定义为“生产单位数量的符合质量要求的产品”，本标准以“1t含铜量为24.3%铜精矿产品”为功能单位来表示。

### A.2.3 系统边界

铜精矿产品的系统边界包括铜精矿生产和铜精矿包装使用阶段。铜精矿生产包括原材料（含铜矿石）生产和产品生产两个部分。功能单位为生产1t含铜量为24.3%的铜精矿。根据铜精矿产品生产的实际情况，产品评价的系统边界如图A.1 所示：对于大气、水和土壤的排放物和废弃物的排放点为产品生产系统与外界（环境）的接口，厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

图A.1  铜精矿产品生命周期示意图

### A.2.4 数据取舍原则

单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：

a）能源的所有输入均列出；

b）资源的所有输入均列出；

c）辅助材料质量小于原料总耗0.1%的项目输入可以忽略；

d）大气、水体和土壤的各种排放物和废弃物均列出；

e）取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中；

f）应该对数据清单中难以获得的数据及其替代数据进行解释说明和敏感性分析。

### A.2.5 分配方法

若铜精矿产品生产过程还得到了其他副产品（例如，金锭、银锭等），需要按照一定的原则和程序，将资源能源输入和环境排放数据分配到各个产品或过程中。数据分配一般按照以下程序进行：

a）尽量减少或避免出现分配，可将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解，以便将那些与系统功能无关的单元排除在外；或者扩展产品系统边界，把原来排除在系统之外的一些单元过程包括进来。

b）如果分配不可避免时，则宜将系统的输入输出以能反映出它们潜在物理关系的方式划分到其中的不同产品或功能中；例如，输入输出如何随着系统所提供的产品或功能中的量变而变化。

c) 当物理关系无法建立或无法单独用来作为分配基础时，则宜以能反映它们之间其他关系的方式将输入输出在产品或功能间进行分配。例如，可以根据产品的经济价值按比例将输入输出数据分配到共生产品。

### A.2.6 影响类型和指标选取

环境影响类型可分为资源消耗、气候变化、酸化、富营养化、光化学烟雾、固体废弃物以及可吸入颗粒物等7 种，其影响区域见表A.1

表A.1  铜精矿产品的影响类型和指标选取

| 影响类型 | 指标 | 简介 | 单位 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候变化 | 全球变暖潜势（GWP）（100年） | 度量温室气体的排放量，例如CO2 和甲醛。这些气体增加了地球辐射的吸收，加剧了温室效应。 | kg，CO2 等量 | 政府间气候变化专门委员会(IPCC). 2013年IPCC对于国家温室气体清单的指导方针，2013. |
| 水体富营养化 | 水体富营养化潜势(EP) | 度量由废水排放引发的水体富营养化。水体富营养化潜力是一个化学计算的步骤，计算出氮和磷对于陆地和海洋系统的影响当量。 | kg，PO43-等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 酸雨 | 酸化潜势（AP） | 对量引发酸化潜力的环境影响。 酸化潜力是由硫、氮和卤族元素的分子量而定的。 | kg，SO2等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 光化学氧化作用 | 光化学氧化剂生成潜势 (POCP)/光化学烟雾影响 | 度量低水平的烟雾的促成因子排放量，由氮氧化物和挥发性有机化合物在UV光的作用下生成。 | kg，乙烯等量 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 能耗 | 初级能源消耗(PED) | 从任何来源获取的初级能源消耗总量的测量值。PED是用对非再生能源（例如石油、天然气等）和可再生能源（例如水力、风能和太阳能等）的需求来表示的。能源储存的效率（例如电力、热和蒸汽）也考虑其中。 | MJ(低热值) | ISO标准的使用指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001. CML 2001-2013年4月 |

### A.2.7 数据质量要求

数据质量应遵循以下原则和要求：

a）完整性：充足的样本、合适的期间；

b）可信度：数据根据测量、检验得到；

c）时间相关：与评价目标时间差别小于3 年；

d）地理相关：来自研究区域的数据；

e）技术相关：从研究的企业工艺过程和材料得到数据。

## A.3 生命周期清单分析

### A.3.1 总则

应编制铜精矿产品系统边界内的所有原材料、辅料、能源和水资源的输入，主产品和副产品的输出，和排放到大气、水及土壤的排放物以及废弃物的清单，作为产品生命周期评价的依据。

如果数据清单有特殊情况、异常点或其它问题，应在报告中进行明确说明。

当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将各个单元过程的输入、输出数据除以产品的产量，得到功能单位的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量。

### A.3.2 数据收集

#### A.3.2.1 概况

应将以下要素纳入数据清单：

——生产阶段；

——包装阶段；

基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果“现场数据”收集缺乏，可以选择“背景数据”。

#### A.3.2.2前景数据采集

通过直接测量、采访、问卷调查或相关文件材料查阅，从企业直接获得的数据为现场数据。数据应包括过程所有已知输入和输出。输入指消耗的原材料、辅料、能源和水等。输出指产品、副产品和排放物。可将排放物分为：排至大气、水和土壤的排放物以及作为固体废弃物的排放物。数据收集表参见附录B。每个单元过程的典型现场数据来源包括：

a）能源和水消耗数据；

b）耗材清单以及库存变化；

c）排放物的测量值（气体和废水排放物的数量和浓度）；

d）主副产品、排放物和废弃物的成分；

e）采购和销售等部门。

#### A.3.2.3 背景数据采集

背景数据不是直接测量或计算得到的数据。背景数据可以为行业平均数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并应载入产品生命周期评价报告。

#### A.3.2.4 生命周期各阶段数据采集

##### A.3.2.4.1生产阶段

该阶段始于原材料（含铜矿石）的开采，结束于铜精矿成品离开生产设施。可能包括铜矿石凿岩、爆破、铲装、运输及选别等工艺中至少一步，以及物料循环利用等。

生产过程中物料循环再生的成分和材料、可回收利用的能量，可部分抵消产品生产过程的原料消耗与能耗，可在生命周期评价报告中予以计算说明。

上述数据通过直接测量、采访或问卷调查的形式从企业直接获得。

##### A.3.2.4.2包装阶段

该阶段始于铜精矿成品离开生产设施进行包装，结束于铜精矿包装后进入产品库房。

### A.3.3 数据计算

数据收集后，应对所收集数据的有效性进行检查，确保数据符合质量要求。将收集的数据与单元过程进行关联，同时与功能单位的基准流进行关联。

合并来自相同数据类型（比如大气排放）、相同物质（如CO2）、不同单元过程的数据，以得到这个产品系统的能源消耗、原材料和辅料消耗、水的消耗以及空气排放、水体排放和土壤排放的数据。

## A.4 生命周期影响评价

### A.4.1 概述

根据清单分析所提供的资源消耗数据以及各种排放数据，对产品系统潜在的环境影响进行评价，为生命周期解释提供必要的信息。其要素包括影响类型，将清单分析结果分类并划分到相应影响类型，类型参数结果的计算（特征化）。本标准不需要对类型参数结果进行归一化和加权计算。

### A.4.2 数据分类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归到一起。例如，将对气候变化有贡献的二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。列表归类，见表 A.2。

表A.2  数据分类示例

| 序号 | 影响类型 | 清单因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气候变化 | CO2、CO 、CH4、NOx |
| 2 | 水体富营养化 | PO43-、NOx、N、COD |
| 3 | 酸化 | SO2、NOx、H3PO4、NH3 |
| 4 | 光化学氧化作用 | CO、NOx |
| 5 | 能耗 | 水、电、柴油等 |

### A.4.3 特征化

根据参考文献给出的特征化因子采用公式（A.1）计算出不同影响类型的特征化值。分类评价的结果采用表A.3 中的当量物质表示。

表A.3   特征化因子

| 影响类别 | 单位 | 清单因子 | 参考文献 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气候变化 | kg CO2 等量 | CO2、CO、CH4、NOx | 政府间气候变化专门委员会(IPCC). 2013年IPCC对于国家温室气体清单的指导方针，2013. |
| 水体富营养化 | kg PO43-等量 | PO43-、NOx、N、COD | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 酸化 | kg SO2 等量 | SO2、NOx、H3PO4、NH3 | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 |
| 光化学氧化作用 | kg 乙烯等量 | CO、NOx | ISO标准的运营指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001 Bare et al., TRACI:减少和评估化学及其他环境影响的工具 JIE， MIT出版社， 2002 |
| 能耗 | MJ(低热值) | 水、电、柴油等 | ISO标准的使用指南 (Guinée et al.) 莱顿大学环境科学研究中心 （CML）莱顿 2001. CML 2001-2013年4月 |

### A.4.4 计算方法

EPi=∑EPij=∑Qj×EFij   --------------------------------------------------------------（A.1）

式中

EPi — 第i种环境类别特征化值；

EPij— 第i种环境类别中第j 种污染物的贡献；

Qj — 第j 种污染物的排放量；

EFij — 第i种环境类别中第j种污染物的特征化因子。

## A.5 解释

### A.5.1 总则

解释阶段应包括下述步骤：“评价铜精矿产品生命周期模型的可靠性”、“识别热点问题”以及“结论、限制和建议”。

### A.5.2铜精矿产品生命周期模型的可靠性评价

铜精矿产品生命周期模型的可靠性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价产品生命周期模型可靠性的工具包括：

- 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围和质量准则完整。这包括过程范围的完整性（即，包含了所考虑的各供应链阶段的所有过程）和输入/输出范围（即，包含了与各过程相关的所有材料或能量输入以及排放量）。

- 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是如何受到数据、分配方法或类型参数的计算等的不确定性的影响，来评价其可靠性。

- 一致性检查：目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

- 以不确定性分析结果和数据质量分析结果作为对上述检查的补充

### A.5.3 热点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与铜精矿产品相关的绿色设计改进方案。

评估人员根据产品生命周期评价结果提出的改进方案一般是广泛且全面的，并非所有的改进方案都能得到实施，需要从技术可行性、环境改进、经济效益、生产管理等方面评价改进方案，并进行优先排序，绘制实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图，具体方法参见附录C。

### A.5.4 结论、限制和建议

应根据确定的产品生命周期评价的目标和范围阐述结论、限制和建议。结论宜包括评价结果、“热点问题”摘要和改进方案。

## A.6生命周期评价LCA报告

产品LCA报告可用于绿色设计产品评价，也可用于产品碳足迹、水足迹、欧盟产品环境足迹（PEF）、环境产品声明（EPD）等LCA评价，具体要求可参见相关标准和评价体系的规定。

# 附 录 B

# （规范性附录）

# 数据分析方法示例

## B.1 数据收集

参照图B.1 绘制每个单元过程的图，然后参照表B.1 收集单元过程的数据，最终汇总形成表B.2 铜精矿产品的数据清单。

图 B.1 工序图：铜精矿生产

表 B.1 单元过程数据收集表示例

| 制表人： | 制表日期： |
| --- | --- |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |
| 材料输入 | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 水消耗a | 单位 | 数量 |  |  |
| 能量输入b | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 来源 |
| 材料输出 （包括产品） | 单位 | 数量 | 取样程序描述 | 目的地 |

B.2 铜精矿产品的数据清单

| 制表人： | 制表日期： |
| --- | --- |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 单元过程表述（如需要可加附页）： |
| 向空气排放c | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向水体排放d | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 向土壤排放e | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 其他排放f | 单位 | 数量 | 取样程序描述 |  |
| 制表人： | 制表日期： |
| 单元过程名称： | 报送地点： |
| 时段： 年 | 起始月： | 终止月： |
| 注：此数据收集表中的数据是指规定时段内所有未分配的输入和输出。 |
| 例如地表水、饮用水。 例如重燃料油、煤油、汽油、网电。 例如无机物：SOx、CO2、CO、粉尘/颗粒物、Cl2、H2S、H2SO4、HCl、NH3、NOx、HF；金属：As、Pb、Sb、Hg。 例如，生化需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、酸、Cl2、CN2-、溶解性有机物、F-、Fe2+、Hg+、烃、Na+、NH4+、NO3-、其他金属、其他氮化合物、SO42-、悬浮物。 |

# 附 录 C

# （资料性附录）

# 产品绿色设计改进方案优先排序方法及示例

## C.1 排序方法

产品绿色设计改进方案优先排序方法步骤如下：

第一步：将所有方案划分为生产类、设计类和管理类三类方案；

第二步：选取方案的评价指标，本标准的评价指标包括：

——技术可行性，评估实施某方案的技术可行性；

——绿色设计改进，判断一个方案的实施能够对某个重要环境要素产生何种程度的作用；

——经济效益，评估一个组织实施某特定方案所产生的财务影响；

——顾客增加值（CVA）影响，表示因实施了某些方案而提高消费者认同增加值；

——生产管理，估计实施某方案可能对生产计划或者其他生产管理者产生的影响。

第三步：各指标的等级评分准则如表C.1所示。评估人员依据准则对各方案在不同指标上的表现进行打分。

第四步：加总每个方案在5个指标上的得分，得到每个方案的总评分。

第五步：对每个方案的总评分进行标准化，方法为总评分减去10。

第六步：经过标准化后的方案被分成“生产、设计、管理”三组，绘制分组的实施者优先排序图，分别针对制造工程师、设计工程师或管理人员等实施者。

第七步：将改进方案按照生命周期阶段分组（产品生产和产品包装2个阶段），绘制生命周期阶段优先排序图。

表C.1  指标等级评分准则

| 符号 | 评价 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| ++ | 很好/很高 | 4 |
| + | 好/高 | 3 |
| +/- | 中等、一般 | 2 |
| - | 差/低 | 1 |
| -- | 很差/很低 | 0 |

## C.2 排序示例

### C.2.1 改进方案

依据某铜精矿产品生命周期评价结果提出的一些建议如下：

- 生产制造改进方案包括：

——修改生产设备和原辅材料规格要求，鼓励或规定在制造过程中使用高效节能设备和水、药剂等循环物料；在制造过程中使用环保型浮选剂；

——与供应商合作，尽可能地减少进入工厂的包装材料种类；以便开展固体废弃物的再循

环；

——产品包装过程应配备回收装置，以减少资源的浪费和对环境的影响。

- 设计改进方案包括：

——减少砷铅超标原料的使用，更多使用优质原料；

——检查设计规格要求，尽量减少使用低品位铜矿石，尽量使用高品位铜矿石；

——采用符合国标的PVC材料。

- 产品管理改进方案包括：

——铜精矿产品表面存在的氧化物应该清除干净，以减少对环境的影响和使用的影响。

### C.2.2 改进方案的优先排序表

改进方案的优先排序表如表C.2所示

表C.2  改进方案的优先排序表

| 环节 | 改进方案 | 生命周期 阶段 | 技术可行性 | 环境敏感性 | 经济影响 | CVA 影响 | 生产管理 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 使用环保型浮选剂 | L.1.1 | ++ | ++ | + | + | +/- | 16 |
|  | 减少原来的包装材料种类 | L.2.1 | ++ | + | + | - | +/- | 13 |
|  | 使用可重复使用的包装箱 | L.2.2 | ++ | ++ | + | +/- | +/- | 15 |
| 设计 | 减少砷铅超标原料的使用 | L1.2 | ++ | ++ | +/- | +/- | + | 15 |
|  | 尽量使用高品位铜矿石 | L1.3 | ++ | + | +/- | +/- | +/- | 13 |
|  | 采用符合国标的PVC材料 | L1.4 | ++ | + | + | - | +/- | 13 |
| 管理 | 铜精矿表面氧化物清理 | L2.3 | ++ | +/- | - | + | ++ | 14 |

### C.2.3 实施者优先排序图和生命周期阶段优先排序图

图C.1为实施者优先排序图，可以看出在生产环节，最优先的改进方案是规定使用环保型浮选剂。产品设计方面突出的改进方案是减少砷铅超标原料的使用。

图C.2为生命周期阶段优先排序图，为改进方案提供了一个新的评估手段，即将改进方案按时间和空间进行排序。例如，生产阶段改进方案的优先度较高，因此该产品生产的环境影响相对较大。而产品包装阶段改进方案的优先度较低。

注：横轴上对应的是关于生产（M）、设计（D）和管理（MG）的改进方案；纵轴上，数字越大表明优先度越高。

图C.1  某铜精矿产品改进方案的实施者优先排序图

注：每个柱状图下方代码的第一个数字表示相应的生命周期阶段，第二个数字表示改进方案的序号。

图C.2  某铜精矿产品改进方案的生命周期阶段优先排序

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 01

T/CNIA

中国有色金属工业协会标准

T/CNIA XXXX-2019

绿色设计产品评价技术规范

铜精矿

# Specification for green-design product assessment- copper

concentrate products

（预审稿）

2019-xx-xx实施

2019-xx-xx发布

中 国 有 色 金 属 工 业 协 会

中  国  有  色  金  属  学  会

发布