铅冶炼分银渣化学分析方法

第1部分：金和银含量的测定

火试金法

编制说明

北矿检测技术有限公司

王皓莹  刘秋波

2019年3月

铅冶炼分银渣化学分析方法

第1部分：金和银含量的测定  火试金法

编制说明

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

铅冶炼分银渣是铅冶炼阳极泥在提取主要成分如铜、硒、碲和贵金属金、银后所留下的残渣。目前国内许多冶炼均产出这类物料。分银渣含有铅、铜和金、银等贵金属，是一种品位相当高的二次资源。在矿产资源日趋枯竭的今天，考虑以阳极泥分银渣作为二次资源， 最大化地提取铅、铜等有价金属，富集回收金、银等贵金属，有很高的经济和社会价值。准确测定此类物料中的贵金属元素金、银的含量，建立金、银检测分析方法，对市场贸易结算，指导冶炼生产，具有很重要的现实性和必要性。

1.1.2 适用范围

本标准适用于铅冶炼分银渣中金和银含量的测定。测定范围：Ag800g/t～80000 g/t，Au1.00 g/t～40.00 g/t。

1.1.3可行性

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台电感耦合等离子体原子发射光谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

本标准在起草、调研中得到了湖南有色金属研究院、大冶有色设计研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等冶炼企业和检测机构的积极响应。

1.1.4 要解决的主要问题

目前国内尚无统一的铅冶炼分银渣化学分析方法，导致贸易时常有争议。铅冶炼分银渣中含有较高含量的铋，其在分析金和银含量时存在较大干扰。因此建立完善铅冶炼分银渣金和银含量的检测分析方法，为指导生产和市场交易提供依据意义重大。

1.2 任务来源

根据工业和信息化部“关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科[2017]40号）的文件精神，以及全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《8月23日泰安市贵金属标准项目任务落实会会议纪要的通知》（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，确定《铅冶炼分银渣化学分析方法 第2部分：金和银含量的测定  火试金重量法》由北矿检测技术有限公司负责起草，项目计划编号：工信厅[2017]40号2017-0177T-YS，完成年限2019年。

协助起草单位包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、桂林地矿院、山东恒邦冶炼股份有限公司、豫光铅锌冶炼厂、贵研铂业、郴州市金贵银业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、桂阳银星、长沙矿冶院、防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、湖南有色金属研究院等14家单位。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由北矿检测技术有限公司负责起草，主要起草人为王皓莹、刘秋波、史博洋，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。本标准样品提供单位为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分参与起草单位包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、桂林地矿院、山东恒邦冶炼股份有限公司、豫光铅锌冶炼厂、贵研铂业、郴州市金贵银业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、桂阳银星、长沙矿冶院、防城港市东途矿产检测有限公司、大冶有色、浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、湖南有色金属研究院、郴州市金贵银业股份有限公司等。参与起草人：主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2017年9月11日全国有色金属标准化技术委员会印发《关于转发2017年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）计划的通知”（有色标委[2017]40号）的文件，完成了铅冶炼分银渣化学分析方法的立项工作。2017年九月月全国有色金属标准化技术委员会印发《关于印发8月23日泰安市贵金属标准项目任务落实会会议纪要的通知》（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，验证样品的提供单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

在此期间，各验证单位对本标准的主要修改意见如下：

- 分金溶液中增加杂质元素钯。不采纳（理由：铅冶炼分银渣经大量验证，分金溶液中基本不含钯。验证样品中极其微量的钯是制样过程中引入。）

- 金质量采用原子吸收光谱法测定。不采纳（理由：金重量法准确性高于光谱法。）

- 二次试金熔渣和灰皿分开熔炼。采纳（文本增加相应备注。）

- 氧化铅中金银含量应作出限定。采纳（文本3.2增加（wAu≤0.01 g/t，wAg≤0.5 g/t）。

- 采用系数法补正。不采纳（理由：二次试金法已经满足分析要求。）

- 公式序号有误（4）（5）应该改为（3）（4）。采纳

2018年10月29日～31日全国有色金属标准化技术委员会在合肥召开《铅冶炼分银渣化学分析方法》行业标准第一次工作会议。会议对六个分标准讨论稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了系列标准研究的后续工作。在此会上对本标准的主要修改意见如下：

1） 关于测定范围，银含量范围应该与产品标准统一，已与产品标准起草方沟通确认，并增加相应验证样品，寄送给验证方验证。会议确定增加的样品由主起草方韶关冶炼厂负责收集并提供。

2） 在称重金粒质量时，当金质量低于10微克时，百万分之一天平称量金量精度较差，根据与会专家意见，增加原子吸收测定10微克以为金量方法附录。

3） 根据产品标准中碲的含量范围，增加碲对金银测定干扰实验，修改相应的起草报告，并由验证方验证。

2019年3月27日～29日全国有色金属标准化技术委员会在株洲召开《铅冶炼分银渣化学分析方法》行业标准第二次工作会议。会议对六个分标准预审稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了系列标准研究的后续工作。在此会上对本标准的主要修改意见如下：

- 文本中“3.8”与“3.9”换一下位置；

- 文本中增加3.10 冰乙酸，后面括号内数字做相应调整；

- 文本中“3.14”加入2 mL硝酸（3.9）和6mL盐酸（3.7）修改为加入8 mL混合酸（3.13）；

- 文本中“3.16”加入20 mL硝酸（3.9）修改为加入40 mL硝酸（3.11）；

- 文本中“5”试样粒度0.098 mm修改为0.096 mm；

- 文本中“6.5.2”分金液中杂质量修改为分金液中各元素质量；

- 文本中“8.1”重复性0.85暂调整为0.45；

- 文本中“8.2”再现性0.90暂调整为0.50。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足铅冶炼分银渣中金和银含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

三、标准主要内容的确定依据

3.1金银含量范围确定及使用检测手段确定

在调研咨询国内各冶炼企业中铅冶炼分银渣原料中金银的含量基础上，确定了铅冶炼分银渣中金银的检测范围：Ag3000g/t～42000g/t，Au1.00g/t～40.00g/t。在此含量范围内，矿石及有色金属常见的检测方法有：酸溶光谱法和火试金法。酸溶光谱法适用范围窄，称样量小，重复性差，不能实现金、银联测。火试金法适用范围广，称样量大，重复性好，能实现金银联测。对比两种方法最终选择火试金法。

3.2干扰及消除

铅冶炼分银渣样品中，除了主体铅外还含有大量的铋。铋在火试金重量法分析中有严重干扰。在测定银时铋进入合粒中，会引入正干扰，在测定金过程中，大量的铋会有微量的金进入分金溶液中的可能性。为了消除此种干扰，本方法才用测杂质法。样品中的金银经火试金富集分离后，形成金银合粒。合粒经硝酸分解，溶液经盐酸沉淀主体银，光谱法测定其中的铅铋碲等杂质和进入其中的微量金。用合粒质量减去金粒质量和杂质质量即为样品中的银量。金粒质量补正分金溶液中的金量即为样品中的金量。此方法解决了样品中大量的铋的干扰情况。具体结果见实验报告3.1~3.3。

3.2重复性及再现性

铅冶炼分银渣中金和银含量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》第1部分至第3部分。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表1。

表1 重复性和再现性

|  | 水平1（Au） | 水平2（Au） | 水平3（Au） | 水平4（Au） | 水平5（Au） | 水平6（Au） | 水平7（Au） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均值 | 0.55 | 1.16 | 6.24 | 9.56 | 18.20 | 24.33 | 34.27 |
| T1 | 36.59 | 59.27 | 412 | 630 | 1547 | 1946 | 3015 |
| T2 | 20.58 | 70.09 | 2578 | 6059 | 28187 | 47398 | 103377 |
| T3 | 66 | 51 | 66 | 66 | 85 | 80 | 88 |
| T4 | 380 | 297 | 372 | 380 | 503 | 478 | 554 |
| T5 | 0.301 | 3.82 | 7.05 | 6.92 | 27.27 | 46.33 | 70.83 |
| sr2 | 0.006 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.39 | 0.70 | 0.97 |
| sL2 | 0.003 | 0.01 | 0.09 | 0.49 | 0.26 | 0.57 | 0.62 |
| sR2 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.63 | 0.65 | 1.27 | 1.59 |
| sr | 0.07 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.62 | 0.84 | 0.99 |
| sR | 0.10 | 0.32 | 0.47 | 0.79 | 0.81 | 1.13 | 1.26 |
| r | 0.22 | 0.85 | 1.02 | 1.03 | 1.77 | 2.37 | 2.79 |
| R | 0.27 | 0.90 | 1.33 | 2.24 | 2.28 | 3.19 | 3.57 |
|  | 水平1（Ag） | 水平2（Ag） | 水平3（Ag） | 水平4（Ag） | 水平5（Ag） | 水平6（Ag） | 水平7（Ag） |
| 总平均值 | 816 | 3195 | 9333 | 16603 | 26856 | 40174 | 70527 |
| T1 | 53902 | 162951 | 606708 | 1411337 | 2148487 | 3334496 | 4654767 |
| T2 | 4.40*107 | 5.21*108 | 5.66*109 | 2.34*1010 | 5.77*1010 | 1.34*1011 | 3.28*1011 |
| T3 | 66 | 51 | 65 | 85 | 80 | 83 | 66 |
| T4 | 380 | 297 | 363 | 503 | 478 | 529 | 380 |
| T5 | 8118 | 30779 | 109067 | 1030678 | 2583126 | 3826918 | 9178390 |
| sr2 | 156 | 732 | 2057 | 14723 | 39138 | 55462 | 176507 |
| sL2 | 134 | 1138 | 10023 | 37147 | 43780 | 57594 | 299284 |
| sR2 | 290 | 1871 | 12081 | 51871 | 82919 | 113056 | 475791 |
| sr | 12 | 27.07 | 45.36 | 121 | 197 | 235 | 420 |
| sR | 17 | 43.26 | 110 | 227 | 287 | 336 | 689 |
| r | 35 | 76.61 | 128 | 343 | 559 | 666 | 1188 |
| R | 48 | 122 | 311 | 644 | 814 | 951 | 1952 |

3.4样品加标回收率

按照实验方法，称取样品R2和R4，加入与其金银含量相近的纯金银标准，依实验步骤，经配料、熔炼、灰吹、分金、测定杂质等后，计算金银量及其回收率，见表2

| 称样量 g | 加入银量 μg | 加入金量 μg | 样品所含银量μg | 样品所含金量μg | 回收银量 μg | 回收金量 μg | 银回收率 % | 金回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0290 | 28836 | 20 | 28391 | 18.96 | 28829 | 21.03 | 99.98 | 105.15 |
| 3.0132 | 26786 | 20 | 28243 | 18.86 | 26391 | 21.04 | 98.53 | 105.19 |
| 3.0225 | 29878 | 20 | 28330 | 18.92 | 29919 | 22.07 | 100.14 | 110.39 |
| 2.0014 | 57546 | 58 | 54424 | 49.67 | 57262 | 59.33 | 99.51 | 102.28 |
| 2.0502 | 57440 | 52 | 55751 | 50.89 | 57317 | 52.11 | 99.79 | 100.22 |
| 2.0161 | 55654 | 53 | 54824 | 50.04 | 54868 | 50.96 | 98.59 | 96.15 |

表2 回收率

由表2可以看出，金的回收率在96.15%～110.39%，银的回收率在98.53%～100.14%之间。有较高的回收率。能满足铅冶炼分银渣中金银量分析方法准确度的要求。

四、标准水平分析

经过资料搜索，均无与铅冶炼分银渣中金和银含量测定相关的分析标准。本标准是首次制订，填补了国际、国内铅冶炼分银渣中锡量测定标准的空白。《铅冶炼分银渣化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，达到了国内先进水平。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准首次规定了铅冶炼分银渣中金和银含量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为铅冶炼分银渣中金和银含量的测定提供依据，有利于企业指导生产和市场交易行为。