ICS 29.045

H83

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

代替 GB/T 11094-2007

水平法砷化镓单晶及切割片

Gallium arsenide single crystal and cutting wafer grown by horizontal bridgman method

预审稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 11094—2007《水平法砷化镓单晶及切割片》。本标准与GB/T 11094—2007相比，主要变动如下：

删除单晶锭词条，同时其它条目中出现的单晶锭也删除。

删除原标准“3 术语、定义”中的名词解释,增加单晶释义。

删除原标准中“4.1 按电阻率分为低阻导电型和半绝缘型”，同时与半绝缘单晶相关的条目

一并删除。

将原标准中的“4.3单晶”与“4.4晶锭”合并，序号重新编排。

P型掺锌单晶的的载流子浓度范围由8×1018-5×1019修订为1×1019-5×1019。

删除n型非掺杂单晶。

将位错密度分级由5档修订为2档。

单晶厚度误差修订为厚度变化≤2mm。

增加了直径为Φ82mm的切割片及其规范。

切割片厚度由210μm～650μm，修改为170μm～650μm。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：有研光电新材料有限责任公司、

本标准主要起草人：于洪国 林泉 马英俊 李万朋  许所成

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11094-1989、GB/T 11094-2007。

水平法砷化镓单晶及切割片

范围

本标准规定了水平法砷化镓单晶及切割片的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于水平法砷化镓单晶及切割片，产品主要用于光电器件、传感元件等的制作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1555  半导体单晶晶向测定方法

GB /T 2828.1  计数抽验检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL)）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4326  非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 8760  砷化镓单晶位错密度的测量方法

GB/T 14264  半导体材料术语

术语和定义

GB/T14264界定的术语和定义适用于本文件，为方便理解本标准，列出了特定含义的名词。

3.１　单晶

本标准中特指经过导电类型、载流子浓度、迁移率、电阻率、位错密度和外形尺寸包括基准面和基准参考面及晶向检验合格后的晶体。

要求

产品分类

产品按导电类型分为N型和P型。

牌号

单晶和切割片的牌号表示如下：

HBGaAs-     -

HBGaAs—Si表示用水平法生长的掺硅砷化镓单晶；

HBGaAs—Si-CW表示用水平法生长的掺硅砷化镓单晶切割片。

单晶

单晶晶向

水平法砷化镓单晶以近〈111〉B方向或(110)晶带上由〈111〉B向最远的〈100〉方向偏转0°～15°生长单晶，偏转角度由采用的生产工艺参数决定，其它生长方向由供需双方协商确定。

电学性能

砷化镓单晶的电学性能（导电类型、载流子浓度和迁移率）应符合表1的规定。

电学性能

| 导电类型 | 掺杂剂 | 载流子浓度 cm-3 | 迁移率 cm2/(v.s) |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Si | 8×1016～5×1018 | ≥1100 |
|  | Te | 8×1016～5×1018 | ≥1500 |
| P | Zn | 1×1019～5×1019 | ≥50 |

位错密度

砷化镓单晶按位错密度分为2级，具体要求应符合表2的规定。

位错密度

| 级别 | 位错密度，不大于 个/cm2 |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≤5000 |
| Ⅱ | ≤10000 |

外形尺寸

4.3.4.1 砷化镓单晶侧面如图1所示。砷化镓单晶截面为D形，一端或两端应按要求的晶面切出基面，如图2所示，基面应平整。

4.3.4.2 切割Φ50.8mm、Φ63.5 mm、Φ76.2mm、Φ82mm圆形砷化镓单晶片的单晶几何尺寸应符合表3的规定。砷化镓单晶厚度应均匀，单晶厚度变化应不大于2mm。

| 圆形切割片 直径 mm | 单晶宽度(D) mm 不小于 | 基面宽度(D) mm 不小于 | 基面长度(B) mm 不小于 | 基面法线与生长方向夹角 (β)° 不大于 | 单晶长度（L） mm 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ50.8 | 52 | 52 | 54 | 60 | 100 |
| Φ63.5 | 65 | 65 | 67 | 60 | 100 |
| Φ76.2 | 78 | 78 | 84 | 60 | 100 |
| Φ82 | 85 | 85 | 90 | 60 | 100 |

图1 砷化镓单晶侧面示意图

图2 单晶基面示意图

表面质量

单晶不得有气孔、裂纹、明显的小坑和孪晶线。

4.4  切割片

4.4.1  圆形切割片

4.4.1.1 直径及允许公差

圆形切割片的直径为：50.8mm+0.5mm、63.5mm+0.5mm、76.2mm+0.5mm、82mm+0.5mm。

4.4.1.2厚度

圆形切割片的厚度为170μm～650μm，厚度偏差为15μm～30μm,常见的规格及偏差度分别为：210μm±20μm、280μm±20μm、320μm±20μm、350μm±15μm、420μm±15μm。

4.4.1.3  表面取向及偏离度

圆形切割片的晶面为（100）、（111）或（100）向<111>或<110>偏转某个角度。晶面偏离度符合表4的规定。

表4  切割片表面取向及偏离度

| 表面取向 | 偏离度 |
| --- | --- |
| （100） | ±0.5° |
| （111） | ±0.5° |
| （100）向<110>偏转1°～6° | ±0.5° |
| （100）向<111>偏转1°～20° | ±0.5° |
| 注：其它晶向由供需双方协商 |

4.4.1.4  参考面取向和长度

圆形切割主参考面和副参考面取向、长度符合表5的规定。

表5  主、副参考面取向及长度

| 特性 | 主参考面垂直于V型槽“∨” | 主参考面垂直于燕型槽“∧” |
| --- | --- | --- |
|  | 主参考面 | 副参考面 | 主参考面 | 副参考面 |
| 取向 | （）±0.5°或在晶片表面投影方向 | 从主参考面逆时针转 90°±5° | ( )±0.5°或在晶片表面投影方向 | 从主参考面顺时针转 90°±5° |
| 特点 | 属于一个As面 | 属于一个Ga面 | 属于一个Ga面 | 属于一个As面 |
| 与槽关系 | 垂直于V型槽 | 垂直于燕型槽 | 垂直于燕型槽 | 垂直于V型槽 |
| 直径 mm | 50.8 +0.5 | 63.5 +0.5 | 76.2 +0.5 | 82 +0.5 | 50.8 +0.5 | 63.5 +0.5 | 76.2 +0.5 | 82 +0.5 | 50.8 +0.5 | 63.5 +0.5 | 76.2 +0.5 | 82 +0.5 | 50.8 +0.5 | 63.5 +0.5 | 76.2 +0.5 | 82 +0.5 |
| 参考面长度 mm | 16 ±1 | 19 ±1 | 22 ±1 | 26 ±1 | 8 ±1 | 10 ±1 | 11 ±1 | 16 ±1 | 16 ±1 | 19 ±1 | 22 ±1 | 26 ±1 | 8 ±1 | 10 ±1 | 11 ±1 | 16 ±1 |

图3 表面取向位置图

4.4.4  切割片为D形或方形等规格的晶片尺寸、厚度、晶片取向等及顾客对产品的特殊要求，由供方与顾客另行商定。

4.4.5  切割片表面应平整，不得有裂纹、崩边、沾污、孪晶线和明显的切割刀痕。

试验方法

低阻导电型砷化镓单晶的导电类型和室温霍尔迁移率的测定按GB／T 4326进行。

砷化镓单晶晶向测定按GB／T 1555进行。

砷化镓单晶位错密度的测定按GB／T 8760进行。

单晶外形尺寸和厚度及晶片的直径和参考面长度用精度为0．02 mm的游标卡尺；晶片厚度用精度为0．005 mm的千分尺测量。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按照本标准的规定进行复检。复检结果与本标准及订货合同的规定不符 时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差有异议的，应在收到产 品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取 样应由供需双方共同进行。

组批

单晶、切割片应成批提交验收，对于单晶，每批应由同一牌号、相同电学参数范围、相同位错密度范围的产品组成；对于晶片，每批应由同一牌号、相同几何尺寸、相同表面取向、相同电学参数范围、相同位错密度范围的产品组成。

检验项目

每批砷化镓单晶应对导电类型、载流子浓度、迁移率、位错密度、外形尺寸、基准面、晶向和表面质量进行检验。

每批砷化镓切割片应对直径、厚度、表面取向及偏离度、参考面、表面质量进行检验。

取样

单晶取样

单晶从两端切(111)晶面取样检验。如需要对其他晶面进行检验，可由供需双方商定。每一根单晶都进行检验。

检验规定

单晶其电学参数和位错密度以单晶两端取样检验数据为准，若需对产品其他部位取样检验，由供需双方另行商定。在单晶检验合格后，进行晶片切割。切割片以每根单晶所切得的晶片为检验组批，每50片为一组，检验晶片厚度和外形尺寸。割圆工序晶片可按国标GB／T 2828.1一般检验水平Ⅱ级的规定进行抽样检验。 最终检验应保证每一晶片都符合本标准规定和需方要求。

检验结果判定

单晶

单晶载流子浓度、迁移率、位错密度有一项不合格，则再一次取样对该不合格项目进行复检，若复检结果仍不合格时，再一次取样直到产品尺寸小于本标准规定的长度尺寸为止。最后一次检验不合格，则该产品为不合格；单晶外形尺寸、基准面和基准参考面检验不合格，则该单晶为不合格。

切割片

切割片外形尺寸、参考面及表面存在厚度不均、有刀纹、锯纹、崩边、沾污、孪晶线等，则该切割片为不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

单晶

单晶表面贴上标签，注明单晶牌号。

切割片

切割片分片装入纸袋中，在纸袋表面注明切割片牌号。

外包装箱上应注明：供方名称、地址、电话、传真；需方名称、地址、电话、传真；产品名称，并有“小心轻放”和“防潮”等字样和标志。

包装

7.2.1  单晶

将做好标志的单晶用海绵包裹，然后用透明胶带捆扎，装入包装纸箱内，箱内垫衬软性材料，以防损伤，每箱装两根单晶，上下叠放。

7.2.2  切割片

每一片切割片放入一个纸质包装袋中，然后放入塑料包装盒中，每10个～30个纸袋放一盒，盒底和表面垫软性材料，然后用胶带将盒扎紧。

运输

产品在运输过程中要防止碰撞、受潮和化学腐蚀。

贮存

产品应存放在干燥和无腐蚀性气氛中。

质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其中注明：

供方名称、地址、电话、传真；

产品名称；

产品牌号；

规格；

批号和件数、产品净重或数量；

各项分析检验结果和技术监督部门印记；

本标准编号；

出厂日期(或包装日期)。

订货单(或合同)内容

订购单晶的订货单(或合同)应包括以下内容：

a)产品名称；

b)牌号；

c)载流子浓度范围；

d)位错密度范围；

e) 单晶尺寸规格(包括最小和最大长度)，欲切割的晶片尺寸和晶向，切割偏转最大角度；

f)数量(质量或长度)；

g)其他。

订购切割片的订货单(或合同)应包括以下内容：

- 产品名称；

牌号；

载流子浓度范围；

位错密度范围；

切割片尺寸、表面取向和厚度；

片数；

片号

其他。

_________________________________

# Text boxes

CW表示切割片，省略表示单晶

用元素符号表示掺杂剂

表示水平法砷化镓

L

单晶生长方向

要求晶面法线相反方向

要求晶片晶面法线方向

B

单晶厚度

β

底面

# D

## B