《高纯海绵铂》

编制说明

（预审稿）

贵研资源（易门）有限公司 2019年04月

# 《高纯海绵铂》

# 编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

YS/T 81-2006《高纯海绵铂》产品行业标准自发布实施十余年以来，为我国高纯铂及其合金和化合物等产品的研制、生产和使用作出了重要的贡献。但随着我国铂族金属二次资源废料种类的增加，高纯铂精炼技术和微量杂质元素分析检测技术的进步，以及广大用户对高纯铂产品质量的要求不断提高，因此YS/T 81-2006《高纯海绵铂》需要进行修订。

2016年4月，贵研资源(易门)有限公司提出修订YS/T 81-2006《高纯海绵铂》产品标准的建议书。2017年4月工业和信息化部 [2017]40号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2017年～2019年，行业标准计划号为2017-0195T-YS。技术归口单位为中国有色金属工业标准委员会。

1.2 标准项目单位、起草人及其所做工作

在贵研资源(易门)有限公司接到标准修订任务后，根据任务落实会会议精神，组建了《高纯海绵铂》标准起草小组，主要由贵研资源(易门)有限公司、贵研铂业股份有限公司的冶金和分析技术人员组成。标准起草小组成员吴喜龙、刘伟、李光俐、朱武勋、刘文等，主要进行了如下工作：

1) 确立《高纯海绵铂》行业标准修订遵循的基本原则；

2) 申报修订该标准的立项报告；

3) 对生产、使用厂家，分析检测机构进行调研、收集资料；

4) 查阅相关标准、资料，确定标准修订方案；

5) 确定高纯海绵铂分析项目的主要技术内容；

6) 根据测试数据确定技术指标取值范围。

# 1.3 主要工作过程

2017年9月，由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在山东青岛召开了任务落实会，本标准参加起草单位为有色金属技术经济研究院、金川集团股份有限公司、江西省汉氏贵金属有限公司。

根据任务落实会会议精神、与会专家的意见和全国有色金属标准化技术委员会的要求，标准起草小组于2018年5月～12月采用标准引用的电感耦合等离子体质谱法，开展高纯海绵铂样品杂质元素含量测定等工作，并将标准征求意见稿、编制说明提交参加起草单位进行意见征求，根据反馈意见进行反复斟酌修改，在此基础上于2019年5月形成标准讨论稿。

2 标准编制原则

本标准是以GB /T 8170《数值修约规则》、GB /T 18035《贵金属及其合金牌号表示方法》等标准为基础，根据国情修订YS/T 81-2006《高纯海绵铂》行业产品标准，力求与国外先进的技术规范接轨，既考虑到高纯海绵铂生产质量的先进性和使用厂家要求的普遍性，又考虑到产品标准技术的规范性，以及分析技术的先进性、适用性和可操作性，因此本标准在修定时主要遵循以下原则：

(一) 充分满足市场要求的原则；

(二) 化繁就简的原则；

(三) 经济合理的原则；

(四) 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

3标准主要内容的确定依据

针对目前高纯海绵铂行业广泛使用的分析技术的实际质量水平，以及尽量减少贵金属损耗和保护环境的目的，以YS/T 81-2006《高纯海绵铂》行业标准为主要参考依据修订本标准。

3.1 关于高纯海绵铂产品牌号SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995中杂质元素及含量的确定

目前高纯海绵铂大部分是由铂族金属二次资源循环回收制得，其中可能有钌、锰、锡、铬、铋、锌杂质元素的存在，有的元素含量对下游产品性能有一定影响。依据满足市场要求的原则，确定增加钌、锰、锡、铬、铋、锌6个杂质元素；并根据化繁就简的原则，SM-Pt 99.999％中修改硅含量为0.0006%，其余元素均修改为0.0001％；SM-Pt 99.995％中修改硅含量为0.0010%，其余元素均修改为0.0002％；

3.2关于高纯海绵铂杂质元素含量测定和仲裁依据的确定

YS/T 81-2006《高纯海绵铂》中杂质元素需要两个方法联合测定，如硅、镁杂质元素按GB/T 1419-2004测定，其他杂质元素按YS/T 365-2006测定。近年来电感耦合等离子体质谱法（简称ICP-MS）在国内已广泛用于痕量元素的测定，该方法具有灵敏度高、测定下限低、多元素同时测定等优点，可较好地解决前述问题外。新发布的GB/T 33909-2017 《铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》可以满足高纯海绵铂中杂质元素的测定，依据经济合理的原则和有利于创新发展并与国际接轨的原则，因此，删去原标准杂质元素测定引用的GB/T 1419-2004《 海绵铂》、YS/T 365 《高纯铂中杂质元素的发射光谱分析方法》，修改引用GB/T 33909-2017《铂化学分析方法钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、锌、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》为SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995中杂质元素的测定方法。

修订的《高纯海绵铂》2017-0195T-YS与GB/T 33909-2017《铂化学分析方法钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》杂质元素及含量范围比较，见表2。

# 表2  2017-0195T-YS与GB/T 33909-2015杂质元素及含量范围比较

| 2017-0195T-YS | GB/T 33909-2017 |
| --- | --- |
| SM-Pt 99.999% | SM--Pt 99.995% |  |
| 杂质元素 | 含量% | 杂质元素 | 含量% | 测定杂质元素 | 含量% |
| Pd、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Cu、Fe、Pb、Mn、Cr、Sn、Bi、Zn、 Al、Mg | 0.0001 | Pd、Rh、Ir、Ru、Au、Ag、Cu、Fe、Pb、Mn、Cr、Sn、Bi、Zn、 Al、Mg | 0.0002 | Pd、Rh、Ir、Ru、Pb、Mn、Cr、Sn、Bi、Si、Ag、Cu、Fe、Ni、 | 0.000020~0.0040 |
|  |  |  |  | Au、Al、Mg、Zn | 0.000050~0.0040 |
| Si | 0.0006 | Si | 0.0010 | Si | 0.0005~0.0040 |

4 标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

无

4.2 国际、国外同类标准水平的对比分析

经标准查新检索到国外同类标准：美国ASTM B561:94《精制铂》(2018年重新确认)，与该标准水平相比，本标准主要有如下不同：

（1）按铂的含量分为2个牌号：SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995，均包含Zn、Mg、Cr、Sn、Bi杂质元素，但不包含As、Sb、Te、Mo、Ca和Cd杂质元素；

（2）规定了SM-Pt 99.999、SM-Pt 99.995杂质元素含量测定的方法和仲裁依据；

（3）杂质元素测定方法为电感耦合等离子体质谱法，所有杂质元素含量均比美国《精制铂》的明显偏低。美国ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)杂质元素含量见表2，《高纯海绵铂》2017-0195T-YS杂质元素含量见表3。

表2 美国ASTM B561:94《精制铂》（R2018）杂质元素含量

| 元素 | SM-Pt 99.99 含量(%) | SM-Pt 99.95 含量(%) |
| --- | --- | --- |
| Rh | 0.005 | 0.03 |
| Pd | 0.005 | 0.02 |
| Ir | 0.005 | 0.015 |
| Ru | 0.002 | 0.01 |
| Au | 0.005 | — |
| Ag | 0.003 | — |
| Pb | 0.001 | — |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| Mn | 0.001 | — |
| Ni | 0.001 | — |
| Cu | 0.004 | 0.01 |
| Al | 0.004 | — |
| Si | 0.005 | 0.01 |

表3 《高纯海绵铂》2017-0195T-YS杂质元素含量

| 牌号 | SM-Pt 99.999 | SM-Pt 99.995 |
| --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 / ％ | 铂含量，不小于 | 99.999 | 99.995 |
|  | 杂 质 元 素 含 量 ， 不 大 于 | Pd | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Rh | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Ir | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Ru | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Au | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Ag | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Cu | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Fe | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Ni | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Al | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Pb | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Mn | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Mg | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Sn | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Cr | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Bi | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Zn | 0.0001 | 0.0002 |
|  |  | Si | 0.0006 | 0.0010 |
|  | 杂质元素总和，不大于 | 0.001 | 0.005 |
| 注：本表中未规定的元素控制限及分析方法，由供需双方共同协商确定。 |

综上所述，本标准是根据我国实际生产、使用和分析检测情况，在国内同类产品标准基础上修订的，其整体内容达到国内先进水平。

5 与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

目前，国内外纯铂产品标准有GB/T 1419-2015《海绵铂》、ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)，但与拟修订的《高纯海绵铂》相比较，分别在产品牌号、杂质元素数目、杂质元素含量范围或用途方面不能完全适用于本标准，故预计在今后相当一段时间内，将没有其他标准取代本标准。GB/T 33909-2017 《铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》完全满足高纯海绵铂中杂质元素的测定，可作为SM-Pt 99.999%、SM--Pt 99.995%中杂质元素含量仲裁依据。

6 涉及专利的知识产权说明

无。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8 标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议本标准作为推荐性行业标准。

9 贯彻标准的要求和措施建议

无。

10 废止现行有关标准的建议

不可废止前版，只能代替YS/T 81-2006。

11 其他说明事项

本标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还有一些缺憾。在起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导和帮助，在此特表示真诚的感谢！

参考文献：

[1] 刘时杰.铂族金属冶金学[M].长沙:中南大学出版社,2013,497-515.

[2] 贵研铂业股份有限公司. GB/T 1419-2015《海绵铂》.[S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2016.

[3] 贵研铂业股份有限公司. GB/T 33909-2017《铂化学分析方法 钯、铑、铱、钌、金、银、铝、铋、铬、铜、铁、镍、铅、镁、锰、锡、硅量的测定 电感耦合等离子体质谱法》. [S].北京:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,2018.

[4]  ASTM B561:94《精制铂》 (R2018)[S].美国.