标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 有色金属细丝拉伸试验方法    承办人：李璞     共   页    第    页

标准项目负责起草单位：国合通用测试评价认证股份公司  电  话： 010-82241376  2019年   6月  17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 删除标准中未出现的试样质量和试样密度符号说明 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| 2 | 4 | 将“拉力”“最大力”和“规定总伸长力”的单位统一修改为N | 铜陵金威铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5 | 修改方法概述中内容表述方式 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 未采纳。此表述与原版本以及GB/T 228.1 等标准中表述一致。 |  |
| 4 | 6.2 | 建议将6.2中对量具的要求与GB/T 15077 中保持一致 | 贵研铂业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 7.1 | 建议删除“试样应从外观检查合格的产品中抽取”的要求 | 中铝沈阳有色金属加工有限公司 | 未采纳，需要对试样的取样进行规定，防止因试样表面质量问题对结果造成影响。 |  |
| 6 | 7.2 | 增加仲裁试验时，采用的原始标距长度 | 昆明冶金研究院 | 采纳，仲裁试验时原始标距L0应为100mm。 |  |
| 7 | 7.6 | 建议删除对试样数量的限制，应根据产品标准中的要求来确定试样数量。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 9.1 | 建议将试样尺寸测量的要求与GB/T 15077 中保持一致 | 贵研铂业股份有限公司 | 部分采纳，本标准中试样直径的测量方法比GB/T 15077中规定的要严格一些，确保检测结果的准确性 |  |
| 9 | 9.2 | 建议修改性能测试的方法，现在微机控制的电子万能材料试验机比较普及，试验软件可自动根据要求计算数据 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 10.1 | 建议修改最大力的单位符号，由cN统一为N | 昆明冶金研究院 | 采纳 |  |
| 11 | 11 | 建议在报告中增加试验速率、原始标距等试验条件信息 | 中航工业304所 | 采纳 |  |
| 12 |  |  | 广东省工业分析检测中心 |  | 回函无意见的单位 |
| 13 |  |  | 凯美龙精密铜板带（河南）有限公司 |  |  |
| 14 |  |  | 桂林理工大学 |  |  |
| 15 |  |  | 北京矿冶研究总院 |  |  |
| 16 |  |  | 佛山市华鸿铜管有限公司 |  |  |
| 17 |  |  | 山西春雷铜材有限责任公司 |  |  |
|  |  |  |  |  | 未回函单位 |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：12 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 12 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6 个

④没有回函的单位数：  0 个。