钯炭（GB/T 23518-2009）标准修订

编制说明

贵研铂业股份有限公司

二O一九年四月

钯炭（GB/T 23518-2009）标准

一、工作简况

1.1概况

1.1.1 项目的必要性

钯炭是重要的化工原料，广泛用于精细化工、石油化工、医药化工、香料工业、染料工业和其他加氢还原精制过程。钯炭根据具体应用领域的不同，包含多规格的系列产品。基于钯炭催化剂多用途、多规格的特性，钯炭标准在其应用领域占有重要地位。近年来，随着科学技术和经济的快速发展，各应用领域对钯炭催化剂需求量不断增加，也对钯炭质量提出了越来越高的要求，现行钯炭GB/T 23518-2009，适用于精细化工、制药、歧化松香和其他加氢还原过程用的钯炭；规定了钯炭的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。由于该标准实施年限较长，部分内容已落后，不能更好的指导和要求钯炭产品的生产和使用。

1.1.2 适用范围

本标准适用于精细化工、制药、歧化松香和其他加氢还原过程用的钯炭。

1.1.3可行性

贵研铂业股份有限公司及其子公司贵研工业催化剂（云南）有限公司，在钯炭领域内是业界领先的产品供应商之一，且和催化剂用户有着较深入的合作，标准起草人员多次参与整个生产和使用流程，且贵研铂业股份有限公司在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位，其标准起草团队多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，能够胜任标准的编制工作。

1.1.4 要解决的主要问题

我们希望通过对原有国标的修订，更新钯炭的相关技术指标，与时俱进，满足生产商和客服对标准的需求。

1.2 任务来源

2017年10月，贵研铂业股份有限公司提出修订《钯碳》GB/T 23518-2009产品国家标准的建议书。于2018年1月国家标准委以国标委综合[2017]128号文下达该标准的修订任务，项目起止时间为2018年～2019年，国家标准计划号为20173766-T-610。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。。完成年限2019年。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由贵研铂业股份有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草，主要起草人为戴云生、唐春、安霓虹等，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括西安凯立新材料股份有限公司等。参与起草人：主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

本标准主管部门为中国有色金属工业协会，起草单位为贵研铂业股份有限公司等。贵研铂业股份有限公司接到标准制定任务后，组织人员查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，并征求了使用企业的意见，作为建立本技术标准的技术依据，也考虑了国内厂家生产实际和分析水平等情况，本标准于2018年10月由全国有色金属标准化技术委员会主持，在合肥召开了任务落实，确定了项目完成期限和验证单位。根据任务落实会会议精神，我公司于2018年11月由公司相关技术人员组成了《钯碳》标准修订起草小组，主要进行如下工作：

1）	确立《钯碳》标准修订遵循的基本原则；

2）	对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

3）	查阅相关标准；

4）	确定产品主要技术内容；

5）	确定建立仲裁分析方法；

6）	根据测试数据确定技术指标取值范围。

根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2019年3月完成了预审稿。2019年4月17日～4月19日由中国有色金属工业标准化委员会主持，在浙江省桐乡召开了预审会，共有14个单位的60多名代表参加了会议。

会上，与会专家首先认真听取了标准起草人介绍标准稿和编制说明等技术文件，以严谨、科学的态度对本标准进行了认真审查、讨论，提出了中肯的修改意见。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。标准起草单位认真听取了专家们的意见，采纳了合理的意见使之更加完善。于2019年7月完成了标准送审稿。

二、标准修订原则

本标准在修订时主要遵循以下原则

（一）	充分满足市场要求的原则；

（二）	划繁就简的原则；

（三）	经济合理的原则；

（四）	有利于创新发展并与国际接轨的原则。

在标准修订前，我们经过调研了解到现国内市场钯炭催化剂的需求集中在以下几方面：

1、化工行业：各种关键化工产品的制造工艺流程，尤其是精细化工。

2、制药行业：各种不同规格的钯炭是制药行业生产医药原料的重要辅料。

国内钯炭的主要生产商有贵研铂业股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、江西省汉氏贵金属有限公司、康纳新型材料(杭州)有限公司等。在调研了各生产厂家钯炭产品的物理化学性能、并参考国外同类标准基础上，我们进行了«钯炭»标准的修订工作。

三、标准主要修订技术内容的说明

本标准主要从如下几方面对原标准进行了修订：

（1）钯炭含水量涉及到干催化剂的计量问题，进而会影响催化剂中各金属元素含量的测定，同时也会涉及产品的计价问题；另，水沸点为100℃，干燥温度应比水沸点稍高。因此，在试验方法部分，其中含水量的测试过程，干燥温度应由70±5℃修订为110±5℃；

（2）钯炭的比表面积与炭载体的种类有关。有研究表明，炭载体的比表面积对钯负载量和在其表面的分布影响较大，比表面积过小，不利于钯活性组分的负载。根据相关文献、专利、技术报告等文件，近年来所制备的炭载体的比表面积均有增长，以其为载体制备出的催化剂也有较高活性。故原有标准中钯炭的比表面积范围应根据种类进行调整。

现调整如下

钯/活性炭的比表面积应在800m2/g ~2000 m2/g 之间。

钯/炭黑的比表面积应在20m2/g ~1000m2/g 之间。

钯/碳纳米管的比表面积应在100m2/g ~300m2/g 之间。

钯/介孔碳的比表面积应在500m2/g ~2500m2/g 之间。

钯/炭分子筛的比表面积应在800m2/g ~2000m2/g 之间。

（3）调研中发现，为了满足钯炭催化剂产品性能的要求，许多厂家以添加助催化剂的方式来提高钯炭催化剂的活性或选择性，在计算钯炭催化剂灰分时，不能将助催化剂组分列入其中，故原标准中要求部分应删除对灰分的要求。

此次标准修订是基于钯炭催化剂国内市场发展状况，进行汇总分析和整理后，再参考国外同类标准，同时采纳了初审时形成的建议，几方面综合考虑得出的。

四、标准修订水平分析

本标准是对GB/T 23518-2009的修订，标准具有实用性、可操作性；修订技术符合发展潮流、结构合理、文字简练、条理清晰，能够满足生产和使用需要。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为GB/T 23518-2009的修订，建议/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项