ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

T/CNIA

中国有色金属工业协会团体标准

T/××× ××××—××××

代替 T/

电子工业用高纯硝酸

High purity nitric acid for electronic industry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019-07）

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中国有色金属工业协会

中国有色金属学会  发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由XXXXXXX提出并归口。

本标准负责起草单位：青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司，XXXXX。

本标准主要起草人：xxxxx。

本标准系首次发布。

电子工业用高纯硝酸

范围

本标准规定了电子工业用高纯硝酸的分级、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和储存及安全。

本标准适用于电子工业用高纯硝酸。该产品主要应用于电子级多晶硅、液晶显示器件、集成电路和超大规模集成电路用硅片、芯片的清洗、蚀刻等。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志。

GB/T 191 包装储运图示标志。

GB/T626 化学试剂 硝酸。

GB/T 6678 化工产品采样总则。

GB/T 6680 液体化工产品采样通则。

GB/T 8170 数值俢约规则与极限数值的表示和判定。

SJ/T 11638 电子化学品中颗粒的测试方法。

T/CHIA XXXX 电子工业用高纯硝酸中痕量杂质元素含量的测定  电感耦合等离子体质谱法

T/CHIA XXXX 电子工业用高纯硝酸中痕量阴离子含量的测定  离子色谱法

电子工业用高纯硝酸按用途分为四个等级

电子Ⅱ级：主要用于在电子行业生产线上用来大规模的清洗电子级产品。

电子Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内小批量电子级样品的酸洗，多晶硅生产过程中对中间产品氯硅烷的检测分析、对太阳能级产品的检测分析等。

超纯Ⅱ级：主要用于多晶硅实验室内电子3级品和太阳能1级品的检测分析、太阳能级包装袋中金属杂质的检测分析。

超纯Ⅰ级：主要用于多晶硅实验室内电子1级品和电子2级品的体表金属杂质的检测分析、电子级包装袋的金属杂质的检测分析。

要求

外观：无色透明液体。

电子工业用高纯硝酸按本标准规定试验方法检测应符合表1技术要求。

表1 技术要求

| 规格 元素 | 电子Ⅱ级 | 电子Ⅰ级 | 超纯Ⅱ | 超纯Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主含量(HNO3) | 69.0%-70.0% | 69.0%-70.0% | 69.0%-70.0% | 69.0%-70.0% |
| 色度（APHA） | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 氯化物（Cl-） | ≤80ppb | ≤50ppb | ≤0.5ppb | ≤50ppt |
| 磷酸根（PO4-3） | ≤200ppb | ≤50ppb | ≤0.5ppb | ≤50ppt |
| 硫酸根（SO4-2） | ≤500ppb | ≤50ppb | ≤0.5ppb | ≤50ppt |
| 铝（Al） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 锑（Sb） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 砷（As） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钡(Ba) | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 硼(B) | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 镉（Cd） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钙（Ca） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 铬（Cr） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 铜（Cu） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 铁（Fe） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 铅（Pb） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 锂（Li） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 镁（Mg） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 锰（Mn） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 镍（Ni） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钾（K） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钠（Na） | ≤5ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 锡（Sn） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钛（Ti） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 钒（V） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |
| 锌（Zn） | ≤10ppb | ≤1ppb | ≤100ppt | ≤10ppt |

试验方法

外观检验

在自然光下，将试样置于聚乙烯瓶中，用目视法判定外观。

主含量测定

按GB/T 626的规定进行。

痕量阴离子含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

痕量杂质元素含量测定

按CNIA/T XXXX-201X的规定进行。

颗粒含量测试定

按SJ/T 11638的规定进行。

检验规则

本标准要求中规定的所有指标项目均为出厂检验项目，应逐批检验。

用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子工业用硝酸为一批。槽罐灌装时，每槽罐为一批。每批产品不超过60t。

按照GB/T6678和GB/T6680的规定进行采样。在洁净环境中使用专用的PFE塑料采样器进行采样，将采样器插至包装容器的中部和底部提取样品，所取样品不应小于200mL,混合均匀，装入两个洁净、干燥的PFE塑料瓶中，密封保存。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名，产品名称、批号、等级、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保留时间由生产厂家根据实际需要确定。

使用单位按照本标准的规定对收到的电子工业用硝酸进行验收。验货应在货到之日算起的一周内进行。

检验结果中如有指标不符合本标准要求时，应重新自包装物中采取两倍量样品进行复检，复检结果即使只有一项指标不符合本标准要求时，则整批产品为不合格。

采用GB/T8170规定的俢约值比较法判定检验结果是否符合标准。

标志、标签

电子工业用高纯硝酸包装物上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，本标准编号以及GB190规定的“毒性物质”标志、“腐蚀性物质”标志和GB/T191规定的“向上”标志、“怕晒”标志。

每批出厂的电子工业用高纯硝酸都应有附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期，产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

包装、运输和贮存

电子工业用硝酸采用聚乙烯塑料容器包装：电子Ⅱ硝酸可用200L的PFE塑料桶包装，PFE塑料桶的壁厚应大于3mm，薄厚均匀，并应具有符合规定的防老化和抗冻性能及抗压、抗刺、抗磨功能。PFE塑料容器不应以回收塑料作为制造原料。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏。每件净含量为200Kg。电子Ⅰ级硝酸和超纯硝酸应用PFE材质的塑料瓶包装，包装容器的体积为500mL或1000mL，PFE塑料瓶壁厚均匀。容器口应为小开口，螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好，容器盖应牢固旋紧、密封不漏。

电子工业用高纯硝酸的运输过程中应有遮盖物、防止日晒、雨淋。运输过程中要确保容器不泄露，不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、活性金属粉末、玻璃制品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

电子工业用高纯硝酸应贮存于通风良好的库房里，防止日晒，雨淋。应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切记混贮。贮存区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

安全

硝酸是腐蚀性溶液，其蒸气有刺激性并有毒，对皮肤和眼睛有强烈腐蚀作用，能产生严重的灼伤。工作场所应配备安全淋浴和洗眼设备。

取用时必须在通风良好的场所或通风橱内进行。操作人员应穿戴好大小合适的防护用具。

_________________________________