[2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌

[2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]dichlororuthenium

（预审稿）

前   言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则进行起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：西安凯立新材料股份有限公司、有色金属技术经济研究院。

本标准主要起草人：***、***、***、***、***。

# [2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌

# 范围

本标准规定了[2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）等内容。

本标准适用于精细化工、化学制药行业中使用的[2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌。

# 规范性引用文件

下列文件对本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23275  钌粉化学分析方法 铅、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 辉光放电质谱法

YS/T 562    贵金属合金化学分析方法  铂钌合金中钌量的测定  硫脲分光光度法

# 要求

# 3.1  化学式

# 产品的分子式C44H32Cl2P2Ru，分子量794.6，结构式如下：

# 3.2  化学成分

# 产品的化学成分应符合表1的规定。

# 表1  化学成份                    单位为质量分数（%）

| [2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌不小于 | Ru不小于 | 杂质元素，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Ni | Cu | Pd | Si | Ir | Fe | Pt | Au | Rh | Ag |
| 95 | 12.3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

# 3.3  溶解试验

# 产品溶解于二氯甲烷，溶液应澄清，无目视可见不溶物。

# 3.4  外观质量

# 产品为棕黄色粉末。

# 4. 试验方法

# 4.1 化学成分

# 4.1.1 [2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌的测定

# [2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘]二氯化钌的测定方法由供需双方协商解决。

# 4.1.2  钌含量和杂质含量的测定

将样品混合氢氧化钠进行熔融处理，按照YS/T 562的规定进行钌含量测定。杂质含量按GB/T23275的规定进行。

4.2  溶解试验

称取0.05g 产品置于烧杯中，加入15mL二氯甲烷，在常温溶解。

4.3  外观质量

采用目视检查。

# 5. 检验规则

# 5.1  检查与验收

# 5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

# 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）规定不符时，应在收到产品之日起十五日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

# 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由一次投料生产的产品组成。

# 5.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、溶解试验、外观质量的检验。

# 5.4  取样

# 5.4.1产品化学成分、溶解试验的取样：同一批产品混合均匀，从不同部位取产品总量的1%~5%，但最少不少于10g，再用四分法缩分至检验所需数量。

# 5.4.2产品外观质量逐瓶检验。

5.5  检验结果的判定

5.5.1 产品检验项目化学成分、溶解试验中有任意一项检验结果不合格，则判定该批产品不合格。

5.5.2 外观质量不合格时，判定该瓶不合格。

# 6. 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

# 6.1  标志

# 6.1  在检验合格的产品上应有如下标志：

- 供方技术监督部门印记；

- 产品名称；

- 生产批次；

- 数量；

- 生产日期。

# 6.2  包装、运输、贮存

# 6.2.1  产品应装入聚丙烯或聚乙烯塑料瓶中，严密封口。整齐放入木箱、纸箱或纸板桶中，用废纸、泡沫等进行填充，不得有松动现象。

# 6.2.2  产品可采用航空、铁路、公路或水运等方式运输。

# 6.2.3  产品应在密封的情况下，避光存放于阴凉干燥处，严防受潮。

# 6.3  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、电话等；

- 产品名称；

- 批次；

- 数量；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

7. 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 数量；

c） 产品的测定方法；

d） 本标准编号；

e） 其他。