| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 | 标准中不提“再生水”的概念 | 豫光金铅 | 删除该术语，改成“回用水” |  |
|  | 4.2 | 制酸净化工段电除雾冲洗水应并入污酸废水中 | 豫光金铅 | 将制酸净化工段电除雾冲洗水并入污酸废水 |  |
|  | 4.2 | “有害渣库渗滤”宜删除“有害” | 陕西锌业 | “有害渣库渗滤”改成“渣库渗滤” |  |
|  | 6.1 | 表2中的“总硬度（以CaCO3计）”指标建议由“≤300mg/L”调整至“≤500mg/L”，并增加电导率的指标，循环用水中的电导率指标建议为“≤1000us/cm”; | 豫光金铅、陕西锌业、驰宏锌锗，韶冶 | “总硬度（以CaCO3计）”指标建议由“≤300mg/L”调整至“≤500mg/L”；增加电导率指标为“≤1000us/cm” |  |
|  | 6.1 | 表2中的铅、铜、锌、镉、砷汞等重金属指标建议删除。 | 豫光金铅、陕西锌业、驰宏锌锗、江铜铅锌金属、韶冶 | 删除原表2中序号10-15的重金属指标，另在6.2中对一类污染物做了说明 |  |
|  | 6.4 | “6.4”中建议删除“再生水的输配水系统应建成独立系统”的表述； | 韶冶 | 删除 |  |
|  | 4.2 | 进一步细化回用水的去向 | 江铜铅锌金属、韶冶 | 对回用水去向进行了细化，并补充了废水总体循环利用图 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数:0 个。