行业标准《氢氧化铈》（送审稿）编制说明

- 工作简况

  - 立项的目的和意义

中国稀土储量居世界之首，其中铈约占稀土总量的50%，因此开发铈基功能材料具有重大意义。氢氧化铈作为产量最大的4价铈产品，传统应用主要有玻璃脱色澄清剂、合成硝酸铈铵、硫酸铈铵等化学试剂。目前所使用的行业标准也是2008以此为基础制订的。时隔 10年之久，随着铈产品应用的不断开发，氢氧化铈作为前驱体，在汽车尾气净化催化剂以及高端电子研磨新材料等方面都有了大量应用。

目前《氢氧化铈》行业标准是由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司负责起草，2008年首次制定。自2008年制订以来，虽然标准使用状况良好，多数厂家以此作为生产和交易标准。但随着铈产品在不同领域、不同阶段的应用发展，使用厂家的不断增多，特别是近年来在在汽车尾气净化催化剂以及高端电子研磨新材料等领域应用的不断增多，很多用户对产品的技术条件也提出了许多新要求。为此，我公司做了前期调研工作，以E-mail、电话、微信等形式征询各主要生产厂家对氢氧化铈产品标准修订的意见和建议，觉得有必要对该标准进行修订。

  - 任务来源

根据稀土标委会转发了“工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”（工信厅科[2018]31号），正式下达《氢氧化铈》行业标准的编制任务，计划号 2018-0641T-XB，完成年限为2019 年。2018 年 8月 8～10 日在内蒙古包头市召开会议正式落实此标准制修订工作任务，并确定中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司为负责起草单位，益阳鸿源稀土有限责任公司、乐山有研稀土新材料有限公司、赣州有色冶金研究所、中铝稀土（江苏）有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、江西金世纪新材料股份有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、有研稀土新材料股份有限公司等10家单位报名参与起草。

  - 起草单位情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司前身是包钢8861稀土实验厂，始建于1961年。1997年9月由包钢（集团）公司联合嘉鑫有限公司（香港）、包钢综企公司，以包钢稀土三厂、选矿厂稀选车间资产为基础，发起成立股份有限公司并成功上市，成为“中华稀土第一股”。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司是我国乃至全世界最大的稀土生产、科研、贸易基地，是稀土行业的龙头企业。公司主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠）。经过50多年的发展，北方稀土已拥有近40家包括直属厂（分公司）、全资、控股、参股公司，分布全国10个省（市）自治区，拥有稀土冶炼、功能材料、深加工应用产品的完整产业链，是跨地区、跨所有制、多领域的高科技企业集团。氢氧化铈产品作为公司主要的4价铈产品之一，产品品位高，杂质含量低，各种物性指标控制良好，产品在国际市场上获得很高的信誉，远销日本，欧洲等地。

同时公司在检测方面也拥有实力雄厚的检测技术团队和先进的检测设备，公司下属包头稀土研究院理化检测中心是“内蒙古自治区名牌实验室”，也是国内外知名的稀土检测机构。检测中心创建于1963年，现有员工59人，其中高级工程师13人，工程师22人，助理工程师9人，技师1人，其他14人。拥有等离子体质谱仪、等离子体光谱仪、X荧光光谱仪、扫描电子显微镜、XRD、同步热分析仪等大型物理、化学分析检测设备。并通过了内蒙古自治区质量技术监督局计量认证（CMA 150521340072）、中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS L3016）；拥有全国分析检测人员能力培训机构及考核基地资质（NTC/C-2011-0010-R1和NTC/D-2015-0008-R0）。为国内外企业、贸易公司提供优质的检测技术服务。

  - 标准工作进度安排

1、2018年9月—2018年10月：通过网络调研、查阅资料，了解国内外氢氧化铈的生产动态及应用领域的变化。

2、2018年11月—2018年12月：与主要生产厂家进行沟通交流，对其现有氢氧化铈产品的规格、用户对产品的质量要求、生产制备工艺以及检测方法做进一步了解，并征求大家对化学成分指标的修订要求。

3、2019年1月—2019年4月：对几家生产企业提供的产品指标进行分类汇总，组织相

关人员讨论、论证并编写标准征求意见稿、编制说明。

4、2019年5月—2019年7月：发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议，完善标准的征求意见稿，形成预审稿，参加预审会。

5、2019年8月—2019年9月：根据预审会专家意见和建议对预审稿进行验证、归纳、整理，形成送审稿。

6、2019年10月—2019年11月：根据稀标委的安排，参加送审稿的讨论，完成《氢氧化铈》标准终审。于11月30日前完成报批稿。

- 标准编制原则

2.1编制原则和依据

(1) 本标准根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则》的规定编写；

(2) 充分满足市场并有利于创新发展的原则；

(3)本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。

2.2标准主要技术内容及工作过程

（1）范围

本标准规定了氢氧化铈的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以纯铈化合物为原料，经化学法制得的氢氧化铈，主要用于彩色电视机荧光屏添加剂、汽车尾气净化催化剂、玻璃脱色澄清剂、合成硝酸铈铵、硫酸铈铵及高端抛光粉等。

（2）规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170       数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690      （所有部分）稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635      稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803      稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.2    稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

（3）产品分类与牌号

产品按化学成分分为Ce(OH)4-4N、Ce(OH)4-3N5、Ce(OH)4-3N、Ce(OH)4-2N5四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。预审会后，根据预审会专家意见，对产品牌号进行了调整，产品按化学成分分为Ce(OH)4-4NA、Ce(OH)4-4NB、Ce(OH)4-3N5、Ce(OH)4-3N四个牌号。

（4）化学成分及检测

根据市场的要求，化学成分表中除了对REO、CeO2/REO、Ce4+/∑Ce、稀土杂质的指标作了规定外，还对非稀土杂质Fe2O3、CaO、SiO2、SO42-、Cl-、Na2O、K2O、PbO、CoO、CuO、NiO、Cr2O3、、MgO、MnO2、PO43-、ZnO、Al2O3等杂质做了规定。

其检测方法按如下规定进行：

产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

产品中稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 18115.2的规定进行。

产品中非稀土杂质含量的分析方法参照GB/T 12690的规定进行。

产品中四价铈的分析方法参照附录A的规定进行。

产品中K的分析方法参照附录B的规定进行。

2.3  工作过程

（1）调研阶段

通过查阅资料，与生产厂家进行沟通，了解国内外氢氧化铈的生产动态。益阳鸿源稀土有限责任公司与信丰县包钢新利稀土有限责任公司对产品的制备工艺与应用领域进行了调研。

目前氢氧化铈产品的制备工艺为：以碳酸铈产品为原材料，通过硝酸溶解，双氧水氧化，氨水沉淀，纯水洗涤，过滤，烘烤脱水等工序制得氢氧化铈产品。主要工艺流程如下：

碳酸铈→硝酸溶解→调配浓度→氧化沉淀→洗涤→过滤→烘烤脱水→包装→氢氧化铈产品。

在市场用途方面，两家单位通过E-mail、电话、微信、走访等形式与下游客户进行了交流，了解该产品在汽车尾气净化催化剂、高端电子研磨新材料等方面都有较大的应用。

（2）指标收集阶段

在确定化学指标时，以E-mail、电话、微信等形式征询了主要生产厂家益阳鸿源稀土有限责任公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、包头科日稀土材料有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司等单位的意见与建议，对其产品指标进行了征集，征集的产品指标汇总如下：

表1 各生产企业产品指标汇总表

| 厂家 | 益阳鸿源 | 科日 | 益阳鸿源 | 甘肃稀土 | 灵芝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分（质量分数）/% | Y2O3 | 60-70 | 60-70 | 60-66 | 60-70 | 60-70 | 70 | 55-77 |
|  | CeO2/REO，不小于 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.95 | 99.9 | 99.8 |
|  | Ce4+/∑Ce，不小于 | 99 | 98 | 98.5 | 99 | 98 | 97 | 95 |
|  | 稀土杂质/REO， 不大于 | La2O3 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Pr6O11 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
|  |  | Nd2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Sm2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Eu2O3 | / | / | / | / | / | 0.01 | / |
|  |  | Y2O3 | 0.001 | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 其他 | 0.001 | 0.001 | / | 0.008 | 0.008 | / | / |
|  | 非稀土杂质， 不大于 | Fe2O3 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0025 | 0.005 |
|  |  | CaO | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.0025 | / |
|  |  | SiO2 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | SO42- | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
|  |  | Cl- | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | F- | 0.001 | 0.001 | / | 0.001 | 0.001 | 0.025 | / |
|  |  | Na2O | 0.001 | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | K2O | / | / | 0.0006 | / | / | 0.0025 | 0.0005 |
|  |  | PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 |
|  |  | CoO | / | / | 0.0007 | / | / | / | 0.0005 |
|  |  | CuO | 0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | NiO | / | / | 0.0007 | / | / | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Cr2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0005 | / | 0.0005 |
|  |  | MgO | / | / | 0.002 | / | / | 0.00025 | 0.0005 |
|  |  | SrO | / | / | 0.0006 | / | / | / | 0.002 |
|  |  | BaO | / | / | 0.0006 | / | / | / | / |
|  |  | MnO2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 |
|  |  | CdO | / | / | 0.0006 | / | / | 0.0005 | 0.002 |
|  |  | ZnO | 0.001 | 0.003 | 0.0007 | 0.003 | 0.005 | 0.0005 | / |
|  |  | Al2O3 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 |
|  |  | TiO2 | / | / | 0.0008 | / | / | / | / |
|  |  | ZrO2 | / | / | 0.0007 | / | / | / | / |
|  |  | V2O5 | / | / | 0.0009 | / | / | / | / |
|  |  | PO43- | 0.01 | 0.01 | 0.045 | 0.01 | 0.01 | / | / |
|  |  | NH4+ | 0.5 | / | 0.7 | 0.5 | / | / | / |
|  |  | Gd2O3 | / | / | / | / | / | 0.01 | / |

（3）预审稿阶段

由各生产厂家提供的产品指标要求可看出，产品规格相比08版有所丰富，稀土杂质的指标要求与08版指标也有所不同，根据生产厂家反馈意见，目前氢氧化铈生产基本以碳酸铈作为原料，且在生产过程中稀土配分不会发生变化，因此参照碳酸铈标准，对稀土杂质的指标要求作出调整；而其非稀土杂质指标要求与08版相比，由于受原料影响，Na2O、Cl-的指标有所升高，其余非稀土杂质指标基本无变化。随着市场的不断发展，一些下游客户对产品中的Al2O3、MgO、MnO2、ZnO、PO43-等杂质离子也提出了要求，在以上工作的基础上完成氢氧化铈预审稿征求意见稿和预审稿编制说明，并将上述文件发给19家单位征求意见。根据反馈回的意见和建议，增加了四价铈与元素K的分析方法，具体见附录A与附录B，附录的分析方法由包头稀土院提供，同时对其他内容进行完善修定后形成预审稿。

（4）审定稿阶段

根据预审会意见，对Ce(OH)4-2N5牌号产品进行重新调研，目前此牌号产品的主要生产厂家为淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司，近三年每年年生产量约为700吨，其中300吨直接供应下游用户，主要作为汽车尾气净化催化剂，剩余400吨企业自用，用于生产硝酸铈铵，供给下游用户。鉴于此牌号产品产量较大，且有明确的应用市场，与生产厂家沟通后决定保留Ce(OH)4-2N5牌号。

根据预审会专家意见，将Ce(OH)4-4N产品分为A、B两个牌号，化学成分表中的指标顺序按金属离子、非金属离子进行了调整，化学成分表中增加了NH4+的指标要求。同时通过与各生产厂家沟通，对预审稿中Ce(OH)4-3N5与Ce(OH)4-3N牌号产品中的Cl-和Na2O含量进行了调整，Cl-含量由预审稿中的不大于0.02修改为不大于0.01，Na2O含量由预审稿中的不大于0.005修改为不大于0.002。

同时将氢氧化铈产品分别发给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司、包头稀土研究院、甘肃稀土新材料股份有限公司、赣州有色冶金研究所四家单位进行了附录方法的验证。根据验证结论与各家意见对预审稿内容进行修改，最终形成审定稿。

2.4标准主要内容改动的说明及依据

结合多年来氢氧化铈的生产与贸易实际情况，汇总了参加起草单位的意见，并征集了国内 19家相关生产企业及高校、研究院所的意见和建议，对技术指标进行了调整，主要修改的技术内容及原因如下：

（1）范围的规定中增加了质量证明书的要求。鉴于市场需求及贸易活动的需要，在范围中增加了质量证明书的要求。

（2）对范围中氢氧化铈的应用领域进行了调整。随着科学技术的发展以及材料应用领域的不断探索开发，氢氧化铈的用途不断扩大，不再仅仅局限于合成硝酸铈铵，应用于电子领域，根据益阳鸿源稀土有限责任公司与信丰县包钢新利稀土有限责任公司对下游客户的调研结果，氢氧化铈产品目前在汽车尾气净化催化、高端抛光粉等领域也有大量应用。因此对氢氧化铈的应用领域进行了调整。

（3）修改了规范性引用文件的文字表述。为与现行最新标准关于规范性引用文件的文字表述格式保持一致，将原标准中的文字表述“下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。”修改为“下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。”

（4）增加了规范性附录A 与附录B（见第 2章）。为规范统一试验方法，减少贸易活动中的争议，明确了四价铈与钾的分析方法，四价铈采用用硫酸亚铁铵标准溶液滴定法进行分析，测定范围：40.00%～65.00%。钾采用火焰原子吸收光谱法进行分析，测定范围：0.0002%～0.0040%。

（5）增加了规范性引用文件GB/T 17803（见第 2章）、增加了产品分类（见3.1）、增加了字符牌号（见3.1、3.2）。随着 GB/T 17803-2015《稀土产品牌号表示方法》的颁布和实施，稀土产品已经由原来的数字牌号改为字符牌号，所以本次标准修订引用了 GB/T 17803，在对应原数字牌号的基础上，增加了字符牌号；同时为适应市场发展需要，满足不同客户的产品需求增加了产品分类；为与其他同类稀土氧化物产品标准格式保持一致，对化学成分表表1的格式进行了调整。

（6）增加了氢氧化铈的两个牌号和相应的化学成分考核指标（见3.1、3.2）。在征求了各家意见，统计了各家的产品规格后，为完善丰富氢氧化铈产品体系，形成产品质量梯度，根据用户的不同需求，提供差异化产品，增加了氢氧化铈的两个牌号Ce(OH)4-4NB、Ce(OH)4-3N5和相应的化学成分考核指标。

（7）修改了氧化率的表示方法，由原来的TCe4+/TCe修改为Ce4+/∑Ce（见3.2，2008版的3.1）；为与目前生产厂家贸易活动中的氧化率表述一致，减少争议，对氧化率的表述方式进行修改。

（8）修改了产品牌号Ce(OH)4-4NA(原产品牌号020540)中稀土杂质La2O3和Pr6O11的含量，La2O3的含量由原来的不大于0.005修改为不大于0.003，Pr6O11的含量由原来的不大于0.001修改为不大于0.003（见3.2，2008版的3.1）；增加了产品牌号Ce(OH)4-4NA中其它稀土杂质含量不大于0.001。修改了产品牌号Ce(OH)4-3N(原产品牌号020530)中稀土杂质含量，由原来的不大于0.01修改为合量不大于0.1（见3.2，2008版的3.1）。碳酸铈是目前制备氢氧化铈的主要原料，为与碳酸铈产品标准（GB/T 16661-2018）格式保持一致，同时在征求了各生产厂家的意见后，对此处指标做了调整。

（9）修改了产品牌号Ce(OH)4-3N中非稀土杂质含量，Cl-含量由不大于0.008修改为不大于0.01；Na2O含量由不大于0.0004修改为不大于0.002；（见3.2，2008版的3.1）；某些企业所用原料采用Na盐沉淀，其Na含量较高，导致氢氧化铈产品中Na含量超出行标要求，需要进行调整。此外，某些企业受环保影响，生产用水均采用NH4Cl废水治理后回用水，在生产过程中造成Cl-指标超出行标要求的范围，需要调整。

（10）增加了产品牌号Ce(OH)4-4NA及Ce(OH)4-3N中非稀土杂质Al2O3、MgO、MnO2、ZnO、PO43-、NH4+的考核指标（见3.2），随着氢氧化铈应用市场的不断发展，下游用户对产品的非稀土杂质含量提出了不同要求，为满足下游用户的不同使用需求，增加了非稀土杂质Al2O3、MgO、MnO2、ZnO、PO43-、NH4+的考核指标。

（11）增加了外观质量检验结果的判定要求（见5.5.2）。为了保证标准的严谨性，外观质量作为要求提出，就需要给出判定的方法。

（12）增加了包装规格要求（见6.1.2）。根据客户不同需求，结合生产企业实际情况，增加了包装规格的要求。

- 主要试验（或验证）的分析

送审稿中附录A中四价铈的检测范围为40.00%～65.00%，附录B中钾的检测范围为0.0002%～0.0040%。为保证附录中方法的可行性与准确性，将氢氧化铈产品分别发给中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司、包头稀土研究院、甘肃稀土新材料股份有限公司、赣州有色冶金研究所四家单位进行了附录方法的验证。产品检测结果如下：

表2 四价铈与钾含量检测结果统计表

| 单位名称 | 四价铈含量（%） | 钾含量（%） |
| --- | --- | --- |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司冶炼分公司 | 52.55 | 2.20 |
| 包头稀土研究院 | 52.93 | 2.60 |
| 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 52.77 | 3.03 |
| 赣州有色冶金研究所 |  |  |

四、标准水平分析

本产品目前主要由我国和澳大利亚、美国等生产，我国出口氢氧化铈至日本、韩国、欧洲等国家，出口贸易中，以我国行标为主要参考依据供货，得到广泛认可，因此，该标准技术处于国际先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性  标准的协调性

本标准与相关法律法规等无冲突。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

截至目前，尚未发现与本标准内容相关的知识产权的问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

此次制订的《氢氧化铈》国家标准建议为推荐性国家标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括：

本标准在制定过程中遵循了“规范性”、“适宜性”、与“先进性”原则，在充分调研生产企业产品现状及发展趋势、下游用户需求的基础上编制而成。主要技术指标通过调研、论证，已兼顾到多数企业的一般性要求和部分特殊要求，本标准不能包含全部特殊使用要求。

企业应按照本标准组织生产，若企业和客户还有更多的特殊要求，应在合同中协商规定。

本标准具有良好的可贯彻性，因此不需要特殊的组织措施或技术措施。

十、废止现行有关标准的建议

不可“废止”，只能“代替GB/T 13558－2008《氢氧化铈》”。

十一、其他应予以说明的事项

无其他说明事项

十一、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

制定后的标准不但为氢氧化铈产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在本标准的基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为氢氧化铈产品贸易提供仲裁的依据；为氢氧化铈产品的指标控制提供指导意义。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2019年 6月 24日