《铜矿采选业绿色工厂评价要求》

编制说明

《铜矿采选业绿色工厂评价要求》编制组

二零二零年八月

项目名称：铜矿采选业绿色工厂评价要求

项目统一编号：2019-0091T-YS

承担单位：矿冶科技集团有限公司、江西铜业集团有限公司、云南铜业(集团)有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司。

编制组主要成员：许永、王芳、鞠丽萍、谢卫民、万攸红、罗黎明、简志超、高进、邵致远、杨威、邓蕊

技术管理负责人：杨晓松

项目负责人： 许永

目录

一、工作简况	1

1 任务来源	1

2标准起草单位	2

3 主要工作过程	2

3.1 资料查阅和调研	2

3.2 完成标准初稿	3

3.3 完成标准征求意见稿	3

3.4 完成标准送审稿	3

4标准主要编制人员及其所做的工作	4

二、标准编制原则和确定标准主要内容	4

1.编制原则	4

2.评价方法	5

3.评价流程	5

4 国内外相关标准研究	5

5 现状调研	6

5.1 行业背景	6

5.2 铜矿采选工艺、装备	7

5.3我国铜矿采选业面临的主要问题	8

6 主要内容及说明	9

6.1 适用范围	9

6.2 规范性引用文件	9

6.3 术语和定义	11

6.4 总则	11

6.5 评价指标及要求	12

6.6 评价程序	24

6.7评价报告	24

6.8规范性附录A	24

三、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明。	24

四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果。	24

五、采用国际标准或国外先进标准的目的、意义和一致性程度；我国标准与被采用标准的主要差异及其原因；以及与国际、国外同类标准水平的对比情况。	24

六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况	24

七、国外相关法律、法规和标准情况的说明。（只适用于强制性标准）	26

八、重大分歧意见的处理经过和依据	26

九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议	26

十、贯彻标准的要求和措施建议	27

十一、设立标准实施过渡期的理由	27

十二、废止现行有关标准的建议	27

十三、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项	27

十四、征求意见处理情况	27

# 一、工作简况

## 1 任务来源

中国是制造大国，制造业及其产品的能耗约占全国能耗的2/3。受资源环境的影响，绿色制造成为解决国家资源和环境问题的重要手段。实施绿色制造工程是实现产业转型升级的重要任务，是行业实现绿色发展的有效途径，同时也是企业主动承担社会责任的必然选择。

工厂是绿色制造的主体。《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出要“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”。对绿色工厂进行评价，有助于在行业内树立标杆，引导和规范工厂实施绿色制造。

有色金属是国民经济的重要基础原材料，在经济建设、国防建设和社会发展中发挥着重要作用。铜是与人类关系非常密切的有色金属，被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。铜矿采选行业是一个高耗能和重金属污染重点防控行业，企业真正的实现清洁生产、循环经济，会取得经济效益、环境效益和社会效益的多赢。本标准拟建立符合铜矿采选产业发展需求的绿色工厂评价模型，以工信部现有相关评价指标和要求为基础，以综合性、系统性为原则，给出铜矿采选行业绿色工厂的综合性评价指标和要求，该标准制定实施可推进企业采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，建立资源回收循环利用机制，推动用能结构优化，实现工厂的绿色发展。

目前，国家标准《绿色工厂评价通则》（GB/T36132-2018）已经正式发布，《有色金属采选业绿色工厂评价导则》也已进入编制阶段，由于不同有色金属采选业差异较大，工业和信息化部决定在有色金属采选业评价导则下设各重点行业评价要求，为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》，加快推进绿色制造，充分发挥工业节能与绿色标准的规范和引领作用，促进工业企业能效提升和绿色发展，依据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）和《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16号）精神，制定本标准。

2019年，工信部节能与综合利用司下达了《2019年第一批绿色制造标准项目计划表》，其中包含《铜矿采选业绿色工厂评价要求》（项目编号2019-0091T-YS）标准的任务。由矿冶科技集团有限公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司承担该标准的编制工作。

本标准着眼于规范铜矿采选企业实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。铜矿采选行业绿色工厂应在保证产品功能、质量以及制造过程中人的职业健康安全的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，满足绿色工厂基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求。

按照规划要求，“十三五”期间，我国铜采选行业的发展必须以环境保护和资源综合利用作为首要任务，使企业真正实现清洁生产、循环经济，取得经济效益、环境效益和社会效益的多赢。本标准拟建立符合铜矿采选业发展需求的绿色工厂评价模型，以现有相关评价指标和要求为基础，以综合性、系统性为原则，给出铜矿采选业绿色工厂的综合性评价指标和要求，该标准制定实施可推进企业采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，淘汰落后设备，建立资源回收循环利用机制，推动用能结构优化，实现铜矿采选业的绿色发展。

## 2标准起草单位

2019年，工信部节能与综合利用司下达了《2019年第一批绿色制造标准项目计划表》，其中包含《铜矿采选业绿色工厂评价要求》（项目编号2019-0091T-YS）标准的任务。由矿冶科技集团有限公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司等单位承担该标准的编制工作。

## 3 主要工作过程

本规范由全国有色金属标准化技术委员会组织实施，矿冶科技集团有限公司为项目承担单位。

2019年7月，矿冶科技集团有限公司联合云南铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司等单位组成编制组，完成主要工作如下：

### 3.1 资料查阅和调研

（1）收集国内外有关铜矿采选业的资料；检索国内外最新发布的相关技术，对有关的内容进行学习，消化吸收；对编制的标准体系及内容进行研究，确定标准编写大纲。

（2）2019年8月～2019年12月，对铜矿采选企业生产工艺及三废处理情况等进行考察和调研，调研对象包括铜矿采选企业：云南铜业(集团)有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、伽师县铜辉矿业有限责任公司。

（3）调研采取现场考察、座谈、发调查表相结合方式。

（4）调研内容为铜矿采选生产工艺流程、资源、能源消耗及废水、废气、固废产生情况、三废治理技术、效果等相关技术数据。

### 3.2 完成标准初稿

2019年12月完成初稿，编制组主要工作过程为：

（1）整理调研资料，组织编写人员编写初稿；

（2）内部自审；组织参编单位讨论，整理参编单位意见；

（3）编制组修改、完善初稿。

### 3.3 完成标准征求意见稿

2020年1月～2020年6月完成标准征求意见讨论稿：

（1）组织编制组研究、讨论开题报告和初稿的审查会专家意见。修改完善了术语和文字表述，根据调研情况，增加了绿色工厂评价设计参数；

（2）组织企业对征求意见讨论稿提出修改意见；

（3）搜集、整理企业意见；

（4）2020年7月完成标准征求意见稿，向社会发布，广泛征求意见。

2020年6月组织召开了对征求意见稿的预审会，会上专家提出意见如下：1）核实安全生产许可证是否是非煤矿山采选行业的必须要求。2）研究整体结构及后面打分表格采选合理区分。3）打分时介于0分和满分之间如何给定分值。4）采矿和选矿侧重点不一样，权重系数是否需要调整。5）明确有害物质指的是矿石、产品还是其他原辅料中的物质。6）说明铜采选的指标值参考镍、钴采选清洁生产指标值的适用性。7）形成征求意见汇总表。8）规范性引用文件顺序、封面等格式进一步核实修改。

### 3.4 完成标准送审稿

2020年8月～2020年9月编写标准送审稿：

（1）汇总征求意见稿反馈意见，处理反馈意见，必要时与意见反馈单位沟通或进一步调研；

（2）召开反馈意见处理专家研讨会；

（3）集中处理反馈意见，完成送审稿；

（4）完成标准送审稿编制说明；

（5）完成《铜矿采选业绿色工厂评价要求》征求意见处理情况汇总表。

## 4标准主要编制人员及其所做的工作

本标准主要编制人员为许永、王芳、鞠丽萍、谢卫民、万攸红、罗黎明、简志超、高进、邵致远、杨威、邓蕊等。其中，许永、谢卫民主要负责标准整体结构及通用技术要求的起草，王芳主要负责绿色工厂基础设施和管理体系的起草和验证工作，鞠丽萍主要负责能源与资源投入部分和产品部分的起草和验证工作，许永主要负责环境排放部分和绩效部分的起草和验证工作，许永、万攸红、罗黎明、简志超、高进、邵致远、杨威、邓蕊负责标准各具体章节的修改完善及在铜矿采选各重点类型工厂中的验证工作。

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容

## 1.编制原则

编制过程中遵循如下原则：

（1）一致性原则

标准尽可能与以下内容协调一致：

a)绿色制造体系要求；

b)相关法律、法规、政策、标准、管理办法；

c)工业和信息化部绿色制造整体目标；

d)《绿色工厂评价通则》。

（2）全面系统

a)涵盖工厂生产的全过程、全链条和全要素；

b)全面、系统建立绿色工厂评价体系。

（3）突出行业特点

在《绿色工厂评价通则》的基础上突出铜矿采选业的特点，重点关注铜矿采选企业的能源投入、环境排放和绩效指标。

（4）适用可操作

a)在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求；

b)遵循“PDCA管理循环”模式，降低标准实施的难度；

c)立足国内企业绿色制造实际与工业和信息化部建设绿色制造体系、全面创建绿色工厂的要求，确保标准的可操作性。

## 2.评价方法

与GB/T36132的评价方法一致，绿色工厂同时满足以下条件，按照相关程序要求经过公示无异议后的可称为绿色工厂。

## 3.评价流程

规定评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

## 4 国内外相关标准研究

2012年，欧洲委员会的联合研究中心环境与持续发展所开展研究组织环境足迹评价技术，2013年4月欧盟委员会颁布了2013/179/EU号建议《产品和组织生命周期表现测试和沟通通用方法》，正式开始了组织(含制造工厂)环境足迹评价的推广。组织环境足迹(以下简称“OEF”)是从生命周期角度多标准衡量组织的环境绩效，首要目的是寻求减少与组织活动相关的环境影响，考虑供应链活动(从原材料的提取，通过生产和使用，到最终废物管理)，涉及制造业、公共机构等，可用于标杆管理和绩效跟踪、最低环境成本的采购、减灾活动及自愿性或强制性计划的参与。OEF已在有色金属行业进行评价试点，得到了世界的广泛关注。ISO/TC 207基于欧盟OEF、ISO/TR14069 和 ISO14046 等标准和报告编制了ISO/TS 14072:2014《环境管理生命周期评价 组织生命周期评价要求与指南》，于2014年正式发布，上升为国际通用的评价技术规范。但由于其评价过程极其复杂，不确定因素较多，因此推广效果并不理想。

有色金属行业作为高耗能和重金属污染防控重点行业，我国缺乏相关标准来指导企业绿色工厂评价。因此，标准制定对推进企业采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备，建立资源回收循环利用机制，推动用能结构优化，实现工厂的绿色发展，具有重要意义。

早在2000年，日本就提出了建立“循环型社会”的构想，采取了有力的环保措施。在评价方面，日本推行环境会计制度，围绕业务领域成本、上游/下游成本、管理活动成本、研发成本、社会活动成本、环境损伤成本、其他成本等七类环保成本，把用于环境保护的投资和由此而获得的经济效益作定量定性的测定、分析并加以公布。日本企业也积极推进各种环保制度，如日立集团从2011年开始推行“精选环保工厂”认定制度，每年认定一次。

绿色工厂评价在我国发展处于起步阶段。2018年5月，为加快推进制造强国建设，实施绿色制造工程，积极构建绿色制造体系，由工业和信息化部节能与综合利用司提出，中国电子技术标准化研究院联合钢铁、石化、建材、机械、汽车等重点行业协会、研究机构和重点企业等共同编制了GBT36132-2018绿色工厂评价通则国家标准正式发布。这是我国首次制定发布绿色工厂相关标准。标准明确了绿色工厂术语定义，从基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面，按照“厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的原则，建立了绿色工厂系统评价指标体系，提出了绿色工厂评价通用要求。

由于不同行业差异较大，工业和信息化部决定在《绿色工厂评价通则》下设各重点行业评价要求。目前，《有色金属采选行业绿色工厂评价导则》已进入编制阶段。

由于不同有色金属矿采选业差异较大，工业和信息化部决定在有色金属矿采选业评价导则下设各重点行业评价要求。针对铜矿采选行业，国内与铜矿采选行业有关的环境保护标准规范有《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467）、《有色金属工业环境保护工程设计规范》 （GB50988）等。

《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467-2010）对我国铜矿采选企业污染物排放作出规定，自2010年10月1日起实施；标准的实施有效促进了行业结构调整，推动了清洁生产工艺技术实施，加速了污染末端治理推广应用。《有色金属工业环境保护工程设计技术规范》（GB50988-2014）适用于有色金属工业新建、改建、扩建项目环境保护设计工作。

但铜矿采选业绿色工厂评价的内容还是处于空白阶段。开展铜矿采选行业绿色工厂评价标准的制定，引导和规范工厂实施绿色制造工程，有助于在行业内树立标杆，从而实现行业产业转型升级。

## 5 现状调研

### 5.1 行业背景

我国铜矿山从地理分布上看，主要集中在西北（新疆、西藏、青海、内蒙古巴彦淖尔）、华东（江西、安徽、福建）、东北（黑龙江、内蒙古呼伦贝尔）、西南地区（川滇）。

铜资源状况将是储量较少铜矿山可持续发展的关键。面对铜资源的现状，多宝山铜矿、拉拉铜矿等一些露采矿山将面对矿脉的变化向坑采转变；坑采的矿山将继续加深作业范围，大红山、冬瓜山等采矿深度已经达到 -1000m以上。2016 年大红山铜矿新探明西矿段资源矿石储量 5463.38万吨，铜金属量 34.91万吨，出矿平均品位 0.64%，实现延长服务年限24年。各大铜矿山都在不断的克服资源下降在更深处加大资源量的填补，保证矿山服务年限。

由于我国铜矿产资源匮乏导致铜矿山采选成本较国外要高（我国铜矿山完全成本平均在 33000-35000元/吨），并且社会责任大、历史包袱较重。我国铜矿山多数为隶属各大有色金属集团（自有冶炼厂），随着铜精矿含铜需求量逐步增加，面对自给率下降的局面，铜矿山目前均处于满负荷生产状态。

### 5.2 铜矿采选工艺、装备

露天开采较坑采具有明显效率高、成本低的优势，但自然崩落法是唯一能和露天开采相媲美的地下开采方法，同样具有露天开采优势（生产速度快，运营成本低、人工效率高）。我国万吨级铜矿山多数采用复杂的地下坑采 ,适合露天开采的矿床相对较少，其中，5 个露天开采矿山，3 个露天 + 地下开采矿山，10 个地下开采矿山（1 个自然崩落法）。其中，中条山集团铜矿峪矿就是我国目前仅有的一个采用自然崩落法的矿山，生产规模达到 700 万吨 /年，规模大、效率高、成本低（运营成本约是空场、充填法 1/6-1/3，生产速度约是 2-5 倍），在不断的生产摸索中为我国在自然崩落法上积累了宝贵的经验，另外坑采中采用充填法采矿的企业成本较高，尤其是运距长较为偏远的铜矿山，企业采用空场法采矿的虽然相对方法较为简单，但是和自然崩落法同样存在贫化、损失率较高的情况；目前我国万吨级铜矿山在选矿工艺中，全部采用浮选工艺，只是在磨矿及选矿分级方面各家针对自身的资源不同做出有针对性的工艺处理。

设备装配上，我国万吨级大型铜矿山大规模的生产作业，部分实现了设备大型化、自动化、智能化，有效的提高了生产效率、合理节约物耗、提高了铜矿山在的经济效益，但目前老矿山设备建设落后新矿山较为明显。

露采矿山中，大规模矿山的开采设备明显较大、效率高，15万铜金属产量规模的德兴铜矿拥有的 200吨矿车，35方电铲较 8 万吨规模乌奴格吐山铜钼矿的 100吨矿车，10方电铲更加大型化，再小的矿山则多以 15-35 吨矿车，4-6方电铲为主，坑采作业中铲运及凿岩等国际先进设备已经被我国万吨级铜矿山很好的吸纳并得到了广泛应用，主动改变了坑下作业环境，提高作业效率，部分大型矿山电铲及模块化凿岩设备已经完全取代了落后的柴油机设备。

选矿作业以设备装配上较为突出奴格吐山铜钼矿为例，采用目前国内同类矿山装备中规格最大的 11m*5.4m半自磨机，使得选矿作业效率、节能降耗指标大幅提高，实现低品位铜资源的高效开发利用，对比老矿山设备优势明显，在原矿入选品位落后个别老矿山 3倍以上的劣势下，工艺设备差距使得选矿回收率领先约 4%；对于处理能力大，生产效率高的浮选柱应用方面，由于产品不太稳定的原因，致使拥有浮选柱的企业设备利用率不够充分。

拥有自动智能化系统建设的万吨级铜矿山，通过流程自动化、智能化建设，不断的优化了岗位配置，稳定了工艺流程，新疆阿舍勒铜矿、铜矿峪矿等一批矿山，通过排水无人值守系统对水泵的自动控制实现减员增效，通过通风自动控制系统按需通风，实现降本降耗，选矿作业中通过智能化控制系统对故障自动诊断、分析完成对浮选回收率的提升。

### 5.3我国铜矿采选业面临的主要问题

1、资源储备不足影响矿山服务年限

我国铜矿山随着开采年限增长，资源将出现下降，开采深度的继续增加、开采范围的继续扩大，矿山的产量、效益及服务年限（最低的矿山服务年限仅有 5 年）将迎来新的挑战。

2、工艺不足、装备相对落后影响矿山经济效益

矿山生产中作业指标直接影响到资源的综合利用效益。首先，回采率偏低、贫化率偏高，矿石回收量相对偏低，导致成本升高，在对成本进行控制的过程中势必会造成资源损失。其次，设备落后不仅造成生产效率低、物耗高、产能限制，并且影响选矿回收率，对矿山的经济效益影响非常大。

3、铜价在成本区间波动影响生产稳定性

我国铜矿山生产完全成本平均在33000-35000元/吨，新建矿山、品位低矿山及负担较重的老矿山完全成本较高约在 38000元左右，较为稳定的老矿山及品位较好的矿山成本相对较低，约在 31000元左右，顾金属价格波动会一定程度上影响我国铜矿山的生产稳定性。

当金属价格下跌甚至接触及矿山成本线时，小型铜矿由于成本较高，开采价值相对小的情况下，将易形成铜资源搁置，但大型铜矿山不具备小型的灵活性，且责任重大，当部分矿山出现亏损，在降本无果的前提下，将会出现被动减产情况；当价格处于成本线上方高于成本，明显盈利将促进生产积极性，还会出现对铜矿资源进行选择性开采，保证效益最大化。

4、矿山环境保护责任重、压力大

我国铜矿山环保责任重大、压力大。尾矿的环保问题一直存在，其较大的占地面积，尾矿随大风形成的扬尘易造成的空气污染问题，管理不当易造成泄露、滑坡等环境破坏问题；另外矿区采矿每天会产生数万吨废石，这些含有重金属元素的废石废渣长期堆放，其中重金属元素将随着降雨四处漫流的危险性增高，可能给周围环境造成污染。

5、我国铜矿山随着开采年限增长，资源量减少、开采深度增加、产能限制等方面的问题，正在向降本增效、探矿找矿、提高技术指标等方面提高，确保产量、效益双达标，并处于向更深部全面推进阶段，生产中面对诸多问题的挑战，正在高度关注市场变化、吸取高新采选技术的基础上，向数字智能化、高效率低成本化、低污染化方向发展，实现矿山在有限的服务期内保质保量保效益。

## 6 主要内容及说明

根据GB/T 36132《绿色工厂评价通则》，本标准设置了8个章节内容，具体包括：

### 6.1 适用范围

规定了本标准的主要内容、适用范围，明确了标准对铜矿采选业绿色工厂评价的技术指导作用。

### 6.2 规范性引用文件

引用了与本规范密切相关的法规、规范和标准。这些引用是本规范制定的法律依据，其有关条文是本标准的技术基础，引用此类文件，使本规范具有合法性和权威性。本要求在排放标准、辅助工程、劳动安全等方面应符合国家、部、行业标准和技术规范的要求，本规范在污染物及污染负荷、总体要求、主要工艺设备（设施）和材料、辅助工程、劳动安全与职业卫生、工程施工与验收、运行和维护等章节大量使用了引用文件。

GB 5085危险废物鉴别标准

GB 6566建筑材料放射性核素限量

GB 12348工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16423金属非金属矿山安全规程

GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 17896管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级

GB 18152选矿安全规程

GB18580室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量国家标准

GB 18597危险废物贮存污染控制标准

GB 18598危险废物填埋污染控制标准

GB 18599一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB18613中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB19153容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB19577冷水机组能效限定值及能效等级

GB19761通风机能效限定值及能效等级

GB19762清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB 21454多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB 24500工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790电力变压器能效限定值及能效等级

GB 25467铜、镍、钴工业污染物排放标准及其修改单

GB 34330固体废物鉴别标准通则

GB 50034建筑照明设计标准

GB50421有色金属矿山排土场设计标准

GB 50595有色金属矿山节能设计规范

GB 50630有色金属工程设计防火规范

GB50863尾矿设施设计规范

GB 50988有色金属工业环境保护设计技术规范

GB 51108尾矿库在线安全监测系统工程技术规范

GB/T 7119节水型企业评价导则

GB/T 19001质量管理体系  要求

GB/T 20424重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB/T 20862产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 23331能源管理体系  要求

GB/T 24001环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 24256产品生态设计通则

GB/T 28001职业健康安全管理体系  要求

GB/T 29115工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161生态设计产品评价通则

GB/T33000企业安全生产标准化基本规范

GB/T33761绿色产品评价通则

GB/T 36000社会责任指南

GB/T 36132绿色工厂评价通则

GB/T 50878绿色工业建筑评价标准

GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值·化学因素

AQ 2006尾矿库安全技术规程

HJ651矿山生态环境保护与恢复治理技术规范

YS/T 318铜精矿

YS/T 418有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

YS/T 693铜精矿生产能源消耗限额

DZ/T 0320有色行业绿色矿山建设规范

RB/T 117能源管理体系 有色金属企业认证要求

T/CNIA 0035绿色设计产品评价技术规范 铜精矿

《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函[2018]257号）

说明：主要从建筑、照明、设备设施、管理体系、能耗限额、节水、产品生态设计、环境排放以及清洁生产评价体系等方面引用相关文件。

### 6.3 术语和定义

给出了理解本规范内容所必须的术语和定义。

绿色工厂：实现了用地集约化、产品高效化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源减量化的工厂。

铜矿采选业 ：从露天开采或者地下开采铜矿山建成投产开始，经过凿岩、爆破、铲装、运输、提升等采矿工序及破碎、磨矿、选别、脱水等选矿工序，最终获得铜精矿产品的工艺过程。

### 6.4 总则

对铜矿采选行业绿色工厂评价原则、评价指标体系、权重系数和指标分数、评价方法等做出规定。

（1）评价原则

本条确定了铜矿采选行业绿色工厂评价的基本原则，共提了三条原则。一是一致性原则，评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系保持一致，按基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等7个一级指标展开。二是行业性原则，在GB/T 36132通则的基础上突出铜矿采选行业特性，提出符合铜矿采选行业的评价要求。三是系统性原则，评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

（2）评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

（3）权重系数和指标分数

铜矿采选行业指标权重分配中，充分考虑了行业特点，为充分体现可量化的特点，体现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化以及能源低碳化五大绩效指标的内容占比权重最大，占30%；铜矿采选行业基础设施包括建筑、节水、照明以及设备设施等是绿色工厂的基础，占比20%；管理组织机构和管理体系建设体现了企业对绿色制造体系的重视程度和管理能力，占10%；由于铜矿采选行业属于节能减排重点行业，能源与资源投入占比15%，环境排放是绿色工厂评价的重要部分，占比20%；产品是绿色工厂的最终产出体现，是绿色工厂的产出结果，由于铜矿采选行业产品为非用能产品，大多作为原材料，无节能要求，仅赋予5%的权重。以上7个方面构成了铜矿采选行业绿色工厂评价的全部权重。

一级指标权重系数分配如下：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）10%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）5%；

——环境排放（5.6）20%；

——绩效（5.7）30%。

二级指标和具体评价要求对应分数见标准文本附录B。

### 6.5 评价指标及要求

本条是标准的核心内容。本章内容规定了铜矿采选行业绿色工厂评价具体的评价指标要求。

- 基本要求

基本要求是铜矿采选行业进行绿色工厂评价需要达到的最低要求，因此无分值体现，主要包括工厂合规性要求、最高管理者要求以及工厂要求。

1.合规性与相关方要求

说明：合规性要求从符合法律法规、产业政策、无事故证明、污染物达标排放、能源消耗、企业信用、三同时制度等方面对工厂进行了规定。

从工厂依法设立、合法合规的角度评价工厂的经营合规性，如企业营业执照、近三年无违法、经营异常和行政处罚记录等。

从近三年无较大及以上安全、环保、质量等事故的角度评价工厂的环保、安全、质量的合规性。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法（试行）》等相关环保法律法规，铜矿采选工厂需要执行“三同时”制度、环境影响评价制度、排污许可制度。

- 基础管理职责

说明：基础管理职责包括最高管理者要求和工厂要求。

最高管理者要求主要从领导作用和承诺、职责和权限分配等方面进行了规定。

工厂要求主要从管理组织机构、中长期规划、教育与培训等方面进行了规定。

- 基础设施要求

说明：铜矿采选行业基础设施是绿色工厂的基础，包括建筑、节水、照明以及设备设施，占比20%，即为20分。基础设施要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，占比例大。由于生产工艺和设备与环保设备设施章节相对于其他章节内容比较多，采矿建筑、生产工艺和设备、通用设备、环保设备、计量设备、照明、标识在其中所占的分值分别为2.6分、7.2分、1.6分、4.8分、1.4分、1.6分、0.8分。选矿建筑、生产工艺和设备、通用设备、环保设备、计量设备、照明、标识在其中所占的分值分别为2.6分、8.2分、1.6分、4.4分、1.4分、1分、0.8分。

- 建筑

建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。

说明：工厂建筑应满足国家相关法律法规、产业政策。建筑应从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、节水、节地等方面进行规定。建筑应采用资源消耗低和环境影响小的建筑装饰装修材料，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等九项建筑材料有害物质限量的标准（GB18580~GB 18588）和《建筑材料放射性核素限量标准》（GB 6566）等标准，对各类建筑材料应满足的技术要求和性能参数进行规定；工厂宜采用钢结构建筑和金属建材、生物质建材、节能门窗、新型墙体和节能保温材料等绿色建材和本地建材，在满足生产需要的前提下优化围护结构热工性能、外窗气密性等阐述，降低厂房内部能耗；厂区应绿化适宜，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物；宜多采用节水设备，选用《当前国家鼓励发展的节水设备》（产品）目录中公布的设备、器材和器具，根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等；适用时厂房应采用多层建筑，以满足节地要求。

2、照明

厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB50034的规定。

不同场所的照明应进行分级设计。

大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

说明：天然光具有最好的显色性，可以提高生产效率，节省照明耗电量，丰富室内光环境，有利于工作人员的身心健康。工厂应充分利用天然光，优化窗墙面积比、屋顶透明部分面积比，将自然光引入建筑，提高建筑的节能型和舒适性。根据《建筑照明设计标准》GB 50034，照明功率密度值分为现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制定的。而目标值是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，照明能耗会有一定程度的下降制订的。现行值为工业和民用建筑执行的功率密度最高限值，不是节能优化值。本标准规定照明应执行GB 50034的照明功率密度目标值。不同的场所应进行分级设计、公共场所的照明应采取分区、分组与定时自动调光灯措施。当室外光线强时，室内的人工照明应按人工照明的照度标准自动关闭部分灯具。这种根据室内照度和使用要求，自动调节人工光源的开关，可较好地节能。有条件时，可考虑采用智能照明系统，如路灯采用光敏探测及时钟控制技术，可根据自然光强及时间自动开关照明灯具。

3、生产工艺和设备设施

生产工艺和专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染排放。

采矿工艺和生产设备应符合以下要求：

（1）采矿生产设施的生产工艺、建设规模属于产业政策、产业结构调整指导目录、技术目录等政策中鼓励类技术。

（2）露天开采宜采用剥离-排土-复垦的一体化技术。井下开采宜采用高浓度或膏体充填开采及减轻地表沉陷的开采技术，具备条件的井下矿山宜采用全尾砂充填技术，努力实现矿山无废开采。水文地质复杂地区，充填材料预先进行无害化处理。

（3）铜矿山的开采回采率应符合国土资源部颁发的《铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求》及DZ/T 0320附录A的要求，贴合指标设计值。

（4）新建、改建和扩建矿山，共伴生资源利用工程应与主矿种的开采、选冶工程同时设计，同时施工，同时投产；不能同时施工或投产的，应预留开采、选冶工程条件。共伴生资源矿产综合利用率应符合本行业对应的三率最低指标要求。

（5）宜开展智能工厂建设。推进物联网、大数据、人工智能、5G、边缘计算、虚拟现实等前沿技术在铜矿采选行业的应用。

（6）具备条件的井下矿山宜采用全尾砂充填技术。

（7）采用高效的铁路运输、胶带运输，或公路-铁路、汽车-破碎-胶带联合运输系统，并配有除尘净化设施。

（8）排土场设计和建设时，应符合GB50421要求；环境保护设计应满足GB18599的有关规定；运行时，应满足AQ2005有关规定。

（9）属于产业政策、产业结构调整指导目录、技术目录等政策中鼓励类装备。

选矿工艺和生产设备应符合以下要求：

（1）选矿生产设施的生产工艺、建设规模属于产业政策、产业结构调整指导目录、技术目录等政策中鼓励类技术。

（2）采用的选矿工艺流程及产品方案，应在充分的选矿试验基础上制定，主金属及伴生元素得到充分利用。对复杂难处理矿石宜采用创新的工艺技术降低能耗，提高技术经济指标，或者采用选冶联合工艺。

（3）选矿工艺宜选用高效、低毒或无毒，对环境影响小的选矿药剂。

（4）铜矿山的选矿回收率应符合国土资源部颁发的《铜矿资源合理开发利用“三率”最低指标要求》及DZ/T 0320附录A的要求，贴合指标设计值。

（5）新建、改建和扩建矿山，共伴生资源利用工程应与主矿种的开采、选冶工程同时设计，同时施工，同时投产；不能同时施工或投产的，应预留开采、选冶工程条件。共伴生资源矿产综合利用率应符合本行业对应的三率最低指标要求。

（6）宜开展智能工厂建设。推进物联网、大数据、人工智能、5G、边缘计算、虚拟现实等前沿技术在铜矿采选行业的应用。

（7）破碎机、浮选机、磨矿机等特有设备应建有管理制度，现场各类运行记录完整、有效。

（8）工厂宜优先选用节能型设备，配备变频技术。

（9）属于产业政策、产业结构调整指导目录、技术目录等政策中鼓励类装备。选矿厂宜采用节能、高效的技术装备。

（10）尾矿库的设计和建设应满足GB50863、GB51108的要求。依据尾矿的固体废物属性，环境保护设计应满足GB18597、GB18598、GB18599等适用标准中有关规定；特别
地，若工厂未建设尾矿库，则该项指标满分。

4、通用设备

通用设备应符合以下要求：
a）通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。
b）已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。
c）通用设备如中小型三相异步电动机、容积式空气压缩机、通风机、清水离心泵、三相配电变压器、工业锅炉、电力变压器、小功率电动机、离心鼓风机等通用耗能设备选型应达到 GB18613、 GB19153、 GB19761、 GB19762、 GB20052、 GB24500、 GB24790、 GB25958、
GB28381 等相应耗能设备能效指标中节能评价值的要求。

5、计量设备

（1）应依据GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用的类型不同时，应进行分类记量。

（2）磨矿、破碎、筛分等工序的主要用能设备能耗宜单机计量。

6、污染物处理设备

应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应。

说明：工厂投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力与工厂生产排放相适应，工厂应优先采购《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》、《大气污染防治重点工业行业清洁生产技术推行方案》中的技术装备。

7、标识

在生产区应设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在道路交叉口、井口、矿坑、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定。

- 管理体系要求

工厂应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GB/T23331分别建立、实施、保持并持续改进质量管理、环境管理、职业健康安全管理和能源管理体系。宜按照GB/T36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

说明：分别从质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理体系以及社会责任等方面进行了规定。管理组织机构和管理体系建设体现了企业对绿色制造体系的重视程度和管理能力，占10%；管理体系要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，其比例较大。

对于工厂应建立为实现质量目标所必须的、系统的质量管理模式，涵盖顾客需求确定、设计研制、生产、检验、销售、交付的全过程策划、实施、监控、纠正与改进活动的要求，以文件化的方式，成为工厂内部质量管理工作的要求。工厂应建立质量管理体系，满足GB/T 19001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 19001 要求的认证证书。

工厂应建立职业健康安全管理体系，旨在使一个组织能够识别评价危险源，并对重大职业健康安全风险制定目标方案，持续改进其绩效。本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系，其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。工厂应建立职业健康安全管理体系，满足GB/T 45001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T45001 要求的认证证书。

工厂应建立环境方针、目标和指标等管理方面的内容，旨在指导各类组织实施正确的环境管理行为。通过实施环境管理体系，建立、健全职责明确的组织机构。对能源和资源的利用和污染物的产生等制定环境管理方针，对环境因素进行识别、评价，明确控制指标和目标等。工厂应建立环境管理体系，满足GB/T 24001的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T 24001 要求的认证证书。

工厂应建立能源方针、能源目标、过程和程序以及实现能源绩效目标，旨在指导各组织采用系统的方法来实现能源绩效目标，包括能源利用效率、能源使用和消耗状况的持续改进。标准规定了能源使用和消耗的相关要求，包括测量，文件化和报告、设备、系统、过程的设计和采购，以及对能源绩效有影响的人员。工厂应建立能源管理体系，满足GB/T 23331的要求，且宜获得第三方认证机构颁发的工厂或工厂所属的组织符合GB/T23331要求的认证证书。

工厂宜按照GB/T36000、ISO26000或SA8000的要求，编制社会责任报告，发布在网站或通过印刷形式向利益相关方传达。

- 能源与资源投入要求

说明：分别从能源投入、资源投入和采购等方面进行了规定。由于铜矿采选行业属于节能减排重点行业，能源与资源投入是绿色工厂评价的重要部分，占比15%，能源与资源投入要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，其比例大。根据能源投入、资源投入和采购对于铜矿采选过程的重要程度，其所占分值分别为：2.25分、8.7分、4.05分。

1.能源投入

应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

说明：能源投入分别从优化生产结构和用能结构、能耗指标、使用低碳清洁能源等方面进行了规定。

工厂宜做好能源选取的规划，优先采用可再生能源、清洁能源，减少不可再生能源投入，提高能源使用效率。优化生产工艺、多能源互补供能等方式，降低非清洁能源的使用率。采选工艺的选择直接影响企业节能减排的效果，铜矿石和铜原矿的成分组成、含量多少是决定采用何种采矿和选矿工艺的关键因素。对于可选性好的原料，应采用能耗低、单位设备生产效率高、选矿回收率高、有利于回收废石、尾矿等优点的采选工艺。重视自主创新，推进制造装备的节能改造。应采用国家鼓励的生产工艺、设备及产能，包括《节能机电设备（产品）推荐目录》、《“能效之星”产品目录》、《国家重点推广的电机节能先进技术目录》等文件中推荐的生产工艺、设备及产能。

铜矿采选企业各工序工艺综合能耗应满足行业节能相关法律法规以及标准的要求。

说明：节能标准是实现我国节能减排目标的有效手段和全面建设资源节约型社会的重要技术基础。国务院《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》明确要求“实施百项能效标准推进工程，制（修）订一批重要节能标准”，为此国家发展和改革委员会、国家标准化管理委员会启动了2014-2015年“百项能效标准推进工作”，其中包括铜矿采选行业能耗限额标准。

宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。

2.资源投入

资源投入主要从节水、原料有害物质限制使用、节材与资源回收利用等角度进行了规定。

应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作。

说明：为贯彻执行国家相关节水方针政策，合理利用水资源，提高用水效率，规范铜矿采选企业用水行为，工厂应开展节水评价工作，满足GB/T7119中对应的取水定额要求。

应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。有害物质及化学品应符合GB 20424的要求。

说明：工厂应减少原辅材料中有害物质使用。为保证工程质量、安全和节材，应淘汰能耗高、安全性能差，不符合“低碳”理念的材料，国家和地方会不定期对禁止使用的材料和产品予以发布。

应按照GB/T29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

说明：宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

3.采购

采购方面分别从采购要求、供应商评价、绿色供应链等方面进行了规定。

应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。必要时，工厂向供方提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。

说明：采购要求生产企业应选择能够提供对环境友好的原材料的供应商来提供环保的材料作为原料，在采购行为中应充分考虑环境因素，实现资源的循环利用，尽量降低原材料的使用和减少废弃物的产生，实现采购过程的绿色化。应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。宜满足绿色供应链评价要求。

说明：采购要求生产企业应选择能够提供对环境友好的原材料的供应商来提供环保的材料作为原料，在采购行为中应充分考虑环境因素，实现资源的循环利用，尽量降低原材料的使用和减少废弃物的产生，实现采购过程的绿色化。应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

工厂提供的采购信息应包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。采购要求将环保原则纳入供应商管理机制中，定期对供应商进行评价。

绿色供应链的内容涉及到供应链的各个环节，其主要内容有绿色采购、绿色制造、绿色销售、绿色消费、绿色回收以及绿色物流。

（5）产品要求

说明：分别从生态设计、产品的有害物质限制使用、减碳等方面进行了规定。产品是绿色工厂的最终产出体现，是绿色工厂的产出结果，由于铜矿采选行业产品为非用能产品，大多作为原材料，无节能要求，仅赋予5%的权重。产品要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，其所占比例大。

1.生态(绿色)设计

应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种应按照对应品种的绿色产品评价标准进行评价。宜按照《产品生态设计通则》（GB/T24256）对生产的产品进行生态设计，并宜按照《生态设计产品评价通则》（GB/T32161）对生产的产品进行生态设计产品评价。

说明：生态设计，也称绿色设计或生命周期设计或环境设计，是指将环境因素纳入设计之中，从而帮助确定设计的决策方向。生态设计要求在产品开发的所有阶段均考虑环境因素，从产品的整个生命周期减少对环境的影响，最终引导产生一个更具有可持续性的生产和消费系统。生态设计活动主要包含两方面的涵义，一是从保护环境角度考虑，减少资源消耗、实现可持续发展战略；二是从商业角度考虑，降低成本、减少潜在的责任风险，以提高竞争能力。

2.有害物质使用

铜精矿产品应符合相应产品质量标准。产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄漏，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。宜实现有害物质替代。

说明：产品的有害物质使用是从绿色生产的角度来考虑，产品应符合国家出台的相应产品质量标准。在生产过程中，最大限度地避免或减少对人体伤害和环境污染，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。

由于铜矿采选工厂产品为非用能产品，并且其基本用途为铜冶炼工厂的原材料，因此，和《绿色工厂评价通则》（GB/T36132）相比，不做节能要求。铜精矿产品中有害物质使用应符合GB/T20424的要求。

3.减碳

宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

说明：对于碳足迹，企业可参考ISO/TS14067：2013《温室气体产品碳足迹关于量化和通报的要求和指南》和PAS2050：201《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》等国际标准，开展产品碳足迹量化与核查工作，以产品设计、生产、消费等过程为核心，减少产品生命周期内的温室气体排放，可将碳足迹的改善纳入环境目标，并制定相关的提升计划。

4.可回收利用率

宜按照《绿色工厂评价通则》（GB/T36132）的要求计算其产品的可回收利用率，并宜利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

说明：对于可回收利用，宜考虑产品、包装等的回收处理成本与回收价值，对各方案进行分析和评价，确定出最佳回收处理方案。

- 环境排放要求

说明：分别从大气污染物排放、水污染物排放、固体废物处置、噪声防治及温室气体等方面进行了规定。由于铜矿采选行业属于节能减排重点行业，环境排放是绿色工厂评价的重要部分，占比20%；环境排放要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，其所占比例大。

- 大气污染物

铜矿采选工厂的大气污染物排放应符合相关国家、行业及地方大气污染物排放标准要求，并满足国家排污许可要求。

说明：铜矿采选工厂执行的大气污染排放标准有：《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）等，同时废气排放还需满足地方大气污染物排放标准要求。

2.水污染物

铜矿采选工厂的水污染物排放应符合相关国家、行业及地方水污染物排放标准要求，并满足国家排污许可要求。

说明：铜矿采选行业执行的水污染物排放标准有：《污水综合排放标准》（GB8978）、《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467）等，同时废水排放还需符合地方水污染排放标准的要求。

铜矿采选企业应采用分流制排水方式。厂区应按雨污分流、清污分流排水要求设计排水系统，铜矿采选工厂排水一般包括生活污水、化验室废水、选矿废水、一般工业废水（如循环冷却水排水）及初期雨水等，含重金属废水不应与其他废水混合处理。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行），国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物。未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据《排污许可管理办法（试行）》（2018年1月10日起施行）中的第三条：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。第五条：对污染物产生量大、排放量大或者环境危害程度高的排污单位实行排污许可重点管理。国家未发布铜矿采选行业排污许可证申请与核发技术规范，可排放限值、实际排放量核算方法和合规判定方法按照国家排污许可管理要求。

3.固体废物

固体废物的贮存、转移和处置应符合GB18597、GB18598和GB18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

应根据GB5085、GB34330等有关规定对工厂产生的固体废物进行鉴定，根据名录要求或鉴定结果，采取相应污染防治措施。企业无法自行处理的危险废物，应委托具有能力和资质的企业进行危险废物处理。宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。

说明：铜矿采选工厂应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）等有关标准和规定储存、处置和处理固体废物，制定固体废物管理制度，落实管理责任。

固体废物应按照《危险废物鉴别标准》（GB5085）、《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330）、《国家危险废物名录》等要求进行性质判定，明确固体废物类别，并采取相应污染防治措施。企业无法自行处置的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行固体废物处置。危险废物严格按照国家危险废物管理要求进行管理。

4.噪声

厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准的要求。

说明：根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，工业噪声是指在工业生产活动中使用固定的设备时产生的干扰周围生活环境的声音。工厂厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）中的规定。

5.温室气体

应采用GB/T32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

说明：根据《温室气体排放管理规范》（ISO14064），温室气体是任何会吸收和释放红外线辐射并存在于大气中的气体。《京都议定书》中控制的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷(CH4、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物（HFCS）、全氟碳化物（PFCS）和六氟化硫（SF6）六类。我国已加入了一系列的涉及温室气体的国际公约，如《联合国气候变化框架公约》。为了应对气候变化，建立一套能够量化温室气体排放的系统是工业企业实现节能减排目标的基础。我国为此制定了一系列相应的标准，如《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150）。铜矿采选工厂应对其厂界范围内的温室气体排放进行核查，并宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。关于碳排放的系数指标，按国家届时出台的有关规定予以执行。

- 绩效要求

说明：分别从用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化五大方面进行了规定。为充分体现可量化的特点，体现绩效指标的内容占比权重最大，占30%；绩效要求分为必选要求与可选要求，必选要求是工厂必须要满足的，其所占比例大。其中，用地集约化对于铜矿采选行业适用性较低，所占比重小，而生产洁净化与能源低碳化对于本行业来说是十分重要的，因此所占比重较大。采矿用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化所占分值分别为6分、3分、7.5分、4.5分、9分。选矿用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化所占分值分别为6分、3分、3分、6分、12分。

1.用地集约化

建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率未规定，建筑密度应不低于30%。单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。吨产品占地面积应符合相关铜采选行业规范条件。

说明：用地集约化对工厂容积率、建筑密度，单位用地面积产值进行了规定，根据《工业项目建设用地控制指标》，对于铜矿采选行业，未规定容积率，建筑密度应不低于30%。

2.原料无害化

工厂应逐年降低有害物质的使用率，实现有害物质替代，替代物料宜选自有毒有害原料（产品）替代目录，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料。

说明：原料无害化对于铜矿采选行业适用性较低，因此所占比重较小。原料无害化对替换物料使用进行了规定，物料宜选自有毒有害原料（产品）替代名录，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料，使用量根据物料台账测算。或将有害的原料变成无害或者市场上可流通的产品。

3.生产洁净化

生产洁净化对单位产品主要污染物产生量（如化学需氧量、颗粒物等）等进行了规定，铜矿采选行业清洁生产标准未制定，具体水平指标通过同行业对比，证明其达到国内先进水平。

说明：对于铜矿采选行业，主要污染物为化学需氧量，颗粒物等。单位产品主要污染物产生量计算公式详见附录A.4选矿单位产品特征污染物产生量（废水）。

4.废物资源化

废物资源化对工业固体废物综合利用率、单位产品废水回用率进行了规定，应达到铜矿采选行业国内清洁生产先进水平，铜矿采选行业清洁生产标准未制定，具体水平指标对比国内同行业其他企业，依据DZ/T0320《有色行业绿色矿山建设规范》，证明其达到国内先进水平。

说明：对于铜矿采选行业，单位产品主要原材料消耗量并不适用。因此只对工业固体废物综合利用率、废水循环利用率进行了规定，其计算公式详见附录A中A.5~A.7。

5.能源低碳化

能源低碳化对单位产品综合能耗、选矿吨原矿新水消耗以及单位产品碳排放量进行了规定，应达到YS/T693《铜精矿生产能源消耗限额》的指标。对于单位产品碳排放量应依据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150）进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

说明：对于铜矿采选厂，其单位产品综合能耗应达到YS/T693《铜精矿生产能源消耗限额》等行业相关的国家、行业标准或地方标准等的能耗限额值。

### 6.6 评价程序

规定了评价应建立规范的评价工作流程，包括评价准备、组建评价组、制定评价方案、预评价、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

### 6.7评价报告

规定了铜矿采选行业绿色工厂评价输出的评价报告的内容。

### 6.8规范性附录A

给出了铜矿采选行业绿色工厂评价的指标表（涵盖一级指标、二级指标及具体评价要求）。

# 三、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明。

本标准不涉及专利。

# 四、主要试验或验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效果。

本标准通过在铜矿采选工厂的实际验证和调研，确定可用于铜矿采选行业绿色工厂的评价工作。可以系统评价企业生产过程的能源、资源使用情况，进而有针对性地进行节能、节水、节约原材料、减少污染物排放等工作，有利于推动我国铜矿采选行业绿色发展，全面推动我国绿色制造体系创建工作。

# 五、采用国际标准或国外先进标准的目的、意义和一致性程度；我国标准与被采用标准的主要差异及其原因；以及与国际、国外同类标准水平的对比情况。

不适用。

# 六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132）已经于2018年正式发布，本标准是在GB/T36132的基础上建立针对铜矿采选行业的绿色工厂评价体系标准。

1.基本要求章节涉及标准

工厂的合规性应符合相关行业规范条件:

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000）

2.基础设施章节相关涉及标准

工厂的照明应符合：

《建筑照明设计标准》（GB50034）

计量设备应符合：

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）

《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）

通用设备应符合：

《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153）

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577）

《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761）

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）

《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500）

《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 24790）

3.管理体系章节涉及标准

《质量管理体系 要求》（GB/T 19001）

《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T 45001）

《环境管理体系 要求》（GB/T 24001）

《能源管理体系 要求》（GB/T 23331）

《社会责任指南》（GB/T 36000）

4.能源资源投入章节涉及标准

资源投入应符合：

《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）

《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB 20424）

《工业企业节约原材料评价导则》（GB/T 29115）

5.产品章节涉及标准

《产品生态设计通则》（GB/T 24256）

《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）

《产品可回收利用率计算方法导则》（GB 20862）

6.环境排放章节涉及标准

大气污染物应符合：

《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）

水污染物应符合：

《污水综合排放标准》（GB 8978）

固体废物应符合：

《危险废物鉴别标准》（GB 5085）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）

《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB 18599）

《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330）

噪声应符合：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）

温室气体应符合：

《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB 32150）

应符合相关行业污染物排放标准：

《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB 25467） 及其修改单

- 绩效章节涉及标准

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）

- 铜矿采选业绿色工厂评价指标表B.1、B.2依据：

《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函〔2018〕257号）

# 七、国外相关法律、法规和标准情况的说明。（只适用于强制性标准）

不适用。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性行业标准发布。目前，国际上尚未有国家发布绿色工厂评价相关标准，国内唯一发布的绿色工厂评价标准是《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132），其他行业如电子信息制造业、钢铁行业正在编制相关行业评价标准。本标准的发布，可以推进铜矿采选行业绿色工厂的创建，并指导企业提升绿色发展水平，为社会、为企业创造更多价值。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的技术内容是推荐性的，建议标准发布后即可实施，建议本标准由各级人民政府的工业和信息化行政主管部门负责监督实施。

# 十一、设立标准实施过渡期的理由

根据国家经济、技术政策需要和该强制性标准涉及的产品的技术改造难度等因素，提出标准的实施日期的建议。（仅适用于强制性标准）

不适用。

# 十二、废止现行有关标准的建议

无。

# 十三、其他主要内容的解释和其他需要说明的事项

如系列标准或划分部分制定的标准的编号建议，参考文献目录等。

无。

# 十四、征求意见处理情况

2020年8月完成标准征求意见稿，向社会发布，广泛征求意见，共征集到88条不同意见，编制组通过认证研究、讨论处理每条反馈意见，必要时与意见反馈单位沟通或进一步调研，其中采纳意见63条，未采纳意见2条，部分采纳意见23条；所占比例分别为71.6%，2.3%，26.1%，征求意见及处理情况见《铜矿采选业绿色工厂评价要求》征求意见处理情况汇总表。

《铜矿采选行业绿色工厂评价导则》

标准编制组

2020年8月