前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：……。

本标准主要起草人：……。

钴冶炼行业绿色工厂评价要求

# 1  范围

本标准规定了钴冶炼行业绿色工厂评价的基本原则、评价要求、评价程序及评价报告编写要求。

本标准适用于利用钴精矿、钴渣为原料的钴冶炼企业的绿色工厂评价。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 20424重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB20664 有色金属矿产品的天然放射性限值

GB 20902有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 25467铜、镍、钴工业污染物排放标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB 50034 建筑照明设计标准

HJ937  排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业一钴冶炼

HJ989  排污单位自行监测技术指南 有色金属工业

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

《镍钴行业清洁生产指标体系》

《钴冶炼污染防治可行技术指南（试行）》（环境保护部 2015年 第24号公告）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132，定义3.1]

3.2

钴冶炼cobalt smelting

钴冶炼，指以钴精矿、含钴物料为主要原料生产金属钴及钴化合物的生产活动。

# 4  总则

# 4.1 评价原则

# 4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

# 4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出钴冶炼行业的特征。

# 4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

# 4.2 评价指标

# 4.2.1评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标的不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

# 4.2.2 权重系数和指标分值

钴冶炼绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）20%；

——产品（5.5）5%；

——环境排放（5.6）15%；

——绩效（5.7）30%；

——最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

# 4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。钴冶炼行业绿色工厂评价指标表见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0 分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、钴冶炼行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分达到85分以上时即可判定为绿色工厂。

# 5 评价要求

# 5.1 基本要求

# 5.1.1 合规性与相关方要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。

5.1.1.3 近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故。

5.1.1.4应符合国家现行产业政策和环保政策。

5.1.1.5对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

# 5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132中4.3的要求。

# 5.2 基础设施要求

5.2.1 建筑

工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.2 照明

5.2.2.1 厂区及各房间的照明应利用自然光或节能灯，建筑照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

a)专用设备须采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

b)采用的新工艺、新装备宜取得科技成果评价报告。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

a)适用时，通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的要求。

b)通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

c)已明令禁止生产、使用和高耗能、高耗水的设备应限期淘汰更新。

d)宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备。

5.2.3.3 计量设备设施

a)工厂生产过程中所涉及的各种原料、辅助材料、产品、能源及三废应设有计量设备设施。

b)应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。

c)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.4 污染物处理设施

工厂应投入污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。

# 5.3 管理体系要求

# 5.3.1 质量管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系，宜通过质量管理体系第三方认证。

# 5.3.2 职业健康安全管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

# 5.3.3 环境管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，宜通过环境管理体系第三方认证。

# 5.3.4 能源管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，宜通过能源管理体系第三方认证，并宜满足RB/T 117的要求。

# 5.3.5 社会责任

宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

# 5.4 能源与资源投入要求

# 5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下宜使用低碳清洁的能源。

5.4.1.2 钴冶炼企业各工序工艺综合能耗应满足行业节能相关法律法规以及标准的要求。

5.4.1.3 宜利用余热余压，产生的二次能源宜回收利用。

5.4.1.4 宜建能源管理中心。

# 5.4.2 资源投入

5.4.2.1 应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，取水定额应满足相应的地方标准要求。

5.4.2.2 在满足用水条件时应优先使用回用水。

5.4.2.3原料质量应符合现行行业标准，宜采用高品级物料。

5.4.2.4 原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷、铬等有害元素的含量，应符合GB20424 的有关规定。天然放射性核素活度浓度应符合GB 20664的有关规定。

5.4.2.5 对钴原料中所含其他有价金属，宜回收利用。

5.4.3 采购

5.4.3.1应对采购的能源及原材料制定选择、评价供应方的准则。

5.4.3.2 应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动。

5.4.3.3宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

# 5.5 产品要求

# 5.5.1 生态(绿色)设计

5.1.1 3应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种应按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。

5.5.1.2 宜按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

# 5.5.2 有害物质使用

5.5.2.1 钴冶炼产品应符合相应产品质量标准。

5.5.2.2 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

# 5.5.3 减碳

宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

# 5.6环境排放

# 5.6.1 一般要求

5.6.1.1污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ937国家排污许可要求。主要污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。

5.6.1.2 宜根据《钴冶炼污染防治可行技术指南（试行）》采用钴冶炼污染防治技术。

# 5.6.2 大气污染物

5.6.2.1 应在主要废气排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.2.2 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

# 5.6.3 水污染物

5.6.3.1 废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.3.2 应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.3.3应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.3.4应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

# 5.6.4 固体废物

5.6.4.1 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.4.2生产过程产出的危废应进行无害化处理。企业设置专用危险废物暂存场所，未能无害化处理的危险废物应应送至具有相关资质企业进行无害化处理。

5.6.4.3 应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。

5.6.5 噪声

5.6.5.1厂界环境噪声排放应符合国家标准GB 12348以及相关地方标准的要求。

5.6.5.2 应建立噪声源台账，定期按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

5.6.6 温室气体

应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

# 5.7 绩效

# 5.7.1 一般要求

5.7.1.1应依据GB/T 36132中附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足钴冶炼相关规范条件。

5.7.1.2绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度连续的12个月。

# 5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。

5.7.2.2 建筑密度应不低于30%。

5.7.2.3 工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。

5.7.3.2宜使用含钴二次资源进行资源综合利用。

# 5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1单位产品特征污染物产生量应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。

5.7.4.2单位产品特征污染物产生量宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。

# 5.7.5 废物资源化

5.7.5.1工业固体废物综合利用率、冶炼综合回收率、工业用水重复利用率应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。

5.7.5.2工业固体废物综合利用率、冶炼综合回收率、工业用水重复利用率宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。

# 5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1单位产品综合能耗应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。

5.7.6.2单位产品综合能耗宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。

5.7.6.3单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

# 5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132中附录A。

# 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程， 包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a） 实施评价的组织；

b） 评价目的、范围及准则；

c） 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d） 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e） 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f） 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g） 发现的问题；

h） 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i） 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j） 相关支持材料。

附录 A（资料性附录）

表A.1 钴冶炼绿色工厂评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。 |  |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）未发生重大安全、环保、质量等事故。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应符合国家现行产业政策和环保政策。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂的领导作用和承诺应满足GB/T 36132中4.3.1a的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132中4.3.1b的要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工厂要求 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 |  | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，建筑照明应符合GB 50034规定。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备须采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。 |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂生产过程中所涉及的各种原料、辅助材料、产品、能源及三废应设有计量设备设施。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。 |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 |  |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应投入污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 采用的新工艺、新装备宜取得科技成果评价报告。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备。 |  |  | 5 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 19001的要求的质量管理体系。 |  | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 8 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 24001要求的环境管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB／T 23331要求的能源管理体系。 |  | 必选 | 20 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB／T 117的要求。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 宜按照GB／T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 |  | 可选 | 4 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下宜使用低碳清洁的能源。 |  | 必选 | 15 | 20% |  |
|  |  |  | 钴冶炼企业各工序工艺综合能耗应满足行业节能相关法律法规以及标准的要求。 |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，取水定额应满足相应的地方标准要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在满足用水条件时应优先使用回用水。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 原料质量应符合现行行业标准，宜采用高品级物料。 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷、铬等有害元素的含量，应符合GB20424 的有关规定。天然放射性核素活度浓度应符合GB 20664的有关规定。 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 对钴原料中所含其他有价金属，宜回收利用。 |  | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 采购 | 应对采购的能源及原材料制定选择、评价供应方的准则。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应对采购的产品开展并实施检验或其他必要的活动。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜向供方提供包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。 |  | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 应在产品设计中引入生态设计的理念。适用时，产品品种应按照对应品种的绿色设计产品评价标准进行评价。 |  | 必选 | 30 | 5% |  |
|  |  |  | 宜按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 |  | 可选 | 25 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 钴冶炼产品应符合相应产品质量标准。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果宜对外公布。 |  |  | 15 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 一般要求 | 污染物排放应符合GB 25467排放标准要求，污染物排放量应符合国家或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ937国家排污许可要求。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 主要污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。 |  | 可选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜根据《钴冶炼污染防治可行技术指南（试行）》采用钴冶炼污染防治技术。 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 大气污染物 | 应在主要废气排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 |  | 必选 | 3 | 15% |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 水污染物 | 废水应清污分流、分类收集、分质处理。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应加强防渗措施，防止地下水污染。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 固体废物 | 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生产过程产出的危废应进行无害化处理。企业设置专用危险废物暂存场所，未能无害化处理的危险废物应应送至具有相关资质企业进行无害化处理。 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合国家标准GB 12348以及相关地方标准的要求。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立噪声源台账，定期按HJ 989要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 应采用GB／T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 |  | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 |  |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB／T 36132附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 |  | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB／T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。 |  | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜使用含钴二次资源进行资源综合利用。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 单位产品特征污染物产生量应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。 |  | 必选 | 18 |  |  |
|  |  |  | 单位产品特征污染物产生量宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。 |  | 可选 | 12 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 工业固体废物综合利用率应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内一般水平。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 冶炼综合回收率应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 冶炼综合回收率宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工业用水重复利用率应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工业用水重复利用率宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 单位产品综合能耗应达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅲ级指标要求。 |  | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品综合能耗宜达到《镍钴行业清洁生产指标体系》中的Ⅱ级指标及以上要求。 |  | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB／T 36132附录A计算单位产品碳排放量。 |  | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量宜逐年下降。 |  | 可选 | 2 |  |  |
|  | 总分 |  |

# Comments

GB 50919有色金属冶炼厂节能设计规范？

# Text boxes

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

发布

中华人民共和国工业和信息化部

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

钴冶炼行业绿色工厂评价要求

Evaluating guide for green plant in cobalt smelting industry

（预审稿）

07-12-05

YS/T XXXX-201X

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS XX.XXX

H XX

备案号：