修订《硫铁矿烧渣》国家标准

编制说明

（送审稿）

标准修订起草组

二〇二一年四月

修订《脱硫铁精粉》(原标准名称《硫铁矿烧渣》)国家标准

编制说明

一、修订情况概述

1 任务来源

本标准修订根据《关于转发2020年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委会[2020]8号）的工作安排，计划编号：20200735-T-610，完成期限为2021年8月。本项任务由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口管理，修订任务承担单位有：铜陵有色金属集团股份有限公司、中国硫酸工业协会等单位。

2 标准起草单位、协作单位、主要起草人

本文件起草单位：铜陵有色金属集团股份有限公司、中国硫酸工业协会、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、铜陵市华兴化工有限公司、浙江巨化股份有限公司硫酸厂、湖南恒光化工有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、江西铜业股份有限公司。

本文件主要起草人：左永伟、李崇、吕高平、吴炳智、李正贤、彭康、黄新强、郑学根、刘忠正、刘群、廖康程、刘巧栾、任昌元、李昌伟、李文波、王天保、杨威、沈晋华、林天云、朱旭东。

左永伟、李崇、吕高平负责组织与管理标准修订的过程；吴炳智、李正贤、彭康、廖康程负责资料收集、标准修订方案及编制标准的修订内容；黄新强、郑学根、刘忠正、刘群、刘巧栾、任昌元、李昌伟承担修订内容的实施、试验方法验证，并收集下游用户的要求；李文波、王天保、杨威、林天云承担收集、分析指标数据，落实与球团厂、水泥厂的技术指标商讨，提供下游用户的技术要求，并分析钢铁行业、建材行业的指标要求；沈晋华、朱旭东承担试验方法的验证及核对标准文本。

3修订标准的目的和意义

我国硫资源结构主要由硫磺、硫铁矿、有色金属伴生硫组成，据中国硫酸工业协会统计，我国硫资源结构里，硫磺占比50.9%，硫铁矿（折100%纯硫）占比14.7%，有色金属伴生硫（折100%纯硫）占比32.7%，其他折硫占比1.7%。

据中国硫酸工业协会统计，2020年我国硫铁矿制酸产量约1504万吨（硫酸总产量约9859万吨）、硫铁矿产量约1235万吨（按35%S计）。由于各地的硫铁矿（硫精矿）中硫、铁组分含量相差较大，硫铁矿烧渣（脱硫铁精粉，以下均称脱硫铁精粉）的产率在0.58～0.92t/t,矿，估计2020年国内脱硫铁精粉产量近1000～1200万吨。

硫铁矿制酸是我国较早发展的制酸工艺，现有规模较大（单套产能300～400kt/a）的企业多为处理矿产副产的硫铁矿，历史较长的老企业的生产规模偏小（单套产能80～200kt/a），近年来，硫铁矿制酸企业单纯硫酸销售带来的收益很小，主要依靠销售脱硫铁精粉带来利润，据调查，2021年1月～3月，华东地区硫酸的价格约200～430元/吨，脱硫铁精粉的价格约700～900元/吨，脱硫铁精粉的收益较为可观，预计硫铁矿需求量很难出现大幅度的下降。

从脱硫铁精粉销售的客户与利用途径来看，铁含量达到54%以上的脱硫铁精粉主要作为生产球团的配料（球团生产的配料比为8%～40%）；铁含量低于54%以上的脱硫铁精粉主要作为水泥用的铁质校正料。随着脱硫铁精粉的利用，从调研情况来看，硫铁矿制酸企业的脱硫铁精粉堆存量较小。

自《硫铁矿烧渣》（GB/T 29502-2013）发布和实施以来，该标准在国内的硫酸、钢铁、建材行业生产、销售、使用、质量检验及评价验收等方面发挥了重要作用。随矿料条件的变化与利用指标要求的提高，在实践中企业也认识到原标准存在一定的缺陷，亟需修订，修订该标准也是落实《工业绿色发展规划（2016-2020年）》等文件精神，期望新版标准进一步规范我国硫铁矿制酸、钢铁和建材等行业综合利用脱硫铁精粉的技术要求，适应技术、经济、环保、安全、绿色、高效发展的需要，促进资源综合利用水平。因此，修订《硫铁矿烧渣》（GB/T 29502—2013）是很有必要的，标准的修订可进一步提升脱硫铁精粉的品质要求，促进对硫铁矿制酸企业符合生产清洁化、绿色化等高质量发展需要，也能为钢铁、建材等下游客户提供品质较高的产品；从形式上看，随着GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的颁布实施，《硫铁矿烧渣》（GB/T 29502—2013）的编写结构及相关内容必须按照新的编写规则作相应改变，以保证国家标准的科学性、适用性、时效性。

4工作的简要过程

为了更好地完成修订《硫铁矿烧渣》国家标准的工作，促进标准的宣贯与实施，铜陵有色金属集团股份有限公司联合中国硫酸工业协会组织、落实修订任务，于2019年2月成立标准修订工作小组，铜陵有色金属集团股份有限公司与中国硫酸工业协会共同为标准修订的主持单位，中国硫酸工业协会协调硫铁矿制酸企业的信息交流与调研等工作，铜陵有色金属集团股份有限公司质检中心负责标准修订工作计划、内外协调、标准文本及编制说明的统筹等工作，铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司联合相关单位承担标准的修订具体工作。具体工作进程与内容如下：

（1）2019年4月，工作小组参加了全国有色金属标准技术委员会组织的标准修订论证会（浙江桐乡）。会后，根据专家的意见与建议修改、补充、完善标准修订的申报材料。

（2）2019年6月11日，中国硫酸工业协会在硫酸工业年会上（贵阳）组织了铜陵有色金属集团股份有限公司、中国化学矿业协会、铜陵市华兴化工有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、秦皇岛双益磷化有限责任公司、四川省银河化学股份有限公司等单位。会上认为：根据产品的利用状况，能够体现出“硫铁矿烧渣”的使用价值，若仍采用“硫铁矿烧渣”不太符合技术进步的要求，并建议采用“脱硫铁精粉”替代“硫铁矿烧渣”为佳，既能够体现出产品与常规铁精粉（矿）的差异，也能反映出产品的来源，可避免产品（或标准）名称产生歧义。

（3）2019年8月2日，工作小组召开了标准修订的前期交流、讨论会，铜陵市华兴化工有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、浙江巨化股份有限公司硫酸厂、湖南恒光化工有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司等20余单位参加。修订工作小组与相关单位交流了标准修订的思路与预定的内容概况，同时也听取各单位对标准修订的建议，希望各单位积极参与标准的修订工作，确保新版标准更切合实际。

（4）2019年11月，工作小组参加有色金属标准技术委员会组织的调研会，中国硫酸工业协会、铜陵有色、江西铜业、金堆城钼业等单位对凡口铅锌矿、广东广业云硫矿业有限公司等单位的硫精矿、烧渣进行调研，了解硫精矿、烧渣的相关概况。

（5）2020年3月～6月，标准工作小组编制标准修订的初稿，在此期间调研铜陵市周边的水泥厂、水泥铁质原料销售公司对水泥铁质原料的要求，据此，初拟了应用于水泥生产的脱硫铁精粉指标。

（6）2020年7月29日，中国硫酸工业协会通过线上会议的形式，组织召开了《硫铁矿烧渣》修订的讨论会，会上对讨论稿进行了认真的商讨，提出了修订意见与建议。会后，工作小组根据意见与建议进行了修改和完善，向中国有色金属标委会提交修改后的讨论稿，也确定在此基础上再进行脱硫铁精粉中汞、铬、镉及铊等金属含量调研、检测，并对相关指标进行客观地约定。

（7）2020年8月，工作小组参加了全国有色金属标准技术委员会组织的标准修订讨论会（河北张家口），与会专家对讨论稿进行了评审，并提出了修改意见。会后，工作组根据讨论意见对标准内容进行了认真的分析和修改，并按标准修订计划继续组织相关调研与试验。

（8）2020年11月，工作小组参加了全国有色金属标准技术委员会组织的标准修订预审会（浙江桐乡），与会专家对预审稿进行了评审，并提出了修改意见。

（9）2020年11月，中国硫酸协会组织的标准修订讨论会（广西南宁），工作小组与铜陵市华兴化工有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、湖南恒光化工有限公司、四川省银河化学股份有限公司、南京化工设计研究院、四川化工设计研究院等单位交流并讨论了标准修订指标的具体内容，听取各单位对标准修订的意见与建议。会后，工作小组根据浙江桐乡预审会的意见，结合讨论会的建议，并查阅相关资料，核对相关要求，对内容进行了修改、补充与完善。

（10）根据历次会议、调研采样、试验验证、资料查询与核对等工作，2021年4月上旬完成本次送审稿及编制说明。

二、标准修订的原则

本标准的修订不违背我国相关环境保护法律、法规、方针、政策，尽可能与现行的标准协调、统一。保证标准先进性的同时兼顾实用性与可行性，满足国内企业的需要，力求做到技术可行、经济合理、可操作性强，为生产企业、用户、第三方检测机构提供一个借鉴的标准与方法。

本标准修订以国内相关方的意见、现行的国家标准和我国硫铁矿产出、制酸企业的生产水平及质量状况为依据，经调研、协商及试验论证，按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第一部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10—2014《标准编写规则第10部分：产品标准》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则第4部分：试验方法标准》等规定和要求修订本标准。

三、我国脱硫铁精矿的产出概况

脱硫铁精粉是硫铁矿（硫精矿、硫酸亚铁、或含硫份较高的铁矿物）在硫酸生产焙烧过程中所出的一种铁矿物，主要成分是Fe2O3、FeO和SiO2，其主要组分有：Fe=38%～66%、FeO =1%～6%、SiO2=4%～25%、S=0.5%～2.0%、Cu=0.1%～0.6%、Pb=0.015%～0.5%、Zn=0.01%～1.2%，部分企业产出的脱硫铁精粉还含有少量的Au、Ag和其他伴生元素，是一种硫铁矿制酸行业重要的产出物，烧渣主要用作钢铁行业球团和烧结的配料和水泥用铁质校正料。

从收集的数据来看，十几年之前，脱硫铁精粉的主要指标铁含量均值约为48%，目前脱硫铁精粉的铁含量均值约为59%；同时，脱硫铁精粉中的杂质含量降低较为明显，其中SiO2含量均值由14%降到6%，钙、镁的含量也有所降低。从调研数据和各硫铁矿制酸企业反映来看，硫铁矿制酸系统中电除尘器收集的矿物中杂质含量比余热锅炉、旋风除尘器收集的物杂质偏高，明显地矿物的硫含量高出近1个百分点、铁含量低5～10个百分点，这与生产原矿物的粒径有关，少量细微的原矿料由气流带入烟气，而被电除尘器收集所致。

表1 Ⅰ类脱硫铁精粉的指标

| 指标 | 样品 1 | 样品 2 | 样品 3 | 样品 4 | 样品 5 | 样品 6 | 样品 7 | 样品 8 | 样品 9 | 样品 10 | 样品 11 | 样品12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | /% | 60.27 | 60.36 | 60.75 | 61.36 | 63.47 | 59.61 | 60.73 | 64.86 | 63.25 | 64.98 | 64.52 | 66.5 |
| S | /% | 1.48 | 0.70 | 0.32 | 1.34 | 0.26 | 1.08 | 1.05 | 0.50 | 0.86 | 0.51 | 0.50 |  |
| SiO2 | /% |  | 6.12 | 4.37 | 2.31 | 4.32 | 6.20 | 5.74 |  |  |  |  | 1.73 |
| P | /% | 0.012 | 0.079 | 0.054 | 0.0286 | 0.052 | 0.0050 | 0.0070 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |
| As | /% | 0.076 | 0.15 | 0.025 | 0.0077 | 0.00010 | 0.0016 | 0.14 | 0.022 | 0.023 | 0.020 | 0.021 | 0.047 |
| Cu | /% | 0.20 | 0.072 |  |  | 0.030 | 0.39 | 0.036 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0085 | 0.0080 | 0.043 |
| Pb | /% | 0.033 | 0.36 | 0.024 | 0.0212 | 0.13 | 0.0050 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.005 |
| Zn | /% | 0.12 | 0.54 | 0.22 | 0.5574 | 0.19 | 0.084 | 0.34 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.070 | 0.076 |
| Na2O | /% | 0.024 |  | 0.091 | 0.078 |  |  |  | 0.057 | 0.024 | 0.035 | 0.018 | 0.04 |
| K2O | /% | 0.29 |  | 0.56 | 0.033 |  |  |  | 0.17 | 0.18 | 0.18 |  | 0.04 |
| Mn | /% | 0.20 |  |  | 0.0567 |  |  |  | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.086 | 0.020 |
| Cr | /% | 0.0030 | 0.050 | 0.0047 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0025 |  |
| Cd | /% |  | 0.016 | 0.0050 |  | 0.0010 | 0.0010 | 0.0015 |  |  |  |  |  |

注：样品12的铁质量分数66.5%（X荧光分析值为68.0%）

表2 Ⅱ类脱硫铁精粉的指标

| 指标 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品4 | 样品5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | /% | 38.26 | 51.04 | 59.01 | 64.24 | 51.60 |
| S | /% | 3.66 | 2.73 | 2.15 | 1.78 | 5.90 |
| P | /% | 0.032 |  |  |  | 0.011 |
| As | /% | 0.0081 | 0.0035 | 0.22 | 0.0020 | 0.024 |
| Cu | /% | 0.0047 |  |  |  | 0.010 |
| Pb | /% | 0.10 |  |  |  | 0.26 |
| Zn | /% | 0.28 |  |  |  | 0.11 |
| Na2O | /% | 0.13 | 1.89 | 0.029 | 0.048 | 0.014 |
| K2O | /% | 0.93 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.26 |
| Mn | /% | 0.28 |  |  |  | 0.10 |
| Cr | /% | 0.0041 | 0.0055 | 0.014 | 0.0020 | 0.0040 |
| Cd | /% |  | 0.0010 | 0.0030 | 0.0020 |  |

从表1可知，抽样的全铁质量分数均值为62.5%，标准偏差为2.31%；从表2可知，仅有少量的试样，但全铁质量分数的数值波动很大。

四、钢铁、水泥行业的相关指标要求概况

1用于烧结和球团加工的铁精矿主要指标要求

修订用于球团加工和烧结的脱硫铁精矿指标，既考虑硫铁矿（或硫精矿）焙烧产出的脱硫铁精矿品质，又参考《铁精矿》（GB/T 36704-2018）的品级划分。

《铁精矿》的级别划分，见表3～6。

表3 磁铁精矿级别的划分

| 级别 | 理化指标（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | TFe | SiO2 | S | P | Al2O3 | 水分 | 粒度 -0.075mm |
| C68 | ≥68.0 | ≤6.5 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.6 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| C67 | 67.0～＜68.0 | ≤6.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.6 | ≤10.0 | ≥60.0 |
| C66 | 66.0～＜67.0 | ≤7.0 | ≤0.15 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤10.0 | ≥60.0 |
| C65 | 65.0～＜66.0 | ≤7.5 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤1.0 | ≤11.0 | ≥60.0 |
| C63 | 63.0～＜65.0 | ≤8.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤11.0 | ≥60.0 |
| C60 | 60.0～＜63.0 | ≤9.0 | ≤0.50 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤11.0 | ≥60.0 |
| 注：1、水分指标供参考；2、铁精矿中砷质量分数不应大于0.07%。 |

表4 赤铁精矿级别的划分

| 级别 | 理化指标（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | TFe | SiO2 | S | P | Al2O3 | 水分 | 粒度 -0.075mm |
| H67 | ≥67.0 | ≤5.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| H66 | 66.0～＜67.0 | ≤5.0 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.8 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| H65 | 65.0～＜66.0 | ≤6.5 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤1.2 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| H63 | 63.0～＜65.0 | ≤8.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤1.2 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| H60 | 60.0～＜63.0 | ≤10.0 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤1.2 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| H58 | 58.0～＜60.0 | ≤12.0 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤1.5 | ≤10.0 | ≥70.0 |
| 注：1、水分指标供参考；2、铁精矿中砷质量分数不应大于0.07%。 |

表5 以钒钛磁铁矿为主铁精矿级别的划分

| 级别 | 理化指标（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | TFe | SiO2 | Al2O3 | V2O5 | TiO2 | P | S | 水分 | 粒度 -0.075mm |
| P63 | ≥63.0 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤0.30 | ≤6.0 | ≤0.07 | ≤0.12 | ≤10.0 | ≥60.0 |
| P60 | 60.0～＜63.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤0.35 | ≤8.0 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤10.0 | ≥60.0 |
| P55 | 55.0～＜60.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤0.35 | ≤13.0 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤11.0 | ≥60.0 |
| P53 | 53.0～＜55.0 | ≤8.0 | ≤4.5 | ≤0.35 | ≤13.0 | ≤0.15 | ≤0.90 | ≤11.0 | ≥60.0 |
| 注：1、水分指标供参考；2、铁精矿中砷质量分数不应大于0.07%。 |

表6 以多金属铁矿为主铁精矿级别的划分

| 级别 | 理化指标（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | TFe | SiO2 | P | S | K2O+Na2O | F | REO | 水分 | 粒度 -0.075mm |
| B67 | ≥67.0 | ≤4.0 | ≤0.10 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≥0.10 | ≤12.0 | ≥80.0 |
| B66 | 66.0～＜67.0 | ≤4.0 | ≤0.10 | ≤0.80 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≥0.10 | ≤12.0 | ≥80.0 |
| B65 | 65.0～＜66.0 | ≤4.5 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≥0.10 | ≤12.0 | ≥80.0 |
| B63 | 63.0～＜65.0 | ≤5.0 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≥0.10 | ≤12.0 | ≥80.0 |
| B58 | 58.0～＜63.0 | ≤7.0 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤0.80 | ≥0.10 | ≤12.0 | ≥80.0 |
| 注：1、水分指标供参考；2、铁精矿中砷质量分数不应大于0.07%。 |

2 水泥用铁质校正料的指标要求

用于水泥铁质校正料的脱硫铁精矿指标，参考团体标准《水泥用铁质校正料》的品级划分。

《水泥用铁质校正料》的级别划分见表7、8。

水泥熟料生产原料用的铁质校正料的性能指标要求，见表7。

表7水泥熟料生产原料用的铁质校正料的性能指标

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fe2O3 | ≥25% |
| 2 | MgO | ≤5.0% |
| 3 | K2O+Na2O | ≤3.0% |
| 4 | 水分 | ≤25% |
| 5 | pH | 4～12 |

水泥熟料生产原料用的铁质校正料的重金属含量控制指标要求，见表**

表8 铁质校正料的重金属含量控制指标 （单位：mg/kg）

| 序号 | 项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷（As） | ≤800 |
| 2 | 铅（Pb） | ≤2000 |
| 3 | 镉（Cd） | ≤50 |
| 4 | 铬（Cr） | ≤1500 |
| 5 | 铜（Cu） | ≤2000 |
| 6 | 镍（Ni） | ≤2000 |
| 7 | 锌（Zn） | ≤25000 |
| 8 | 锰（Mn） | ≤10000 |

五、确定标准主要技术内容的依据

1 新版标准主要结构

新版标准共分8章：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.要求；5.试验方法；6.检验规则；7.包装、标识、运输和贮存；8.质量预报单（或订货单）内容

2 新版标准修订的主要内容

2.1 标准名称

标准中文名称由“硫铁矿烧渣”修改为“脱硫铁精粉”；标准英文名称由“purple iron”修改为“hematite fines from pyrites roasting”。名称修订的理由如下：

（1） 硫铁矿（硫精矿）焙烧是氧化焙烧，是将硫铁化物转化为铁氧化物，可认为是一种化学选矿技术，产出的铁矿物主要用于铁球团或铁矿物烧结的配料，即使铁含量偏低的脱硫铁精粉也作为水泥生产的铁质校正料。根据目前的利用途径，将硫铁矿焙烧的产出物定义为“脱硫铁精粉”是合适的，若仍沿用“烧渣”的名称，不便于销售流通的管理。

（2） 修改前后的英文名称都体现出矿物的色泽，因为硫铁矿焙烧产出的脱硫铁精粉多为红棕色、红色、紫红色、红褐色等红色类的色泽，同时脱硫铁精粉的TFe/FeO=8～50＞3.5.因此，硫铁矿（或硫精矿）焙烧产出的矿物为氧化矿（赤铁矿），修改后的英文名称含义不仅体现出矿物的类型，也可表明其来源。

2.2 范围

（1）对标准规定范围进行了修改，将“合同（或订货单）”修改为“质量预报单”；

（2）对标准适用范围进行了扩展，不仅在原料上增加了“硫精矿、硫酸亚铁”，也在用途上增加了“水泥用的铁质校正料”，比原标准适用范围宽、覆盖面广，同时也说明在使用中应遵守该行业相应的行业标准。

2.3 规范性引用文件

（1）按GB/T 1.1—2020的要求，对“规范性引用文件”的引导语做了修改；

（2）增加了《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599），当贮存脱硫铁精粉时，应执行该标准的相关要求；

（3）删除了“GB/T 2466”、“GB/T 2467”、“GB/T 2468”的检测方法，调研表明，脱硫铁精粉中铜、铅、锌的测定都采用GB/T 6730系列的相关标准；

（4）GB/T 6730系列标准中测定方法标准的名称已更新，新版也随之更新。

2.4术语与定义

增加了“脱硫铁精粉”的术语和定义。

2.5技术要求

2.5.1分类

增加了“脱硫铁精粉”产品的分类，根据脱硫铁精粉的利用途径，将产品分为两类。

2.5.2分级

根据产品的全铁质量分数及其他理化指标的不同，对Ⅰ类和Ⅱ类的脱硫铁精粉进行分级。

2.5.3指标要求

（1）将原标准的“一级品”、“二级品”、“三级品”调整为Ⅰ类脱硫铁精粉“优等品”、“一级品”、“合格品”，并提升了“优等品”的全铁、砷质量分数指标要求，适当地放宽了“合格品”砷的质量分数指标要求。从抽样的情况来看，Ⅰ类脱硫铁精粉全铁质量分数高于62%的样品占50%，根据各企业的反映铁质量分数高于54%的产品都销往钢铁厂，均作为球团或烧结的配料使用。因此，确定优等品的全铁质量分数为62.0%、合格品的全铁质量分数为54.0%是合适的。

（2）将全铁质量分数低于54%的脱硫铁精粉确定为Ⅱ类产品，该类产品作为水泥生产用的铁质校正料，并分为两级，并确定了相应的指标要求。

（3）将Ⅰ类脱硫铁精粉的水分指标由“不高于18%”修改为“不高于22%”，确定Ⅱ类脱硫铁精粉的水分指标不高于25%。因脱硫铁精粉的孔径、孔容均较大，容纳较多的水分，从现场产出的脱硫铁精粉来看，脱硫铁精粉的水分达到25%时，表面仍呈干燥状态，可用汽车运输；水分调高，有利于减少扬尘的风险。

图1 水分为18.5%脱硫铁精粉的形态

（4）增加了镁、氧化钠、氧化钾、铬、镉的指标要求。

标准修订前后质量指标值对比，见表9、10。

表9 修订后的技术指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 全铁(TFe)的质量分数/% | ≥ | 62.0 | 58.0 | 54.0 | 48.0 | 40.0 |
| 二氧化硅(SiO2)的质量分数/% | ≤ | 6.0 | 10.0 | 12.0 | — | — |
| 全硫(TS)的质量分数/% | ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 磷(P)的质量分数/% | ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.12 | — | — |
| 砷(As)的质量分数/% | ≤ | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| 铜(Cu)的质量分数/% | ≤ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 铅、锌((Pb+ Zn)的质量分数/% | ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 镁(Mg)的质量分数/% | ≤ | — | — | — | 2.0 | 3.0 |
| 氧化钠、氧化钾(Na2O+K2O)的质量分数/% | ≤ | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| 铬(Cr)的质量分数/% | ≤ | 0.10 |
| 镉(Cd)的质量分数/% | ≤ | 0.005 |
| 水分/% | ≤ | 22 | 25 |
| 粒度(-0.075mm)/% | ≥ | 65 |
| 注：指标中的“—”表示该类别产品的技术要求中没有此项目。 |

表10 修订前的技术指标

| 品级 | 化学成分/% |
| --- | --- |
|  | TFe | SiO2 | S | P | As | Cu | Pb+Zn |
|  | 不小于 | 不大于 |
| 一级品 | 60.0 | 6.0 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 |
| 二级品 | 58.0 | 10.0 | 1.5 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.5 |
| 三级品 | 54.0 | 12.0 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.4 | 1.0 |
| 注：各组分含量以干基计。 |

2.5.4其他要求

在产品的其他要求中，增加了“同批产品应均匀”的要求。

2.6 试验方法

删除了“GB/T 2466”、“GB/T 2467”、“GB/T 2468”的检测方法。

2.7 检验规则

（1）将“检查与验收”修改为“检验和仲裁”。

（2）修订了进行型式检验的条件要求，修订为：

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 生产原料、配比、工艺、产品结构有较大改变时；

b) 正常生产满一年时；

c）生产系统恢复生产时；

d）出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时。

（3）采样和制样修订为执行GB/T 10322.1的规定。

（4）修订对仲裁机构作了要求。

2.8 包装、标识、运输和贮存

（1）将原标准的“每批应以质量证明书为产品标识”修改为“每批应以质量预报单为产品标识”。

（2）在运输要求中，新增了防止“超高、超载”的要求。

（3）强调了产品的贮存要求，新标准推荐“采用封闭式仓库(棚)贮存”，并有防渗、抗渗的要求；露天贮存或堆存应按照GB 18599中II 类场的相关要求建设贮存场。

2.9 质量预报单（或订货单）内容

将原标准的“合同”修改为“质量预报单”，并将质量预报单内容中“产品品级”调整为“产品类别与品级”；增加了“供方名称”；删除了原标准的“技术要求”与“其他”。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本次修订国标未出现重大分歧意见，适当调整部分技术指标，对提出意见的单位均给予解释与说明，都能达成一致。具体的意见汇总与说明，见表11。

表11 征求意见汇总表

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准中文名称由“硫铁矿烧渣”修改为“脱硫铁精粉”；标准英文名称由“purple iron”修改为“hematite fines from pyrites roasting”。 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂、安徽省司尔特肥业股份有限公司、广东广业云硫矿业有限公司、铜陵市华兴化工有限公司、湖南恒光化工有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、化学矿山协会、秦皇岛双益磷化有限公司、四川银河化工有限公司 | 采纳 |
| 2 | 1 | 在原料上可增加“硫精矿、硫酸亚铁”等含硫矿料 | 四川银河化工有限公司 | 采纳 |
| 3 | 2 | 产品贮存可参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599） | 湖南恒光化工有限公司、江西铜业化工有限公司 | 采纳 |
| 4 | 2 | 需保留GB/T 2466、GB/T 2466、 GB/T 2468的检测方法标准 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 不采纳 检测方法应执行钢铁行业的。 |
| 5 | 3.1 | 可将沸腾炉、余热锅炉、旋风除尘、电除尘器排出或收集并产品都归入脱硫铁精粉大类。 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 采纳 |
| 6 | 4.2 | Ⅱ类脱硫铁精粉可分为三个品级。 | 四川银河化工有限公司、湖南恒光化工有限公司 | 不采纳 优质原料符合大型化硫酸装置的要求，低品位脱硫铁精粉产出量不大，约为总产出量的5%～10%。Ⅱ类产品品级不宜多。 |
| 7 | 4.3 | Ⅰ类产品的优等品全铁含量仍为60%。 | 湖南恒光化工有限公司、四川银河化工有限公司、铜陵市华兴化工有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司 | 不采纳 产出高品质矿物是硫铁矿制酸发展的要求。 |
| 8 | 4.3 | Ⅰ类产品需对镁做约定 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 不采纳。 在球团矿中添加MgO，可提高球团矿的冶金性能，多个企业已在发展含镁球团矿。 |
| 9 | 4.3 | 可以对“氧化钠、氧化钾”不做要求；若做要求，是否可以放宽。 | 湖南恒光化工有限公司、四川银河化工有限公司 | 不采纳 钢铁、水泥行业均对钾、钠作严格的要求。 |
| 10 | 6.4 | 若仲裁，需对仲裁机构有要求。 | 铜陵市华兴化工有限公司、内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司、浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 采纳 |
| 11 | 7.2 | “质量证明书”可修改为“质量预报单” | 湖南恒光化工有限公司 | 采纳 |

说明：①发出“征意见稿”的单位数：27个。

②收到“征意见稿”后，回函的单位数：25个。

③收到“征意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：10个。

④没有回函的单位数：2个。

七、标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

建议本标准作为推荐性标准发布实施。

标准修订工作组

2021年4月14日