ICS 77.120.30

H 04

YS/T  XXX-XXXX

再生铅冶炼业绿色工厂评价要求

Evaluating guide for green factory in secondary lead smelting industry

（讨论稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

目    次

前    言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

3.1 绿色工厂 green factory	3

3.2 再生铅冶炼 secondary lead smelting	3

4 总则	4

4.1 评价原则	4

4.2 评价指标	4

4.3 评价方法	5

5 评价指标及要求	5

5.1 基本要求	5

5.2 基础设施	6

5.3 管理体系	7

5.4 能源与资源投入	8

5.5 产品	8

5.6 环境排放	9

5.7 绩效	10

6 评价程序	11

7 评价报告	11

附  录  A（资料性附录）	13

表A.1 再生铅冶炼业绿色工厂评价指标体系	14

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、江苏新春兴再生资源有限责任公司、安徽华铂再生资源科技有限公司、……。

本文件主要起草人：

再生铅冶炼业绿色工厂评价要求

# 1 范围

本标准规定了再生铅冶炼业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本标准适用于以废杂铅（主要是废铅蓄电池）为原料的再生铅冶炼企业的绿色工厂评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 469 铅锭

GB 5085 危险废物鉴别标准

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577 冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 21181 再生铅及铅合金锭

GB 21454 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB 25323 再生铅单位产品能源消耗限额

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级

GB 31574 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 34330 固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB 50034 建筑照明设计标准

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

HJ 863.4 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属

HJ 1028 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属

T/CNIA *** 绿色设计产品评价技术规范 再生铅及铅合金锭

# 3 术语和定义

GB/T 36132-2018 界定的术语和定义适用于本文件。

## 3.1 绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132-2018，定义3.1]

## 3.2 再生铅冶炼 secondary lead smelting

以废杂铅（主要是废铅蓄电池）为原料，生产粗铅、精炼铅及铅合金的生产活动。

[GB 31574，定义3.4]

# 4 总则

## 4.1 评价原则

4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出再生铅冶炼业的特征。

4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

## 4.2 评价指标

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面。在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.2.2 权重系数和指标分数

再生铅冶炼业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施：15%；

——管理体系：10%；

——能源资源投入：20%；

——产品：5%；

——环境排放：20%；

——绩效：30%；

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录B。

## 4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，应由独立于工厂、具备相应能力的第三方组织实施。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。再生铅冶炼业绿色工厂评价指标表见附录B。对照附录B表B.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、再生铅行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的必选指标均满分，且指标加权综合评分达到85分以上，即满足成为绿色工厂的条件。

# 5 评价指标及要求

## 5.1 基本要求

5.1.1 合规性要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 工厂近三年（含成立不足三年）应未发生较大以上环境污染事件、生态破坏事件、安全生产事故。

5.1.1.4 工厂应符合国家和行业现行的产业政策、环保政策和安全规范要求。

5.1.1.5 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132-2018中4.3的要求。

## 5.2 基础设施

5.2.1 建筑

5.2.1.1 工厂建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，宜从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.1.2 危险品仓库、有毒有害操作间、危险废物贮存间等场所应独立设置，并满足GB 18597等标准规范要求。

5.2.2 照明

5.2.2.1 工厂厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

专用设备应符合《再生铅行业规范条件》要求，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

废铅蓄电池预处理及熔炼设备必须配套负压装置。不得直接熔炼带壳废铅蓄电池，不得利用直接燃煤或喷煤式反射炉熔炼含铅物料。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

- 通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB/T 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

5.2.3.3 计量设备

a）工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b) 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.4 其他设施

工厂应配置余热回收、资源综合利用、节能、污染防治等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。

工厂宜开展智能工厂建设。建立再生铅冶炼大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。

5.2.3.5 标识

工厂应在生产区应设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。

## 5.3 管理体系

5.3.1 质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系的要求，宜通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系的要求，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系的要求，宜通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系的要求，宜通过能源管理体系第三方认证，并宜满足RB/T 117的要求。

工厂宜建立能源管理中心。

5.3.5 社会责任

工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

## 5.4 能源与资源投入

5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下宜使用低碳清洁能源。

5.4.1.2 工厂单位产品综合能耗应满足GB 25323先进值要求。

5.4.1.3工厂应结合生产实际，对再生铅冶炼系统中有回收价值的余热余压进行充分的回收利用。

5.4.1.4 工厂宜在GB 25323先进值的基础上，进一步降低综合能耗。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，单位产品新鲜水用量和废水重复利用率应达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平要求。

5.4.2.2 原料全成分分析应包括铅、砷、镉、汞等有害元素含量。禁止使用含汞、镉电池

5.4.2.3 工厂宜搭配处理含铅废料等危险废物，实现危险废物资源化。

5.4.2.4 工厂宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

5.4.3 采购

5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品实施检验或其他必要的活动。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.4  回收利用

5.4.4.1 工厂应减少水资源消耗，开展废水循环利用，应具备生产废水回用系统，废水重复利用率满足再生铅行业清洁生产评价指标体系要求。

5.4.4.2 铅总回收率、塑料回收率、废酸处理利用率等应满足再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平要求。

5.4.4.3 烟气中捕集的烟粉尘应进行再利用。

5.4.4.4 冶炼烟气中的SO2宜回收制酸。

5.4.4.5 工厂宜开展废酸、熔炼渣、精炼渣等的资源化利用。

## 5.5 产品

5.5.1 生态设计

5.5.1.1 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，产品应按照《绿色设计产品评价技术规范 再生铅及铅合金》进行评价。

5.5.1.2 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

5.5.2 质量标准

精炼铅及铅合金锭产品质量应符合GB/T 21181要求，电解铅产品质量应符合GB/T 469要求。

5.5.3 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

## 5.6 环境排放

5.6.1 大气污染物

5.6.1.1 大气污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4许可排放限值和环境管理要求。

5.6.1.2 工厂应在HJ 863.4规定的废气主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。

5.6.1.3 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录。

5.6.1.4 大气污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。

5.6.2 水污染物

5.6.2.1 水污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4许可排放限值和环境管理要求。

5.6.2.2 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理、循环利用或达标排放。工厂应对厂区初期雨水进行收集、处理、回用或达标排放。

5.6.2.3 工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.4 工厂应在HJ 863.4规定的废水主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。

5.6.2.5 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录。

5.6.2.6 水污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。

5.6.3 固体废物

5.6.3.1 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.3.2 工厂应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并保存记录。

5.6.3.3 工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有能力和资质的企业进行危险废物处理。

5.6.3.4 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、利用和处置方式。

5.6.4 噪声

工厂应按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录；工厂厂界噪声排放应符合GB 12348要求。

5.6.5 温室气体排放

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准、规范开展温室气体排放核算和报告，宜获得第三方核查证明，并对外公布核查结果。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

## 5.7 绩效

5.7.1 一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T 36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6，宜达到0.72。

5.7.2.2 建筑密度应不低于30%，宜达到40％。

5.7.2.3 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂的单位用地面积产能应不低于地方发布的单位用地面积产能的要求；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能应超过本年度所在省市的单位用地面积产能。单位用地面积产能宜达到地方发布的单位用地面积产能的要求的1.2倍及以上；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能宜达到本年度所在省市的单位用地面积产能1.2倍及以上。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 工厂使用的绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。

5.7.3.2 工厂宜搭配处理含铅废料等危险废物，实现危险废物无害化、资源化。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1 工厂单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量、单位产品废渣产生量等应达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平。

5.7.4.2 工厂单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量、单位产品废渣产生量等宜达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国际清洁生产先进水平。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1 工厂工业固体废物综合利用率、废水回用率等应达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平。

5.7.5.2 工厂工业固体废物综合利用率、废水回用率等宜达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国际清洁生产先进水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 工厂单位产品综合能耗应达到GB 25323的能耗限额先进值、要求。

5.7.6.2 工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准、规范进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

5.7.6.3 工厂单位产品综合能耗宜达到再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国际清洁生产先进水平要求。

5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

# 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价(适用时)、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a) 实施评价的组织；

b) 评价目的、范围及准则：

c) 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d) 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e) 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等：

f) 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求

g) 发现的问题；

h) 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i) 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j) 相关支持材料。

# 附  录  A（规范性附录）

# 指标计算方法

## A.1  单位产品新鲜水耗

单位产品新鲜水耗是指在一定时间、一定条件下，生产单位产品消耗的新水量，按公示（A.1）计算。

…………………………（A.1）

式中：

Rw：冶炼单位产品新鲜水耗，单位为吨每吨（t/t）；

Vp：生产产品而消耗的新水量，单位为吨（t）；

QY：再生铅及铅合金锭总量，单位为吨（t）。

## A.2  工业固废综合利用率

冶炼过程中产生的工业固废综合回收利用量与同期工业固废产生量的百分比，按公式（A.2）计算。

…………………………（A.2）

式中：

RG：工业固废综合利用率，%；

XGR：工业固废综合回收利用量，单位为吨（t）；

XGP：同期工业固废产生量，单位为吨（t）。

## A.3  污染物产生指标

1）再生铅冶炼单位产品污染物产生量（废水），按公式（A.3）计算。

…………………………（A.3）

式中：

RYW：再生铅冶炼单位产品污染物产生量（废水），单位为吨每吨（t/t）；

QYW：统计期内，冶炼厂废水处理总站进水中特征污染物的总量，单位为吨（t）；

QYD：统计期内，再生铅及铅合金锭总产量，单位为吨（t）。

2）再生铅冶炼单位产品污染物产生量（废气），按公式（A.4）计算。

…………………………（A.4）

式中：

RYQ：再生铅冶炼单位产品污染物产生量（废气），单位为吨每吨（t/t）；

QYQ：统计期内，废气中特征污染物排放总量，单位为吨（t）；

QYD：统计期内，再生铅及铅合金锭总产量，单位为吨（t）。

# 附录B （规范性附录）

# 表B.1 再生铅冶炼业绿色工厂评价指标体系

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准（工厂应至少运行一年以上）。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录截屏等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应符合国家和行业现行的产业政策、环保政策和安全规范要求。 | 生产许可证等相关证明文件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂的领导作用和承诺应满足GB/T 36132中4.3.1a的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132中4.3.1b的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  |  |  |  |
|  |  | 工厂要求 | 工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 | 绿色工厂建设方案等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量核验书或其他相关证明文件 | 必选 | 8 | 15% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 节能评估备案相关文件、三同时制度相关文件、建设用地规划许可证等相关证明文件 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 装饰装修材料合格证明或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 危废固废存储储罐、仓库照片或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 主要建构物列表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 | 绿化合同、植物清单、绿化平面图或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 | 节水器具一览表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。不同场所的照明应进行分级设计。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 专用设备应符合行业规范条件要求，须采用先进的节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 专用设备说明等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 | 各计量器具网络图等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应配置余热回收、资源综合利用、节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。投入的污染物处理设施，应确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 排污许可证、污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应在生产区应设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。 | 标牌、安全标志区域照片 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展智能工厂建设。建立再生铅冶炼大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 大数据平台设计建立方案等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能设备说明等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB/T 117的要求。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 应按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 必选 | 10 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 单位产品综合能耗应满足GB 25323先进值要求。 | 能源消耗数据统计表 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。 | 使用低碳清洁能源相关证明 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜在GB 25323先进值基础上，进一步降低综合能耗。 | 能源消耗数据统计表 |  | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足《再生铅行业清洁生产评价指标体系》单位产品新鲜水用量和废水重复利用率要求。 | 节水评价 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 原料全成分分析应包括汞、镉、铅、砷等有害元素的含量。 | 原材料检验报告单等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜搭配处理含铅废料等为危险废物。 | 原料采购进货单等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 温室气体核查报告 |  | 5 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 回收利用 | 应减少水资源消耗，开展废水循环利用，应具备生产废水回用系统，废水重复利用率满足再生铅行业清洁生产评价指标体系要求。 | 废水循环利用装置证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 铅总回收率、塑料回收率、废酸处理利用率等应满足再生铅行业清洁生产评价指标体系中的国内清洁生产先进水平要求。 | 废水循环利用率、硫的总捕集率、硫的回收率统计数据 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 冶炼烟气中捕集的烟粉尘应进行再利用。 | 烟粉尘利用台账 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 冶炼烟气中SO2宜回收制酸 | 制酸装置证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展废酸、熔炼渣、精炼渣等的资源化利用 | 废酸、熔炼渣、精炼渣利用装置证明文件及利用台账 |  | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 应在产品设计中引入生态设计的理念，产品应按照《绿色设计产品评价技术规范 再生铅及铅合金锭》进行评价。 | 生态设计理念说明、绿色产品评价 | 必选 | 30 | 5% |  |
|  |  |  | 宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品评价 | 可选 | 20 |  |  |
|  |  | 质量标准 | 精炼铅及铅合金锭产品质量应符合GB/T 21181要求，电解铅产品质量应符合GB/T 469要求。 | 产品质量检验报告 | 必选 | 30 |  |  |
|  |  | 减碳 | 宜采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查结果宜对外公布。 | 产品碳足迹核算、核查报告及公开材料 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。 | 碳足迹改善证明材料 |  | 10 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 大气污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4排污许可限值和环境管理的要求。 | 自行监测数据、排污许可证执行报告 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 应在HJ 863.4规定的废气主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。 | 在线监测数据及联网证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，保存原始监测记录。 | 自行监测数据及台账 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 大气污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。 | 自行监测数据 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 水污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4排污许可限值和环境管理的要求。 | 自行监测数据、排污许可执行报告等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理、梯级利用或达标排放。工厂应对初期雨水进行收集、处理、回用或达标排放。 | 清污分流设施、回用废水水质检测结果、初期雨水收集、处理设施等证明材料 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应在HJ 863.4规定的废水主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。 | 在线监测数据及联网证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 水污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。 | 监测报告 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物的储存和处置应符合GB18597、GB18598；GB18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 | 一般固废销售合同、危险废物处置合同、转移联单等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并保存记录。 | 固体废物环境管理制度、台账记录等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂无法自行处理的固体废物，需委托具有能力和资质的企业进行安全处置或综合利用。 | 委托处置合同、危险废物转移联单、资质证明等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。 | 固废处理处置方式说明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB 12348的要求。 | 监测报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 温室气体核查报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 | 温室气体核查报告、核查结果公示截图 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂使用的绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜逐年提高绿色物料使用率。 | 绿色物料统计表等 | 可选 | 3 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 单位产品主要污染物产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品主要污染物产生量宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废气产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废气产生量宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产先进水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水产生量宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产先进水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 工业固体废物综合利用率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品工业固体废物综合利用率核算 单位产品工业固体废物综合利用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 工业固体废物综合利用率宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产先进水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水回用率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 必选 | 8 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废水回用率宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国际清洁生产先进水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 单位产品综合能耗应达到GB25323 限额先进值、《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 单位产品综合能耗宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进水平。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量宜逐年下降。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  | 总分 |  |

# 参考文献

[1] 《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函[2018]257号）

[2]《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）

[3]《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委/环境保护部/工业和信息化部公告2015年第36号）

[4]《再生铅行业规范条件》（工业和信息化部公告 2016年第60号）

————————

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准