《高钛渣》标准修订工作情况介绍

# 一、工作简况

## 任务来源

根据2022年4月26日，工业和信息化部办公厅关于印发《2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》的要求，有色金属行业标准《高钛渣》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20220225T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月，标准修订牵头单位为新疆湘润新材料科技有限公司。技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。《高钛渣》由新疆湘润新材料科技有限公司、遵义钛业股份有限公司、新疆湘和新材料科技有限公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司、凤城市千誉钛业有限公司、内蒙古蒙达钛业有限责任公司、河南龙兴钛业科技股份有限公司负责修订。

## 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

2.1 主要参加单位情况

标准主修订单位新疆湘润新材料科技有限公司在标准的编制过程中，积极主动收集国内外相关标准和要求，负责项目的总体实施和策划，带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，编制实测数据统计表，最终带领编制组完成标准的编制工作。

有色金属技术经济研究院有限责任公司为本标准提供理论研究基础，并为国内外高钛渣标准对比工作提供有力支持。

各参与单位积极参加标准调研工作，配合主编单位开展大量的现场调研、取样、开展各种试验工作，为标准编写提供了真实有效的实测数据，针对标准的讨论稿和征求意见稿提出修改意见，并对标准中钛及钛合金板材的技术指标进行严格把关。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1。

- 主要起草人及工作职责

| 起草人 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 刘洪贵 | 负责标准的工作指导、标准的编写、试验方案确定及组织协调 |
|  | 负责标准中相关技术要求内容的编写及把关 |
|  | 负责提供企业的现场调研及配合标准编写开展现场试验验证及数据积累 |
|  | 提供理论支撑，并对国内外钛及钛合金板材标准对比提供支持 |
|  | 提供第三方的检测服务，指导企业现场检验的规范化并编写标准试验验证数据的对比分析 |
|  | 标准编写材料的收集及标准部分内容的编写与把关 |
|  | 提供技术指导 |

## 工作过程

3.1 预研阶段

2020年5月至2022年3月，公司对国内钛渣生产现状进行了了解调研，具体内容为：了解国内钛渣的技术水平、检测及应用情况，与企业技术人员深入讨论技术标准的具体技术要求，参观部分企业现场生产情况，根据调研情况，由主编单位整理并编制形成了《高钛渣》标准修订项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。

3.2 立项阶段

1）2021年3月，新疆湘润新材料科技有限公司向有色标委会提交了《高钛渣》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，根据2022年4月26日，工业和信息化部办公厅关于印发《2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》的要求，有色金属行业标准《高钛渣》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号：20220225T-YS。

2）2022年7月21日，根据标委会的要求，项目组提交了标准修订的时间进度安排。

3.3 起草阶段

- 1）从2022年5月份开始，公司与各有关单位进行了富有成效的沟通交流，发布标准修订意见征集表，收集7个单位的修订建议，具体如下：

- 1、新疆湘润新材料科技有限公司

- 公司具有沸腾氯化和熔盐氯化四氯化钛生产系统，每年使用高钛渣、金红石总计可达15万吨，对高钛渣中锆、Sn、铌等的氧化物提出了具体要求，对产品粒度、包装内容提出要求。关于是否保留用于人造金红石用途提出修改建议，对使用于熔盐氯化的低品位钛渣的级别要求提出建议，希望增加熔盐氯化高钛渣的金红石含量要求。

- 2、遵义钛业股份有限公司

- 其提出的修改意见如下：

| 公司现状 | 遵义钛业股份有限公司目前拥有4.5万吨/年.台沸腾氯化炉2台，所采用的原料为高钛渣和金红石。 |
| --- | --- |
| 公司现在生产或使用的钛渣产品的成分统计等级分布 | 牌号 TiO2，≥ 杂质含量，≤ Fe P CaO MgO MnO Cr2O3 V2O5 SiO2 Al2O3 H2O TZ92 92.00 3.50 0.03 0.30 1.00 2.00 0.30 0.40 2.2 2.0 0.1 TZ90 90.00 4.00 0.03 0.40 1.50 2.50 0.30 0.40 2.5 2.2 0.1 |
| 公司现生产或使用钛渣产品粒度分布或要求情况 | 公司现生产或使用钛渣产品粒度： 粒度范围在40目~200目， +40目≤5% ，-200目≤5% 。 |
| 对新标准修订增减分析项及等级划分等的建议 | 建议：MnO≤2.0，（CaO+MgO）≤1.20，Al2O3≤2.00 |

- 3、新疆湘和新材料科技有限公司

| 高钛渣标准修订情况摸底表 |
| --- |
| 公司现状 | 新疆湘和新材料科技有限公司隶属于新疆湘晟新材料科技有限公司全资子公司，公司注册成立于2018年8月29日；于2019年6月开工建设一台大型钛渣炉，年产6万吨钛渣、3万吨铸铁。该项目于2021年5月22日点火烘炉，经历了45个日夜于7月7日产出第一炉钛渣，随后产出第一炉生铁，标志着该项目顺利地进入了试生产期。2021年生产钛渣2.5万吨，生铁1.2万吨；2022年上半年生产钛3.1万吨，生铁1.6万吨，当前钛渣电炉生产运行正常。 |
| 公司现在生产或使用的钛渣产品的成分统计等级分布 | TiO2 | 总铁 | FeO | 单质铁 | Ti2O3 | 金红石 | MgO | Al2O3 | SiO2 | CaO | V2O5 | Cr2O3 | MnO |
|  | 75.610 | 9.105 | 10.978 | 0.573 | 13.120 | 3.703 | 3.484 | 1.264 | 4.796 | 1.570 | 0.179 | 0.019 | 1.363 |
|  | 76.532 | 8.992 | 10.742 | 0.642 | 14.552 | 3.676 | 4.026 | 1.316 | 5.052 | 1.570 | 0.175 | 0.012 | 1.317 |
|  | 77.340 | 8.760 | 10.470 | 0.621 | 15.350 | 3.083 | 4.144 | 1.388 | 5.020 | 1.579 | 0.194 | 0.013 | 1.358 |
|  | 78.033 | 8.377 | 10.050 | 0.567 | 15.747 | 3.220 | 4.237 | 1.534 | 5.215 | 1.578 | 0.206 | 0.012 | 1.353 |
| 公司现生产或使用钛渣产品粒度发布或要求情况 | 当前生产 | 常规 | +20目 | 20-200目 | -200目 | 增加筛网 | +20目 | 20-30目 | 30-200目 | -200目 | / | / | / |
|  |  |  | 2.00% | 88.00% | 20.00% |  | 1.36% | 3.80% | 82.90% | 11.94% | / | / | / |
|  | 客户要求 | 类型一 | +20目 | 30-200目 | -200目 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 全通过 | ≥72.0% | ≤10.0% | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 对新标准修订增减分析项及等级划分等的建议 | 1、增加钛渣TiO2：76%、TiO2：78%两个等级； |
| 备 注 | 1、公司当前使用的钛精矿品位分别为46.5%，42.0%； |

- 4、凤城市千誉钛业有限公司

| 公司现状 | 凤城市千誉钛业有限公司及其前身从1990年开始利用辽宁本地菱镁矿资源生产电熔镁，并于2004年进入钛渣冶炼行业，距今已经连续生产高钛渣19年。目前，凤城市千誉钛业有限公司拥有6300KVA钛渣冶炼矿热炉6台（总容量37800KVA），年产高钛渣（以TiO2≥92%计）36000吨左右，公司生产的90、92钛渣深受客户喜爱，产品远销日韩，近销国内主要海绵钛和氯化钛白生产企业，如新疆湘润、中信钛业等。凤城市千誉钛业有限公司即是一家有30多年经验的冶炼企业，同时也是一家紧跟时代脚步的高新技术企业。目前，凤城市千誉钛业有限公司是国家级高新技术企业、辽宁省级雏鹰科技型企业，拥有专利技术22个，在申请专利4个。 |
| --- | --- |
| 公司现在生产或使用的钛渣产品的成分统计等级分布 | 见附件1 |
| 公司现生产或使用钛渣产品粒度发布或要求情况 | 熔盐渣粒度：850μm以上：全通过，74μm以下：≤15% 沸腾渣粒度：850μm以上：≤3%，74μm以下：≤10% |
| 对新标准修订增减分析项及等级划分等的建议 | 可以考虑去掉对P含量的要求，因为在生产钛渣的过程中，钛铁矿及辅料中的P大部分富集在半钢中。根据多年的生产经验，钛渣中的P通常低于0.001% 是否可以将钛渣分为熔盐渣和沸腾渣两大类,如TZR-88，TZR-90，TZR-92; TZF88，TZF90, TZF92 可以考虑去掉TZ94这一规格。尽管在生产中，94产品是可以批量生产的，但由于较高的成本导致较高的售价，下游采购并不积极。 |

# 内蒙古蒙达钛业有限责任公司

| 公司现状 | 公司现有3.3万KVA高温冶炼炉一台，在建两台，生产高钛渣(TiO2:85%`~92%）系列产品, 年底全部投产后，年产高钛渣将达到 20万 吨。 |
| --- | --- |
| 公司现在生产或使用的钛渣产品的成分统计等级分布 | 高钛渣成分含量 TiO2 TFe CaO MgO MnO Cr2O3 V2O5 SiO2 Al2O3 ZrO2 SnO Nb2O5 P S ≧90 ﹤3.0 ﹤0.35 ﹤1 ﹤2.5 ﹤0.3 ﹤0.4 ﹤2.5 ﹤2.0 ﹤0.5 ﹤0.005 ﹤0.1 ﹤0.03 ﹤0.05 ≧88 ﹤4.0 ﹤0.45 ﹤1 ﹤2.5 ﹤0.3 ﹤0.4 ﹤2.5 ﹤2.5 ﹤0.5 ﹤0.005 ﹤0.1 ﹤0.03 ﹤0.05 ≧85 ﹤5.0 ﹤0.50 ﹤1 ﹤3.0 ﹤0.3 ﹤0.4 ﹤3.5 ﹤3.0 ﹤0.5 ﹤0.005 ﹤0.1 ﹤0.03 ﹤0.05 |
| 公司现生产或使用钛渣产品粒度发布或要求情况 | 高钛渣粒度分布（%） +20目 -20+30目 -30+180目 -180+200目 ＜0 ＜15 ≥85 ＜10 |
| 对新标准修订增减分析项及等级划分等的建议 | 建议： 1 增加ZrO2,SnO,Nb2O5,S的含量值。 2增加XRF检测方法。 |

# 河南龙兴钛业科技股份有限公司

高钛渣标准修订建议

1：外观质量：

原外观质量：黑色细颗粒装固体

建议修改外观质量：略带金属光泽的黑色颗粒状固体

2：粒度：用于沸腾氯化生产钛白粉及海绵钛

原粒度范围：

>850μm不大于5%; >600μm—850μm不大于15%；

74um—600μm大于75%；<74 μm不大于5%

建议修改粒度范围：

>850μm不大于5%; >600μm—850μm不大于25%；

74um—600μm大于65%；<74 μm不大于5%

3：建议引入高钛渣中金红石含量范围。

4：建议把高钛渣中氧化铝含量根据牌号再降低0.5% 。

# 7、内蒙古金诚钛业有限公司

| 公司现状 | 内蒙古金诚钛业有限公司-运转正常。公司有4台12500的矿热炉，目前2台在运转，2台再整改。年生产3万吨。 |
| --- | --- |
| 公司现在生产或使用的钛渣产品的成分统计等级分布 | TiO2≥88.0%、≥90.0%、≥92.0%（现生产的全部是按照国家标准） |
| 公司现生产或使用钛渣产品粒度发布或要求情况 | 20目全通过，200目≤10%（现生产的全部是按照国家标准） |
| 对新标准修订增减分析项及等级划分等的建议 | 没有建议 |

另外还与攀钢海绵钛厂、龙佰集团、钛合金在线、澳禄卡、凤城市大梨树金翼钛业有限公司等单位进行了沟通。

- 3.4在第一轮征求意见反馈的基础上，通过系统的工作对标准进行修订完善后再次征求意见，得到六家单位的回复，由于部分回复意见存在冲突，计划在这次标准会上进行讨论确定。

十

标准修订工作组

2023.2.12