镍基合金粉化学分析方法

第1部分：硼含量的测定

酸碱滴定法

编制说明

（讨论稿）

主编单位：国标（北京）检验认证有限公司

2023年2月

镍基合金粉化学分析方法

第1部分：硼含量的测定

酸碱滴定法

编制说明

## 一、工作简况

### （一）任务来源

根据2022年4月29日工业和信息化部发布的《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号）的要求，有色金属行业标准《镍基合金粉化学分析方法 第5部分 铜含量的测定 硫代硫酸钠碘量法》修订项目由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由国标（北京）检验认证有限公司负责起草，项目计划编号为2022-0067T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月。

### （二）主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

### 1. 本标准起草单位及其分工

本标准起草单位有：国标（北京）检验认证有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国科学院金属研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院分析测试中心、广西分析测试中心、中铝材料应用研究院有限公司。

其中，国标（北京）检验认证有限公司主要负责试验方案制定，试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等工作；中科院金属所负责制备和提供满足试验要求的统一样品；中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司为一验单位，主要负责对试验方案中的条件实验进行验证，提供精密度和准确度测试数据，并对标准文本提出修改意见和建议；国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院分析测试中心、广西分析测试中心、中铝材料应用研究院有限公司为二验单位，主要负责提供精密度试验数据，并对标准文本提出修改意见和建议。

标准牵头单位国标（北京）检验认证有限公司前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构之一。公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。

### 2. 本标准起草人员及其工作职责

本标准主要起草人有：李甜、张宇鑫、李娜。。。

各起草人在本标准编制过程中的工作职责见表1所示：

表1 各起草人及其工作职责

| 序号 | 起草人员姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 李甜、张宇鑫、李娜。。 | 试验方案制定、试验样品收集和分发，分析方法研究，试验结果处理，标准文本、试验报告和编制说明撰写等。 |
| 2 |  | 试验方案验证；提供精密度和准确度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 3 |  | 提供精密度测试数据；对标准文本提出修改意见和建议。 |
| 4 |  | 试验样品成分设计、选材、制备。 |

### （三）主要工作过程

国标（北京）检验认证有限公司组织骨干技术人员成立项目编制组，制定研究技术路线和实施方案，并组织开展该项目的试验研究与验证工作。主要工作过程经历如下阶段：

### 立项阶段

国标（北京）检验认证有限公司向全国有色金属标准化技术委员会粉末分标委提交了YS/T 539-2009《镍基合金粉化学分析方法》标准修订的项目建议书、标准草案和立项报告等材料，经全体委员论证同意立项。随后由秘书处组织全体委员网络投票，投票通过后转报给工业和信息化部科技司，并挂网向社会公开征求意见。

2022年4月29日，工业和信息化部发布了《关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2022]94号），正式下达该标准的修订任务，标准名称为《镍基合金粉化学分析方法 第5部分 铜含量的测定 硫代硫酸钠碘量法》，项目计划编号为2022-0067T-YS，项目周期为18个月，完成年限为2023年10月，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

### 起草阶段

2.1 任务落实

2022年7月19日-21日，全国有色金属标准化技术委员会粉末分标委在江西省赣州市组织召开了《镍基合金粉化学分析方法》系列标准的任务落实会。有色金属标准工作会议。会上确定了由国标（北京）检验认证有限公司牵头负责《镍基合金粉化学分析方法 第5部分 铜含量的测定 硫代硫酸钠碘量法》的起草工作，由中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中国科学院金属研究所、国合通用（青岛）测试评价有限公司、广东省科学院分析测试中心、广西分析测试中心、中铝材料应用研究院有限公司8家单位协助起草；明确了所采用的分析方法及其测定范围；同时确定了样品制备单位、进度安排等事项。

2.2 样品收集及试验研究

2022年9月~2023年2月编制组委托中科院金属所根据市场上镍基合金粉生产和应用情况，开展试验样品的成分设计、选材和制备，共制备了两种牌号的镍基合金粉样品。充分考虑到试验样品的代表性，经筛选，最终选择B1%、B10%、B20%三种牌号为本标准统一的试验样品。

2022年12月~2023年2月编制组开展大量试验研究工作，形成了方法研究报告及标准文本和编制说明的讨论稿。其中，对于原标准中的方法，测定范围由1.00%~6.00%扩展为1.00%~20.00%。系统开展了酸度试验、碳酸钡用量试验、甘露醇用量试验、共存元素干扰试验等，补充了精密度试验和正确度试验。

## 二、标准编制原则

### （一）符合性

标准格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》等文件的要求编写，并按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测试方法重复性与再现性的基本方法》的要求进行试验数据的统计及重复性线和再现性限的计算。

### （二）适用性和先进性

本标准是对YS/T 539.9-2009《镍基合金粉化学分析方法 第9部分 铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法》的修订起草。在充分调研国内外镍基合金粉相关产品标准及行业内镍基合金粉分析检测实际需求的基础上，对原标准的测定范围、试验操作的技术细节、精密度数据进行修改或补充，进一步规范了镍基合金粉中硼含量的分析方法，同时又体现了行业内对镍基合金粉化学成分分析的技术水平，具有先进性、可操作性和广泛的适用性。主要修订内容如下：

（1）拓展硼的测定范围：根据国内外现行的镍基合金粉产品，将硼的测定范围由“1.00%~6.00%”修订为“1.00%~20.00%”，覆盖了行业内现行生产和应用的全部镍基合金粉产品，拓展了标准的适用面。

（2）试验条件的探究：由于扩大了测定范围，对称样量和分取情况重新进行规划，探究了新的测定范围下试验试剂等条件，满足了硼含量＞6%的镍基合金粉产品的准确、快速分析，提高了标准的适用性和先进性。

（3）补充精密度数据：对多家实验室的测定结果进行科学统计分析，计算出两种分析方法的重复性限和再现性限，提高了标准的可操作性。

## 三、标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

### 1 测定范围的修订

目前镍基合金的产品标准主要有GB/T 14992-2005《高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号》、GB/T 5235-2007《加工镍及镍合金化学成分和产品形状》，该标准列举了不同牌号高温合金的化学成分，其中硼元素的含量范围在0.001%～20.00%之间。根据上述产品标准的规定，结合相关行业内镍基合金粉生产、贸易及检测的实际情况，最终确定将铜的测定范围由原标准中的“1.00%~6.00%”修订为“1.00%~20.00%”。

### 2 盐酸用量对测定结果的影响

### 3 碳酸钡用量试验

### 4甘露醇的用量

### 5 共存元素干扰试验

### 6 加标回收试验

### 7 精密度试验

## 标准中涉及的专利情况

本标准不涉及专利问题。

## 标准预期达到的社会经济效益等情况

镍基高温合金具有高的室温和高温强度、良好的抗氧化性和抗热腐蚀性、优异的蠕变与疲劳抗力、良好的组织稳定性和使用的可靠性，是航空、航天发动机高温部件的关键材料，又是舰船、能源、石油化工等工业领域不可缺少的重要材料。近年来，随着国外高科技核心技术的封锁，我国开始走自主创新之路，随着《中国制造（2025）》的发布，我国对镍基高温合金开启了大规模的研究与探索，尤其以在航空发动机叶片和火箭发动机、核反应堆、能源转换设备上的高温零部件的发展和应用受到广泛关注。高温合金材料现已成为衡量一个国家材料发展水平的重要标志之一。镍基高温合金具体应用于制作航空喷气发动机和工业燃气轮机的热端部件。现在燃气涡轮发动机50%以上质量的材料采用高温合金，其中镍基高温合金的用量在发动机材料中约占40%，主要用于航空航天领域950%～1050%℃下工作的结构部件，如航空发动机的工作叶片、涡轮盘、燃烧室等。因此研究镍基高温合金对于我国航天航空事业的发展具有重要意义。而材料的化学组成分直接影响材料的性能，因此，镍基高温合金材料的化学分析方法研究有利于把控该材料的质量以及帮助材料性能提升。

## 采用国际标准和国外先进标准的情况

无。

## 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准的技术内容与现行相关法律、法规和强制性国家标准没有冲突。在标准修订过程中充分考虑到了国内外镍基合金粉相关产品标准的技术内容，修订后铜元素的测定范围完全覆盖了目前所有的镍基合金粉品种，能够与国内外现行的镍基合金粉产品标准配套使用。本标准内容全面、条款详细、格式规范，符合GB/T 1.1-2020的相关要求。

## 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 标准性质的建议说明

根据标准化法和有关文件规定，建议本标准性质为推荐性行业标准。

## 贯彻标准的要求和措施建议

- 在标准实施前应保证标准文本在镍基合金粉相关生产和应用单位及检测机构中有充足的供应，这是保证新标准贯彻实施的基础。

- 针对标准使用的不同对象，有侧重地开展标准的宣贯培训，以保证标准的贯彻实施。

- 对于标准使用过程中出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

- 建议本标准批准发布6个月后实施。

## 废止现行有关标准的建议

建议废止原标准YS/T 539.9-2009《镍基合金粉化学分析方法 第1部分 硼含量的测定 酸碱滴定法》。

## 其他应予说明的事项

无。