# 《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制说明

（初稿）

《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》编制组

2023年3月29日

# 1  任务来源

根据2022年11月，工业信息化部《2022年第三批标准制修订和外文版项目计划》，《2022年第三批产业优化升级标准项目计划表》智能制造行业标准，《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划编号为2022-1576T-YS，项目周期为24个月，完成期限为2024年。标准起草单位为：江西铜业股份有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》由江西铜业股份有限公司、广州振铭机电科技有限公司、青岛慧拓智能机器有限公司、徐州工程机械集团有限公司、山推工程机械股份有限公司、江西东锐机械有限公司、华为技术有限公司、中国移动通信集团公司负责起草。

# 2  主要参加单位和工作成员及其所做的工作

2.1 主要参加标准起草单位情况简介

江西铜业股份有限公司成立于1997年1月24日，经营范围包括有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务。公司在江西省内拥有德兴铜矿、永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、银山矿业、七宝山矿业等多家矿山，年产铜精矿含铜约21万吨，并伴有丰富的金、银、硒、碲、铼等稀贵金属和其他非金属元素。公司坚持落实科学发展观，以先进企业文化为依托，走建设“资源节约型、环境友好型”企业道路，使企业成为全面、协调、可持续发展的典范。2016年2月21日公司荣获国家环保最高奖“第三届中华环境奖——绿色东方企业环保奖”。2020年1月8日德兴铜矿、银山矿业、武山铜矿纳入自然资源部发的绿色矿山名录，2021年1月11日城门山铜矿、七宝山铅锌矿纳入2020年度国家级绿色矿山名录（自然资源部2021年第2号）。

江西铜业股份有限公司拥有业内知名、国内领先的智能化矿山-城门山铜矿。一直以来，公司对车联网工作十分重视，采用大量新技术、新设备，建设具有领先水平的车联网管控平台，并培养了大量专业人才。2017年至2020年，城门山铜矿完成智能化矿山一期建设。由江铜集团、中国移动、华为、航天重工和山推股份联合打造出的国内首个有色矿山车联网。在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。该项目计划使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化，极大地提高生产效率和安全性，达到智慧矿山的要求，成为国内矿山智能化建设的标杆。

2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责见表1.

表1 本标准主要起草人及工作职责

| 姓 名 | 职 称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 毛世意 | 高级工程师 | 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| 严铭 | 高级工程师 | 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| 朱志兴 | 高级工程师 | 负责标准的工作指导、工作方案的确定及组织协调 |
| 简志超 | 高级工程师 | 对外联络及调研的组织协调，标准编写范围的确定，标准格式的确定 |
| 石立岩 | 工程师 | 标准中车联网应用相关内容的编写，规范标准格式校准，编制说明内容编写 |
| 王兵建 | 工程师 | 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |
| 赖作星 | 工程师 | 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |
| 周巍微 | 助理工程师 | 标准中车联网应用相关内容的编写，修改意见汇总及完善 |

# 3  主要工作过程

## 3.1准备阶段

2021年9月，江西铜业股份有限公司成立《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》行业标准编制组，抽调了包括采矿、检验等多方面具有丰富生产、管理经验骨干员工作为主要起草执笔人员，并召开了动员大会，对标准编制的项目背景、工作进度、组织分工等进行了统筹安排。之后编制组成员集中投入工作，陆续收集了大量资料，包括：国家标准制定有关规范、技术要求、行业标准等参考资料，并进行技术资料的消化吸收与归类总结。

编制组成员定期组织召开会议，汇报工作成果，讨论标准编写范围、内容及基本要求，并常态化形成会议纪要，逐步统一了认识，形成了清晰的标准编写思路。在做好了大量前期准备后，结合江西铜业股份有限公司已建成的车联网管控平台实际应用情况，2022年8月，编制组编制形成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》标准草案，完成了标准基本格式、结构及内容的编写。

3.2  编制征求意见稿

2022年6月1日-3日，江西铜业股份有限公司邀请相关专家，对标准编制组成员进行了标准编写的相关培训，对标准草案进行了深入的讨论整理，完成了内部审核、修改，完成《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）。根据车联网管控平台实际需求，设计了有色金属矿山矿用车联网管控平台调研表，并随《有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范》（征求意见稿）一起，发送全国有色金属行业各大型矿山企业，收集相关行业企业数据，征集标准意见建议。

## 3.3  第一次标准调研

## 待完善

## 3.4  第一次标准化会议

待完善

## 3.5  编制预审稿

待完善。

# 四  标准编制原则和确定内容的主要依据

## 4.1  编制原则

遵循合法性、科学性、可衡量性、可行性和利益均衡的原则。

## 4.2  标准的主要内容

有色金属矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，矿山车辆作为矿山生产的重要设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。矿山矿用车联网管控平台是智慧矿山的重要内容，利用车联网技术可以提升矿山车辆管理水平，推动智慧矿山高效化、绿色化发展。

本文件为有色金属行业推荐性标准，为首次发布。编制过程中依据《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》的要求，借鉴了国内外矿山智能化建设的成功经验和车联网管控平台建设方面的应用成果，结合国内有色金属矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，并根据下列与车联网管控平台的设计、建设、使用相关的技术标准等制订。

GB/T 22239 信息安全技术+网络安全等级保护基本要求

YD/T 3400 基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求

本标准由前言和7个章节构成。

前言:前言部分主要说明本文件的起草依据、提出单位、归口单位、起草单位、主要起草人、发布版本情况等。

1.范围:明确了标准的内容范围和适用范围。

规定了有色金属矿山矿用车联网管控平台的建设要求，为企业车联网管控平台建设提供相关技术和功能要求，便于指导企业建设车联网管控平台。

车联网管控平台综合运用网络、信息化等技术，其产生的数据作为企业的一项宝贵资产。在当前网络安全威胁日益猖獗的情况下，保护好数据及网络安全非常有必要，因此本文件规定了车联网管控平台的数据及网络安全。

企业建成车联网管控平台后，为避免出现“重建设轻使用”的弊端，需要有稳定可靠的运行维护管理，本文件确定了车联网管控平台运行和维护要求。2.规范性引用文件:阐明了本标准引用的其他标准情况。

2.本标准在制定过程中，参考了其他行业以及信息化、网络等方面国家及行业标准，在本标准中进行了引用，以求做到内容详实、有理有据。

3.术语、定义和缩略词:对标准中涉及到的重要概念进行集中解释。

本标准涉及到有色金属行业专业术语，为便于理解，在此进行了统一解释。

矿用车联网：矿用车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供相关功能服务。

智能管控平台： 基于CPS和工业互联网而构建的，旨在对企业运营过程中涉及的管理属性、分工、授权、知会、决策项、数量、金额等控制项进行集中管理管控，服务企业实现管理精益化、生产可视化的系统平台。

南北向接口：北向接口处于架构图的顶部，向上提供服务，是供其他厂家或运营商网管进行接入管理的接口；南向接口处于架构图的底部，向下提供服务，是管理网管系统或者设备的接口。

本标准涉及到有色金属行业专业缩略词，为便于理解，在此进行了统一解释。

- 车联网管控平台总体架构。

矿山矿用车联网管控平台总体架构见图1

图1 车联网“云、网、边、端”系统架构图

图1中各层主要作用和内容如下：

a）端——终端装备

通过对生产设备进行智能化改造和成套智能装备的应用，实现全面感知和精准控制。

b）边——矿山5G+MEC边缘计算

充分利用矿山原有及新建控制系统数据，汇聚区域数据资源，实现边缘侧的数据分析和实时决策。

c）网——5G网络基础建设

基于5G网络（公网专用）实现矿山内远程化、自动化作业，实现5G技术带动矿山产业的新业态、新模式、新服务发展。

d）云——私有云建设

集成工业微服务、大数据服务、应用开发与部署等功能，实现海量异构数据汇聚与建模分析、工业经验知识软件化与模块化、各类创新应用开发与运行。

5 建设要求

5.1 概述

构建矿用车联网管控平台宜包括智能调度系统、智能运维系统、智能驾驶系统。

5.2 要求

5.2.1智能调度系统应通过V2X(人、车、路、矿)的控制与管理，实现装、运、卸的全过程控制与实时优化调度、管理和监控的功能，并结合爆堆品位值及目标值，融入优化算法实现智能供配矿管理。

5.2.2智能运维系统通过实施采矿设备 ECU 数据实时采集（CPE双通道并行）、分析、研判，结合关键部件的生命周期和故障分析，实现采矿设备的智能动态管控。

5.2.3智能驾驶系统通过采矿设备进行智能化、无人化改造，以数据驱动管理，实现采矿设备有人驾驶、遥控驾驶、无人驾驶多模式混编作业，满足现场复杂生产场景作业需求。

5.2.4矿用车联网管控平台的设计应满足以下几点要求：

a）应具备开放性和可拓展性，便于与其他系统共享、交换数据；

b）应具备良好的信息处理能力，人机交互界面友好；

c）应综合考虑生产节奏，合理分配运输任务，并将关键过程状态反馈上位系统；

d）应具备手动调度功能；

e）应具备一键紧急停止无人驾驶运输车运行的功能；

f）应具备调度范围内重要关键数据的归纳、可视化功能，宜支持在移动终端的同步展示。

6 搭建云、网、边、端架构

6.1 终端装备

6.1.1 无人驾驶矿用车线控转向、驱动、制动、档位更换响应时间宜合理控制。

6.1.2 无人驾驶矿用车循迹横向精度、航向精度、动态定位需精准。

6.1.3 应设置视频监控系统，统一管理、监控无人驾驶区域内的所有监控摄像设备以及无人驾驶运输车所搭载的监控摄像设备，视频监控设备选型宜保持统一。

6.1.4 规范驾驶员操作行为：

a）识别：采集数据与规范数据对比，判定异常驾驶行为；

b）提醒：基于广播方式交互信息；

c）纠偏：人员校正偏差或装置自动保护响应；

d）记录：应用服务器实现事件报告。

6.1.5 具备安全监控装置：

a）应在主要运行方向和倒车方向上装配接近障碍物检测装置，结合车辆实时速度、刹车距离等因素合理设定，确保控制车辆在障碍物接触到接触式障碍缓冲器之前停车；

b）障碍物监测功能中，宜对人员监测提高感知敏感性，确保不发生人身安全事故；

c）车辆应在方便操作的位置安装紧急停车按钮，且紧急停车按钮灵敏可靠；

d）车辆应具备行驶轨迹偏离判断，当车辆脱离运行路线时，应自动触发紧急停车；

e）车辆应具备周期性位置坐标突变判断，当车辆当前位置和前序记录的坐标位置距离过大，应自动触发紧急停车；

f）车辆应具备速度监测功能，当车速超过预设安全速度时应自动触发紧急停车。

6.2 5G+MEC边缘计算

6.2.1应具备CAN总线通信控制器开放接口，满足对外读、写数据功能。

6.2.2应具备控制器数据获取或通过扩展采集单元，实现数据采集功能。

6.2.3数据的获取与传输应满足以下要求：

a）获取:根据实际业务需求，明确设备数据采集内容及其属性要求，综合考虑设备数据源类型、可操作性、成本等，选择合适的数据采集技术手段及设备，通过应用系统等自动获取设备数据；

b）审核:对获取的数据进行审核，并对不完整、不准确的数据再次进行采集获取；

c）传输:由智能设备或应用系统等通过车联网平台向服务器发送采集的设备数据；

d）处理:按照设备信息资源分类、业务规则和相关要求，由采集中间件对接收的设备数据进行过滤、清洗、转换、关联等处理，保证处理后数据的规范化；

存储:处理后的数据上传至工作平台相应的数据库中，经审核验证后存储至标准数据库中。

6.3 5G网络搭建

6.3.1 外部网络应满足以下要求：

a）网络要约管理：通信双方应根据网络实际物理条件，提前确定好网络通信的协议、通信对话内容以及相关技术要求。

b）固定IP专线需求：依托国内骨干网及宽带城域网资源，搭建专线接入方式，满足高数据接入要求。IP专线自上而下应分为业务运营层、业务协同层、网络管控层和网络承载层，其中NCE作为支撑IP专线的网络智能大脑，集管理、控制、分析为一体，南向实现全局网络的集中管理、控制和分析，北向提供开放网络API与上层系统对接、快速集成。

6.3.2 5G网络基本性能指标参照YD/T 3400 基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求。

6.3.3 网络安全应符合GB/T 22239 信息安全技术+网络安全等级保护基本要求。

6.4 私有云

6.4.1 建设集管理平台、工业数据集成、大数据分析、AI管控平台、IoT平台多功能为一体的私有云。解决车辆调度系统、数据采集系统、视频监控系统等各大系统之间的数据孤岛问题，实现数据共享、业务共享，最终达到业务数据化、数据业务化的目的。

6.4.2 搭建硬件资源池，实现私有云的安全性和可靠性。中心基础设施建设分别搭建计算资源池、存储资源池及网络资源池，并规划网络接入区。

图2 私有云架构图

7智能管控平台

7.1要求

内置工业标准协议总线，提供丰富南北向接口，纵向打通设备层、控制层及执行层的设备及软件信息孤岛，横向集成生产管理、设备管理、报表管理等模块，同时支持跨平台应用的开发接口，能够有效帮助企业实现从自动化控制向智能化转型升级，助力生产过程透明化、精益化，帮助企业管理者有效掌控实时生产信息，充分提高生产设备利用率。

智能管控平台应具备以下特点：

a）轻量化：采用数采平台搭配智能网关的轻量数采体系，支持简易数据采集配置；

b）便捷化：采用CS、BS架构，支持PC，移动终端、工控设备上灵活步署；

c）模块化：采用前后端分离的模块化API设计,具备良好的扩展性和快速个性化定制能力；

d）组态化：采用APP内容可拖拉组态的方式，满足系统角色对可视化看板的内容聚焦需求；

e）标准化：采用内置式的工业标准协议总线，满足底层设备及软件数据的标准化接入。

7.2智能决策

矿用车联网管控平台具备AI和DSS相结合，应用专家系统（ES）技术，使DSS能够更充分地应用关于决策问题的描述性知识，决策过程中的过程性知识，求解问题的推理性知识，通过逻辑推理解决复杂的决策问题的能力。

7.3数字战略

7.3.1 制定和实施针对整个企业内部数据的商业应用和技术管理的一系列政策和流程，达到提升数据价值的目的。

7.3.2 形成矿用车辆网行业相关方数据有机融合、互动以及协调，形成大数据感知、管理、分析与应用服务的新一代信息技术架构和良性增益的闭环生态系统。

## 4.3  确定主要内容的依据

国内首个第三代矿用车联网管控平台。创新开发了调度系统与ECU采集系统并行（CPE双通道），对国内外多品牌采矿设备实现数据采集和运用。配置智能调度系统，实现装、运、卸的全过程控制与优化管理，自动实现各种生产资源的合理配置和利用，将配矿优化算法融入智能调度，降低人为误差和失误，实现效率最高，消耗最低。配置智能运维系统，对设备数据的实时采集、分析、研判，结合整机和部件的生命周期管理和矿山中长期规划，形成采矿设备智能动态管控，挖掘设备的最大经济价值。

在江西首批5G基站落户城门山铜矿后，积极开展5G与矿业的融合，不断优化矿用车联网平台的智能驾驶系统，利用5G网络低时延、高速率、高可靠性的特点，积极推进采矿设备智能化基础改造，实现控制精度达到厘米级的无人驾驶矿用卡车。城门山铜矿是我国首家使用无人驾驶矿用车的有色露天矿山。矿车具有无人行驶、智能避障等功能，并实现与全球首台大型5G远程遥控推土机的联合作业。配置智能驾驶系统，在满足控制可交互的条件下，逐步开展采矿设备的无人化作业升级，使钻机、挖掘机和矿卡实现远程控制或者无人驾驶，使露天矿区铲、装、运工序全部无人化。

矿山企业作为传统产业，已经发展了多年，积累了丰富的生产管理经验。与其他行业相比，具有行业本身的的独特特点，其生产工艺与耗能设备均具备行业特殊性，同时车联网管控平台与其他信息化系统开发具有相似性，本文件依据车联网等标准的行业特殊要求进行编写，包括各类基础性国家标准和行业标准。本文件同时参照并引用了多个矿山生产、信息化、智能化国家标准和行业标准。

同时，有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范吸取了国内外矿山智能化建设的成功经验和应用成果，在此基础上，结合国内矿山智能化、信息化方面的相关先进经验，将信息化技术与矿山行业特点相结合，提出了有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范。

# 5  预期达到的社会效益

## 5.1  项目必要性

有色金属矿山矿用车作为矿山生产的重要主力设备，其管理水平直接影响矿山生产、安全、环保、经营管理的各个方面。目前，随着智能控制技术、网络通讯技术、无人驾驶技术等的不断发展，矿用车联网管控平台已成为行业应对新一轮工业革命的需要和行业转型升级的必然要求。但在推进中仍存在智能化程度不一、形式各异、缺乏关联和共享的状态，没有统一的技术标准和行业规范。因此，有必要制定“有色金属矿山矿用车联网管控平台技术规范”，提高采矿作业的安全与质量，为有色金属矿山矿用车联网管控平台搭建提供标准化支撑，最终使矿山达到稳生产、保安全、促环保、强管理的目的，这对于推进我国有色金属矿山智能化矿山建设及发展意义重大。

## 5.2 项目先进性、创新性及经济和社会效益

通过本文件的制订、发布、实施、推广和应用，能够为有色金属矿山矿用车联网管控平台的建立、运行维护等提供技术借鉴，完善企业矿用车联网管理工作，提高企业矿用车联网管理水平和利用效率，同时能够为企业的未来发展，提供重要的标准化支撑。在促进有色金属矿山企业健康有序发展、提高企业经济效益和社会效益方面能够发挥重要作用的同时，技术规范将有利于引导有色金属矿山矿用车联网管控，为企业矿用车联网管理工作的基本要求、工作内容等事项拟定起借鉴作用，推动矿用车联网管理技术在有色金属矿山行业的推广普及。

# 6  与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国目前法律、法规的规定。

# 7  标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不涉及任何专利或知识产权。

# 8  重大分岐意见的处理经过和依据

本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

9  废止现行有关标准的建议

暂无。

# 10  其他应予说明的事项

本文件在修订过程中，广泛征集了同行业的意见，同时考虑行业实际情况，具有适用性、指导性。文件发布实施后，结合我国有色金属矿山开采环境复杂、安全环保压力大、多元素资源共生等特点，在矿山已有自动化、信息化基础上，推进物联网、大数据、人工智能、5G等前沿技术在有色金属矿山的应用，实现矿山自动化、无人化，提升实现节能减排、减员增效、人员行为安全、作业环境安全，设备运转安全等，促进企业转型升级、高质量发展，全面提升企业的综合竞争力和可持续发展能力。

附表：标准意见汇总处理表

2023年3月30日

说明:(1)发送《征求意见稿》的单位个数:  13个。

(2)收到《征求意见稿》后,回函的单位数: 13个。

(3)收到《征求意见稿》后,回函并有建议或意见的单位数:2个。

(4)没有回函的单位数: 0 个。