目  次

前    言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总则	2

5 评价要求	3

6 评价程序	8

7 评价报告	8

附　录　A	8

（规范性） 贵金属冶炼绿色工厂绩效指标计算方法	8

附　录　B （资料性）	12

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本文件起草单位：阳谷祥光铜业有限公司、矿冶科技集团有限公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、山东黄金冶炼有限公司、中南大学、云南驰宏锌锗股份有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、聊城市市场监管综合服务中心、江西铜业股份有限公司、山东招金金银精炼有限公司 、山东恒邦冶炼有限公司、中国石油大学（北京）、中金岭南有色金属股份有限公司、有研资源环境技术研究院（北京）有限公司、贵研资源（易门）有限公司、陕西瑞科新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：XX、XX。

贵金属冶炼绿色工厂评价要求

# 1  范围

本文件规定了贵金属冶炼绿色工厂评价的基本原则、评价要求、评价程序及评价报告要求。

本文件适用于以贵金属精矿、铜、铅、锌、镍冶炼产生的阳极泥或含金、银、铂、钯废料、载金炭及合质金为原料生产金属金、银、铂、钯的贵金属冶炼企业的绿色工厂评价。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 18916 取水定额

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求

GB 19153   容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576   单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19761   通风机能效限定值及能效等级

GB 19762  清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052   三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB 21454  多联式空调(热泵)机组能效限定值及能效等级

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24500  工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789   用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790   电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB/T 32150工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB 50034 建筑照明设计标准

GB/T 50050 建筑物防雷设计规范

GB/T 50102 工业循环水冷却设计规范

GB/T 50919  有色金属冶炼厂节能设计规范

HJ 989 排污单位自行监测技术指南有色金属工业

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

YS/T 1433 有色金属行业贵金属冶炼企业单位产品能源消耗限额

# 3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

# 4  总则

4.1 评价原则

4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和通则要求基本一致。

4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出贵金属冶炼企业的特征。

4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

4.2 评价指标

4.2.1评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标。一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面，在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求。必选要求为工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标的不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.2.2 权重系数和指标分值

贵金属冶炼绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）5%；

——环境排放（5.6）15%；

——绩效（5.7）30%；

——最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录B。

4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。贵金属冶炼绿色工厂评价指标表见附录B。对照附录B表B.1和表B.2中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0 分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、贵金属冶炼企业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的指标加权综合评分达到85分以上，即满足成为绿色工厂的条件。

# 5 评价要求

5.1 基本要求

5.1.1 合规性与相关方要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，应至少运行一年以上。

5.1.1.2 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。

5.1.1.3 近三年（含成立不足三年）应无较大及以上安全、环保、质量等事故，工厂能源消耗指标应满足YS/T 1433执行的能耗标准限定值的要求。

5.1.1.4 应制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

5.1.1.5 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132-2018中4.3的要求。

5.2 基础设施要求

5.2.1 建筑

工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.2 照明

5.2.2.1 厂区及各房间或场所的照明应利用自然光或节能灯，建筑照明功率密度应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 工艺设备设施

5.2.3.1 专用设备

专用设备应采用国内外技术先进、节能环保、清洁安全的生产设备，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。主要工艺、设备选择宜符合GB/T 50919的规定。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

a)适用时，通用设备如压缩机、电动机、变压器、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB24500、GB24790（引用标准中未加入）等标准中能效限定值的要求。

b)通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

c)已明令禁止生产、使用和高耗能、高耗水的设备应限期淘汰更新。

d)宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的设备。

5.2.3.3 计量设备设施

a)应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b)能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求，如蒸汽消耗（蒸汽流量表）、电消耗（电表）、水消耗（水表）、气消耗（气体流量计）、原料消耗和辅料消耗（电子天平或地磅）等。

5.2.3.4 环保设备设施

a) 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到国家、地方相关法律、法规、部门规章及标准要求；

b) 污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。

c）企业宜配置污染物排放在线检测系统。

d) 新、改和扩建时，工厂环保设备设施建设应符合环保设施“三同时制度”、“环境影响评价制度”、“固定资产投资项目节能评估”等国家、地方相关法律、法规、部门规章要求。

5.3 管理体系要求

5.3.1 质量管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系，宜通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系，宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系，宜通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

5.3.4.1工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系，宜通过能源管理体系第三方认证。

5.3.4.2工厂宜建立能源管理中心。

5.3.5 社会责任

工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

5.4 能源与资源投入要求

5.4.1 能源投入

工厂应优化用能结构，在确保安全、质量的前提下减少不可再生能源投入，宜使用可再生能源替代不可再生能源，充分利用余热余压，产生的二次能源宜回收利用。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1工厂应按照GB 7119的要求对其开展节水评价工作。

5.4.2.2工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

5.4.2.3工厂应按照GB/T 29115要求对其原材料使用量的减少进行评价。

5.4.3 采购

5.4.3.1工厂应对采购的能源及原材料制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2必要时，工厂向供方提供的采购信息应包括有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 5.4.3.3工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.4 综合利用

工厂应满足GB/T 50050、GB/T 50102的要求，规范冷却水的使用和回收，减少水资源消耗，开展废水循环利用，加大水的循环利用率，减少新水用量和废水排放量。

5.5 产品要求

5.5.1 生态设计

工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

5.5.2 有害物质使用

5.5.2.1 有色金属冶炼产品应符合相应产品质量标准。

5.5.2.2 有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处理设施。

5.5.3 节能

工厂的产品生产能耗应满足YS/T 1433的限定值要求，并努力达到先进值的要求。

5.5.4 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的主营产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

5.5.5 回收利用

工厂应按照GB/T 20862 的要求计算其产品的可回收利用率，并利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

5.6环境排放

5.6.1 大气污染物

5.6.1.1 工厂的大气污染物排放应符合应按照国家或地方规范要求的最低排放值。

5.6.1.2工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.2 水污染物

5.6.2.1如贵金属冶炼过程是与铜、铅、锌、镍等重金属冶炼同时存在的非独立生产过程，工厂的水污染物排放进行统一收集处理，该水污染物均应符合工厂所属行业工业污染物排放标准要求，直接外排环境的还应当满足所属地方水污染物排放标准要求，或在满足要求的前提下委托具有相应能力和资质的水处理厂进行处理，并满足区域内污染物排放总量控制要求。

5.6.2.2如贵金属冶炼过程是独立存在的生产工厂，该水污染物排放应符合国家或地方规范要求的最低排放值，或在满足要求的前提下委托具有相应能力和资质的水处理厂进行处理，并满足区域内污染物排放总量控制要求。

5.6.2.3 废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.2.4 应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.5 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ 989要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.3 固体废物

5.6.3.1 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.3.2工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

5.6.3.3宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。工厂应建立危险固体废物处置台账，保存处理记录。

5.6.4 噪声

工厂的厂界环境噪声排放应符合GB 12348以及相关地方标准的要求。

5.6.5 温室气体

应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

5.7 绩效

5.7.1 一般要求

5.7.1.1应依据GB/T 36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。适用时，绩效指标应至少满足行业准入要求。

5.7.1.2绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定。

5.7.2.2 单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值的平均水平。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1原料宜选择省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等规定的绿色物料，并应对其进行统计与识别。。

5.7.3.2 适用时，工厂宜使用贵金属二次资源作为原材料进行资源综合利用，如利用再生资源及产业废弃物等作为原料，提高贵金属二次资源利用率。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1 工厂应采用GB/T 36132附录A.5～A.6的方法计算单位产品废气产生量、单位产品废水产生量。

5.7.4.2单位产品废气产生量、单位产品废水产生量应达到行业的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1 工厂应采用GB/T 36132附录A.7～A.8的方法计算单位产品冶炼回收率、工业水重复利用率。

5.7.5.2单位产品冶炼回收率、工业水重复利用率应达到行业的国内清洁生产先进水平，未明确具体水平指标的，应采用其他对比方式，证明其达到国内先进水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1工厂应采用GB/T 36132附录A.9、A.10的方法计算单位产品综合能耗、单位产品碳排放量。

5.7.6.2工厂的单位产品综合能耗应优于YS/T 1433规定的单位产品能源消耗限定值。

5.7.6.3 工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

# 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程， 包括但不限于评价准备、组建评价组、 制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a） 实施评价的组织；

b） 评价目的、范围及准则；

c） 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d） 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e） 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f） 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g） 发现的问题；

h） 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i） 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j） 相关支持材料。

（规范性）
贵金属冶炼绿色工厂绩效指标计算方法

## A.1容积率

容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积），构筑物面积与厂区用地面积的比值，按式（A.1）计算。

（A.1）

式中：

——工厂容积率；

——工厂总建筑物建筑面积，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，单位为平方米（㎡）；

——工厂总构筑物建筑面积，可计算面积的构筑物种类参照GB/T 50353，单位为平方米（㎡）；

——工厂用地面积，单位为平方米（㎡）。

## A.2建筑密度

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地两积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按式（A.2）计算。

（A.2）

式中：

——工厂建筑密度；

——工厂总建筑物占（用）地面积，单位为平方米（㎡）；

——工厂总构筑物占（用）地面积，单位为平方米（㎡）；

——工厂用地面积，单位为平方米（㎡）。

## A.3单位用地面积产能

单位用地面积产能为工厂产能与厂区用地面积的比率，按式（A.3）计算。

（A.3）

式中：

——单位用地面积产能，单位为吨每平方米（t/㎡）；

——工厂总产能，单位为吨（t）；

——工厂用地面积，单位为平方米（㎡）。

## A.4绿色物料使用率

绿色物料使用率，按式（A.4）计算。

（A.4）

式中：

——绿色物料使用率；

——统计期内，绿色物料使用量，单位视物料种类而定；

——统计期内，同类物料使用量，单位视物料种类而定。

## A.5单位产品废水产生量

单位产品废水产生量，按式（A.5）计算。

（A.5）

式中：

——单位产品废水产生量，单位为吨每吨（t/t）；

——统计期内，废水处理总站处理进水污染物量，单位为吨（t）；

——统计期内，产品总产量，单位为吨（t）。

## A.6单位产品废气产生量

单位产品废气产生量，按式（A.6）计算。

（A.6）

式中：

——单位产品废气产生量，单位为吨每吨（t/t）；

——统计期内，冶炼主要工艺末（包括备料车间及输送、制酸烟气、环集烟气等，不包含渣选矿等其他非主要流程工艺）端治理前废气量，单位为吨（t）；

——统计期内，产品总产量，单位为吨（t）。

## A.7冶炼回收率

冶炼回收率，按式（A.7）计算。

（A.7）

式中：

——冶炼回收率；

——统计期内，冶炼原料中金属的质量，单位为吨（t）；

——统计期内，冶炼产品中有价金属的质量，单位为吨（t）。

## A.8工业水重复利用率

工业用水重复利用率，按式（A.8）计算。

（A.8）

式中：

——工业水重复利用率；

——统计期内，总重复利用水量（包括串级用水量和循环用水量），单位为立方米（m³）；

——统计期内，总生产过程中新鲜水量，单位为立方米（m³）。

## A.9单位产品综合能耗

单位产品综合能耗，按式（A.9）计算。

（A.9）

式中：

——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

——统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，即主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；

——统计期内，合格产品产量，单位为吨（t）。

## A.10单位产品碳排放量

单位产品碳排放量，按式（A.10）计算。

（A.10）

式中：

——单位产品碳排放量，单位为吨二氧化碳当量每单位产品；

——统计期内，工厂边界内二氧化碳当量排放量，单位为吨（t）；

——统计期内，合格产品产量，单位为吨（t）。

（规范性）

表B 贵金属冶炼绿色工厂评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 要求 类型 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，至少运行一年以上； | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 | 必选 |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）无较大安全、环保、质量等事故； | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录截屏等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 企业应制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 | 环境风险应急预案备案证明材料 |  |  |  |  |
|  |  | 管理职责 | 最高管理者应分管绿色工厂相关的职责和权限，确保相关资源的获得，并承诺和确保满足绿色工厂评价要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 | 必选 |  | 一票否决 |  |
|  |  | 工厂要求 | 工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图 | 必选 |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 工厂应有绿色工厂建设中长期规划及量化的年度目标和实施方案。 | 绿色工厂管理制度、绿色工厂建设方案 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂定期提供绿色工厂相关教育、培训，并评估教育和培训结果。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求 | 建设用地许可证、工程质量检验书或其他证明文件 |  |  |  |  |
| 2 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。 | 绿化植物清单、绿化平面图、节水器具一览表、节能器具一览表或其他相关证明文件 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 危险化学品贮存仓库，危险废物暂存仓库、有毒有害操作间等可能产生环境风险的房间应独立设置。 | 危险化学品贮存仓库，危险废物暂存仓库、有毒有害操作间现场照片或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等。 | 工厂厂区分布图及工厂容积率相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的照明应尽量考虑使用自然光，功率密度、照度等参数应符合GB 50034规定； | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 不同的场所的照明应进行分级设计； | 分区照明说明 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 公共场所的照明宜采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 公共场所照明说明 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 工厂应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 工厂设计文件、设备技术清单或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂新、改和扩建时，装置等生产设施的生产工艺、建设规模应符合国家、地方相关产业政策等要求。 | 工艺、设备说明等相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能、节水设备说明等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 用能设备或系统的实际运行效率或主要运行参数宜符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 计量器具台账、能源计量管理制度、各计量器具网格图或其相关他证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。 | 排污许可证、污染物处理设施、场所或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，并应正常运行。 | 相关设备档案、台账等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立主要污染物排放台账，开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 污染物排放台账 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展智能工厂建设，建立大数据平台，广泛应用自动化智能设备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断 | 大数据平台设计建设方案等相关证明 | 可选 | 5 |  |  |
| 3 | 管理体系 | 质量管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求质量管理体系。 | 质量体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 15 | 15% |  |
|  |  |  | 宜通过质量管理体系第三方认证 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001的要求职业健康安全管理体系。 | 职业健康安全体系管理手册或其他证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过职业健康安全管理体系的第三方认证 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001的要求环境管理体系。 | 环境体系管理手册或其他证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过环境管理体系第三方认证 | 环境管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331的要求能源管理体系。 | 能源体系管理手册或其他证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 宜通过能源管理体系第三方认证 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况；报告公开可获得 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 能源资源投入 | 能源投入 | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下，使用可再生能源或低碳清洁的能源 | 使用可再生能源或低碳清洁能源相关证明 | 必选 | 20 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂宜建立能源管理中心。 | 能源管理中心系统证明 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 工厂应按照GB 7119的要求对其开展节水评价工作。 | 节水评价文件或其他相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性，宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料，宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。工厂应按照GB/T 29115要求对其原材料使用量的减少进行评估。 | 原材料检验报告单、减少有害物质使用证明等 | 可选 | 25 |  |  |
|  |  | 采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜向供方提供的采购信息应包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
| 5 | 产品 | 生态设计 | 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计 | 生态设计理念说明、绿色产品评价 | 必选 | 10 | 5% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 32161及各种贵金属产品已发布的绿色设计产品评价技术规范对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品评价 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质限制使用 | 工厂生产的产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露。 | 有毒有害物质清单、环境风险防范和应急设施证明等。 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 产品 | 所产贵金属满足对应的国家标准要求 | 产品质量证明书 | 必选 | 30 |  |  |
|  |  | 减排 | 工厂宜根据适用的标准规范等要求及有关标准、规范文件对企业碳足迹进行自查或核查。 | 产品碳足迹报告 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 核查结果宜对外公布。 | 碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 产品宜满足相关低碳产品的要求 | 碳足迹核算报告 | 可选 | 10 |  |  |
| 6 | 环境排放 | 大气污染物排放 | 工厂的大气污染物应符合应符合应按照国家或地方规范的最低排放值要求，并满足区域内排放总量控制要求。 | 监测报告、大气污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 20 | 15% |  |
|  |  | 水体污染物排放 | 贵金属冶炼过程是与铜、铅、锌、镍等重金属冶炼同时存在的非独立生产过程，工厂的水污染物排放进行统一收集处理，该水污染物均应符合工厂所属行业工业污染物排放标准要求，并满足区域内排放总量控制要求；如贵金属冶炼过程是独立存在的生产工厂，该水污染物排放应符合国家或地方规范要求的最低排放值，并满足区域内排放总量控制要求。 | 监测报告、水污染物排放在线监测数据等 | 必选 | 20 |  |  |
|  |  | 固体废物排放 | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18597、GB 18599等相关处理标准要求。 | 固废收集与处理预防措施说明 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的防护措施 | 固废收集与处理防护措施等 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 噪声排放 | 工厂的噪声污染物应符合国家和地方标准要求。 | 监测报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂的厂界环境噪声排放应符合GB 12348要求。 | 监测报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内生产的主营产品碳排放进行核算和报告， | 温室气体核查报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜获得温室气体排放量第三方声明并对外公布核查结果。 | 温室气体核查报告、核查结果公示截图 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 | 可选 | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 合理提高建设场地利用，容积率与建筑密度不低于现行国家、地方相关标准规定。 | 容积率和建筑密度核算 | 必选 | 20 | 30% |  |
|  |  | 原料无害化 | 原料宜选择省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等规定的绿色物料，并应对其进行统计与识别。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜使用贵金属二次资源作为原材料进行资源综合利用，如利用再生资源及产业废弃物等作为原料，提高贵金属二次资源利用率。 | 原材料统计清单 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 生产工序中产生的废气，具备及时有效的收集与处理设备。 | 废气收集和处理设备设施清单 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 厂内建有废气处理设施运行中控系统，具备及时有效的生产废气收集与净化处理设施。 | 废气处理控制系统证明文件、废气收集与净化控制设备设施清单、废气排放监测报告 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 具备有效的生产废水收集和预处理系统设施，且能够实现统一回收处理。 | 废水收集和处理设备设施清单 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 厂内建有废水处理设施运行中控系统，具备有效的生产废水收集、处理及重复利用。 | 废水处理控制系统证明文件、废水收集与净化控制设备设施清单、废气排放监测报告 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 厂区配备有效的固体废弃物和生产废液的收集、存储设备，可实现交由第三方有资质的专业公司处理或者自行回收处理。 | 废物暂存场所照片、危险废物处置合同、危废转移联单等 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 厂区产生的固体废弃物和生产废液的产量及废物实现资源化利用，提高资源综合利用率，实现废物中贵金属元素含量逐年降低。 | 废物处理处置方式说明、新工艺使用减量化统计表、鉴定说明文件等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 单位产品综合能耗不大于YS/T 1433规定的现有贵金属冶炼企业单位产品能耗限定值指标。 | 单位产品能源综合能耗统计 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 单位产品综合能耗不大于YS/T 1433规定的贵金属冶炼企业单位产品能耗先进值指标，根据达标的贵金属种类合理打分。 | 单位产品能源综合能耗统计 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 单位产品碳排放量达到国家或所属当地的有关标准要求，且碳排放量宜逐年下降。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 可选 | 5 |  |  |

# Text boxes

发布

中华人民共和国工业和信息化部

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

贵金属冶炼绿色工厂评价要求

Evaluating  requirements for green plant of precious metal smelting

（审定稿）

07-12-05

YS/T XXXX-202X

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.010

CCS H 04