# 《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》

# 编制说明

# （送审稿）

# 《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》

# 编制组

2023年07月02日

# 工作简况

# （一）项目必要性简述

全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范目前国内外尚无统一的标准，对氧压浸出炼锌企业来说，从工艺控制条件、核心设备安全操作等无明确依据。

20世纪80年代，氧压浸出炼锌工艺逐步发展壮大，先后在世界范围内建立了14家左右的锌冶炼生产厂。但全湿法炼锌浸出渣提硫工艺在应用中有许多规范未被明确，不仅影响自身平稳运行，而且导致下游生产工艺和生产成本波动。因此，通过分析浸出渣提硫系统工艺运行过程中的问题，总结浸出渣提硫系统运行的经验、条件，并从设计、建设、装备选型、材料优化、工艺操作控制、生产组织等方面规范浸出渣提硫系统工艺，制定出一套有指导性、有操作性的技术规范对于保障浸出渣提硫系统及下游工序的安全、平稳、连续运行，其意义重大。

通过制定《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》标准，有利于树立氧压浸出炼锌行业的整体形象，对于整个锌炼锌行业科技强国战略建设具有重要意义。同时，必将进一步掀起技术规范在各行业领域内建立对应行业标准的一轮高潮。

# （二）任务来源

根据2022年2月24日全国有色金属标准化技术委员会《关于征集2022年度全国有色金属国家标准、行业标准、协会标准项目计划的通知》（有色标委〔2022〕17号）要求，云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司组织起草了《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》，经专家会议评审，成功立项。

根据《关于下达2022年第三批协会标准修订计划的通知》（中色协科字【2022】85号文件），下达修编任务，计划标准号为2022-048-T CNIA，项目周期为12个月，完成期限为2023年。标准主要起草单位为：云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、青海湘和有色金属有限责任公司、云南永昌铅锌股份有限公司，技术归口为全国有色金属标准化技术委员会。

# （三）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

3.1 主要参加单位工作情况

本文件主起草单位云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司在标准的编制过程中，积极组织召开关于标准起草的工作会议，布置了标准起草、数据收集等相关工作。2022年5月，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司编制《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》有色金属协会标准任务落实书，对标准的起草任务进行确定，成立了标准编制组，确定了时间进度安排和主要内容等。

云南驰宏资源综合利用有限公司等企业在标准编制过程中，积极配合主编单位开展大量调研工作，为标准文件的编写提供了真实有效的数据，协助了解各单位全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范的技术指标及使用情况等，针对标准文本提出诸多修改意见，为标准文件内容的确定打下了坚实的基础。

# 3.2 主起草单位技术基础

云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）由中铝集团控股的上市公司，公司成立于2000年7月，注册资本1,667,560,890元人民币，现有员工10014人，是一户以铅、锌产业为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的央企控股A股上市公司。

驰宏锌锗前身云南会泽铅锌矿，始成立于1951年1月，是我国“一五”计划156个重点建设项目之一，也是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。经过60多年的传承与创新发展，驰宏锌锗现已发展成为在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏、香港以及国外的加拿大、澳大利亚、玻利维亚等地拥有40家分子公司的集团化、国际化企业，资源品种覆盖铅、锌、锗、银、金、铟、铜、钼等多种有色金属。截止2015年末，驰宏锌锗资产总额逾330亿元，位列全国铅锌行业之首，具备年采矿300万吨、选矿450万吨、冶炼产能35万吨，综合回收金、银、锗、镉、铋、锑、铟等伴生金属1100余吨，主要装备、环保和工艺技术处于“国内一流、国际先进”水平，综合竞争力名列国内同行业前茅。

驰宏锌锗积极顺应产业发展导向，努力发展绿色循环经济，构建了“风险地质勘探——矿山无废开采——冶炼清洁生产——“三废”循环利用——稀贵金属综合回收——产品精深加工”全产业链发展模式。驰宏锌锗具有冶金行业专业乙级、建筑行业专业丙级资质，拥有“富氧顶吹-侧吹还原和奥斯迈特粗铅熔炼技术”、“湿法炼锌—深度净化—长周期电积”专有知识产权，“隐伏矿体定位预测方法”、“矿山膏体胶结充填采矿技术”等数十项核心技术，拥有省级实验研究平台3个，有效授权专利100余件。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司于2007年6月9日成立，占地1300余亩，注册资本金32.15亿元，现有员工922名，管理人员占10%、专业技术人员占14%、操作维修类占76%，硕士学历占1%、本科学历占27%、专科学历占38%、中专学历占33%、初中学历占1%。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司设计规模为年产铅6万吨、锌14万吨、硫酸16万吨，综合回收稀贵金属产品，年产值50亿元。主要经营多金属探矿、开采、选矿、冶炼、深加工及伴生有价金属综合回收、国内外贸易及投资等业务。铅系统设计采用Ausmelt炉富氧顶吹氧化+富氧侧吹还原熔炼工艺。锌冶炼系统采用具有自有知识产权、世界先进的二段氧压浸出技术，该技术是国家发改委认定未来锌冶炼所用的标杆型技术，锌浸出率可达98%以上，与传统浸出工艺浸出率相比高出10～18个百分点，该技术与传统的沸腾焙烧工艺相比，生产过程中没有二氧化硫气体产生，有利于环境保护，并具有较强的原料适应性及较高的金属回收率。2019年新建14000t/a锌铅合金粉喷吹生产线。

呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2018年组织开展了高新技术企业的申报工作，2018年年底被内蒙古自治区第一批认定为“高新技术企业”。2019年组织开展了国家实验室的认证工作，2019年10月获得CNAS的认证证书。呼伦贝尔驰宏矿业有限公司现有授权专利有38项，实用新型专利29项，发明专利8项，外观设计专利1项。2015年成立了研发中心，现有车间级实验室3个，先后与昆明理工大学、东北大学、昆明冶金研究院、湖南有色研究院等多家单位建立科研企联合体，开展产、学、研技术攻关工作和高新技术产品的引进、开发，为铅锌冶炼技术的革新奠定了坚实的基础，为高素质、高技术、高水平科研人才的培养创造了良好的条件。

云南驰宏资源综合利用有限公司由国有控股的A股上市公司云南驰宏锌锗股份有限公司与彝良驰宏矿业有限公司共同出资设立，公司成立于2015年8月25日，注册资本25.9亿元。位于曲靖市经济技术开发区宁州路1号，占地面积1406亩。是一户以铅锌冶炼为主，集冶金、化工、深加工和科研为一体的企业。

云南驰宏资源综合利用有限公司设计产能为：年产电铅10万吨、电锌10万吨、粗铅8万吨、硫酸28万吨、1.6㎡阴阳极板2.4万片、3.2㎡阴阳极板3.2万片、金150千克、银180吨、镉、铋、锑400余吨等稀贵金属的综合生产能力，同时具有利用余热年发电5200万千瓦时，附产硫酸铵化肥14000T/a的生产能力。

云南驰宏资源综合利用有限公司拥有34项自主知识产权，15项省级以上科技成果，具备较强的科技创新能力。公司自2016年起连续5年实现正利润，成为驰宏锌锗冶炼企业的名片，公司先后被云南省政府、曲靖市政府授予“高新技术企业”“节水标杆型企业”“绿色工厂”“曲靖市企业技术中心”“云南省2021年工业企业铅冶炼能效领跑者”、“云南省质量标杆企业”等荣誉称号。

# 3.3 主要工作成员所负责的工作情况

本文件主要起草人及工作职责见表1：

表1 本文件主要起草人及工作职责

| 序号 | 姓 名 | 所属单位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢庭芳 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本内容总体审核 |
| 2 | 于 洋 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本主要内容编写，规范标准格式 |
| 3 | 伍贺东 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本主要内容编写，规范标准格式 |
| 4 | 韩 峰 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准编制整体工作统筹、组织 |
| 5 | 章怡萌 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 标准文本规范标准格式、对外联络及调研组织协调 |
| 6 | 梁志成 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 对外联络及调研组织协调 |
| 7 | 罗安亮 | 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司 | 对外联络及调研组织协调 |

# （四）主要工作过程

# 1 立项阶段

# 2022年3月云南驰宏锌锗股份有限公司向全体委员会提交了《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料，全体委员会议论证结论为同意有色金属协会推荐性标准立项。

# 2022年8月，下达《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》有色金属协会推荐性标准的任务，计划标准号为2022-048-T CNIA，项目周期为12个月，完成期限为2023年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

# 2 起草阶段

# 2.1 召开编制组动员大会

本项目在下达计划之日起，云南驰宏锌锗股份有限公司成立标准编制组，抽调了包括生产、冶金、研发等多方面具有丰富生产、管理经验骨干员工作为主要起草执笔人员，陆续收集了大量资料，对我国目前全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范相关的企业进行调研和统计，查询国内外相关标准，未查询到全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范的相关标准，同时结合企业的一些技术指标和检验数据，进行各项资料的消化吸收与归类总结借鉴。

编制组定期召开会议讨论研究，结合目前全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范的企业实际应用情况，完成了《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》基本格式、结构及内容的编写，形成标准草案。

# 2.2  编制征求意见稿

2022年6月，云南驰宏锌锗股份有限公司邀请相关专家，对标准草案进行了讨论整理，完成了内部审核、修改完善，形成《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》（征求意见稿）。

2023年6月，云南驰宏锌锗股份有限公司邀请相关专家，对标准草案进行了讨论整理，完成了内部审核、修改完善，形成《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》（预审稿）。

根据收集到的行业内相关的意见，编制组对标准文稿进行了进一步修改。

# 二、标准编制原则

# 本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定起草。编制本标准的目的是统一全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范以及硫精矿（冶炼）、硫尾矿、热滤渣等质量控制要求。编制本标准的原则是根据国内锌湿法冶炼企业生产现状，指导全湿法炼锌浸出渣提硫，力求促进提升全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范过程的技术经济指标。

# 三、确定内容的主要依据

（一）主要内容

# 本标准包括全湿法炼锌浸出渣提硫技术的总体要求、工艺流程、工艺要求、主要工艺设备设施、指标与检测和运行与管理。

（二）确定内容的主要原则、依据

# 2.1  编制原则

本文件起草单位自接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集生产统计、检验数据等信息，初步确定了《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外的相关技术要求；

2）根据国内全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范生产企业的具体情况，力求做到标准的合理性和实用性；

3）根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

# 4）按照GB/T 1.1编写示例的要求进行格式和结构编写。

# 2.2  确定标准主要内容的依据

本文件结合我国全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范实际生产情况，考虑全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范的发展和行业现状制定而成。

通过数据库搜索日本工业标准(JIS)、美国材料与试验协会标准（ASTM）、英国国家标准(BS)，没有查到全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范相关标准，主要依据相关全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范控制进行制定。

（三）标准文本的主要内容

# 3.1 范围

本文件适用于氧压浸出炼锌浸出渣提硫的生产组织流程，用于指导氧压浸出炼锌行业提硫工艺的生产。

# 3.2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB／T 2449.1 工业硫磺 第１部分：固体产品

GB/T 8151.2 锌精矿化学分析方法 第2部分：硫量的测定 燃烧中和滴定法

GB 50985 铅锌冶炼厂工艺设计规范

HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）

# 3.3 规范性引用文件

本标准规定了全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范涉及到的有关术语及定义，给出了浮选、硫精矿（冶炼），共2个术语，并分别进行了定义及解释。

浮选：根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同，通过矿物附着在气泡表面（气泡的矿化）上浮到矿浆最上层，利用矿物可浮性的差异进行分选的方法。又称为泡沫浮选。

硫精矿（氧压浸出）：硫化锌精矿经过氧压浸出冶炼产出浸出渣，浸出渣经泡沫浮选进行分离，使硫进行富集，富集后的产物为硫精矿（氧压浸出），其主要成分为单质硫及硫化物。

# 3.4 总体要求

浸出渣通过浮选-热熔生产工艺进行提硫：

浸出渣浮选作业分为调浆→粗选→扫选→硫尾矿压滤/粗选→精选→硫精矿过滤工艺，应根据浸出渣成分（见表1）、技术经济指标、综合能耗、产品质量等确定选取符合生产要求的工艺。

- 浸出渣成分与扫选宜选级数关系一览表

| 序号 | 浸出渣含S | 单位 | 扫选宜选级数（级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S＞85 | % | ≥1 |
| 2 | 80＜S≤85 | % | ≥2 |
| 3 | 75＜S≤80 | % | ≥3 |
| 注：表1依据国内相关生产企业浸出渣含S与扫选级数关系进行确认补充。 |

硫精矿（氧压浸出）热熔作业分为粗熔→热过滤→精熔→制备-包装工艺，应根据硫精矿（氧压浸出）的成分、技术经济指标、综合能耗、产品质量等确定选取符合生产要求的工艺。

# 3.5 工艺流程

- 浸出渣浮选-热熔原则流程图

# 3.6作业控制要求

# 1、浸出渣矿浆指标

行业内浸出渣矿浆指标控制如下表所示：

- 浸出渣矿浆指标一览表

| 编号 | 浓度（%） | 温度（℃） | 酸度（g/L） | 含锌（g/L） | 含铁（g/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XBKY | 20～30 | 30～60 | 3～6 | 35～48 | 4～7 |
| ZJLN | 20～35 | 50～80 | 8～15 | 40～65 | 5～10 |
| HLBE | 15～35 | 35～65 | 5～10 | 40～60 | 4～9 |
| 本标准选择范围 | 15～35 | 30～70 | 3～15 | 30～60 | 1～10 |

# 2、热熔作业温度

行业内热熔制备硫磺温度控制如下表所示：

- 热熔作业温度控制要求一览表

| 编号 | 粗熔温度（℃） | 精熔温度（℃） | 硫磺制备温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| XBKY | 130～145 | 120～135 | ≥125 |
| ZJLN | 130～145 | 120～135 | ≥125 |
| HLBE | 130～145 | 120～135 | ≥125 |
| 本标准选择范围 | 130～145 | 120～135 | ≥125 |

# 3、主要工艺设备设施

1、浸出渣浮选-热熔工艺涉及的设备设施，包括但不限于浮选作业的稳流槽、浮选机、压滤机、带式过滤机、胶带输送机、输送泵等设备和热熔作业的热滤机、造粒机、输送泵等设备，其选取应满足GB 50985中的相关要求。

2、浮选作业：关注设备设施腐蚀问题，因此，现场设备与矿浆或溶液接触部分的材质选择要求不低于316L，仪表与工艺矿浆或溶液接触部分的材质必须和设备配管材质相同（不低于316L）。

3、热熔作业：涉及粉尘防爆，因此，现场设备配套电机选用防爆型电机，涉及的热电偶、液位计、压力变送器、流量计等仪表均选用防爆型。

# 3.7全湿法炼锌浸出渣提硫后硫精矿（氧压浸出）、硫尾矿、热滤渣的指标要求

- 硫精矿（氧压浸出）、硫尾矿、热滤渣指标要求

| 物料名称 | 标准 | 含量 |
| --- | --- | --- |
| 硫精矿（氧压浸出） | 水分（%） | ≤20 |
|  | S（%） | ≥80 |
| 硫尾矿 | 水分（%） | ≤23 |
|  | S（%） | ≤18 |
| 热滤渣 | S（%） | ≤60 |

行业内硫精矿（氧压浸出）、硫尾矿、热滤渣质量情况如下表所示：

- 行业内硫精矿、硫尾矿质量情况一览表

| 项目 | 硫精矿含S | 硫尾矿含S | 热滤渣含S |
| --- | --- | --- | --- |
| XBKY-1 | 85.90 | 10.59 | 54.94 |
| XBKY-2 | 88.20 | 14.41 | 54.11 |
| XBKY-3 | 90.90 | 11.64 | 56.85 |
| ZJLN-1 | 82.32 | 17.06 | 61.94 |
| ZJLN-2 | 79.27 | 16.08 | 59.56 |
| ZJLN-3 | 82.39 | 17.76 | 58.64 |
| HLBE-1 | 78.55 | 20.01 | 64.83 |
| HLBE-2 | 80.21 | 18.78 | 54.32 |
| HLBE-3 | 82.80 | 14.75 | 62.75 |
| 本标准选择范围 | ≥80 | ≤18 | ≤60 |

# 四、运行与管理

# （一）能耗指标监控

定期统计氧压浸出渣提硫的蒸汽、交流电、压缩风、生产水等重要能耗指标。

# （二）信息记录与管理

应建立生产活动、设备设施运行、工艺控制、监测管理等管理台账记录。

设备设施运行记录应包括正常情况和异常情况，正常情况包括运行情况、主要药剂添加情况、水质指标浓度曲线等。异常情况包括起止时间、浓度、异常原因、应对措施等。

台账记录应包括纸质版（纸质版记录保存时间应不低于3年）和电子版。

台账记录应满足HJ 944的规定。

# 五、预期达到的社会效益

全湿法炼锌浸出渣提硫目前国内外尚无统一的技术标准，对氧压浸出炼锌企业来说，从工艺控制条件、核心设备安全操作等无明确依据，不利于以氧压浸出为核心的全湿法炼锌工艺的发展和推广。

通过确立氧压浸出过程提硫技术规范，有利益先进的锌冶炼工艺的推广、发展，有利于国内优秀的锌冶炼企业发展壮大争取更大的国际话语权，对于国家色金属行业发展战略的实现有色金属行业科技强国战略建设具有十分重要的意义。同时，《全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范》行业标准在锌湿法冶炼行业推广，具有一定的可行性。

# 六、项目先进性、创新性及经济和社会效益

随着氧压浸出工艺逐步推广，国内外尚无明确的全湿法炼锌浸出渣提硫技术规范，因此，对应的浸出渣提硫技术水平亟待统一标准。目前国内外尚无针对锌氧压浸出炼锌行业提硫相关技术规范，该标准属于首次制定，填补了行业内的空白，有利于促进以氧压浸出为核心的环境友好、指标先进的全湿法炼锌工艺在有色金属行业的发展和推广，从而带动有色金属行业高质量发展。

# 六、与有关现行法律、法规、强制性国家标准的关系

本文件符合我国现行法律、法规、强制性国家标准的规定。

# 七、标准中涉及专利和知识产权说明

本文件不识别任何专利或知识产权。

# 八、重大分岐意见的处理经过和依据

本次文件制订经过大量调研、研讨，并在行业范围内广泛征求了意见，无重大分歧意见。

# 九、废止现行有关标准的建议

本文件为首次制定，没有代替或废止其他现行文件的建议。

# 十、其他应予说明的事项

无。

标准编制组

2023年07月02日