目  次

前    言	I

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

4  节能诊断原则	3

5  节能诊断方法	3

6  诊断要点	4

7  工作程序	6

8  报告要求	6

附 录 A	7

附录 B	10

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/T 243）提出并归口。

本文件起草单位：中国恩菲工程技术有限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、昆明有色冶金设计研究院、山东中金岭南铜业有限公司、北方矿业有限责任公司、云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、安徽节源环保科技有限公司、金川有色金属(集团)股份有限公司、大冶有色金属集团控股有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

本文件主要起草人：梁帅表  李晓霞 吴玲 韩厚华 陈广华 周松林 简志超 浣永刚 姜林友 梁新星 葛哲令 王大文 赵军生 吴涛 …

铜冶炼行业节能诊断技术规范

# 1  范围

本文件规定了铜冶炼行业节能诊断的原则、方法、诊断要点、节能诊断工作程序和报告编写要求。

本文件适用于以铜矿石、铜精矿、废杂铜、粗铜、阳极铜及其他含铜废料为原料的铜冶炼生产企业。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1028工业余能资源评价方法

GB/T 2587 用能设备能量平衡通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3484 企业能量平衡导则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 13234用能单位节能量计算方法

GB/T14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15316节能监测技术通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB 17167 用能单位水计量器具配备和管理通则

GB18613 电动机能效限定值及能效等级

GB/T18916.18 取水定额 第18部分：铜冶炼生产

GB 20052 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

GB 25323 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB/T 28749 企业能量平衡网络图绘制方法

GB/T 28750 节能量测量和验证技术通则

GB/T 28751 企业能量平衡表编制方法

GB 29141 工业硫酸单位产品能源消耗限额

GB/T 38848智能工厂 过程工业能源管控系统技术要求

GB/T 40063工业企业能源管控中心建设指南

GB 50919 有色金属冶炼厂节能设计规范

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

YS/T 1433 有色金属行业贵金属冶炼单位产品能源消耗限额

YS/T 1407 铜冶炼行业绿色工厂评价要求

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

HG/T 6126 硫酸企业节能诊断技术规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  铜冶炼行业节能诊断 diagnosis of energy saving in copper smelting industry

对铜冶炼企业的工艺技术、用能装备、能源利用效率、能源管理体系进行全系统、全流程全面调研、分析、比对、评估，判定能源利用效率，发现用能问题，查找节能潜力，提出节能优化建议。

## 3.2  能效标杆  energy efficiency benchmark

用能单位在某一时期选定的要达到或超越的能效水平。

# 4  节能诊断原则

## 4.1 专业性原则

节能诊断实施单位应挑选合适专业人员组成专家组并开展工作。专家组成员的专业领域应覆盖冶炼、化工、电气、热能和能源管理等诊断工作所需专业。专家组成员应熟悉铜冶炼企业生产一线实际情况，熟悉节能诊断工作的内容要求、评价标准和工作流程。企业开展专项诊断可根据诊断工作需要选择相关专业组成专家组成员。

## 4.2 系统性原则

节能诊断实施单位应对被诊断单位进行系统性诊断，涵盖其能源输入存储、输送分配、加工转换、最终使用的全过程，并进行全系统分析。节能诊断应按照工作计划有分工、有步骤的开展。节能诊断报告宜依照规范化的框架编制。

## 4.3 实操性原则

节能诊断实施单位应根据被诊断单位的具体特点，提出科学、合理、可操作的节能措施建议、用能工艺调整建议、能源计量器具配备方案和能源管理制度完善措施建议，并提出上述改进措施的估算投资、实施后的效益测算及措施实施所需工期，并尽可能提出以上改进措施在铜冶炼行业内其他企业的应用案例，避免在节能诊断建议中仅作原则性、方向性的描述。

# 5  节能诊断方法

## 5.1标准对照法

通过对照节能法律法规、政策、技术标准规范等，对铜冶炼企业的能源利用是否科学合理进行分析比对的方法，包括工序综合能耗、单位原料或单位产品能耗指标；工艺装备和耗能设备是否属于政策法规中的淘汰、限制类装备；计量仪表配备是否完整等。

## 5.2 类比分析法

与处于同行业领先或能效先进水平的能效标杆企业进行对比，分析判断被诊断单位的能源利用是否先进合理的方法。类比分析法应具有时效性。专家应提供类比熔炼、吹炼、精炼、浸出、萃取、电积等主要能耗工序的能耗信息，并提出可操作性的节能建议。

## 5.3 专家判断法

利用专家经验、知识和技能，对被诊断单位能源利用是否先进合理进行分析研判，对能源利用存在问题集中商议，充分考虑运用国内外先进节能技术和具体实践，提出切实可行的解决方案的方法。

# 6  诊断要点

## 6.1 边界划分与诊断范围

6.1.1 铜冶炼企业节能诊断的范围边界一般应覆盖阴极铜生产企业全部生产过程，包括但不限于原料预处理系统、熔炼系统、吹炼系统、精炼系统、电解系统、浸出系统、萃取电积系统、贵金属回收、烟气制酸、污酸污水处理和脱硫脱硝系统、渣选矿系统、公用辅助系统（含空分、余热发电、给排水、供配电等）。

6.1.2 铜冶炼企业节能诊断宜按深度要求覆盖全边界，也可结合企业实际情况对指定工序环节、工艺装备、主要能源消耗品种等开展专项诊断。指定工序如有已发布专项节能诊断规范，且存在与本规范要求不统一之处，以指定工序的节能诊断规范要求为准。

6.1.3 节能诊断统计期原则上为上一自然年，当年开展的诊断工作以前一年为统计期，其它年份的统计数据可作为对照依据使用。

## 6.2  一般要求

6.2.1  铜冶炼企业能耗诊断计算应根据企业工艺流程图、各工序技术参数表、物料平衡表、能量平衡表、能量平衡图等，汇总工艺流程中用到的能耗数值，参照GB/T 2589、GB/T 3484、GB/T 28749、 GB/T 28751标准的相关规定进行计算。

6.2.2  铜冶炼企业重点能耗工序和设备应参照GB/T2587、GB 50919的相关规定进行诊断，列出主要用能设备一览表以及高耗能淘汰设备清单，并应诊断出存在的能效问题。

6.2.3  铜冶炼企业生产工艺各个单元主要产品的单项能源消耗及综合能耗情况应参照GB 25323的相关规定进行诊断。

6.2.4  应分析铜冶炼企业生产工艺中消耗的主要能源对产品能耗的影响，并应分析生产负荷变化对能耗影响。

6.2.5  烟气制酸系统的硫酸单位产品能源消耗限额应按照GB 29141的相关规定进行计算、诊断。节能诊断可参考 HG/T 6126。

6.2.6  贵金属回收系统的单位产品能源消耗限额应按照YS/T 1433的相关规定进行计算、诊断。

6.2.7  应对企业工艺生产过程中产生的余热、余压、含能物料等的余能利用情况进行汇总和评估分类，并对总能源消耗抵扣和节约情况进行分析，参照GB/T 1028相关规定进行。

6.2.8  应分析统计期内能源消耗品种、实物消耗量、热值等和单位能耗成本占总生产成本的情况；对用能结构情况进行说明。

6.2.9  应诊断企业光伏发电、风力发电等新能源应用潜力，分析企业清洁能源使用情况。

6.2.10 应对企业统计期内节能增效方面开展的工作、实施效果、存在问题和今后努力方向等进行说明。现有能效评价应包括节能存在问题、节能潜力、已采用节能措施说明，已实施的节能改造设备清单和采用技术类型等内容。节能计算可参照GB/T 13234、GB/T 28750进行。

## 6.3 重要生产系统

## 6.3.1 原料预处理系统

原料预处理应诊断干燥、焙烧、制粒、磨碎、破碎、脱锡、分拣等工艺过程和蒸汽、燃气、煤、重油、柴油、电、水、氧气等工艺能耗。

## 6.3.2熔炼系统

应诊断熔炼炉系统、熔炼余热回收系统和烟气除尘系统，以及煤、还原剂、电、燃气、燃油、水、压缩空气、氧气、石墨电极或电极糊等的消耗。

## 6.3.3 吹炼系统

应诊断吹炼炉系统、吹炼余热回收系统和和烟气除尘系统，以及煤、还原剂、电、燃气、燃油、水、压缩空气、氧气、氮气等的消耗。

## 6.3.4 精炼系统

应诊断精炼炉系统和烟气除尘、脱硫脱硝系统，以及煤、还原剂、电、燃气、燃油、水、压缩空气、氧气等的消耗。

## 6.3.5 电解系统

应诊断电解和净液系统，以及电、天然气/蒸汽、水、压缩空气/氮气等的消耗。

## 6.3.6 贵金属回收系统

应诊断阳极泥中铜、金、银、铂、钯、碲等元素的分离提取过程以及各种冶金炉窑冶炼过程和电、煤/焦、天然气、蒸汽、水、压缩空气、氮气、氧气等的消耗。

## 6.3.7 烟气制酸系统

应诊断净化、干燥、转化、吸收、污酸处理过程和电、天然气、水、蒸汽等的消耗。

## 6.3.8烟气脱硫脱硝系统

应诊断洗涤、除雾、脱硫、脱硝过程和电、水、蒸汽等消耗。

## 6.3.9 渣选矿系统

应诊断炉渣缓冷、碎磨、选别、浓密、脱水等工艺过程和电、水、压缩空气等的消耗。

## 6.3.10 湿法冶炼系统

应诊断浸出、萃取、电积过程和电、水、蒸汽、压缩空气、氧气等的消耗。

## 6.3.11 白烟尘处理

应诊断烟尘浸出，铜、铅、锌、砷等元素分离过程，和电、水、蒸汽、压缩空气等的消耗。

## 6.4 公用辅助系统

6.4.1 应根据用能单位提供的蒸汽平衡图，调研蒸汽产生、利用、损失等状况，并对系统存在问题进行分析。可参照GB/T1028、GB/T 3486进行诊断。并确认用于发电、尾气处理等余热回收利用的情况。

6.4.2 应诊断给水系统、循环水系统、污水处理系统工艺和设备，评估并分析节能潜力。

6.4.3 应诊断主要机电设备用电单耗、系统效率、控制方式、用能合理性，分析节能潜力。

6.4.4 应诊断空分系统、供气系统中各种气体的实际需求与设备能力匹配性、用电单耗、压缩机的能源利用率，分析节能潜力。

6.4.5应诊断工业建筑的用能合理性，包括建筑保温隔热材料、供暖、照明、通风、采光等，分析节能潜力。

6.4.6应诊断企业配电系统的运行状况，核定用能单位供配电系统的主要能耗指标，核算变压器能效水平，评估电能质量、主要能效指标及实际运行效果，分析节能潜力。可参照GB/T3485 、GB 20052、GB/T14549进行诊断。

6.4.7 应根据用能单位提供的重点用能通用设备（通风机、鼓风机、空气压缩机、电动机、水泵等）台账，分析设备能效水平，分析先进节能技术、装备应用状况，诊断节能潜力；分析设备淘汰情况，对淘汰设备应提出淘汰计划建议；有变速需求的设备宜采用变频调速技术。

## 6.5 节能管理体系诊断

6.5.1 对能源管理组织的设立、责任划分、能源管理岗位的设置和人员配备等情况进行诊断，参照RB/T 117， GB/T 23331的规定执行。

6.5.2 对能源计量、统计、考核、对标等方面的管理程序、管理制度及相关标准进行诊断，参照RB/T 117和GB/T 15587 的规定执行。

6.5.3 对能源计量器具配备和管理情况进行诊断，参照GB 17167、GB/T 20902、GB 24789和JJF 1356的相关规定进行。

6.5.4 对能源管控系统的建设、运行情况进行诊断，参照GB/T 38848和GB/T 40063的相关规定进行。

6.5.5 对能源监测的诊断应参照 GB/T 15316 的规定进行。

# 7  工作程序

7.1  节能诊断工作分为六个阶段：确定节能诊断任务、制定工作方案、收集企业资料、召开节能诊断工作启动会、现场诊断和编制节能诊断报告。

7.2  节能诊断实施单位宜与铜冶炼企业成立联合工作组，确定节能诊断范围。联合工作组应根据铜冶炼企业技术工艺特点等具体情况，组建一个专业性的节能诊断专家组。

7.3  节能诊断工作方案应根据具体节能诊断任务和目标制定，包含工作内容、时间节点、具体对接人员等内容。

7.4  现场节能诊断主要是通过收集资料、查阅档案和与有关人士座谈等方式对企业主要用能工序和主要用能设备/装置、公用工程和能源管理体系进行摸底调查，并反馈节能诊断意见表。收集的资料包括企业具体的设备信息、生产记录和管理状况等。

# 8  报告要求

8.1 节能诊断报告内容和深度要求参照附录A表1的规定。

8.2 节能诊断报告应全面、概括的反映节能诊断的全部工作，文字应简洁、准确，评价和建议要有针对性，以图表的形式汇总能量利用、能源效率及能源管理三部分诊断的信息及数据结果，附表可参照附录B中格式，主要包括《企业能源消费指标汇总表》、《企业工艺设备统计表》、《企业淘汰设备统计表》、《企业节能技术应用统计表》、《企业能源管理制度建设和执行情况统计表》、《企业能源计量器具配置和使用情况统计表》等。

8.3 节能诊断内容较多的报告，其重点诊断项目可编写分报告，主要的技术问题可另编专题技术报告。

# 附录 A

表1 节能诊断报告内容和深度要求

| 内容分类 | 项目 | 内容要求 | 深度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总述 | 节能诊断目的 | 根据节能诊断要求和企业具体情况,制定节能诊断目的。 | 简要说明。 |
|  | 节能诊断依据 | 列出有关标准、法律法规等。 | 简要说明。 |
|  | 节能诊断范围 | 以节能诊断类型确定节能诊断具体范围，由双方共同商定。 | 节能诊断的能耗范围与产值/项目范围一致。 |
|  | 节能诊断结论 |  |  |
| 2、企业基本情况 | 企业简况 | 企业简介，工业总产值，增加值，利税，员工数，总资产，占地面积等相关指标，主要产品简介及生产能力。 | 企业介绍简洁扼要。 |
|  | 主要产品生产工艺概况 | 主要工艺、主要设备的名称及生产能力；主要工艺流程图：从原料到成品的流程；主要工艺能源消耗情况。 | 对主要工艺介绍简明扼要；介绍流程图中能耗的主要工艺框（工艺或工序）的能耗情况。 |
|  | 电力、热力、载能工质、供水等系统基本情况 | 电力系统包括配电、电力线路及主要供电设备情况；热力系统包括热力站、管网的情况；供水系统包括主要供水设备情况；载能工质系统包括转换站、主要转换设备。 | 对主要供能系统介绍简明扼要（供能系统除输配环节单元外，还包括企业自产二次能源和耗能工质的生产单元即能源转换站房。 |
|  | 企业能源流向概况 | 绘制企业能源流向图；对企业能源流向图作简要文字说明。 |  |
| 3、工艺和装备诊断主要内容及结果分析 | 3.1能源利用诊断 | 企业能源消费情况 | 重点核定企业能源消费构成及消费量，分析能源损失及余能回收情况；绘出企业能量平衡表/图，核算企业综合能源消费量和综合能耗，从能源的采购、转换、输送、终端利用等环节分析能源利用的合理性；根据企业能源消费流向，确定企业节能重点环节、节能潜力和节能措施。 | 重点计算，简要描述。 |
|  | 3.2能源利用效率诊断 | 主要工序能耗及单位产品综合能耗 | 铜冶炼企业重点核算粗铜工序、阳极铜工序、电解精炼的工序能耗及单位产品综合能耗，并与GB 25323 《有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额》、高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平及工业节能主管部门发布的重点用能行业能效指标等进行对比分析； 再生铜企业重点核算废杂铜—再生铜工艺、铜精炼工艺能耗情况。 烟气制酸系统重点核算硫酸单位产品能源消耗限额，并与GB 29141进行对比。 贵金属回收系统重点核算单位产品能源消耗限额，并与YS/T 1433进行比对。 |  |
|  |  | 主要用能设备能效水平核查 | 对主要工艺用能设备的能效水平进行核查，评估重点用能设备的能效水平、用能合理性及实际运行效果，说明其是否为鼓励类节能产品等； 对通用设备（电动机、通风机、鼓风机、水泵、空压机、变压器等）对照相应的能效等级标准进行核查，核实是否被国家列入淘汰设备目录。 | 未列淘汰设备目录表应说明经节能诊断企业无淘汰设备。 |
|  |  | 先进节能技术应用情况 | 列举企业近3年内重点先进节能技术应用情况，给出节能量及节能效益；给出余热余能回收利用和信息化、智能化技术改造（能源管理系统等）情况及效果。 | 列表格简要给出。 |
|  | 3.3能源管理诊断 | 企业能源管理方针和目标 | 企业领导应根据国家能源政策和有关法律、法规，充分考虑经济、社会和环境效益，确定能源管理方针和目标，推进目标责任制管理。 | 目标包括五年计划期间目标和年度目标。评价和诊断目标责任实施情况。 |
|  |  | 企业能源管理机构和责权 | 企业能源管理机构能源管理负责人现状、节能管理网络，管理机构的责权；企业能源管理机构运行情况，对存在问题的分析。 | 对企业能源管理机构运行情况有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源计量管理 | 能源计量器具表和能源计量网络情况；能源计量器具配备率、完好率和受检率情况；计量存在问题分析。 | 对企业现有能源计量情况审核清楚。 |
|  |  | 企业能源统计管理 | 企业能源统计现状，包括原始记录、台帐、报表、分析报告等情况。 | 对企业现有能源统计报表的完整、准确性有审核意见。 |
|  |  | 企业能源文件管理 | 企业能源管理制度、能源统计制度等综述；能源管理制度执行情况；依据管理文件，追踪检查每一项能源管理活动是否按文件规定开展，达到预期效果。 | 对企业能源管理计划、执行、检查、总结文件有评价和诊断意见。 |
|  |  | 企业能源定额管理 | 企业能源定额管理制定情况，主要为能源定额管理制定、下达及考核情况。 | 对能源定额管理执行情况进行诊断。 |
|  |  | 企业节能技改管理 | 企业节能技改管理模式；年度节能技改项目计划及完成情况；对节能技改项目的评估。 | 列出项目的年节能能力和实际节能量；对实施的重大节能技改项目有评估意见。 |
|  |  | 企业能源管理信息化建设 | 企业能源管理中心建设情况，重点用能设备的在线监控情况，能源体系认证情况。 | 对企业能源管理信息化建设进行诊断。 |
|  |  | 节能宣传教育活动 | 依据企业提供的宣传手册、活动策划、培训记录等资料，必要时结合现场寻访，核查企业开展节能宣传教育活动、组织能源计量/统计/管理/设备操作等岗前和岗位培训情况。 |  |
|  |  | 能源管理的有效性综合分析评估 | 对以上企业能源管理各主要环节管理状况及其各项活动的有效性作综合分析和评估。 | 对企业能源管理总体水平有综合评价。 |
|  | 3.4诊断结果汇总 | 诊断汇总 | 按照能源利用、能源利用效率、能源管理三大类对诊断结果进行总结 | 以图表的形式进行汇总，包括表2~表8。 |
| 4、企业节能潜力分析和节能改造建议 | 4.1节能潜力分析 | 测试情况 | 对有较大节能潜力的设备必要时进行现场效率测试。 | 现场测试结果汇总表。 |
|  |  | 对企业能源消耗水平的分析 | 通过对企业能源统计数据的分析、结合现场节能诊断，对企业的用热、用电、用汽等系统进行全面的用能合法性和合理性分析；根据行业工艺、装备信息，分析企业现有工艺、装备的节能潜力；对企业余能余热资源调查，分析利用的可能性。 | 对主要供、用能系统进行系统性分析；对重点工艺、装备开展分析；查清有否淘汰工艺、生产能力；对产品能耗水平进行评估；余能余热资源调查清楚。 |
|  |  | 节能潜力诊断分析 | 按工艺、设备、管理分类汇总企业节能潜力。 | 查明企业规划期内的节能潜力；节能潜力与节能目标差距较大时，必须阐明原因；查清有否淘汰工艺和生产能力。 |
|  | 4.2节能改造建议 | 节能技术改造建议 | 给出节能技术改造项目的建议，列出节能技术改造项目清单；列举主要节能技术改造项目经济、技术可行性分析。 | 参照表9的形式给出。 |
|  |  | 节能装备改造建议 | 列举主要节能装备改造项目清单，列举主要节能装备经济、技术可行性分析。 |  |
|  |  | 节能管理改进建议 | 列出节能管理措施改进建议清单。 |  |
|  |  | 汇总主要整改措施建议 | 根据改进建议，提出整改措施。 |  |
| 5、节能诊断报告结论与建议 | 节能诊断结论与建议 | 给出企业能源利用、能源利用效率、能源管理的诊断结论； 给出企业主要节能潜力分析及节能改造建议。 | 评价基本正确，节能潜力分析合理，整改建议可行，应确保企业节能目标的完成。 |
| 6、附录 | 附图 | 给出必要的附图，如总平面布置图、主要生产工艺流程图等。 |  |
|  | 附件 | 给出委托书、营业执照、现场专家意见反馈表、现场照片、参考资料等。 | 现场节能诊断中识别出的关键问题建议附相应设备的照片； 技术性参考资料为对建议实施的节能措施所对应的参考信息（如技术工艺简介、国内外同类项目实施效果、技术工艺指标、投资及运行成本等）； 政策性参考资料列出与节能有关的奖励政策，如中央预算内投资、国家重点节能技术推广目录、淘汰目录等。 |

# 附录 B

# 表 1 企业能源消耗指标汇总表（企业总指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 企业总指标 |  |  |  |
| 0.1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 0.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
| ——电 | kWh/… |  |  |  |
| ——煤 | t/… |  |  |  |
| ——天然气 | Nm3/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 0.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
| ——压缩空气 | Nm3/… |  |  |  |
| ——水 | Nm3/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 0.1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
| ——蒸汽 | GJ |  |  |  |
| ——发电 | GJ |  |  |  |
| ——热水 | GJ |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 0.1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 0.1.5 | 企业综合能耗 | tce |  |  |
| 0.1.6 | 企业综合能源消费量 | tce |  |  |
| 0.2 | 生产经营指标 |  |  |  |
| 0.2.1 | 主要产品产量 |  |  |  |
| ——阴极铜 | t/… |  |  |  |
| ——硫酸 | t/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 0.2.2 | 企业总产值 | 万元 |  |  |
| 0.3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 0.3.1 | 产品单位产量综合能耗 |  |  |  |
| ——粗铜 | kgce/… |  |  |  |
| ——阳极铜 | kgce/… |  |  |  |
| ——阴极铜 | kgce/ |  |  |  |
| ——硫酸 | kgce/ |  |  |  |
| …… | kgce/… |  |  |  |
| 0.3.2 | 产品单位产量电耗 |  |  |  |
| ——粗铜 | kWh/… |  |  |  |
| ——阳极铜 | kWh/… |  |  |  |
| ——阴极铜 | kWh/… |  |  |  |
| ——硫酸 | kWh/… |  |  |  |
| …… | kWh/… |  |  |  |
| 0.3.3 | 单位产值综合能耗 | tce/万元 |  |  |
| 0.3.4 | 单位产值综合电耗 | kWh/万元 |  |  |

# 表 2 企业能源消费指标汇总表（工序指标）

| 序号 | 指标类别及名称 | 计量单位 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗铜工序指标 |  |  |  |
| 1.1 | 能源利用指标 |  |  |  |
| 1.1.1 | 各能源品种消费量 |  |  |  |
| ——电 | kWh/… |  |  |  |
| ——煤 | t/… |  |  |  |
| ——天然气 | Nm3/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.1.2 | 各耗能工质消费量 |  |  |  |
| ——压缩空气 | Nm3/… |  |  |  |
| ——水 | Nm3/… |  |  |  |
| …… | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.1.3 | 余热余能回收量 | GJ |  |  |
| ——蒸汽 | GJ |  |  |  |
| ——发电 | GJ |  |  |  |
| ——热水 | GJ |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 余热余能回收率 | % |  |  |
| 1.1.5 | 工序总能耗 | tce |  |  |
| 1.2 | 生产指标 |  |  |  |
| 中间产品产量 | t/Nm3/… |  |  |  |
| 1.3 | 能源效率指标 |  |  |  |
| 工序单位能耗（又称工序能耗 或中间产品单位产量能耗） | kgce/… |  |  |  |
| 2 | 阳极铜 工序指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 3 | 电解 工序指标 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

# 表3 企业工艺设备统计表

| 序号 | 设备类别 及名称 | 规格 型号 | 数量 | 主要能源 消费品种 | 设备性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产能类 | 能效类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产设备 | 生产能力 (t 等) | 节能措施 |  |  |  |
| 1.1 | XX 工序 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | XX 工序 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机及拖动设备 | 功率 (kW) | 能效等级 | 配套电机 |  |  |
| 型号 | 能效等级 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 电机拖动设备（通用） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 风机 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 空压机 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 水泵 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | …… |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 电机拖动设备（专用） |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉及加热炉设备 | 容量 (t/h 或 MW) | 能效等级 | 额定热效率 (%) |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写必要的设备参数、节能技术（如变频、联动控制）等。

# 表4  企业淘汰设备统计表

| 序号 | 淘汰落后设备名称 | 型号 | 数量 | 功率（kW） | 安装位置 | 已淘汰 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

# 表 5企业节能技术应用统计表

| 序号 | 技术名称 | 应用的 工序/工艺 | 应用项目类型 (新建/改造) | 建设 时间 | 投运 时间 | 节能量 (tce /年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：备注栏可填写节能技术的推荐情况，如被选入《国家重点节能技术推广目录》、
《国家工业节能技术装备推荐目录》 等。

# 表 6 企业能源计量器具配置和使用情况统计表

| 序号 | 能源 品种 | 进出用能单位 | 进出次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % | 应 装 台 数 | 安 装 台 数 | 配 备 率 % | 完 好 率 % | 使 用 率 % |
| 1 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：能源品种可根据企业实际情况进一步细化

表7 企业能源管理制度建设和执行情况统计表

| 序号 | 制度类别及名称 | 是否制定 | 实施时间 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 年 月 | 良好、一般、较差 |
| 1 | 组织构建与责任划分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设立能源管理部门，明确部门责任。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 设置能源管理岗位，明确工作职责。 |  |  |  |  |
| 2 | 管理文件与企业标准 |  |  |  |  |
| 2.1 | 编制能源管理程序文件，如《企业能源管理手册》、《主要用能设备管理程序》等。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 编制能源管理制度文件，如计量管理制制度、统计管理制度、定额管理制度、考核管理制度、对标管理制度 |  |  |  |  |
| 2.3 | 建立企业节能相关标准，如部门、工序、设备的能耗定额标准等。 |  |  |  |  |
| 3 | 计量统计与信息化建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 备有能源计量器具清单和计量网络图。 |  |  |  |  |
| 3.2 | 建立能源计量器具使用和维护档案。 |  |  |  |  |
| 3.3 | 建立能源消费原始记录和统计台账。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 开展能耗数据分析，按时上报统计结果。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 建有或正在建设企业能源管理中心。 |  |  |  |  |
| 3.6 | 实现能耗数据的在线采集和实时监测。 |  |  |  |  |
| 4 | 宣传教育与岗位培训 |  |  |  |  |
| 4.1 | 定期开展节能宣传教育活动。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 开展能源计量、统计、管理和设备操作人员岗位培训。 |  |  |  |  |
| 4.3 | 开展主要用能设备操作人员岗前培训。 |  |  |  |  |

表8  节能技术改造项目建议表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 预期总投资（万元） | 预期节能效果（万tce/年） | 预期经济效益（万元/年） | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部　发布

202X-XX-XX实施

202X-XX-XX发布

YS/T XXXX-202X

ICS 77.120

CCS H 01

铜冶炼行业节能诊断技术规范

Technical specification for energy diagnosis in copper smelting industry

（送审稿）

07-12-05