ICS 77.120.30

CCS H 04

YS/T  XXX-XXXX

再生铅行业绿色工厂评价要求

Requirements for assessment of green factory in secondary lead smelting industry

（审定稿）

XXXX-XX-XX发布                          XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

目    次

前  言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	3

4 总则	4

5 评价指标及要求	5

6 评价程序	12

7 评价报告	12

附  录  A（规范性附录）	13

指标计算方法	13

附录B （规范性附录）	14

参考文献	22

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本文件起草单位：矿冶科技集团有限公司、江苏新春兴再生资源有限责任公司、安徽华铂再生资源科技有限公司、安徽超威环保科技有限公司、安徽凯铂环保科技有限公司、生态环境部对外合作与交流中心、东北大学、……。

本文件主要起草人：

再生铅行业绿色工厂评价要求

# 1 范围

本文件规定了再生铅行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告等。

本文件适用于以废铅酸蓄电池、金属态铅废料为主要原料生产电解铅、精炼铅及铅合金等的再生铅冶炼企业的绿色工厂评价。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 469 铅锭

GB 5085 危险废物鉴别标准

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18598 危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576 单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

GB 19577 冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20862 产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 21181 再生铅及铅合金锭

GB 21454 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 23331 能源管理体系要求

GB/T 24001 环境管理体系要求

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级

GB 25323 有色重金属冶炼企业单位产品能源消耗限额

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB 31574 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB 34330 固体废物鉴别标准 通则

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则

GB 50034 建筑照明设计标准

HJ 519 废铅蓄电池处理污染控制技术规范

HJ 863.4 排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业—再生金属

HJ 1028 排污单位自行监测技术指南 有色金属工业-再生金属

RB/T 117 能源管理体系 有色金属企业认证要求

# 3 术语和定义

## 3.1

## 绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[来源：GB/T 36132-2018，定义3.1]

## 3.2

## 再生铅 recycling lead

废铅酸蓄电池、金属态铅废料等经过冶炼加工生产出来的电解铅、火法精炼铅及铅合金产品。

## 3.3

## 金属态铅废料 waste lead on metal condition

各种铅及铅含金块状废料、屑料等，包括报废的铅及铅合金板、管、棒、线、电缆护套、生产过程产生的边角料、残次品、屑料等。

# 4 总则

## 4.1 评价原则

4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T 36132的基础上突出再生铅行业特征。

4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

## 4.2 评价指标

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面。在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度。

具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标不能评价为绿色工厂；可选要求为希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

4.2.2 权重系数和指标分数

再生铅行业绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）：15%；

——管理体系（5.3）：10%；

——能源资源投入（5.4）：20%；

——产品（5.5）：5%；

——环境排放（5.6）：20%；

——绩效（5.7）：30%；

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录B。

## 4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，应由独立于工厂、具备相应能力的第三方组织实施。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。再生铅行业绿色工厂评价指标表见附录B。对照附录B表B.1中具体条款，必选指标得分根据符合与否取0分或满分，可选指标根据符合程度在0分和满分之间取值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定、再生铅行业先进水平或相关方要求确定评分标准，当工厂的必选指标均满分，且指标加权综合评分达到90分以上，即满足成为绿色工厂的条件。

# 5 评价指标及要求

## 5.1 基本要求

5.1.1 合规性要求

5.1.1.1 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 工厂近三年（含成立不足三年）应未发生较大以上环境污染事件、生态破坏事件、安全生产事故。

5.1.1.4 工厂应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、危险废物经营许可证、排污许可证、安全生产许可证等国家产业政策、环保、安全管理要求。

5.1.1.5 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132-2018中4.3的要求。

## 5.2 基础设施

5.2.1 建筑

5.2.1.1 工厂建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求，宜从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.1.2 废铅蓄电池贮存间应独立设置，采用微负压设计，并按照GB 18597要求采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施；贮存能力应不低于15日利用处置量。

5.2.2 照明

5.2.2.1 工厂厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

工厂应采用废铅蓄电池全自动破碎分选、富氧熔炼等节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源、资源消耗，减少污染物排放。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

- 通用设备如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB/T 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

- 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

- 已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

- 通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

5.2.3.3 计量设备

a）工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b) 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.4 其他设施

工厂应配置余热回收、废酸收集、处理及利用、废气排放超标预警、视频监控、火灾探测预警等节能、综合利用、环保、安全设施，并满足相关法律法规及标准等要求。

工厂宜开展智能工厂建设。建立再生铅冶炼大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。

5.2.3.5 标识

工厂应在生产区设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。

## 5.3 管理体系

5.3.1 质量管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系的要求，并通过质量管理体系第三方认证。

5.3.2 职业健康安全管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系的要求，并通过职业健康安全管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系的要求，并通过环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系的要求，并通过能源管理体系第三方认证，并宜满足RB/T 117的要求。

工厂宜建立能源管理中心。

5.3.5 社会责任

工厂宜按照GB/T 36000发布年度社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

## 5.4 能源与资源投入

5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下宜使用可再生能源或低碳清洁能源。

5.4.1.2 工厂再生铅各工序单位产品综合能耗应满足GB 25323二级要求。

5.4.1.3 工厂应充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。

5.4.1.4  工厂再生铅各工序单位产品综合能耗宜达到GB 25323一级要求。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T 7119的要求开展节水评价工作，配备废水处理、回用系统，实现废水循环利用，降低单位产品新鲜水用量，提高废水重复利用率。

5.4.2.2 工厂应对生产废气捕集的烟粉尘进行再利用，冶炼烟气SO2宜回收利用。鼓励工厂开展废酸、熔炼渣、精炼渣等的无害化、资源化利用。

5.4.2.3 工厂宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的原辅材料的使用。

5.4.3 采购

5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品实施检验或其他必要的活动。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包括含有毒有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

## 5.5 产品

5.5.1 生态设计

工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。

5.5.2 质量标准

火法精炼铅及铅合金产品质量应符合GB/T 21181要求，电解铅产品质量应符合GB/T 469要求。

## 5.6 环境排放

5.6.1 大气污染物

5.6.1.1 大气污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4许可排放限值和环境管理要求。

5.6.1.2 工厂应在HJ 863.4规定的废气主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。

5.6.1.3 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录。

5.6.1.4 工厂原辅料应密闭贮存，运输车辆应采取密闭、苫盖等措施。破碎、分选、烘干等工序应设置集气、除尘设施。预处理、熔炼、精炼、熔铸工序应在密闭厂房、负压区域操作，冶炼炉窑加料口、出料口应设置集气、除尘设施，电解车间宜设置酸雾收集、净化设施。车间内铅烟、铅尘和酸雾应收集处理，防止铅烟、铅尘和酸雾溢出。

5.6.1.5 大气污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。

5.6.2 水污染物

5.6.2.1 水污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4许可排放限值和环境管理要求。

5.6.2.2 工厂应在HJ 863.4规定的废水主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。

5.6.2.3 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录。

5.6.2.4 工厂废水应清污分流，雨污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染物车间排放口达标排放。

5.6.2.5 工厂应对厂区初期雨水进行收集、处理、回用或达标排放。

5.6.2.6 水污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。

5.6.3 固体废物

5.6.3.1 固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.3.2 工厂应建立工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并保存记录。

5.6.3.3 工厂无法自行处理的危险废物，应委托有相应资质单位安全处置或综合利用。

5.6.3.4 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、利用和处置方式。

5.6.4 噪声

5.6.4.1 工厂厂界噪声排放应符合GB 12348要求。

5.6.4.2 工厂应按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录。

5.6.5 碳排放

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准、规范开展碳排放核算和报告，宜获得第三方核查证明，并对外公布核查结果。

## 5.7 绩效

5.7.1 一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T 36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6，宜达到0.72。

5.7.2.2 建筑密度应不低于30%，宜达到40％。

5.7.2.3 按照GB/T 36132-2018附录A计算工厂的单位用地面积产能应不低于地方发布的单位用地面积产能的要求；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能应超过本年度所在省市的单位用地面积产能。单位用地面积产能宜达到地方发布的单位用地面积产能的要求的1.2倍及以上；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能宜达到本年度所在省市的单位用地面积产能1.2倍及以上。

5.7.3 原料无害化

5.7.3.1 工厂使用的绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。

5.7.3.2 工厂应对废铅蓄电池、金属态含铅废料等原料进行成分分析，包括但不限于铅、砷、镉、汞等物质含量。

5.7.3.3 工厂宜搭配处理含铅废料，实现含铅废料无害化、资源化。

5.7.4 生产洁净化

5.7.4.1 工厂单位产品主要污染物产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅱ级基准值要求。

5.7.4.2 工厂单位产品主要污染物产生量宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.4.3 工厂单位产品废气产生量、废水产生量、废渣产生量等应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.4.4 工厂废渣含铅量应不大于2%。

5.7.5 废物资源化

5.7.5.1 工厂废水重复利用率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.5.2 工厂废酸处理利用率、电解液循环利用率等应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.5.3 工厂废渣处置率、石膏处置率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.5.4 工厂铅总回收率、塑料回收率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 工厂再生铅单位产品综合能耗应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅱ级基准值要求。

5.7.6.2 工厂再生铅单位产品综合能耗宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。

5.7.6.3 工厂单位产品新鲜水用量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级基准值要求。

5.7.6.4 工厂单位产品新鲜水用量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ、Ⅱ级基准值要求。

5.7.6.5 工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善，单位产品碳排放量宜逐年下降。

5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

# 6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价(适用时)、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a) 实施评价的组织；

b) 评价目的、范围及准则：

c) 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d) 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e) 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等：

f) 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求

g) 发现的问题；

h) 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i) 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j) 相关支持材料。

# 附  录  A

# （规范性）

# 指标计算方法

## A.1  单位产品新鲜水耗

单位产品新鲜水耗是指在一定时间、一定条件下，生产单位产品消耗的新水量，按公示（A.1）计算。

…………………………（A.1）

式中：

Rw——冶炼单位产品新鲜水耗，单位为吨每吨（t/t）；

Vp——生产产品而消耗的新水量，单位为吨（t）；

QY——再生铅及铅合金锭总量，单位为吨（t）。

## A.2  废渣处置率

按公式（A.2）计算。

…………………………（A.2）

式中：

RG——废渣处置率，%；

XGR——在一定计量时间，企业废渣处置量，t/a；

XGP——在一定计量时间，废渣产生总量，t/a。

注：此废渣指在再生铅生产过程中，最终以危险废物处理的冶炼弃渣。

## A.3  污染物产生指标

A.3.1再生铅单位产品污染物产生量（废水），按公式（A.3）计算。

…………………………（A.3）

式中：

RYW——再生铅单位产品污染物产生量（废水），单位为吨每吨（t/t）；

QYW——统计期内，冶炼厂废水处理总站进水中特征污染物的总量，单位为吨（t）；

QYD——统计期内，再生铅及铅合金锭总产量，单位为吨（t）。

A.3.2再生铅单位产品污染物产生量（废气），按公式（A.4）计算。

…………………………（A.4）

式中：

RYQ——再生铅单位产品污染物产生量（废气），单位为吨每吨（t/t）；

QYQ——统计期内，废气中特征污染物排放总量，单位为吨（t）；

QYD——统计期内，再生铅及铅合金锭总产量，单位为吨（t）。

# 附录B

# （规范性）

# 再生铅行业绿色工厂评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准（工厂应至少运行一年以上）。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件 |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。 | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录截屏等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 近三年（含成立不足三年）未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、危险废物经营许可证、排污许可证、安全生产许可证等国家产业政策、环保、安全管理要求。 | 危险废物经营许可证、排污许可证、生产许可证等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  | 最高管理者要求 | 最高管理者在绿色工厂的领导作用和承诺应满足GB/T 36132中4.3.1a的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且应满足GB/T 36132中4.3.1b的要求。 | 绿色工厂部门管理职责等 |  |  |  |  |
|  |  | 工厂要求 | 工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，明确指标且可量化。 | 绿色工厂建设方案等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。 | 绿色工厂培训教育方案、培训记录等 |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量核验书或其他相关证明文件 | 必选 | 8 | 15% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 节能评估备案相关文件、三同时制度相关文件、建设用地规划许可证等相关证明文件 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 装饰装修材料合格证明或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 废铅蓄电池贮存间应独立设置，采用微负压设计，并按照GB 18597要求采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施；贮存能力应不低于15日利用处置量。 | 设计文件及验收证明文件等 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 | 厂房建筑施工图设计说明或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 主要建构物列表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 | 绿化合同、植物清单、绿化平面图或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 | 节水器具一览表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。不同场所的照明应进行分级设计。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等） |  | 5 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 工厂应采用废铅蓄电池全自动破碎分选、富氧熔炼等节能环保、清洁生产工艺和设备，降低能源、资源消耗，减少污染物排放。 | 专用设备说明等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB 20902要求。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，应满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 | 各计量器具网络图等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应配置余热回收、废酸收集、处理及利用、废气排放超标预警、视频监控、火灾探测报警等节能、综合利用、环保、安全设施，并满足相关法律法规及标准等要求。 | 设计文件及验收证明文件等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应在生产区应设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。 | 标牌、安全标志区域照片 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜开展智能工厂建设。建立再生铅冶炼大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 大数据平台设计建立方案等相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 通用设备宜采用节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 节能设备说明等相关证明文件 |  | 5 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 10% |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 质量、职业健康安全、环境、能源四体系管理手册或其他相关证明文件 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB/T 117的要求。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜建有能源管理中心。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 应按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 必选 | 10 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 各工序单位产品综合能耗应满足GB 25323二级要求。 | 能源消耗数据统计表 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜使用可再生能源或低碳清洁能源。 | 使用低碳清洁能源相关证明 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜充分利用余热余压，产生的二次能源回收利用。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 各工序单位产品综合能耗宜达到GB 25323一级要求。 | 能源消耗数据统计表 |  | 5 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作 | 节水评价 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 配备废水处理、回用系统，实现废水循环利用。 | 生产台账记录等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应对生产废气捕集的烟粉尘进行再利用。 | 生产台账记录等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 鼓励工厂开展废酸、熔炼渣、精炼渣等的无害化、资源化利用 | 原料采购进货单等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 冶炼烟气SO2宜回收利用 | 生产台账记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的原辅材料使用。 | 碳排放核查报告 |  | 10 |  |  |
|  |  | 采购 | 应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 原料采购业务流程或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 向供方提供的采购信息宜包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计理念说明、绿色产品评价 | 可选 | 40 | 5% |  |
|  |  | 质量标准 | 火法精炼铅及铅合金锭产品质量应符合GB/T 21181要求，电解铅产品质量应符合GB/T 469要求。 | 产品质量检验报告 | 必选 | 60 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 大气污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4排污许可限值和环境管理的要求。 | 自行监测数据、排污许可证执行报告 | 必选 | 5 | 20% |  |
|  |  |  | 应在HJ 863.4规定的废气主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。 | 在线监测数据及联网证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立大气污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测，保存原始监测记录。 | 自行监测数据及台账 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 原辅料应密闭贮存，运输车辆应采取密闭、苫盖等措施。破碎、分选、烘干等工序应设置集气、除尘设施。预处理、熔炼、精炼、熔铸工序应在密闭厂房、负压区域操作，冶炼炉窑加料口、出料口应设置集气、除尘设施，电解车间应设置酸雾净化设施。车间内铅烟、铅尘和硫酸雾应收集处理，防止铅烟、铅尘和酸雾溢出。 | 设计及验收文件、现场照片 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 大气污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。 | 自行监测数据 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 水污染物排放应符合GB 31574和其它国家、地方污染物排放标准要求，并满足HJ 863.4排污许可限值和环境管理的要求。 | 自行监测数据、排污许可执行报告等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应在HJ 863.4规定的废水主要排放口安装自动监测设施并与当地生态环境管理部门联网运行。 | 在线监测数据及联网证明 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立水污染物排放台账，按HJ 1028要求开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 水污染物排放台账保存原始监测和监控记录 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂废水应清污分流，雨污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染物车间排放口达标排放。 | 清污分流设施、废水处理设施、监测报告等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应对厂区初期雨水进行收集、处理、回用或达标排放。 | 初期雨水收集池、监测报告等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 水污染物排放宜满足GB 31574特别排放限值及地方更严格标准限值要求。 | 监测报告 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 固体废物的储存和处置应符合GB18597、GB18598；GB18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 | 一般固废销售合同、危险废物处置合同、转移联单等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，并保存记录。 | 固体废物环境管理制度、台账记录等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂无法自行处理的固体废物，应委托有相应资质单位安全处置或综合利用。 | 委托处置合同、危险废物转移联单、资质证明等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的处理、处置方式。 | 固废处理处置方式说明等 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放应符合GB 12348的要求。 | 监测报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应按HJ 1028要求开展自行监测，并保存原始监测记录 | 监测报告 |  | 5 |  |  |
|  |  | 碳排放 | 应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 碳排放核查报告 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。 | 公示截图、碳减排方案 | 可选 | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标不应低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 30% |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标宜达到0.72及以上，1.2及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度不应低于30％。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度宜达到40％。 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产值宜达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值宜达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂使用的绿色物料应选自省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，并应对其进行统计与识别。 | 绿色物料统计表等 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂应对废铅蓄电池、金属态含铅废料等原料进行成分分析，包括但不限于铅、砷、镉、汞等含量。 | 原料分析报告等 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜搭配处理含铅废料，实现含铅废料无害化、资源化。 | 原料采购记录等 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 单位产品主要污染物产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅱ级基准值要求。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品主要污染物产生量宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品废气、废水、废渣产生量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 单位产品废气产生量核算 | 必选 | 15 |  |  |
|  |  |  | 工厂废渣含铅量应不大于2%。 | 单位产品废水产生量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 工厂废水重复利用率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 废水重复利用率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂废酸利用率、电解液循环利用率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 废酸利用率、塑料回收率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂废渣处置率、石膏处置率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 废渣处置率、石膏处置率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂铅总回用率、塑料回收率应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 铅总回用率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 再生铅单位产品综合能耗应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅱ级基准值要求。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 再生铅单位产品综合能耗宜达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ级基准值要求。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品新鲜水用量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级基准值要求。 | 单位产品新鲜水用量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 单位产品新鲜水用量应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》Ⅰ、Ⅱ级基准值要求。 |  | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善，单位产品碳排放量宜逐年下降。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 可选 | 5 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 100% |  |

# 参考文献

[1] 《绿色工厂自评价报告及第三方评价报告》（工信厅节函[2018]257号）

[2]《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（国家安全生产监督管理总局令第91号）

[3]《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委/环境保护部/工业和信息化部公告2015年第36号）

[4]《再生铅行业规范条件》（工业和信息化部公告 2016年第60号）

————————

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准