ICS77.120.01

CCS H01

目    次

前    言	22

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	6

4  总则	6

5  评价指标及要求	8

6  评价程序	18

7  评价报告	18

附录A 锡及锡合金生产绿色工厂评价指标表

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本文件起草单位：云南锡业股份有限公司、云南锡业新材料有限公司、山东康普锡威新材料科技有限公司、北京康普锡威科技有限公司、中山翰华锡业有限公司、亿铖达科技（江西）有限公司、浙江亚通新材料股份有限公司。

本文件主要起草人：祝超、韦松、汤粉兰、刘庆富、陈希、孙骏禹、刘希学、王志刚、卢彩涛、杨铭、李爱良、徐金华、金叶挺

锡及锡合金生产绿色工厂评价要求

# 1  范围

本文件规定了锡及锡合金生产绿色工厂评价的总则、评价指标体系及要求、评价程序及评价报告。

本文件适用于以锡锭或焊锡锭等为原料生产锡及锡合金产品的绿色工厂评价。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119       节水型企业评价导则

GB 8978         污水综合排放标准

GB 9078         工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348        工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297        大气污染物综合排放标准

GB 17167        用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580        室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581        室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582        室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB 18583        室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584        室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585        室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586        室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587        室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18588        混凝土外加剂中释放氨的限量

GB 18597        危险废物贮存污染控制标准

GB 18598        危险废物填埋污染控制标准

GB 18599        一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 18613        电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001      质量管理体系 要求

GB 19153        容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB/T 19576      单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB 19577        冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761        通风机能效限定值及能效等级

GB 19762        清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052        电力变压器能效限定值及能效等级

GB 21454        多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级

GB/T 23331      能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001      环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256     产品生态设计通则

GB 24500        工业锅炉能效限定值及能效等级

GB/T 24789      用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 24790        电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 32150      工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161      生态设计产品评价通则

GB/T 35770      合规管理体系 指南

GB/T 36000      社会责任指南

GB/T 36132      绿色工厂评价通则

GB/T 39257      绿色制造  制造企业绿色供应链管理导则

GB/T 45001      职业健康安全管理体系 要求及使用指南

RB/T 117        能源管理体系 有色金属企业认证要求

T CNIA  0081    绿色设计产品评价技术规范无铅锡基焊料

HJ 819          排污单位自行检测技术指南  总则

HJ 942          排污许可证申请与核发技术规范 总则

HJ 1259         危险废物管理计划和管理台账制定技术导则

3  术语和定义

GB/T 36132界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1 锡及锡合金  tin and tin alloys

以锡锭或焊锡锭为原料生产的锡及锡合金产品。如精锡材（锡型材、锡阳极等）、锡合金（锡铅焊料、无铅焊料等）以及其他合金。

# 3.2 绿色物料  Green material

绿色物料选自当期有效的省级以上政府相关部门发布的资源综合利用产品目录、有毒有害原料（产品）替代目录等，或利用再生资源及产业废弃物等作为原料。

# 4  总则

# 4.1 评价原则

# 4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T36132提出的相关评价指标体系和要求保持一致。

# 4.1.2 行业性原则

评价要求在GB/T36132的基础上突出锡及锡合金生产工厂的行业特征。

# 4.1.3 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

# 4.2  评价指标

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括一级指标和二级指标，一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效7个方面。在一级指标下设若干二级指标，在二级指标下设具体评价要求。基本要求为工厂参与评价的基本条件，实行一票否决制，否即不允许，不参评；其他6个方面为具体评价要求，通过评分来判断工厂满足要求的程度和级别。具体评价要求分为必选要求和可选要求，必选要求在标准表述为“应”为要求工厂应达到的基础性要求，必选要求不达标（满足三分之二大于等于）不能评价为绿色工厂。可选要求在标准表述为“宜”，希望工厂努力达到的提高性要求，具有先进性，依据受评工厂的实际情况确定可选要求的满足程度。

评分为85分（含85分）以上即为国内先进水平。评分为90分（含90分）以上即为国内领先水平。

4.2.2 权重系数和指标分数

锡及锡合金生产绿色工厂评价一级指标权重系数为：

——基本要求（5.1）：采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）：10%；

——管理体系（5.3）：15%；

——能源资源投入（5.4）：15%；

——产品（5.5）：15%；

——环境排放（5.6）：20%；

——绩效（5.7）：25%；

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

# 4.3  评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，应由独立于工厂、具备相应能力的第三方组织实施。

4.3.2 实施评价的组织应根据锡及锡合金生产绿色工厂评价指标表查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。锡及锡合金生产绿色工厂评价指标表见附录A。

5  评价指标及要求

# 5.1  基本要求

# 5.1.1  合规性与相关方要求

5.1.1.1工厂应依法设立，在建设、实际生产和运营过程中应遵守国家、行业以及地方的现行法律、法规、政策、标准及其他要求，工厂应至少运行一年以上。

5.1.1.2 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。

5.1.1.3 工厂近三年（含成立不足三年）应未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。

5.1.1.4 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

# 5.1.2  管理职责要求

5.1.2.1 最高管理者应满足GB/T 36132中4.3.1 的要求。

5.1.2.2 生产工厂应满足GB/T 36132中4.3.2的要求。

# 5.2  基础设施

# 5.2.1  建筑

5.2.1.1工厂建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

5.2.1.2新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。

5.2.1.3厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。

5.2.1.4危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。

5.2.1.5工厂建筑宜从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、水资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及无害化。

5.2.2 照明

5.2.2.1 厂区的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 厂区内大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。

5.2.2.3 工厂内辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 工厂设备设施应按照生产效率高、能源与资源消耗低、污染物排放少的原则来选用。

5.2.3.2 锡及锡合金生产工厂应鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺。

5.2.3.3 锡及锡合金生产工厂应限期淘汰更新已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备。

5.2.3.4 工厂通用设备如压缩机、电动机、变压器、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB18613、GB19153、GB/T19576、GB19577、GB19761、GB19762、GB20052、GB21454、GB24500、GB24790等标准中能效限定值的强制性要求。

5.2.3.5 工厂通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

5.2.3.6 工厂应依据GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

5.2.3.7 工厂进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

5.2.3.8 工厂能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。

5.2.3.9 工厂应配置节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。

5.2.3.10 工厂宜开展智能工厂建设。建立锡及锡合金生产绿色工厂大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。

5.2.4标识

工厂在生产区应按照工业车间安全标志规范设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。环保、节能等有明确标识要求的应按照有关标准规范执行。

# 5.3  管理体系

# 5.3.1  质量管理体系

5.3.1.1 工厂应建立、实施并保持满足GB/T19001要求的质量管理体系要求。

5.3.1.2 工厂宜通过质量管理体系第三方认证。

# 5.3.2  职业健康安全管理体系

5.3.2.1工厂应建立、实施并保持满足GB/T45001要求的职业健康安全管理体系要求。

5.3.2.2 工厂宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。

# 5.3.3  环境管理体系

5.3.3.1 工厂应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系要求。

5.3.3.2 工厂宜通过环境管理体系第三方认证。

# 5.3.4  能源管理体系

5.3.4.1 工厂应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系要求。

5.3.4.2 工厂宜通过能源管理体系第三方认证，并满足RB/T 117的要求。

5.3.4.3 工厂宜建立能源管理中心。

# 5.3.5  社会责任

工厂宜按照GB/T36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

# 5.3.6  合规管理体系

5.3.6.1 工厂应建立、实施并保持满足GB/T25770要求的合规管理体系要求。

5.3.6.2 工厂宜通过合规管理体系第三方认证。

# 5.4  能源与资源投入

# 5.4.1  能源投入

# 5.4.1.1 工厂应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

5.4.1.2 工厂宜开展能源评价或其他可能的评价手段采取细化措施进一步降低综合能耗。

# 5.4.2  资源投入

5.4.2.1 工厂应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足相应的地方标准要求。

5.4.2.2 工厂应减少材料（尤其是有害物质及化学品）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。

5.4.2.3 工厂应结合生产实际，对锡及锡合金生产系统中固废、废水进行回收利用。

5.4.2.4 工厂宜替代或减少全球增温趋势较高的温室气体的原辅材料使用。

# 5.4.3  采购

5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。

5.4.3.2 工厂应对采购的产品实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.4.3.3 工厂宜向供方提供包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。

5.4.3.4 工厂采购宜满足T/GDGSCA_001绿色供应链管理评价导则的绿色供应链评价要求。

# 5.5  产品

# 5.5.1 生态设计

5.5.1.1 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，产品应按照T/CNIA0033进行评价。

5.5.1.2 工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并按照GB/T 32161 及T/CNIA0033对生产的产品进行生态设计产品评价。

# 5.5.2 有害物质使用

5.5.2.1 工厂生产的产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。

5.5.2.2 工厂有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用的场所，应设置环境/安全风险防范和应急处理设施。

# 5.5.3 减碳

工厂宜采用GB/T32150等适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

# 5.6  环境排放

# 5.6.1  大气污染物

5.6.1.1 工厂大气污染物排放及排放量应符合GB16297、GB9078或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 942关于排污许可和环境管理的要求。

5.6.1.2 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ819开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。

5.6.1.3 工厂宜在主要废气排放口建设配套的在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。主要大气污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。

# 5.6.2  水体污染物

5.6.2.1 工厂水体污染物排放及排放量应符合GB8978或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ942关于排污许可和环境管理的要求。

5.6.2.2 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。

5.6.2.3 工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。

5.6.2.4 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ819要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。

5.6.2.5 工厂宜在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。

5.6.2.6 工厂主要水污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。

# 5.6.3  固体废物

5.6.3.1 工厂固体废物的贮存、转移和处置应符合GB18597、GB18598和GB18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。

5.6.3.2 工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有能力和资质的企业进行危险废物处理。

5.6.3.3  工厂应建立危险固体废物处置台账，并保存处理记录。

5.6.3.4 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的方式处理、处置和利用。

# 5.6.4  噪声

工厂厂界噪声排放应符合GB12348或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ936关于排污许可和环境管理的要求。

# 5.6.5  温室气体排放

5.6.5.1 工厂应采用GB/T32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告；

5.6.5.2 工厂宜进行温室气体核查，核查结果宜对外公布。

5.6.5.3 可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

# 5.7  绩效

# 5.7.1 一般要求

5.7.1.1 工厂应依据GB/T36132附录A提供的方法计算或评估绩效，并利用结果进行绩效改善。

5.7.1.2 绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月（成立不足一年的可根据实际情况适当降低要求）。

# 5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 工厂建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。

5.7.2.2 工厂容积率指标宜达到0.72，得1分；宜达到1.2及以上为满分。

5.7.2.3 工厂建筑密度按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，应不低于30%。

5.7.2.4 建筑密度宜达到40％,30%每超过5%得1分。

5.7.2.5 工厂按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产能不应低于地方发布的单位用地面积产能的要求；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能应超过本年度所在省市的单位用地面积产能。

5.7.2.6 单位用地面积产能宜达到地方发布的单位用地面积产能的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能宜达到本年度所在省市的单位用地面积产能1.2倍及以上，2倍为满分。

# 5.7.3  原料无害化

5.7.3.1 工厂应逐年降低有害物质的使用率，实现有害物质替代。

5.7.3.2 工厂原料有害元素的含量应符合标准的规定。

5.7.3.3 工厂按照GB/T36132附录A计算的绿色物料使用率应达30%以上。

5.7.3.4 工厂宜选用品级高的锡金属产品作为原料。

5.7.3.5 工厂宜采用锡及锡合金的二次物料作为原材料进行资源综合利用，二次物料的投入比例大于20%。

# 5.7.4  生产洁净化

工厂单位产品主要污染物产生量、单位产品废气产生量、单位产品废水产生量等指标应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品主要污染物产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品主要污染物产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国际领先水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废气产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废气产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国际领先水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。

# 5.7.5 废物资源化

工厂工业固体废物综合利用率、废水回用率等指标应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，工业固体废物综合利用率应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，工业固体废物综合利用率宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水回用率应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水回用率宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。

5.7.6 能源低碳化

5.7.6.1 工厂单位产品综合能耗应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

工厂单位产品综合能耗应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。

工厂单位产品综合能耗宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。

5.7.6.2 工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算。

5.7.6.3 工厂的碳排放量宜逐年下降。

# 5.7.7 计算方式

工厂各类绩效指标计算方式见GB/T36132附录A。

# 6  评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价(适用时)、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

# 7 评价报告

评价报告内容无论是自评还是第三方评价，包括但不限于：

a) 实施评价的组织；

b) 评价目的、范围及准则；

c) 评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d) 评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e) 评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f) 评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g) 发现的问题；

h) 绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i) 对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j) 相关支持材料。

| 附录A 锡及锡合金生产工厂行业绿色工厂评价指标表 |
| --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 | 必选/可选 | 分值 | 权重 | 得分 |
| 0 | 基本要求 | 合规性与相关方要求 | 工厂应依法设立，在建设和实际生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，工厂应至少运行一年以上。 | 营业执照、法律法规标准清单等相关证明文件以及安全生产许可证、危废经营许可证等相关质量、环保、安全生产等行政许可、行业荣誉等证明文件 |  |  | 一票否决 |  |
|  |  |  | 工厂应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常记录。 | 国家企业信用信息公示系统无处罚记录等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂近三年（含成立不足三年）应未发生较大环境污染事件、生态破坏事件、安全质量事故。 | 近三年无较大及以上安全、环保、质量事故证明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对利益相关方的环境做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。 | 相关环境要求承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  | 管理职责要求 | 最高管理者要求应满足GB/T 36132中4.3.1 的要求。 | 管理者代表授权书、绿色工厂承诺书等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 工厂要求应满足GB/T 36132中4.3.2的要求。 | 绿色工厂管理机构组织结构图、绿色工厂管理制度等 |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 工程质量核验书或其他相关证明文件 | 必选 | 3 | 10% |  |
|  |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、 “三同时制度”、 “工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 节能评估、节水备案、水保备案、安全、环保、消防等行政法规许可的三同时资料含制度以及相关报告批复评审公示文件、建设用地规划许可证等相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 装饰装修材料合格证明或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 厂区平面布置图、产物设施清单、贮存设施清单以及设施照片或其他相关证明文件 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑材料：(1)宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；(2)室内装饰装修材料宜满足国家标准GB 18580～18588和GB 6566的要求。 | 厂房建筑施工图设计说明、现场照片或其他相关证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 建筑结构：宜采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 主要建构物列表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 绿化及场地：(1)厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，宜用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。(2)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30％。 | 绿化合同、植物清单、绿化平面图、室外透水、现场照片或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 水资源及能源利用：宜采用节水器具和设备，绿化灌溉采用节水灌溉方式，办公区以及公共浴室采取节水措施。 | 节水器具一览表或其他相关证明文件 |  | 5 |  |  |
|  |  | 照明 | 厂区及各房间或场所的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034规定。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等）、照明设备清单以及现场照片 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等）以及现场照片 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产和生活福利设施的照明系统适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。 | 照明说明（含节能灯统计表、照度核算、照明分级、分区控制设计证明等）以及现场照片 |  | 4 |  |  |
|  |  | 设备设施 | 工厂设备设施应按照生产效率高、能源与资源消耗低、污染物排放少的原则来选用。 | 工厂设备设施清单以及现场照片 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 锡及锡合金生产工厂应鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺。 | 工厂生产技术工艺清单以及现场照片 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 锡及锡合金生产工厂应限期淘汰更新已明令禁止生产、使用和能耗高、效率低的设备。 | 主要耗能设备清单、限期淘汰计划或者限期淘汰设备更新情况表 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通用设备如压缩机、电动机、变压器、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB/T 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。 | 重点耗能设备设施清单、通用设备能效值说明、淘汰落后机电设备清单或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 | 用能设备经济运行分析报告等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应依据GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 计量器具台账、能源计量管理制度或其他相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。 | 工厂用能设备计量器具配备统计表等相关数据 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 | 各计量器具网络图等相关证明文件 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应配置节能、污染物处理等设施，并满足相关法律法规及标准等要求。 | 设备设施合规性评价 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜开展智能工厂建设。建立锡及锡合金生产绿色工厂大数据平台，广泛应用自动化智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 智能工厂建设方案、大数据平台设计建立方案等相关立项、过程以及验收方面的证明文件 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 标识 | 工厂在生产区应按照工业车间安全标志规范设置操作指示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌；在道路交叉口、生产车间等需警示安全的区域应设置安全标志。环保、节能等有明确标识要求的应按照有关标准规范执行。 | 标识清单 | 必选 | 4 |  |  |
| 2 | 管理体系 | 质量管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 质量管理文件制度或其他相关证明文件 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂宜通过质量管理体系第三方认证。 | 质量管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 45001要求的职业健康安全管理体系。 | 职业健康安全管理文件制度或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 环境管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 环境管理体系文件制度或者其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜通过环境管理体系第三方认证。 | 环境管理体系认证证书 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 能源管理体系文件制度或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜通过能源管理体系第三方认证，同时满足RB/T 117的要求。 | 能源管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜建有能源管理中心。 | 能源管理中心证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 社会责任 | 工厂宜按照GB/T 36000每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是社会环境责任的履行情况，报告公开可获得。 | 企业社会责任报告及其公开证明 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 合规管理体系 | 工厂应建立、实施并保持满足GB/T25770要求的合规管理体系要求。 | 合规管理手文件制度或其他相关证明文件 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 宜通过合规管理体系第三方认证。 | 合规管理体系认证证书 | 可选 | 5 |  |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 工厂应优化用能结构，使用可再生能源或低碳清洁的新能源，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 节能工艺技术、节能技改项目或其他相关证明文件；使用低碳清洁能源相关证明 | 必选 | 10 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂宜开展能源评价或其他可能的评价手段采取细化措施进一步降低综合能耗。 | 能源消耗数据统计表；清洁生产报告等相关证明材料 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 资源投入 | 工厂应按照GB/T7119的要求对其开展节水评价工作，且满足相应的地方标准要求。 | 节水评价报告或者相关证明材料 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应减少材料（尤其是有害物质及化学品）的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 | 原材料检验报告单、减少有害物质使用证明等 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应结合生产实际，对锡及锡合金生产系统中固废、废水进行回收利用。 | 环境影响评价报告或者清洁生产报告或相关证明材料 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜替代或减少全球增温趋势较高的温室气体的原辅材料使用。 | 温室气体核查报告、战略规划或者相关证明材料 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 采购 | 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 原料供销合同、供应商资信调查制度、合格供方评价表或其他相文件制度或者相关证明材料 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂应对采购的产品实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 采购业务流程。验收业务流程或者其他相关证明材料 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜向供方提供包括含有害物质使用、可回收材料使用、能效等要求的采购信息。 | 供方环境承诺书等相关证明材料 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂采购宜满足T/GDGSCA_001绿色供应链管理评价导则的绿色供应链评价要求。 | 原料采购业务流程、验收制度或其他相关证明文件 | 可选 | 10 |  |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念，产品应按照T/CNIA0033进行评价。 | 生态设计理念说明；绿色产品评价证书 | 必选 | 25 | 15% |  |
|  |  |  | 工厂宜按照 GB/T 24256 对生产的产品进行生态设计，并按照 GB/T 32161 及T/CNIA 0033 对生产的产品进行生态设计产品评价。 | 生态设计产品证书或者相关证明材料 | 可选 | 10 |  |  |
|  |  | 有害物质使用 | 工厂生产的产品应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 | 环境管理物质年检报告或者承诺书 | 必选 | 25 |  |  |
|  |  |  | 工厂有毒有害物质的贮存、输送、生产和使用的场所，应设置环境/安全风险防范和应急处理设施。 | 环境/安全风险防范和应急处理设施证明等 |  | 25 |  |  |
|  |  | 减碳 | 工厂宜采用GB/T32150等适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。 | 产品碳足迹报告、碳足迹核算或核查改善方案、碳足迹结果公布证明 | 可选 | 15 |  |  |
| 5 | 环境排放 | 大气污染物 | 工厂大气污染物排放及排放量应符合GB16297、GB9078或地方主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 942关于排污许可和环境管理的要求。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料 | 必选 | 10 | 20% |  |
|  |  |  | 工厂应建立大气污染物排放台账，按HJ819开展自行监测和监控，保存原始监测和监控记录。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜在主要废气排放口建设配套的在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。主要大气污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料，在线监测系统说明和相关数据证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 水体污染物 | 工厂水体污染物排放及排放量应符合GB8978或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 942关于排污许可和环境管理的要求。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂废水应清污分流、分类收集、分质处理。 | 雨污管网图等证明材料 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应加强防渗措施，防止地下水污染。 | 建设项目过程管控资料等证明材料 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立水污染物排放台账，按HJ 819要求开展自行监测和监控，并保存原始监测和监控记录。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜在厂区污水排放口建设配套在线污染物监测设施并与当地环保部门联网。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料，在线监测系统说明和相关数据证明材料 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂主要水污染物排放宜满足标准中更高等级的要求。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料，在线监测系统说明和相关数据证明材料 |  | 5 |  |  |
|  |  | 固体污染物 | 工厂固体废物的贮存、转移和处置应符合GB 18597、GB 18598和GB 18599等相关标准的规定，在分类收集和处理固体废物的过程中采取无二次污染的预防措施。 | 工业固体废物设计图、工业固废管理制度、一般固废销售合同、危险废物处置合同、固废转移联单等、固废收集与处理预防措施等 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂无法自行处理的危险废物，应委托具有能力和资质的企业进行危险废物处理。 | 危险废物管理计划、销售合同、危废转移联单及处置单位资料等 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂应建立危险固体废物处置台账，并保存处理记录。 | 危险固体废物处置台账 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜针对自身产生的固体废物采用减量化、无害化、资源化的方式处理、处置和利用。 | 危险废物管理计划 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  | 噪声 | 厂界噪声排放应符合国家或地方污染物排放要求和主要污染物排放总量控制规定，并满足HJ 936关于排污许可和环境管理的要求。 | 排污许可证、执行报告、监测报告、污染源台账等相关记录和证明资料 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  | 温室气体 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 温室气体核查报告 | 必选 | 10 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜进行温室气体核查，核查结果宜对外公布。 | 温室气体核查报告、核查结果公示截图 | 可选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 温室气体减排方案 |  | 5 |  |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 工厂建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应不低于0.6。 | 工厂容积率核算 | 必选 | 3 | 25% |  |
|  |  |  | 工厂容积率指标宜达到0.72，得1分；宜达到1.2及以上为满分。 | 工厂容积率核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂建筑密度（按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，应不低于30%。 | 建筑密度核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建筑密度宜达到40％,30%每超过5%得1分。 | 建筑密度核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  |  | 工厂按照GB/T 36132附录A计算工厂的单位用地面积产能不应低于地方发布的单位用地面积产能的要求；未发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能应超过本年度所在省市的单位用地面积产能。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算 | 必选 | 3 |  |  |
|  |  |  | 单位用地面积产能宜达到地方发布的单位用地面积产能的要求的1.2倍及以上，2倍为满分，末发布单位用地面积产能的地区，单位用地面积产能宜达到本年度所在省市的单位用地面积产能1.2倍及以上，2倍为满分。 | 单位用地面积产能核算、单位用地面积产值核算、吨产品占地面积核算 | 可选 | 2 |  |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂应逐年降低有害物质的使用率，实现有害物质替代。 | 原料标准、替代计划等相关证明材料 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂原料有害元素的含量应符合标准的规定。 | 原料标准、替代计划等相关证明材料 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂按照GB/T 36132附录A计算的绿色物料使用率应达30%以上。 | 绿色物料使用率核算 | 必选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜选用品级高的锡金属产品作为原料。 | 原料标准、替代计划等相关证明材料 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂宜采用锡及锡合金的二次物料作为原材料进行资源综合利用，二次物料的投入比例大于20%。 | 二次物料使用率核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 生产洁净化 | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品主要污染物产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品主要污染物产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国际领先水平。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废气产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废气产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国际领先水平。 | 单位产品废气产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水产生量应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水产生量宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。 | 单位产品废水产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 废物资源化 | 对于锡及锡合金生产工厂，工业固体废物综合利用率应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品工业固体废物综合利用率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，工业固体废物综合利用率宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水回用率应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品废水回用率核算 | 必选 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对于锡及锡合金生产工厂，单位产品废水回用率宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  | 能源低碳化 | 工厂单位产品综合能耗应达到锡及锡合金生产工厂行业国内先进水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工厂单位产品综合能耗宜达到锡及锡合金生产工厂行业国内领先水平。 | 单位产品综合能耗统计 | 可选 | 4 |  |  |
|  |  |  | 工厂的单位产品碳排放量应依据GB/T 32150及适用的标准进行测算。 | 温室气体排放报告产品碳排放量 | 必选 | 6 |  |  |
|  |  |  | 工厂的碳排放量宜逐年下降。 | 单位产品主要污染物产生量核算 | 可选 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100% |  |

# 参考文献

GB/T 728         锡锭

GB/T 2056        电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板

GB/T 2893        图形符号安全色和安全标志

GB/T 7119        节水型企业评价导则

GB/T 8012        铸造锡铅焊料

GB/T 8740        铸造轴承合金锭

GB/T 20422       无铅钎料

GB/T 20424       重金属精矿产品中有害元素的限量规范

GB/T 20789       用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 20862       产品可回收利用率计算方法导则

GB/T 20902       有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 26304       锡粉

GB/T 26572       电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 29089       球形焊锡粉

GB/T 29115       工业企业节约原材料评价导则

GB 30770         锡、锑、汞工业污染物排放标准

GB/T 3131        锡铅钎料

GB/T 33000      企业安全生产标准化基本规范

GB 34330        固体废物鉴别标准—通则

HJ 989          排污单位自行监测技术指南 有色金属工业

HJ 1103         排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业

HJ 1115         排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业

HJ 1121         排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑

SJ/T 1186       焊锡膏通用规范

SJ/T 11391      电子产品焊接用锡合金粉

YS/T 747        无铅锡基焊料

YS/T 1221       锡粒

YS/T 1222       锡球

# 生态环境部公告2021年第82号   关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告

# 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录

# 国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锡及锡合金生产绿色工厂评价要求

Requirements for Evaluation of Green Factory  Production of Tin and Tin Alloys

（送审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准