ICS 29.045

H 82

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX—XXXX

代替 YS/T 1061-2015

多晶硅用硅芯

Silicon cores for polysilicon

(送审稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YS/T 1061-2015《改良西门子法多晶硅用硅芯》，与YS/T 1061-2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了硅芯分类、尺寸及外形要求（见第4章，2015年版第4章）；

- 更改了硅芯的技术指标要求（见4.3.2，2015年版4.3.2）；

- 增加了施主杂质含量、受主杂质含量指标（见4.3.2，2015年版4.3.2）；

- 删除了电阻率技术指标（见4.3.2，2015年版4.3.2）；

- 增加了基体金属、表面金属杂质元素（见4.3.2，2015年版4.3.2）；

- 增加太阳能级多晶硅用硅芯一级、二级分类（见4.3.2，2015年版4.3.2）；

- 增加了施主杂质含量、受主杂质含量的检验方法（见5.6，2015年版第5章）；

- 更改了取样位置要求（见6.4，2015年版6.4）；

- 更改了碳含量取样位置的描述（见6.4，2015年版6.4）；

- 删除了取样表格中要求和检验方法的章节号（见6.4，2015年版6.4）

本文件由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本文件起草单位：江苏中能硅业科技发展有限公司、

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布为YS/T 1061-2015；

——本次为第一次修订。

多晶硅用硅芯

范围

本文件规定了多晶硅用硅芯的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

本文件适用于通过直拉法（CZ）或区熔法（FZ）拉制的用于多晶硅生产原料的硅芯。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法

GB/T 1553  硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T 1557  硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T 1558  硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 11336  直线度误差检测

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 24581  硅单晶中III、V族杂质含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 24582  酸浸取-电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质

GB/T 29057  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程

GB/T 31854  光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法

GB/T 35306  硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

GB/T 37049  电子级多晶硅中基体金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法

术语和定义

GB/T 11336和GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

要求

分类

硅芯按截面形状分为：圆形、方形、菱形和三角形。

硅芯按纯度等级分为：太阳能级多晶硅用硅芯和电子级多晶硅用硅芯。

尺寸及外形

硅芯的尺寸及外形应符合表1的规定。

尺寸及外形

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 直径（圆形）/mm | （6～25）±1 |
| 边长（方形、菱形、三角）/mm | （6～25)±0.5 |
| 长度/mm | （1800～3600）±2 |
| 直线度误差 | ≤1‰ |

技术指标

4.3.1  硅芯的导电类型分为N型、P型和混合型。

4.3.2  硅芯的等级及相关技术指标应符合表2的规定。

技术指标

| 项目 | 电子级多晶硅用硅芯 | 太阳能级多晶硅用硅芯 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 施主杂质含量（ppta） | ≤300 | ≤2200 | ≤4000 |
| 受主杂质含量（ppta） | ≤200 | ≤2600 | ≤5200 |
| 碳含量/（atoms/cm3） | ≤5×1015 | ≤5×1016 | ≤1×1017 |
| 基体金属杂质（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na）含量/（ng/g） | ≤2 | ≤15 | ≤15 |
| 表面金属杂质（Fe、Cr、Ni、Cu、Zn、Na、Al、K、Ti、Mo、W、Co）含量/（ng/g） | ≤5 | ≤30 | ≤30 |
| 注：多晶硅用硅芯的导电类型、电阻率、少数载流子寿命和氧含量指标由供需双方协商确定。 |

外观质量

硅芯的表面应洁净，无色差、氧化、沾污、气孔、裂纹。

检验方法

施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、少数载流子寿命和氧含量的检测，应按照GB/T 29057规定的或用供需双方商定的方法将样品制备成硅单晶试样后进行。

硅芯直径、边长、长度用相应精度的量具进行测量。

硅芯直线度误差的测试按GB/T 11336的规定进行。

硅芯施主杂质含量、受主杂质含量的测试按GB/T 24581的规定进行。

硅芯碳含量的测试按GB/T 1558的规定进行。

硅芯基体金属杂质含量的测试按照GB/T 31854或GB/T 37049的规定进行。

硅芯表面金属杂质含量的测试参考GB/T 24582的规定进行。

硅芯导电类型的测试按GB/T 1550的规定进行。

硅芯电阻率的测试参考GB/T 1551或由供需双方协商的方法进行。

硅芯少数载流子寿命的测试按GB/T 1553的规定进行。

硅芯氧含量的测试按GB/T 1557或GB/T 35306的规定进行。

硅芯外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品由供方或第三方进行检验，保证产品质量符合本文件规定。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本文件规定不符时，应在收到产品之日起30日内书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批应由相同规格、相同等级、相同导电类型的硅芯组成。

检验项目

每批产品应进行外观质量、尺寸及外形检验。需方要求对导电类型、电阻率、施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、基体金属杂质含量、表面金属杂质含量进行检验时，应在订货单中注明。

取样

硅芯的取样应符合表3的规定。

取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 |
| --- | --- | --- |
| 尺寸及外形 | 直径、边长、长度 | — | 按每批的1%进行 |
|  | 直线度误差 | — | 按每批的1%进行 |
| 施主杂质含量 | 从距离硅芯头部 300mm 处取 200mm 以上的硅芯为样品 A；从距离硅芯根部 150mm 处取 200mm 以上的硅芯为样品 B；A、B 两个样品，均进行各检测项目的检测，取平均值作为最终结果 | 由供需双方协商确定 |
| 受主杂质含量 |  |  |
| 碳含量 |  |  |
| 基体金属杂质含量 |  |  |
| 表面金属杂质含量 | 任意 |  |
| 外观质量 | — | 100% |
| 注：多晶硅用硅芯的导电类型、电阻率、少数载流子寿命和氧含量取样位置和数量由供需双方协商确定。 |

检验结果的判定

尺寸及外形中任意一项检验结果不合格时，由供需双方协商确定。

硅芯施主杂质含量、受主杂质含量、碳含量、基体金属杂质含量、表面金属杂质含量的检验结果不合格时，允许从该批产品中取双倍数量的样品进行重复检测，重复检测不合格，判该批产品不合格。

导电类型、电阻率、少数载流子寿命和氧含量的检验结果判定，由供需双方协商确定。

外观质量的检验结果不合格时，判该产品不合格。

标志、包装、运输、贮存及随行文件

标志

包装箱外应标有“小心轻放”及“防震、防腐、防潮”字样或标志，并标明：

供方名称；

产品名称；

产品规格、数量；

其他。

包装

硅芯检测合格后，经清洗、干燥，装入洁净的聚乙烯包装袋内真空包装、密封，再将包装袋装入包装箱内。

硅芯每袋单独包装，然后用箱子固定、封装。包装时应防止聚乙烯包装袋破损，以避免外来沾污。

运输

### 产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震措施。

贮存

### 产品应贮存在清洁、干燥环境中。

随行文件

每批产品应附有随行文件，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 产品批号；

- 产品毛重；

- 质量说明书；

- 本文件编号；

- 出厂日期。

订货单内容

订购本文件所列产品的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品批号、净重；

c）产品规格；

d）各项技术参数要求；

e）其他特殊要求；

f）本文件编号。

_________________________________