标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钨精矿化学分析方法 第4部分：硫量的测定     承办人：潘建忠    共 1 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：赣州有色冶金研究所        电  话：0797-8233569  2007年 11 月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 计算试样中硫浓度改为计算试样中硫含量 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4 | 删除仪器生产厂家和仪器工作条件 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 6.5.2 | 将坩埚放到炉子的支座上，升到燃烧位置，按仪器说明书校准步骤进行操作，重复做3～5个铜矿石标准样品，得到一个重复性较好的平均结果，通过校准步骤直到硫的结果稳定在误差范围以内。改为按仪器说明书校准步骤进行操作，重复做3～5个标准样品，得到一个重复性较好的平均结果，通过校准步骤直到硫的结果稳定在误差范围以内。 | 广州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 6.6.2 | 将坩埚放到炉子的支架上，升到燃烧位置，按仪器说明书中校准步骤进行操作，重复做3~5个空白，得到一个重复性较好的平均结果，通过校准空白的方式扣除助熔剂及坩埚中硫百分含量。得到的空白值储存于计算机中。改为依次称取1g锡粒，1.5 g钨粒，0.5g铁助熔剂置于坩埚中，以下同6.5.2测定空白。得到的空白值储存于计算机中。 | 郴州钻石钨制品有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.7.2 | 将坩埚放到炉子的支架上，升到燃烧位置，按仪器说明书中分析步骤进行操作。所得结果表示至两位小数，当硫含量小于0.20%时，表示至三位小数。改为将1 g锡粒置于坩锅底部，称取0.1g （精确到0.0001g）试样，加入约1.5g 钨粒，0.5 g铁助熔剂，以下同6.5.2，所得结果表示至两位小数，当硫含量小于0.20%时，表示至三位小数。 | 郴州钻石钨制品有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：   个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：     个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：    个

④没有回函的单位数：    个。