超细钯粉

编制说明

（预审稿）

二OO七年四月

超细钯粉

编  制  说  明

一、任务来源及计划要求

贵研铂业股份有限公司于2006年2月向上级主管部门提出修订GB/T15159-1994国家标准的计划， 2006年4月全国有色金属标准化技术委员会以有色标委（2006）第13号文下达该国家标准的修订任务，国家标准计划号为20060596-T-610，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：余青智、张晓民、杨雯、李文琳、陈伏生。

二、编制过程

接到修订任务后，对多年来所生产钯粉的检测结果进行了对比分析，查阅了有关钯的技术资料，查阅了ASTM,JIS等标准中有关贵金属的标准，参考了ASTM B 589—94(Reapproved 1999) Standard Specification For Refined Palladium，进行了不同工艺条件下钯粉的制备和相应的分析检验等工作，于2006年6月完成草稿，并征求相关技术人员的意见，对草稿进行了修改，于2006年10月提出征求意见稿。

三、调研和分析工作的情况

对照国家标准《超细钯粉标准规范》的技术参数，参照Degussa、Ferro等公司的产品介绍，按照市场上对电子元件中铅、镉含量的限制要求。我们将超细钯粉中的有害杂质元素铅、镉含量规定为不大于0.001%。

参照Degussa、Ferro、Dupont等公司的产品介绍，对金属粉体的表征主要通过物理参数（包括松装密度、振实密度、微粒尺寸（Fisher Sub Sieve Sizer）、比表面积）来体现。

关于松装密度和振实密度的相互关系，我们分析了Degussa公司超细钯粉的产品说明书，对同一批粉料，振实密度是松装密度的1.5～2.6倍；Ferro公司的产品说明书没有提供松装密度，无法得出其振实密度和松装密度的比值；我公司超细钯粉的振实密度是松装密度的1.3～1.5倍。

# 关于微粒尺寸（Fisher Sub Sieve Sizer）和微粒尺寸分布的比较分析，Degussa、Ferro公司的产品，微粒尺寸分布是通过微粒尺寸分析仪检测的，其微粒尺寸的指标范围在0.15～1.5μm(Degussa), 0.10～1.8μm(Ferro)，微粒尺寸分布的指标范围是D90:14.92,D50:9.0,D10:4.0～D90:0.98,D50:0.48,D10:0.22(Degussa)；D90:9.0,D50:2.0,D10:1.0～D90:2.5,D50:1.0,D10:0.7(Ferro)。我公司超细钯粉产品经激光衍射法检测，微粒尺寸分布为：D90:9.873,D50:4.128,D10:0.900。

在编制工作中我们查阅了有关标准化组织关于钯粉的标准资料，没有查到有关钯粉的标准，仅查到ASTM有关精炼钯的标准文件。

四、修订技术内容说明

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

1、取消超细钯粉的产品牌号FPdH-1。

2、为满足市场上电子产品无铅、无镉化的要求，我们增加了镉的测定，将原标准中铅含量0.005%进行修订，规定超细钯粉中Pb,Cd的含量均不大于0.001%。

3、钯粉的比表面积，从近几年的抽样分析看，检测结果在10～11m2/g。由此，我们将其指标改为8～12m2/g。

4、删除了原标准表2中的平均粒径尺寸。

5、通过我公司近几年产品的抽样，并用漏斗法检测松装密度，其结果为0.3～0.4g/cm3，由此，我们将超细钯粉的松装密度指标范围修订为0.3～0.4g/cm3。

6、通过我公司近几年产品的抽样和振实密度的检测，其结果为0.4～0.6g/cm3，由此，我们将超细钯粉的振实密度指标范围修订为0.4～0.6g/cm3。

7、增加了粒径特征参数D10、D50、D90，微粒尺寸分布中：D90表示90%的微粒，D50表示50%的微粒，D10表示10%的微粒。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，与现行标准相比，技术参数要求更合理，格式更规范，建议用修订后的标准代替GB/T1774-1995。

六、参考资料

1、ASTM B 589-94 (Reapproved 1999)  Standard Specification for Refined Palladium

2、Ferro 产品说明书

3、Degussa 产品说明书