前    言

本标准为首次发布。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责起草。

本标准起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、储存

范围

本标准规定了铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、储存。

本标准适用于铝用炭素材料及其制品：铝电解用阳极炭块、阴极炭块、阴极糊和炭胶泥。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YB/T 025-92 包装用钢带

GB/T 8946-1998  塑料编织袋

包装通则

包装箱、架、托盘要求

包装箱、架、托盘可用木材制造，也可用金属或其它材料制成，要保证其有足够的强度，不能因其破损而使产品受到损坏。

包装箱、架、托盘的尺寸应能满足产品尺寸要求，保证产品在箱内无窜动。采用集装箱发运时，还应考虑与其尺寸匹配。

包装箱、架、托盘加强带的距离除能满足包装箱、架、托盘的坚固性要求外，还应满足吊车叉车的作业要求。

制作木质包装箱、架、托盘时，钉子应呈迈步形排列，钉帽要打靠，钉尖要盘倒，不得有冒钉、漏钉现象，吊运位置宜钉起吊保护铁角。

各种包装箱、架、托盘应规整、清洁、干燥。

包装材料要求

包装材料主要有木材类、麻类等。所有包装材料应符合环保要求，并可回收、再生或降解处理。

制作出口包装箱的木材应进行化学熏蒸处理、高温热处理或其它处理，且木材上不允许有残留的树皮。

其它要求

包装捆扎用钢带，质量应符合YB/T025标准要求。使用钢带时，应在钢带与产品直接接触的棱角处或钢扣处垫上保护材料。

产品的具体包装方式及处理方法应符合相应的产品标准要求或用户要求。

包装方式

4.1 铝电解用预焙阳极包装方式

4.1.1国内碳阳极一般用草绳包装。

4.1.2出口碳阳极包装方式：阳极朝上放在一个托盘上（托盘为两根方木，下部有穿钢带用的沟槽），碳碗加泡沫保护盖并上盖油毛毡，碳碗方向一致,外套塑料防水编织袋，用四条镀锌钢带打捆加固（边角用纸板保护）横竖各两条钢带扎紧。

4.1.3 散装碳阳极产品用麻袋或编织袋包装。

4.2 铝电解用阴极底部炭块包装方式

4.2.1国内使用的炭块先用塑料薄膜内包，再用草绳捆包。

4.2.2出口的炭块先用塑料薄膜内包，外用木箱进行包装。包装箱分为六片组装，将底部碳块摆放在底板上，再用钢带将炭块与底板固定，为保护炭块不受钢带损伤，在炭块与钢带的结合处垫上厚纸板，包上塑料膜；

合上两端板和上盖，用钢带环绕将两端板与上盖、底板捆紧，再将侧板合上，并用钢带打捆。

4.2.2.3箱体尺寸应视销售量、集装箱容量，本着合理、经济、安全的原则而定。

图一

4.3 铝电解用阴极侧、角块、调整块、炭胶泥包装方式

4.3.1图一为侧块、角块、调整块、炭胶泥包装箱。侧块、角块、调整块均先用塑料膜内包，再用草绳密线捆包后装入箱内。炭胶泥先用铁皮桶装，国内销售建议采用塑料桶，加盖密封后，再装入箱内。每桶重量视情况而定。为方便搬运，桶上应有吊环。

4.3.2箱体外观尺寸视炭块的规格、所装块数而自行调整。

4.3.3箱体尺寸应视销售量、集装箱容量，本着合理、经济、安全的原则而定。

4.4铝电解用阴极糊包装方式

用内有塑料薄膜的加厚编织袋内包，并加盖扎口，底部固定木方托盘。

5标志

5.1包装箱标志

5.1.1 应在包装件的外表面明显部位标明生产厂厂名、产品名称、产品牌号、批号、规格、数量、毛重、净重、包装件数、产品标准等，每件产品应附有合格证或合格标志。

5.1.2 每个包装箱上应有明显的不易脱落的“防雨”、“防潮”、“小心轻放”、“向上”等的字样及标志，其图案应符合GB/T191 、GB/T190的规定。出口产品包装箱还应按中华人民共和国出入境检验检疫局文件要求，加施除害处理标识。

5.1.3 每个包装箱上应有注册商标或供应厂名称或代号。

5.2 产品标志

产品标志应符合产品标准规定，产品标准未规定时，宜在产品上注明的内容如下：

- 产品名称

- 牌号

- 规格

- 批号；

- 净重和块数；

- 产品标准编号；

- 检验印记；

- 出厂日期。

6  运输

6.1铝用炭素材料及制品可采用火车、汽车、轮船、飞机等交通工具运输。

6.2装运产品的火车车厢、汽车车厢、轮船船舱和集装箱应清洁、干燥、无污染物。

6.3敞车运输时必须盖好蓬布，以保证包装箱不被水浸入。

6.4产品在车站、码头中转时，应堆放在库房内。短暂露天堆放时，必须用蓬布盖好，下面要用木方垫好，垫高不小于100mm。

6.5产品在车站码头中转或终点装卸时，应采用合适的装卸方式，并注意轻拿轻放，以防将包装箱（件）损坏，而导致产品损伤。

- 贮存

7.1需方收到产品后，应立即检查包装箱有无破损或进水现象，如遇包装箱破损或进水，应立即组织开箱检查并妥善处理受损产品。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

7.2经复验合格的产品应及时保管在清洁、干燥，防止雨雪浸入的库房内。

7.3产品不能露天存放，必须短暂露天存放时，用蓬布盖好。

7.4裸件产品不允许直接放在地面上，下面用高度不小于100mm的木方垫好。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T xxx—××××

铝用炭素材料及其制品

的包装、标志、运输、储存

(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会发布