中华人民共和国国家标准

（《热解吸气相色谱法测定硅片

表面的有机污染物》送审稿）编制说明

一、任务来源及计划要求

2003年8月，SEMI MF 1982-1103（ Test methods for analyzing organic contaminants on silicon wafer surfaces by thermal desorption gas chromatography）公布。随着电子工业飞速发展，硅晶片的需求量不断增大，为使我国硅晶片表面有机污染物的检测方法与国际接轨，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2007年提出将SEMI MF 1982-1103国际标准转化为国家标准，并被国家标准委列入2008年第一批国家标准制修订计划（半材标委计[ 2008] 2号），计划编号为20070861-T-469。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

本标准技术内容等同采用国外先进标准SEMI MF 1982-1103（ Test methods for analyzing organic contaminants on silicon wafer surfaces by thermal desorption gas chromatography）标准。本标准在尊重国际标准英文原文的基础上，按照国家标准的格式将其等同转化为国标，在转化过程中反复推敲讨论，并对该标准的可操作性进行了验证，进行了标准加入回收试验和精密度试验，多次易稿，完成了报批稿。

本标准的制定工作由信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究所和中国电子科技集团公司第四十六研究所等单位承担。

2008年3月成立了标准修订工作组。在国内广泛调研的基础上，于2008年7月完成了标准征求意见稿，并对中国有色金属工业标准计量研究所、中国科学院半导体研究所、有研半导体材料股份有限公司、北京通美晶体技术有限公司、天津晶明电子材料公司、天津环欧半导体材料技术有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司、宁波立立电子股份有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司等10余家单位函审和2008年9月洛阳预审会议分别征求意见。依据函审反馈意见和预审会议意见对标准征求意见稿进行了修改，于2008年10月完成了标准送审稿。

三、国内外情况分析

查阅了国内外与多晶硅表面金属污染物的检测相关文献，目前国内尚无多晶硅表面金属污染物的检测标准。2003年8月，SEMI 颁布MF 1982-1103（ Test methods for analyzing organic contaminants on silicon wafer surfaces by thermal desorption gas chromatography）标准。

四、制定内容

有机物存在许多材料中，如塑料，润滑剂，清洗剂，肥皂及许多日用品中。一些有机物是易挥发的，一些是会通过化学反应，加热，磨损或除气作用而被降解的。它们会直接接触到硅片表面，或是通过溶剂残留沉积在表面。一旦有机物进入到清洗设备中，就会沉积到硅片表面，就可能会导致硅片的性能降级，表面张力的变化，不规则的氧化速率以及其他的影响，比如有机磷的补偿掺杂。对微量有机物的识别是检测污染物的重要项目。

4.1  本标准包括硅片表面的有机污染物的定性和定量方法，采用气质联用仪或磷选择检测器或者两者同时采用。

4.2  本标准描述了TD-GC仪以及有关样品制备和分析的相关程序。

4.3  本标准的检测限范围取决于被检测的有机化合物，比如碳氢化合物(C8~C28)的检测范围就是10-12~10-9g/cm2。

4.4  本标准同样适用于硅抛光片和有氧化层的硅片。

五、与国外同类标准水平的对比分析

本标准等同采用国外先进标准SEMI MF 1982-1103。与原标准相比，增加了单一实验室测量精密度并对标准格式进行了相应调整。

六、与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，由于国家标准体系中以前没有此类标准，因此本标准实行后，不用废除现有的任何标准。

七．标准征求意见的处理经过和依据

详见《热解吸气相色谱法测定硅片表面的有机污染物》意见处理汇总表.

八、实施标准的要求和措施的建议

本标准是测试硅片表面的有机污染物总量（即C原子总量）和磷总量（即P原子总量），未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准实施。

信息产业部专用材料质量监督检验中心

二OO八年十月

《热解吸气相色谱法测定硅片表面的有机污染物》征求意见稿反馈意见处理汇总表

| 序号 | 章/节/条款 | 意见内容 | 提出单位 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | “C8~C28”应改为“C8~C28” | 预审会议 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1.9 | “磷酸三(2-氯乙)酯”应改 为“磷酸三(2-氯乙基)酯” | 预审会议 | 采纳 |  |
| 3 | 8.1.1.1 | “Sw－样品晶片的总的峰面积”应为“Sw－样品晶片的总面积(双面)” | 北京通美晶体技术有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 8.1.1.2 | “ngC16 /cm2”应改为“ngC16 /cm2” | 预审会议 | 采纳 |  |
| 5 | 8.1.1.2 | “核质比”应改为“荷质比” | 预审会议 | 采纳 |  |
| 6 | 8.2.1.1 | “TC=－有机碳总数”应改为 “TC－有机碳总数” | 预审会议 | 采纳 |  |
| 7 | --- | 标准格式应完全按照原版标准格式 | 预审会议 | 未采纳 采用国标的格式 | 国标格式更合适 |
| 8 | --- | 应该提供试验报告 | 预审会议 | 采纳 |  |