中华人民共和国国家标准

《重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离

子质谱检测法》《送审稿）编制说明

一、任务来源及计划要求

2004年11月，SEMI MF 1528-1104（Test method for measuring Boron contamination in heavily doped n-type silicon substrates by secondary ion mass spectrometry）公布。为使我国二次离子质谱定量分析技术尽快与国际接轨，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2007年提出将SEMI MF 1528-1104国际标准转化为国家标准，并被国家标准委列入2007年第四批国家标准制修订计划（国标委计[ 2007] 85号），计划编号为20070864-T-469。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

本标准等同采用国外先进标准SEMI MF 1528-1104（Test method for measuring Boron contamination in heavily doped n-type silicon substrates by secondary ion mass spectrometry）。国际标准的等同转化既应尊重英文原文又要符合中文习惯，因此在翻译和技术讨论的过程中，多次易稿，形成了目前的文本。

本标准的制定工作由要由信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。

为顺利完成该项工作，2008年3月成立了标准修订工作组，在国内广泛调研的基础上，于2008年4月完成了标准征求意见稿，并把该标准寄给中电集团第十一研究所、河北工业大学、清华大学、地质所、昆明物理所、复旦大学、西安电子科技大学、中国科学院半导体研究所、有研半导体材料股份有限公司、北京通美晶体技术有限公司、天津晶明电子材料公司、天津环欧半导体材料技术有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司、宁波立立电子股份有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司、中国有色金属工业标准计量研究所等19家单位函审征求意见，并于2008年9月在洛阳召开了初审会议多位专家也提出了宝贵的意见。依据函审反馈意见和初审会议意见对标准征求意见稿进行了修改，于2008年10月完成了标准送审稿。

三、国内外情况分析

国内目前尚无二次质谱定量分析方面的标准。国际上也无此类也ISO标准。2004年11月，SEMI公布MF 1528-1104（Test method for measuring Boron contamination in heavily doped n-type silicon substrates by secondary ion mass spectrometry）。

四、制定内容

对于用于外延的重掺n型硅衬底，硼的沾污可以引起其在外延硅层和衬底界面处的自动掺杂，所以控制衬底中硼的浓度通常是必要的，用于工艺控制、研发和材料验收目的。

本标准适用于二次离子质谱法（SIMS）对重掺n型硅衬底单晶体材料中痕量硼沾污（总量）的测试，适用于对锑、砷、磷的掺杂浓度＜0.2％（1×1020atoms/cm3）的硅材料中硼浓度的检测。特别适用于硼为非故意掺杂的p型杂质，且其浓度为痕量水平（<5×1014atoms/cm3）的硅材料的测试。

本标准适用于硼沾污浓度大于SIMS仪器检测限（根据仪器的型号不同，检测限大约在5×1012atoms/cm3~5×1013 atoms/cm3）两倍的硅材料。

五、与国外同类标准水平的对比分析

本标准技术内容等同采用国外先进标准SEMI MF 1528-1104。与原标准相比，对标准格式进行了相应调整。

六、与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，由于国家标准体系中以前没有此类标准，因此本标准实行后，不用废除现有的任何标准。

七．标准征求意见的处理经过和依据

详见《重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱检测法》意见处理汇总表.

八、实施标准的要求和措施的建议

本标准是测试杂质元素的总量，因此与杂质的化学和电学特性无关，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准实施。

信息产业部专用材料质量监督检验中心

二OO八年十月

《重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱检测法》征求意见稿意见汇总表

| 序号 | 章/节/条款 | 意 见 内 容 | 提 出 单 位 | 处理结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.2 | “本测试方法适用于检测锑、砷、磷的掺杂浓度＜0.2％（1×1020atoms/cm3）的硅材料。” 建议改为“本测试方法适用于对锑、砷、磷的掺杂浓度＜0.2％（1×1020atoms/cm3）的硅材料中硼浓度的检测。” | 中电集团第十三研究所 | 采 纳 |  |
| 02 | 2 | 添加国标,并按顺序列出标准序号和名称。 | 预审会议 | 采 纳 |  |
| 03 | 全文 | “参考样品和要测试的样品”建议修改为“标准。样品和待测样品” | 复旦大学 | 采 纳 |  |
| 04 | 6.2 | 将真空度的单位“托”建议改为“Pa” | 预审会议 | 采 纳 |  |
| 05 | 8.1 | “装载样品”建议修改为“样品装载” | 清华大学 | 采 纳 |  |
| 06 | 8.2.3.2 | “扫描范围”建议修改为“第二扫描条件” | 复旦大学 | 采 纳 |  |
| 07 | 8.3.1 | “使溅射区域接近样品在窗口中的中心位置” 建议改为“使样品上的溅射坑形成在窗口的中心位置附近。” | 清华大学 | 采 纳 |  |
| 08 | 8.3.7 | “校准”建议修改为“标准” | 复旦大学 | 采 纳 |  |
| 09 | 9.1 | “计算相对灵敏度因子（RSF）”建议修改为“相对灵敏度因子（RSF）法定标” | 清华大学 | 采 纳 |  |
| 10 | 全文 | 等同采用的格式应与原文一致。 | 预审会议 | 未采纳 | 国标格式更适用 |
| 11 |  | 应提供验证报告 | 预审会议 | 采 纳 |  |