国家标准GB/T XXXX《铝土矿石》（审定稿）

编制说明

《铝土矿石》编制组

2008-9-22

GB/T XXXX《铝土矿石》（审定稿）编制说明

一、任务来源

根据中色协综字[2007]237号《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》安排，中国有色金属标准计量质量研究所归口的国家标准《铝土矿石》由中国铝业贵州分公司和中国铝业山东分公司负责起草制定。

二、主要工作过程

接到任务后，贵州分公司迅速组建了由矿产资源部、技术开发部等部门的工程技术人员组成的起草小组，主要开展以下工作：

1、确立标准应遵循的基本原则；

2、征集主要生产厂家生产数据；

3、查阅相关的ISO国标标准、欧盟标准；

4、确定产品主要技术内容；

5、编写征求意见稿。

2007年8月在轻金属标准化委员会组织下，在湖北宜昌召开了《铝土矿石》国家标准落实起草任务会，确定了该标准的修订思路与工作进度计划（详见中国有色金属标准计量质量研究所网站《8月湖北—轻标委（产品组）—会议纪要》。

调研组从2007年9月开始分别前往铝土矿主要分布的地区和用矿单位贵州、河南、山西、山东、广西等地进行调研。在调研和征求意见的基础上，结合2007年国内氧化铝厂的用矿情况，抽取了78508个样品共3029.20万吨铝土矿石进行对比分析的基础上2008年5月完成了《铝土矿石》国家标准征求意见稿编制，该草案先后经过了中铝科技部组织的各个分公司参加修订后，并于2008年6月18日在山东南山由轻标委组织的《铝土矿石》国家标准初审，编制组在广泛征求各用户单位意见的基础上于2008年9月形成了审定稿。

三、标准制定原则

a)  实事求是原则

制、修订标准应结合我国自然资源条件、生产、使用、流通、法规等实际情况。据资料统计，2001年世界铝土矿储量240亿吨，基础储量350亿吨，资源储量约为550～570亿吨。中国截止2001年底铝土矿储量5.06亿吨，基础储量6.74亿吨，资源储量约为18亿吨。我国铝土矿资源储量占全世界的5%，居世界第五位，铝土矿是生产氧化铝的主要原料，90年代以来，世界氧化铝产量不断增加，10年平均增长3.9%。中国氧化铝生产能力和产量也不断的增加且超过世界平均增加速度，1990年至2007年氧化铝产量和产能均递增分别为11.3%和12.5%。目前我国主要的氧化铝生产企业，2007年氧化铝产量已达1945.65万吨，加之非铝工业用矿每年需要铝土矿石近5000万吨。随着氧化铝生产日益增加及工艺的不断改进提高，本次修改适增加矿石品位档次，这样有利于企业选择利用不同品位的矿石。

b)  用户为主原则

根据不同的需要作出合理的质量分级。

c)  和谐一致原则

相互关联的标准要协调一致，衔接配套，并符合我国标准体系的需要。

四、主要技术内容

此次编制的国家标准是在原有色行业标准YS/T78《铝土矿石》的基础上进行修改完善的，原则上对原标准没有作大的改动，只是对其中不适应的条款进行了修改。

1、对原标准4.1条款化学成分分类表中的铝土矿石部分牌号进行了修改。

①为区分矿石类型在原来牌号前加C或D或H（C代表沉积型；D代表堆积型；H代表红土型）。

②根据DZ/T0202-2002《铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范》中铝土矿一般工业指标的划分规定，块段最低工业品位铝硅比值A/S≥3.5、Al2O3%≥55,为了与之统一，将LK3-53牌号、A/S≥3、Al2O3%≥53,修改为CLK3.5-55、A/S≥3.5、Al2O3%≥55。

③新增了铝土矿石CLK6-62、DLK6-45、HLK4-45牌号，由于国内氧化铝工业的迅猛发展，氧化铝生产技术的进一步提高，铝土矿石资源的竞争日趋激烈，现在各氧化铝生产厂用矿品位都存在下降的趋势，为了更好地利用矿石资源，建议堆积型（一水硬铝石）增加DLK6-45牌号，根据统计的528批产品196.54万吨中有58批17.12万吨45≤Al2O3%≤50、6≤A/S≤8，占总量的8.71%，因此建议增加该牌号；沉积型（一水硬铝石）建议增加LK6-62牌号以区分高铝矿和普铝矿；由于原标准中红土型（三水铝石）Al2O3%含量两个牌号之间落差较大，根据统计的352批产品83.98万吨中有196批32.03万吨45≤Al2O3%≤50、4≤A/S≤7，占总量的38.14%，该部分矿石在红土型（三水铝石）占相当的比例，建议在原两个牌号之间增加HLK4-45牌号。

④对表中部分Fe2O3的百分含量进行了调整，调整的原则按Al2O3%、SiO2%、Fe2O3％三者合量约为80的原则进行了调整。

2、原标准4.2.3铝土矿石中不得混入泥土、石灰岩的杂物。修改为铝土矿石中不得混入杂物。

3、原标准5.4铝土矿石中混入的泥土等杂物凭肉眼及经验进行检查，修改为铝土矿石中混入的杂物凭目测进行检查。

4、原标准5.1铝土矿石的化学成分的分析按GB/T 3257的规定进行。修改为铝土矿石的化学成分、水份分析按GB/T 3257或供需双方协商的其他方法的规定进行，仲裁分析按GB/T 3257的规定进行。

5、原标准中附录A铝土矿石取样、制样方法（补充件）是在引用国家标准GB/T 2007.1-2007.7-1987《散装矿产品取样、制样方法》基础上制定的，建议铝土矿石取样、制样方法直接采用国家标准。因此取消了原标准的附录。

6、按照国家标准的格式要求对本标准讨论稿的条款章节进行了修改调整。

标准编制组

二〇〇八年九月二十二日