铂族金属废料分类和技术条件

编制说明

（送审稿） 二OO八年六月

铂族金属废料分类和技术条件

编制说明

一、任务来源及计划要求

本标准制订任务由中色协综字 [2007] 226号文下达，项目编号20074783-T-610，由徐州国贸稀贵金属综合利用研究所负责起草。技术归口单位为中国有色金属标准化委员会。

本标准主要起草人：张方宇、莫修深、龚卫星、韩红涛、王治中、贺东江、向磊。

二、编制原则

铂族金属应用使用领域较广、品种较多，产品成份复杂，而产量相对于较少。对产品消费、使用过程中替换下来可回收的铂族金属废料各行业没有统一的标准要求。编制本标准的原则是以目前回收、销售、生产企业基本认可的规则为基础，既考虑到本标准合理性，又注重其适应性和可操作性。

本标准的编写按可回收铂族金属废料中含主体元素进行分类，依次为铂及含铂废料、钯及含钯废料、铑及含铑废料、铱及含铱废料、钌及含钌废料、锇及含锇废料。

三、编制及调研过程简介

2007年11月，徐州国贸稀贵金属综合利用研究所接到《铂族金属废料分类和技术条件》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”，确定了制定原则，查阅了大量的资料，走访了昆明贵金属研究所、重庆仪表材料研究所、中石化催化剂长岭分公司、中国化工太原贵金属有限公司、扬子石化精细化工公司、洛阳黎明化工研究院、洛玻集团等国内铂族金属相关的生产、销售、回收单位，并结合国内现状，于2008年2月提出了征求意见稿，3月由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在南宁召开会议，与会专家提出了中肯的修改意见，起草单位据此对征求意见稿进行了修改，于9月提出送审稿。

四、主要技术内容说明

因为铂族金属废料不是产品，也不是以自然矿物构成的组分相对稳定的原料，它来源于生产、流通、消费等不同的领域，成分千差万别、物理形态各异，并且受到不同的污染，是一种特殊的工业原料，因为铂族金属资源稀缺，因此其分类标准也有别于其它废料的分类标准。为了是标准内容更充实，尽可能覆盖所有铂族金属废料，我们做了大量的调研，通过对国内外铂族金属废料的现状和发展趋势的分析，根据废料回收贸易和再生利用的实际情况，形成了本标准的送审稿。

1、基于我国铂族金属应用领域越来越广泛，使用量越来越大，而资源又极其贫乏的实际情况。把铂、钯、铑、铱、锇、钌分成六个表格分别进行分类，按含铂族金属的含量分成以铂族金属为主体的废料，铂族金属合金废料，含铂族金属的废料以及其它铂族金属的废料进行分类。

（1）、以铂族金属为主体的废料，是主要成分是铂族金属，包括铂族金属的器皿、首饰等。

（2）、铂族金属的合金废料，包含铂族金属的合金和铂族金属与金银及贱金属的合金。

（3）含铂族金属的废料，主要包括铂族金属的化合物，铂族金属的催化剂以及其它含铂族金属的废料，其中铂族金属的催化剂，又有很多类型，载体不同，如有氧化铝载体、碳载体、盐类载体、有机均相载体、混合载体等，应用行业不同，有石化、制药、化工等不同行业。

（4）、其它包含一些小而散的载体的废料、废泥、废灰等等。

（5）、另外，有可能因为应用范围的扩大，表中未列出的铂族金属废料，供需双方就应协商确定。

2、由于铂族金属废料的成分特别复杂，同时考虑到贸易回收处理的可操作性，对各种废料做了具体的要求。

（1）、对各种废料的有毒有害物质，要求标志清楚，以便回收企业采取有效措施，防范二次污染。

（2）、如涉及到危险废物，应按危险废物处理办法处理，确保操作的安全性。

（3）、对具体的废料的特殊要求，供需双方按实际情况再明确约定。

3、检验方法中，有化学成分仲裁方法的，按仲裁方法仲裁。有些行业用量很小，可能无法找到仲裁方法，这种情况就由双方协商确定。

4、废旧武器零部件应由供方做安全检查处理后方可供货。

5、对进口废料按《进口废物环境保护控制标准》GB16487.2、GB16487.7、GB16487.8的要求执行。

五、与现行法规、标准的关系

当前我国尚无铂族金属废料分类和技术要求的标准，因此与其它标准无冲突。

六、标准属性

本标准为首次制定，为推荐性国家标准。